## Slide 1: Doplnění pro příště
Beven – nová složka v Zoteru („po Žitavě“)
  GLUE
  Equifinality

## Slide 2: Jednoduché a komplexní modely podzemní vody
Komplexní numerické modely jsou užitečným nástrojem pro porozumění a kvantifikaci přírodních jevů. Při studiu podzemní vody však čelíme značné nejistotě vstupních parametrů. Ještě větším problémem pak je naše omezené porozumění komplexity přírodních dějů.
Na zpracování studie zpravidla bývá omezený čas, ve kterém je možno sestavit komplexní numerický model. Jiný přístup může být ten, že je věnováno více času zpracovávání dat a promýšlení, jak systém funguje. Takové konkrétní představy je pak možné často kvantifikovat jednoduchými (např. analytickými) modely a testovat jimi alternativní koncepční modely (hypotézy).
Bude představena diskuse o problematice jednoduchosti a komplexnosti modelů, která probíhá v odborné literatuře.
Budou prezentovány dvě případové studie, kde autor účelně použil jednoduché modely. Jedná se o posouzení možnosti čerpání podzemní vody v blízkosti kontaminované lokality. Druhou studií bylo posouzení vlivu jezu na podzemní vody. Analytický model byl zde srovnán s numerickým modelem v MODFLOW.
Notes: 3) Simplicity * Complexity in groundwater modelling (discussion in scientific journals, 2 case studies of simple models I did that hit the point: natural attenuation of groundwater contamination and dam backwater influencing groundwater)

## Slide 3: Complex and simple groundwater models
Kamil Nešetřil
Technical University
of Liberec
(Reichenberg)
Notes: outline

## Slide 5: Model
simplification of reality
Notes: interpretovat, význam, představa

## Slide 6
conceptual model
mathematical model – dtto described by math
  analytical model
  numerical model
Notes: a co Beven?

## Slide 7: Engineering × Subsurface
heterogeneity uncertainty (parametric × epistemological)
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_quantification#Sources_of_uncertainty
epistemic × epistemological – bývá uváděno různě, ale možná je to něco jiného

## Slide 8
HILL, M.C. The Practical Use of Simplicity in Developing Ground Water Models. Ground Water. 2006, vol. 44, no. 6, pp. 775–781. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6584.2006.00227.x
Notes: Ground-water models should be as simple as possible, but not simpler.

## Slide 9
The real value of the models is that they give a quantitative form to what we know qualitatively. In some cases, model output may reveal certain patterns we did not expect a priori. These “anomalies” occasionally help us comprehend the existence of unusual phenomena.

## Slide 10
The methods of science depend on our attempts to describe the world with simple theories. Theories that are complex become unstable, even if they happen to be true. Science may be described as the art of over-simplification: the art of discerning what we may with advantage omit. (Popper 1982)
Notes: Metody vědy záleží na našem úsilí popsat svět jednoduchými teoriemi. Teorie, které jsou komplexní jsou nestabilní i když jsou zrovna pravdivé. Věda je umění zjednodušování: umět poznat co můžeme s úspěchem zanedbat.

## Slide 11: Not only groundwater
KISS (Keep It Short and Simple, Keep It Simple and Stupid)
It seems that perfection is reached not when there is nothing more to add, but when nothing more can be removed. (Antoine de Saint Exupéry)
Simplicity is the final achievement. After one has played a vast quantity of notes and more notes, it is simplicity that emerges as the crowning reward of art. (Frédéric Chopin)
If you can't reduce a difficult engineering problem to just one 81×11-inch sheet of paper, you will probably never understand it.
Notes: Chopin hrál na klavír
Jednoduchost je konečný výsledek.
crown = dovrší takže Vynoří jednoduchost, která úspěšně dovrší umění.
Pokud nejste schopni sepsat složitý technický problém na A4, pravděpodobně mu nikdy neporozumíte.

## Slide 12: Zeitgeist
There is a direct correlation between the power of personal computers (PCs) and the complexity of models. The question is: Has the added complexity increased the level of groundwater understanding?
Complex models are the current prophetic tool of choice.
We tend to have more intuitive faith in complex models because they allow us to simulate more processes. However, as we add more processes (and parameters) to a model, the overall certainty of its predictions might decrease.
Notes: Složité modely jsou také rysem současné doby.
Komplexní modely jsou v současnosti oblíbeným věšteckým nástrojem.

## Slide 13
Proper use of groundwater models | Improper us of groundwater models
Computer-aided thinking | Computer-aided prediction tool
Providing hydrogeologists with theoretical and science-based intuition | Quantitative prediction
A powerful tool that organizes my thinking and my engineering judgment | End in itself
Hypotheses testing | Predictions (proper if sufficiently supported with data)
Whether something can happen (proof-of-concept) | Real-world problem solver
Important: patterns of behavior the numbers suggest | Important: numbers
Simple (Occam's razor, principle of parsimony) | Too complex (but start with too simple is OK)
More conceptual models | Too much parameters of one model
Notes: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Occamova břitva
Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří. Occamova břitva
William Ockham (také Occam, česky někdy Vilém Ockham, 1287 – 1347) anglický františkánský mnich, teolog, logik a filosof.

## Slide 14
Dolní Rožínka

## Slide 15: Case study 1
How shall weir on Labe (Elbe) river near Děčín (Tetschen) influence groundwater quality
Notes: Backwater

## Slide 17
Notes: Schéma proudění podzemní vody

## Slide 18
dam

## Slide 22
Notes: Schéma proudění podzemní vody

## Slide 23
horizontal extent of backwater in aquifer
original thickness of GW body
distance of transport
inflow from sides
inflow from sides
recharge
recharge
Notes: Bilanční výpočet: Objem pístu vody z řeky odpovídá zvětšení zvodně

## Slide 24
dosah vzdutí v kolektoru
původní mocnost zvodně
délka transportu
boční přítoky
boční přítoky
infiltrace
infiltrace
Notes: To samé česky

## Slide 25
distance of transport = horizontal extent of backwater in aquifer × backwater vertical extent / (original thickness of groundwater body + backwater vertical extent)

## Slide 28
Inflow of groundwater from cretaceous to quaternary fluvial aquifer l/s (Nakládal: personal communication)

## Slide 35: Inputs to MODLFLOW model

## Slide 38: Questions
?

## Slide 39: Case study 2
Risk analysis of site contaminated by petroleum hydrocarbons

## Slide 40: Natural biodegradation of petroleum hydrocarbons
oxidation of petroleum hydrocarbons:
benzene, toluene, ethylbenzene, xylene (BTEX)
 CO2, H2O
reduction of electron acceptors:
O2  H2O
NO3  NH4, N2
SO4  S2-
MnIV (solid)  MnII (aqueous phase)
FeIII (solid)  FeII (aqueous phase)

## Slide 41
Models
universal (MODFLOW and transport models based on it) – problem of artificial mixing

## Slide 42
Models
specific for given purpose (CoronaScreen) - simpler but sometimes more reasonable
steady state plume length

## Slide 47: CoronaScreen

## Slide 48: CoronaScreen Electron balance model

## Slide 49: CoronaScreen Analytic model

## Slide 50: CoronaScreen Moving 1D numerical model
Notes: PHREEQC

## Slide 51
CoronaScreen – input data
hydrogeological characteristics (seepage velocity, porosity, b, foc)
plume width and thickness
concentration of contaminants and electron acceptors in plume and in background
transport characteristics (dispersivities or thickness of reactive zone)

## Slide 52
Multilevel sampling well

## Slide 55: CoronaScreen – input data

## Slide 56: Source contaminant concentration

## Slide 57: Electron acceptors

## Slide 58
CoronaScreen: steady state plume length

## Slide 60: Questions
?

## Slide 61: Case study 3
Influent river: due to mining or not?

## Slide 63
loss of 240 l/s

## Slide 64
Influent river due to:
mining
  glacifluvial sediments
  sandy layers in tertiary sediments
  faults in basement
subglacial channel (GW heads?)

## Slide 65
Q = grad(h) × width × T
Turów mine
Turów mine
Notes: Skutečně VP2012. Dva scénáře!
60 l/s (grad. řeka vrt) × 400 l/s (grad. řeka – důl)

## Slide 66
Notes: Nevysvětluje pokles hladin.

## Slide 67
40 cm
10 l/s
borehole VP2008
Turów mine
Notes: V důsledku poklesu hladiny ve vrtu cca o cca 40 cm došlo ke snížení přítoku podzemní vody do ČR ve Višňové nejvýše o 10 l/s. Takové množství se neprojeví výrazně na průtoku Smědé. VP2008

## Slide 68: Questions
?

## Slide 69
Ground-water models should be as simple as possible, but not simpler.
Modeling should constitute a scientific expression of our ignorance rather than a claim to knowledge that we do not possess.
Fools ignore complexity. Pragmatists suffer it. Some can avoid it. Geniuses remove it. …Simplicity does not precede complexity, but follows it.
Managers should buy advice from a competent hydrogeologist; they should not buy a groundwater model.
Notes: Modely by měly představovat vědecké vyjádření naší nevědomosti spíše než vytvářet dojem, že víme něco co nevíme.

## Slide 70: Job
Notes: Taky nic nevěděl. Ale aspoň neříkal, že ví. Klam narativity.

## Slide 71
Nassim Nicholas Taleb
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
Notes: Černé labutě = epistemologická nejistota, proto pokora, říkat nevím, nezabřednout, dělat alternativní koncepční modely, ne šablona
Víra v experty, kteří ve skutečností neví víc.
Přínos složitého modelu může být menší než jednoduchého. Jednoduchých modelů udělám víc (alternativní koncepční modely), zatímco složité modely mě tlačí do šablony.
Je třeba být při predikcích opatrný a naučit se říkat nevím.
Člověk má tendenci úspěchy svých modelů přičítat své genialitě a neúspěchy nepřízni okolností. Unknown unknowns.

## Slide 73
ROACH, J., TIDWELL, V.
A Compartmental-spatial system dynamics approach to ground water modeling. Ground Water. 2009, vol. 47, no. 5, pp. 686–698. doi: j.1745-6584.2009.00580.x
Notes: The model was built in Powersim Studio Expert 2007 (http://www.powersim.com), a commercial, object oriented system dynamics software platform with powerful graphical user interface capabilities to facilitate user interaction.

## Slide 74: Model Inputs MRG Pumps

## Slide 75: Model Outputs: Ground water

## Slide 76: Model Outputs: Albuquerque GW Drawdown Map

## Slide 77
HUNT, R.J., DOHERTY, J., TONKIN, M.J. Are models too simple? Arguments for Increased Parameterization. Ground Water. 2007, vol. 45, no. 3, pp. 254–262. doi: j.1745-6584.2007.00316.x

## Slide 78: Acknowledgments
Práce vznikla za podpory Ministerstva školství v rámci projektu č. 7822 Technické univerzity v Liberci.

## Slide 79
Notes: Thanks for your attention!