## Slide 1
Textilní zbožíznalství 3
Koberce a podlahové krytiny
Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

## Slide 2: Bytové textilie – význam v bytě
Psychologické aspekty
Ochrana nábytku, bytu
Pohodlí = komfort
Izolace (teplo, vzduch, zima)
Tradice

## Slide 3: Bytové textilie
Ručníky osušky utěrky
Stolní prádlo
Ložní prádlo
Přehozy a pokrývky
Prošívané přikrývky (peří)
Polštáře
Dekorační textilie a záclony
Textilní podlahové krytiny (koberce)

## Slide 4: Textilní podlahová krytina, koberec
Plošná textilie
Lícní stranu (užitný povrch), který je vystaven provozu, tvoří textilní materiály
Zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci, dodává prostoru estetický vzhled a poskytuje bezpečnou chůzi

## Slide 5: Faktory určující kvalitu koberců:
druh použitého vlákenného materiálu;
hustota vazby, pevnost uchycení vlasu
druh a kvalita uzlů
mechanicko – fyzikální vlastnosti (stálobarevnost na světle, otěr atd.)
hodnoty sešlápnutí vlasového povrchu

## Slide 6: Obchodní dělení textilních podlahových krytin
Bytové koberce (kusové a metrové zboží)
Zátěžové koberce
Kobercové čtverce
Čistící zóny
Běhouny
Koberečky a sety
Schodové koberce
Umělé trávníky

## Slide 7: Rozdělení podle technologie výroby
KOBERCE
Ručně vázané
Tkané
Netkané
podlahové
krytiny

## Slide 8: Vlákna používaná k výrobě koberců
Z přírodních materiálů (vlna, juta, sisal, kokos, konopí)
Příklad označení vlněných koberců:
Ze syntetických materiálů (polyamid, polypropylen, polyester, polyakrylonitril)
….a další vlákna, mnohdy i nevhodná

## Slide 9: Stáčení přírodního hedvábí z kokonů

## Slide 10: Způsoby ručního vázání koberců
horizontální či vertikální osnova

## Slide 11: Vzornice a vyvázaný vzor na vázaném koberci

## Slide 12: Hustotu vlasu tvoří nejen hustá osnova (na níž se uzlíky vážou), ale i správné přiražení vazného útku za každou řadou uzlíků.
Ručně vázané koberce

## Slide 13: Sestříhání vlasu
Ručně - řádek po řádku (viz foto)
Strojově postřihovacím strojem

## Slide 14: Turecký hedvábný koberec
Hedvábné koberce: 60 - 100 uzlů na 1 cm² !!!!

## Slide 16: Ručně vázané koberce z vlny
Vlněné koberce 4 – 8 uzlů na 1 cm² (dle jemnosti vlněné příze nebo přástu)
Vlněný koberec „Laguna“:
40000 uzlů na m² (400 uzlů na 1 dm²)
výška vlasu 10 mm
Vlněný koberec „Adur“:
25600 uzlů na m², výška vlasu 13 mm
1 žena váže 6400 uzlů/ 8 hodin – smyrenský uzel.
Do 19ti barev je norma 1000 uzlů za hodinu.
Hedvábný koberec 2x3m váže jedna žena i dva roky.

## Slide 17: Ručně vázaný vlněný koberec

## Slide 18: Ručně vázané koberce
K vázání se používají uzly:
symetrický turecký uzel (známý také jako smyrenský)
asymetrický perský uzel (ghiordesský)

## Slide 19: Nástěnné koberce
Ručně vázaný koberec
Tapisérie
Gobelín
Akustické panely

## Slide 20: Tapisérie

## Slide 21: Gobelíny klasická gobelínová technika

## Slide 23: Gobelíny další způsoby vázání

## Slide 24: Gobelíny vyšívané
Patří do zájmové činnosti – předloha vytištěná na kanavě

## Slide 25: Tlumení akustiky – nástěnný koberec

## Slide 26: Tkané koberce
1) Jednoduchými vazebními technikami
- kelimy,
- jutové, kokosové, sisalové
2) Koberce tkané prutovou technikou
- buklé (smyčkový povrch), velurové (hladký vlasový povrch), strukturované povrchy
3) Koberce tkané speciálními technikami
- dvojplyše, gobelíny (žinylkové koberce)

## Slide 27: Kelimy
Nejstarší bytová textilie nomádských kmenů – sloužila jako příbytek, lůžko, jídelní stůl, ochrana před mrazem, teplem a podložka k modlení.
Kelim je tkaný gobelínovou technikou, je oboustranný, má jednoduché vzory, šikmé linie jsou schodovité

## Slide 28: kelim

## Slide 29: Nomádská postel + jídelní podložka

## Slide 30: Jednoduché tkané koberce
tkány v jednoduchých vazebních technikách (plátno, panama, kepr, ryps) na jednoduchých kobercářských stavech
název mají podle materiálu ze kterého jsou tkány
touto technikou mohou být na jednoduchých tkacích stavech vyráběny jednoduché koberečky z textilních odpadů

## Slide 31: Jednoduché tkané koberce
konopný
kokosový
sisalový

## Slide 32: Papírové koberce

## Slide 33: Koberce tkané prutovou technikou
buklé (smyčkové)
kombinace vlasového a smyčkového povrchu
velurové (vlasové)

## Slide 34: Koberce tkané prutovou technikou
dvouřádový buklé
velurový

## Slide 35: Buklé koberce
povrch tvořený taženými smyčkami
řez dvouřádovým kobercem buklé :
1 - osnova vlasová 1. řádu; 2 - osnova vlasová 2. řádu; 3 - osnova vazní; 4 - osnova výplňková; 5 - útek spodní; 6 - útek vrchní; 7- prut

## Slide 36: Velurové koberce
hladký vlasový povrch, tvořený řezanými smyčkami (plyšový)
výška vlasu je od 3 – 8 mm
řez velurovým kobercem:
1 – řezací prut s nožem; 2 - osnova vlasová; 3 - osnova vazní;
4 - osnova výplňková; 5 – útek

## Slide 37: Koberce s taženým a řezaným vlasem
mají nášlapnou vrstvu tvořenou plochami taženého a řezaného vlasu
řez kobercem:
1 - útek; 2 - osnova vazní; 3 - osnova výplňková; 4 – vlasová osnova;
5 - tažný prut; 6 –řezný prut

## Slide 38: Koberce tkané dvojplyšovou technikou
mají jemný vlasový povrch a vysokou dostavu
název je odvozen od techniky tkaní, kdy se tkají dvě tkaniny nad sebou a jsou spojeny vlasovou osnovu, kterou posléze rozřízne nůž
jsou nejčastěji víceřádové (mají více barevných osnov)

## Slide 39: Koberce tkané dvojplyšovou technikou
princip tkaní dvoj-plyšového koberce:
1 – spodní prošlup; 2 – vrchní prošlup; 3 – vlasová osnova; 4 – nůž; 5 a 6 – samostatné koberce s velurovým povrchem

## Slide 40: Koberce tkané Gripperaxminsterskou technikou
bohatě vzorované a snaží se napodobit ručně vázané koberce
vyráběny na speciálním skřipcovém stavu
schéma výroby gripperaxminsterských koberců:
1 - vlasová osnova, 2 - vazební osnova,3 - osnova výplňková, 4 - útek, 5 - skřipec,6 - nůž, 7 - podavač příze

## Slide 41: Axminsterské koberce

## Slide 42: Všívané podlahové krytiny
všívané koberce dnes pokrývají 95 % trhu s koberci
technologie všívání se označuje jako „tufting“
všívané koberce mohou mít vlas tažený nebo řezaný nebo kombinaci obou vlasů

## Slide 43: Všívané podlahové krytiny

## Slide 44: Princip tvorby všívaných koberců
Princip tvorby smyček
1 - jehla, 2 - háček, 3 – podkladová textilie,
4 - vlasová nit, 5 - smyčka
1 – vlasová smyčka,
2 – primární, podkladová textilie
3 – sekundární textilie (zátěr)

## Slide 45: Kvalita všívaných koberců
Vlasový materiál – druh a jemnost vlákna
Druh a jemnost délkové textilie(nitě, kabílku)
Hustota vlasu
Hustota stehu
Výška vlasu
Protože výroba všívaných koberců je nejrozšířenější, je i kvalita velmi rozdílná!

## Slide 46: Příklad:
Dělení stroje 3/8 je 8 všívacích jehel na tři anglické palce (1 palec = 2,54 cm) vzdálenost všívacích jehel je 9,53 mm
Hustota vlasu se udává na 10 cm v podélném směru
Nízká hustota vlasu 50 – 80 tisíc uzlů na 1m²
Střední hustota 80 – 130 tisíc uzlů na 1m²
Vysoká hustota víc jak 130 tisíc uzlů na 1m²
Výška vlasu se pohybuje od 3 do 120 mm

## Slide 47: Všívané koberce 1
Nízká smyčka (commercial look pile) využívá se u zátěžových koberců, kde je vysoká hustota smyčky – melanžové nebo potištěné
Řezaný vlas – rozřezané smyčky vytvářejí vzpřímená vlákna a připomínají velurový povrch. Mají nižší tvarovou paměť a zanechávají na svém povrchu stopy, mají vyšší hustotu vlasu než u smyčkovým povrchů

## Slide 48: Všívané koberce 2
Smyčkové koberce – smyčky u těchto koberců jsou většinou pravidelné (loop pile)
nebo
nepravidelné - tzv. berberské, které připomínají vlněné koberce ručně vyráběné. (berber loop-pile)
Vzhled berberského vzhledu koberce

## Slide 49: Všívané koberce 3
Frizé koberec (dříve scroll) –výrazně kroucené až překroucené vlasové nitě, různá výška vlasu nebo smyček až 3 výšky. Scroll (= svitek) může mít povrch smyčkový nebo řezaný
frizé

## Slide 50: Všívané koberce 4
Střižený vlas + smyčka – cut-loop konstrukce střídání smyčkového a vlasového povrchu. Mají vysokou tvarovou paměť, ale jsou méně trvanlivé než smyčkové koberce.
řez kobercem

## Slide 51: Všívaný koberec - vzorování
Kombinace: nízká smyčka, řezaná smyčka a frizél

## Slide 52: Sekundární vrstvy u všívaných koberců
Slouží k upevnění smyčky
Zpevňují koberec
Jsou nositeli dalších vlastností
Používané:
Jutová tkanina
Perlinka z polypropylenu
Vpichovaný plstěnec (filc)
Zátěry z latexu nebo pěněné pryže

## Slide 53: Chemické pojené TPK
Jednoduché – vznikají nalepením jednotlivých nití hustě vedle sebe na podkladovou textilii.
Velurové– vyrábějí se podobným způsobem jako dvojplyše, s tím rozdílem, že se vlasová osnova na podkladovou textilii lepí a po vytvrzení lepidla se řeže.
Lepené – vznikají lepením různých druhů vlákenných materiálů na podkladovou textilii.
Vločkované - nanášení vláken kolmo na podklad z pojiva

## Slide 54: Chemicky pojené TPK
schéma výroby chemicky pojeného koberce s vlasem
1 – vlasová osnova,
2 – vtlačovací lišty
3 – pojivo,
4 – přivádění vlasové osnovy,
5 – nůž rozřezávání osnovy a vznik vlasu,
Pojivo s vtlačeným vlasem se vytvrzuje
v sušící komoře, teprve pak se může řezat
Schéma z ČSN ISO 2424

## Slide 55: Chemicky pojené TPK
řez pojeným velurovým kobercem
ukázka vločkovaného koberce
1 vlákenná vločka
2 pojivo
3 podkladová textilie

## Slide 56: Pletené TPK
pletené textilní podlahové krytiny se vyrábí ve velmi malém množství na osnovních pletacích strojích
mohou být hladké nebo smyčkové
rub těchto koberců se musí vždy tužit
pletený koberec
Osnovní pletený koberec se smyčkovým povrchem - řez

## Slide 57: Vpichované podlahové textilie
Hladké
Smyčkové
řez textilií vytvořené vidličkovou vpichovací jehlou
řez vpichovanou textilií
Vpichovaná podlahová textilie s tkanou výplní
1 vpichovací jehla
2 tloušťka vrstvy před vpichováním
3 tloušťka vrstvy po vpichování

## Slide 58: Vpichované podlahové textilie - hladké
patří mezi k nejlevnějším podlahovým krytinám.
vyrábí se jedinou operací na jehelném zařízení
do spodního podkladového rouna se dávají druhotné textilní suroviny
vrchní rouno, které je kvalitnější je vpichováno do spodního rouna
z rubní strany se koberce zatírají a tuží
3
3
2
1

## Slide 59: Vpichované podlahové textilie – hladké
= levné koberce
(celoplošná izolace podlah pod kusový koberec)
klasická vpichovací jehla

## Slide 61: Vpichované podlahové textilie - smyčkové
princip výroby je stejný jako u hladkých vpichovaných podlahových textilií
vpichuje se však jinou jehlou – tzv. vidličkovou
smyčky vláken z vrchního rouna jsou vidličkovou jehlou protaženy na druhou stranu textilie, kde se tvoří smyčkový povrch budoucího koberce
pomocí volené hloubky vpichu lze tyto textilie barevně vzorovat

## Slide 62: Vpichované podlahové textilie – smyčkové
ukázka vpichovaného koberce smyčkového
vpichovací jehla „vidličková“

## Slide 63: Vpichovaný koberec
vpichovací jehla „vidličková“
ukázka vpichovaného koberce smyčkového

## Slide 64: Protiskluzové rohože - netkané
Výrobce Čína – 18 tisíc tun ročně

## Slide 65: Ostatní podlahové krytiny
Umělé trávníky
Kobercové čtverce
Rohože
Koupelnové soupravy

## Slide 66: Umělé trávníky
Řez všívaným kobercem pro tenis
všívané textilní pásky

## Slide 67: Všívání vlasu umělých trávníků
Výrobce ČR : JUTA Dvůr Králové

## Slide 68: Umělé trávníky
trávníky jsou vyráběné všíváním nebo netkaným způsobem (dříve i vpichováním)
nejčastěji jsou vyrobené z polypropylénových pásků
mohou být v podobě čtverců a sestavují se do ploch
umělý trávník z polypropylénu
zásyp granulátem (infilem)

## Slide 69: Zasypávání trávníku
Vlas zasypán do 2/3 infilem

## Slide 70: Požadavky FIFA na fotbalový trávník
Výška odrazu míče 0,6m – 0,85m
Valení míče 4m – 8m
Absorpce nárazu 60% – 70%
Vertikální deformace 4mm – 10mm
Odpor rotačního pohybu 30Nm – 45Nm

## Slide 71: Zkoušení opotřebení trávníku

## Slide 72: Kobercové dlaždice (čtverce)
jsou čtverce o velikosti 0,5 x 0,5 m
různé kvality!! od jednovrstvých až po velmi kvalitní, které se sestávají z několika vrstev

## Slide 73: Kobercové dlaždice
vlasový povrch je tvořen všívaným kabílkem nebo vpichováním vlákenné vrstvy do podkladu
méně kvalitní jednovrstvé čtverce je nutno k podkladu lepit, kvalitnější s více vrstvami lze pouze poskládat vedle sebe

## Slide 74: Rohože
klasické rohože slouží k čištění obuvi před vstupem do domu, bytu, …
používají se i tzv. samočistící rohože, které se pokládají zvláště před vstup do komerčních prostor (několik čistících zón)
jejich princip tkví v použitém vlákenném materiálu, který je velmi pružný a zároveň drsný a odolný v oděru
ukázka řezu rohože společnosti 3MTM NomadTM Aqua

## Slide 75: Koupelnové soupravy
kombinované ze speciálně tvarovaných předložek
vyrobeny všívanou technologií a zrubu jsou opatřeny zátěrem
estetická funkci,
hygienická
bezpečnostní požadavky
http://www.grund.cz/cs/

## Slide 76: Všívání (Grund 2010)

## Slide 77: Všívaný žinilkový vlas
Použití šatonových růží

## Slide 78: Grund 2014

## Slide 89: Značení koberců
Značení koberců se provádí visačkou nebo nálepkou
Výrobky se značí podle ČSN 80 3010.
Značení z hlediska používání, údržby a ošetřování.
Z hlediska prostředí ve kterém mají být podlahové
textilie používány, se výrobky značí příslušnými
symboly.
Pokud výrobky vyžadují zvláštní údržbu nebo
ošetření, je výrobce povinen dávat k výrobku
návody a upozornění.

## Slide 90: Značení dle ČSN P CEN/TS 15398
Odolnost proti opotřebení
Trvalé použití na schodiště
Vhodné pro podlahové topení
Vodotěsnost podlahových krytin
Vhodnost pro trvalé použití kolečkové židle
Akustické vlastnosti – absorbce zvuků
Absorbce dunivého zvuku
Snížení přenosu kročejového zvuku

## Slide 91: Značení dle ČSN P CEN/TS 15398 předběžná norma je českou verzí technické specializace (2009)
Odolnost proti třepení krajů
Odolnost proti vzniku skvrn
Odolnost vůči UV záření
Obecné reakce na oheň + odkaz na normu (11 různých)
Odolnost vůči hořící cigaretě
Celkové zatížení (+ číslo)
Třída komfortu
Rozptylující elektromagnetický náboj

## Slide 92: Další symbol pro podlahové textilie
Podlahové krytiny částečně vycházejí ze symboliky a členění normy ČSN EN 685, která rozlišuje domácí a veřejný sektor a doporučená intenzita namáhání je značena doprovodným symbolem.

## Slide 93: Údržba koberců
2x -3x týdně se doporučuje luxovat prach
Suché čistění s práškem (superabsorbent prachu) – nedoporučuje se u vysokého vlasu, protože může zůstávat ve vlasu
Mokré čištění saponáty v domácím prostředí, nanese se pěna, setře suchým hadrem, je nutno nechat vysušit a 24 hodin po koberci nechodit
Parní čištění (strojové) vstříkuje se horká voda se saponátem, prach s vodou je ihned vysávám

## Slide 94: Na shledanou příští týden