## Slide 1
Laboratory techniques for determination of flow and transport parameters
Numerical flow and transport models for forecasting cannot be based only on literature data, but need experimentally determined parameters. This training provides additional knowledge on the determination of flow and transport parameters on a laboratory scale, such as porosity, hydraulic conductivity, diffusion coefficient and distribution coefficient. The approaches considered are applicable to a wide range of permeability of sedimentary deposits.
Лабораторные методы определения фильтрационных и миграционных параметров
Прогнозные численные модели фильтрации и транспорта для прогнозов не могут основываться только на литературных данных, а требуют экспериментально определенных параметров. Данный курс позволяет получить дополнительные знания по определению фильтрационных и миграционных параметров в лабораторном масштабе таких как пористость, коэффициент фильтрации, коэффициент диффузии и коэффициент распределения.
Рассмотренные подходы применимы для широкого круга проницаемостей дисперсных отложений.

## Slide 2
Лабораторные методы определения фильтрационных и миграционных параметров
Vladimir Lekhov
Liberec - 2019

## Slide 3
Тема 1: Гомогенная геологическая среда
Гомогенная среда миграции представляется в виде взаимосвязанного порового пространства с фильтрационным потоком распределенным, по всем активным порам. Считается, что в тупиковых порах (в которых не течет вода) массообмен не происходит.
Фрагмент гомогенной среды
Дисперсия
Диффузия

## Slide 4
Тема 1: Уравнение конвективно-дисперсионного переноса в гомогенной среде
1. Пористость - n
2. Скорость фильтрации - v
3. Коэффициент дисперсии - D
Активная пористость – nа
Эффективная пористость – ne
Коэффициент распределения (учет сорбции) – Kd
Расход – Q
Площадь поперечного сечения – ω
Коэффициент молекулярной диффузии – Dm
Дисперсивность – δ

## Slide 5
Тема 1: Гетерогенная геологическая среда
Дисперсия
Диффузия
Фрагмент гетерогенной среды
Смешанная осадочная среда
Трещинная среда
Слоистая среда

## Slide 6
Тема 1: Уравнение конвективно-дисперсионного переноса в гетерогенной среде
1. Пористость блоков – n*
3. Скорость фильтрации - v
2. Пористость каналов – n0
4. Коэффициент дисперсии - D
Фрагмент связи хорошо проницаемых отложений
в гетерогенной среде
Для нейтрального мигранта сорбция отсутствует
0,1-0,3
0,01-0,05

## Slide 7
Через плотность скелета
Через гидростатическое взвешивание
Ртутная порометрия
При помощи количественного анализа РЭМ- и μKT- изображений
5. Определение активной пористости в гранулярных породах (лабораторный трассер)
Тема 2: Определение пористости

## Slide 8
Тема 2: Определение скорости фильтрации
v – скорость фильтрации
k – коэффициент фильтрации
I – градиент напора
H – напор
L – расстояние между точками наблюдения
Определяем коэффициент фильтрации k

## Slide 9
Тема 2: Определение коэффициента фильтрации
Стационарный режим
По аналогии с прибором Тима
Возможность определения в породах с большой проницаемостью
Только для дисперсных пород
Chart: I, -
| 1.3327202737149397E-2 | 2.9986206158586146E-2 | 4.3313408895735546E-2 | 0.11328122326576991
внутр | 9.8372 | 18.8377 | 26.3193 | 43.2994 | 63.5122
внеш | 9.8372 | 18.8377 | 26.3193 | 43.2994 | 63.5122
H - const

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 - емкость гранулярной породы
2 - шланги пьезометров
3 - пьезометры
4 - отвес
5 - шланг подачи воды
6 - шланг подачи раствора
7 - мерный стакан
8 - шланг слива воды
9 - кондуктометр
10 - емкость для слива лишней воды
Тема 2: Определение коэффициента фильтрации и активной пористости
Chart: Время, сек
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280
нижний датчик | 0.0031596 | 0.50553 | 0.83412 | 0.93681 | 1 | 1 | 1
Начальная концентрация | 0 | 1
Конечная концентрация | 0 | 1
C_0.5 | 0.5 | 0.5
t_0.5 | 0 | 1
Действительная скорость фильтрации
u = x/t0.5
Активная пористость na=v/u
Трассер NaCl

## Slide 11
Тема 2: Определение коэффициента фильтрации
Нестационарный режим
По аналогии с трубкой Каменского
Возможность определения в слабо проницаемых отложениях
Возможность использования в полевых условиях
Для разных типов пород
Chart: (F/l)*t
| 0 | 6.2499999999767173 | 14.499999999976717 | 18.883333333313931 | 23.933333333325571 | 29.416666666651146 | 33.9 | 48.433333333313932 | 52.733333333325575 | 57.266666666662786 | 62.499999999976716 | 66.999999999976723
 | 0 | 0.058864 | 0.098683 | 0.1294 | 0.15467 | 0.1806 | 0.19668 | 0.28325 | 0.29056 | 0.31172 | 0.34765 | 0.35768

## Slide 12
Тема 2: Определение коэффициента фильтрации
Расчетным способом
Используя гранулометрический состав отложений
ТОЛЬКО приблизительная оценка
Только для дисперсных пород
где Δgi – процентное содержание по массе i-й фракции;
di – диаметр фракции;
Δg1 – процентное содержание по массе минимальной фракции по размеру зерна;
d1 – диаметр минимальной фракции по размеру зерна.
Формула Козени
Chart: Доля большей фракции, %
| 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
k гранулярной смеси | 545.385 | 268.6 | 86.7 | 37.9975 | 32.87 | 20.3 | 17.8 | 17.015
k гранулярной смеси по Козени | 559.9275 | 93.4573 | 29.918 | 22.0992 | 21.3891 | 23.0855 | 23.7801 | 22.9247
k песка | 40.73 | 36.416 | 40.1545 | 38.2605 | 31.147 | 52.69 | 66.2905 | 88.4745 | 168.065 | 201.84 | 587.79
k песка по Козени | 15.2816 | 13.4192 | 12.4902 | 13.9465 | 16.2285 | 21.4115 | 29.349 | 44.8474 | 72.3114 | 145.7451 | 403.0603

## Slide 13
Тема 3: Определение коэффициента диффузии
L
Граничные и начальные условия при постановке опыта
C(0,t)=C1=C0=const
C(0,t)=C1=C0=const
C(0,t)= C1=C0=const
C(x,0)=C0
C(x,0)=C0
C(x,0)=C0

## Slide 14
Тема 3: Определение коэффициента диффузии
Решение для закрытого образца конечной длины
Решение для полуограниченной среды
Уравнение диффузионного переноса
Решение для двухкамерной постановки
Решается численными методами, определяется D
т.к. измеряем массовый поток
,

## Slide 15
Тема 3: Определение коэффициента диффузии
Эпоксидная смола
Парафин
Пьезометр
Полипропиленовое кольцо
Датчики
Образец
Емкость для раствора соли
А
В
M
N
Chart: С, г/л
| 0 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20
 | 0 | 1355.8 | 4746.6 | 13349 | 17176 | 21519 | 29967 | 39495 | 84000
Chart: Время
8 калибровочных растворов NaCl
С, г/л – 0.4, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 20
Калибровка кондуктометрических датчиков
Кондуктометрический датчик

## Slide 16
Пьезометры
Коммутатор
Образцы
Датчики
Тема 3: Определение коэффициента диффузии

## Slide 17
Chart: Расстояние, см
| 0 | 1.0504384040832501E-2 | 2.2068416815459398E-2 | 3.4798992305923503E-2 | 4.8813787617988297E-2 | 6.4242350748241098E-2 | 8.1227298081669203E-2 | 9.9925632688969701E-2 | 0.12051019560948401 | 0.14317126353492199 | 0.168118307662323 | 0.19558192997448501 | 0.225815994846189 | 0.259099975680048 | 0.29574153826350302 | 0.33607938472660998 | 0.380486384389225 | 0.42937302043805597 | 0.48319118429349101 | 0.54243835274004404 | 0.60766218643238801 | 0.67946559228400005 | 0.75851229653340502 | 0.84553298000357202 | 0.94133203226667805 | 1.04679498714746 | 1.1628967082964301 | 1.29071040049754 | 1.43141753000787 | 1.5863187456294801 | 1.75684590146411 | 1.9445752924850399 | 2.15124222527121 | 2.3787570585904101 | 2.6292228621053901 | 2.9049548564338101 | 3.2085018142594701 | 3.54266962031924 | 3.9105472080463199 | 4.3155351126193002 | 4.7613769043516401
 | 1.7936 | 1.7694 | 1.7428 | 1.7137 | 1.6818 | 1.6468 | 1.6086 | 1.5669 | 1.5214 | 1.472 | 1.4182 | 1.3601 | 1.2973 | 1.2299 | 1.1578 | 1.0811 | 1 | 0.91506 | 0.82687 | 0.73634 | 0.64468 | 0.55336 | 0.46413 | 0.37892 | 0.29976 | 0.22861 | 0.1671 | 0.11632 | 0.076605 | 0.047449 | 0.027549 | 0.015053 | 0.0079048 | 0.0042019 | 0.0024673 | 0.0017359 | 0.0014618 | 0.0013722 | 0.0013472 | 0.0013416 | 0.0013416
 | 1.7936 | 1.772 | 1.7482 | 1.7221 | 1.6933 | 1.6617 | 1.6269 | 1.5888 | 1.547 | 1.5012 | 1.4512 | 1.3966 | 1.3372 | 1.2728 | 1.2032 | 1.1284 | 1.0484 | 0.96355 | 0.87431 | 0.78149 | 0.68621 | 0.58999 | 0.49474 | 0.4027 | 0.31637 | 0.23823 | 0.17055 | 0.11496 | 0.072163 | 0.041693 | 0.021969 | 0.010589 | 0.0048784 | 0.002457 | 0.0016193 | 0.0013927 | 0.0013471 | 0.0013406 | 0.00134 | 0.00134 | 0.00134
Chart: Время, сутки
экспериментальные данные | 0.0022222 | 0.0024868 | 0.0028571 | 0.0051852 | 0.005291 | 0.0056614 | 0.0068783 | 0.0047619 | 0.0074603 | 0.0092063 | 0.010582 | 0.013545 | 0.016667 | 0.018095 | 0.023598 | 0.025185 | 0.023757 | 0.025397 | 0.027989 | 0.027725 | 0.030159 | 0.031323 | 0.032487 | 0.030741 | 0.032011 | 0.035238 | 0.033968 | 0.035026 | 0.039735 | 0.042646 | 0.045185 | 0.050899 | 0.057725 | 0.05836 | 0.058571 | 0.057672 | 0.059524 | 0.069841 | 0.066825 | 0.075238 | 0.084444 | 0.099683 | 0.10603 | 0.11132 | 0.12524 | 0.11587 | 0.11772 | 0.11952 | 0.11921 | 0.11455 | 0.12217 | 0.13434 | 0.13339 | 0.12243 | 0.12259
Chart: Время, сутки
Тема 3: Определение коэффициента диффузии
Расхождение аналитических решений
По кондуктометрическим датчикам
По длине образца

## Slide 18
Тема 3: Определение коэффициента распределения
Сорбция в статических условиях
Сорбция в динамических условиях – определение по разности активных пористостей
Определение параметров ионного обмена – химический анализ по всем компонентам
С0
С1
Сi
N1
N0
Ni
Блок-схема одного цикла
N
Изотерма
Ленгмюра

## Slide 19
Литература
Березкина Г.М., Брилинг И.А., Корякина Н.С., Краснушкин А.В. Экспериментальные исследования движения влаги и солей в глинистых породах. В сб. «Взаимодействие поверхностного и подземного стока». Вып. 4. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 195-270.
Брилинг И.А. Фильтрация в глинистых породах. М.: ВИЭМС. Сер. гидрогеол. и инж. геология, 1984. – 57 с.
Гольдберг В.М., Скворцов Н.П. Проницаемость и фильтрация в глинах. М.: Недра, 1986.
Лехов А. В. Физико-химическая гидрогеодинамика: учебник. М.: КДУ, 2010. – 500 с.
Рошаль А.А. Методы определения миграционных параметров. М.: Обзор ВИЭМС. Серия «Гидрогеол. и инж. геол.», 1980. – 62 с.
Румынин В. Г. Геомиграционные модели в гидрогеологии. СПб.: Наука, 2011. – 1157 с.
Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 327 с.
Appelo C.A.J. Calculating the fractionation of isotopes in hydrochemical (transport) processes with PHREEQC-2. GeoProc, 2002, p. 383-398.
Robinet J.C., Coelho D., Altmann S. State of the art on cation diffusion in clay mineral system. CatClay, CN: Grant Agreement 249624.
Xiang Y., Al T., Scott L., Loomer D. Diffusive anisotropy in low-permeability Ordovician sedimentary rocks from the Michigan Basin in southwest Ontario. Journal of contaminant hydrology, 2013, № 155, p. 31-45.