## Slide 1: Využití jednoduchých alternativních modelů: Frýdlantský výběžek, Smědá – ovlivnění důlní činností Děčín – ovlivnění plánovaným jezem
Kamil Nešetřil
Technická univerzita v Liberci

## Slide 2: Transport ropných uhlovodíků Vysvětlení stávajícího stavu Výpočty veličin různými modely
Výsledek | Způsob výpočtu
Doba transportu | Darcyho zákon
 | Bilanční výpočet (konzervativní stopovač se dostane do JÚ za dobu, kdy je vyčerpán objem vody mezi zdrojem a jímacím územím)
Látkové toky kontaminantů | Ze zdroje vs. vyčerpáno vodárenskými vrty
 | Zpětná úloha (jaká je bezpečná koncentrace kontaminace ve zdroji tak, aby v jímacím území byly dosaženy limity)
Bilance biodegradace Kolik je odbouráno kontaminantu? | Pokles elektronových akceptorů při průtoku ohniskem
Ustálená délka kontaminačního mraku (Jaká může být koncentrace v ohnisku, aby kont. mrak nedosáhl do jímacího území?) | Model bilance elektronů (CoronaScreen)
 | Analytický model (CoronaScreen)
 | Pohyblivý 1D numerický model (CoronaScreen)
Notes: které vycházejí z různých předpokladů.

## Slide 3: Model
simplification of reality
Notes: interpretovat, význam, představa

## Slide 4
conceptual model
mathematical model – dtto described by math
  analytical model
  numerical model

## Slide 5
The real value of the models is that they give a quantitative form to what we know qualitatively. In some cases, model output may reveal certain patterns we did not expect a priori. These “anomalies” occasionally help us comprehend the existence of unusual phenomena.

## Slide 6: Engineering × Subsurface
heterogeneity uncertainty

## Slide 7
HILL, M.C. The Practical Use of Simplicity in Developing Ground Water Models. Ground Water. 2006, vol. 44, no. 6, pp. 775–781. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6584.2006.00227.x
Notes: Ground-water models should be as simple as possible, but not simpler.

## Slide 8: Benefits of the simple models
pochopitelné z jakých předpokladů vycházejí
vhodné při nedostatku dat (nemají tolik vstupních parametrů)
Notes: Nekorektní kvantifikace

## Slide 9: Dealing with uncertainty : multiple simple groundwater models
Submission 395
Kamil Nešetřil and Jaroslav Nosek
Subglacial valley
Case study 1:
Four hypotheses explaining water loss
Case study 2:
Two models for one contaminated site

## Slide 10: Case study 1
Influent river: due to mining or not?

## Slide 12
loss of 240 l/s

## Slide 13
Notes: Nevysvětluje pokles hladin.

## Slide 14
Notes: Skutečně VP2012. Dva scénáře!
60 l/s (grad. řeka vrt) × 400 l/s (grad. řeka – důl)

## Slide 15: Loss of discharge in the river
Water flows thru:
Glacifluvial gravel (not rejected)
Sandy layer (max. 10 l/s → rejected)
Crystalline rock (could not be quantified → not rejected)
Subglacial valley (alluvial channel)
Notes: Interakce povrchové a podzemní vody
5 m mocnost aluviálního kolektoru

## Slide 16
Q = grad(h) × width × T
Turów mine
Turów mine
Notes: Skutečně VP2012. Dva scénáře!
60 l/s (grad. řeka vrt) × 400 l/s (grad. řeka – důl)

## Slide 17
Notes: Nevysvětluje pokles hladin.

## Slide 18
40 cm
10 l/s
borehole VP2008
Turów mine
Notes: V důsledku poklesu hladiny ve vrtu cca o cca 40 cm došlo ke snížení přítoku podzemní vody do ČR ve Višňové nejvýše o 10 l/s. Takové množství se neprojeví výrazně na průtoku Smědé. VP2008

## Slide 19: Questions
?

## Slide 20: Case study 2
Risk analysis of site contaminated by petroleum hydrocarbons

## Slide 21: Natural biodegradation of petroleum hydrocarbons
oxidation of petroleum hydrocarbons:
benzene, toluene, ethylbenzene, xylene (BTEX)
 CO2, H2O
reduction of electron acceptors:
O2  H2O
NO3  NH4, N2
SO4  S2-
MnIV (solid)  MnII (aqueous phase)
FeIII (solid)  FeII (aqueous phase)

## Slide 22
Models
universal (MODFLOW and transport models based on it) – problem of artificial mixing

## Slide 23
Models
specific for given purpose (CoronaScreen) - simpler but sometimes more reasonable
steady state plume length

## Slide 28: CoronaScreen

## Slide 29: CoronaScreen Electron balance model

## Slide 30: CoronaScreen Analytic model

## Slide 31: CoronaScreen Moving 1D numerical model
Notes: PHREEQC

## Slide 32
CoronaScreen – input data
hydrogeological characteristics (seepage velocity, porosity, b, foc)
plume width and thickness
concentration of contaminants and electron acceptors in plume and in background
transport characteristics (dispersivities or thickness of reactive zone)

## Slide 33
Multilevel sampling well

## Slide 36: CoronaScreen – input data

## Slide 37: Source contaminant concentration

## Slide 38: Electron acceptors

## Slide 39
CoronaScreen: steady state plume length

## Slide 41: Case study 3
How shall weir on Labe (Elbe) river near Děčín (Tetschen) influence groundwater quality
Notes: Backwater

## Slide 42: Rozsah šíření kontaminace v důsledku vzdutí podzemní vody po vybudování jezu – porovnání přístupů
Analytický model
Numerický model v MODFLOW + MT3D-MS
Komplexnější numerický model nepřinesl větší porozumění
Notes: Interakce povrchové a podzemní vody: porovnání dvou přístupů
+ ještě Getu DP a článek

## Slide 44
dam

## Slide 45
Notes: Schéma proudění podzemní vody

## Slide 46
Notes: kf

## Slide 48
Inflow of groundwater from cretaceous to quaternary fluvial aquifer l/s (Nakládal: personal communication)

## Slide 50
horizontal extent of backwater in aquifer
original thickness of GW body
distance of transport
inflow from sides
inflow from sides
recharge
recharge
Notes: Bilanční výpočet: Objem pístu vody z řeky odpovídá zvětšení zvodně

## Slide 51
distance of transport = horizontal extent of backwater in aquifer × backwater vertical extent / (original thickness of groundwater body + backwater vertical extent)

## Slide 56: Inputs to MODLFLOW model

## Slide 62: Rozsah šíření kontaminace v důsledku vzdutí podzemní vody po vybudování jezu – porovnání přístupů
Analytický model
Numerický model v MODFLOW + MT3D-MS
Komplexnější numerický model nepřinesl větší porozumění
Notes: Interakce povrchové a podzemní vody: porovnání dvou přístupů
+ ještě Getu DP a článek

## Slide 64: Klasifikace využití modelů
Notes: Není klasifikace na základě jasného kritéria, ale spíše souhrn otázek, které může zadavatel klást (zpracovateli) modelu.

## Slide 65: Modely – případové studie
Málo dat
  vysoká nejistota (i epistemologická)
  nemožnost validace modelů
Demonstrována účelnost
Většinou analytické (příp. validace numerickým modelem)
Většinou pro analýzu rizik

## Slide 66: Modely – případové studie
Kombinace principiálně odlišných jednoduchých modelů
    vycházejí z odlišných
      předpokladů
      dat
    simulují
      odlišné procesy
      odlišnými přístupy
Notes: Čím se liší, nikoliv jaké jsou použité (to je další slide)
Ekvifinalita
Srovnání jednoduchého a komplexního

## Slide 67: Dtto detailně
Notes: Přeskočit

## Slide 69
CoronaScreen: steady state plume length
Model dovoleného čerpání
dovolené čerpané množství (l/s)
ustálená délka kontaminačního mraku (0 l/s)
přibližný
směr
proudění
podzemní
vody
Notes: Opět CoronaScreen: Ustálená délka kontaminačního mraku vypočítaná třemi metodami kombinovaná s jiným jednoduchým modelem.

## Slide 72: Transport chlorovaných uhlovodíků
Advekční model (predikce)
  Za jak dlouho se dostanou ClU do vodárenského vrtu?
Bilanční model (testování hypotézy)
  porovnání:
    tok kontaminantu z kontaminačního mraku do využívané zvodně
    tok kontaminantu čerpáním z vodárenského vrtu
  Jsou distribuce kontaminace a uvažované nepříznivé hydraulické podmínky schopny vygenerovat stávající koncentrace kontaminace ve vodárenském vrtu? Ne!  DNAPL
    Průkazný výsledek - na rozdíl od standardního složitého, přeparametrizovaného, nedůvěryhodného a neprůkazného distribuovaného modelu
Notes: Hořice

## Slide 73: Transport chlorovaných uhlovodíků
Advekční model (predikce)
  Za jak dlouho se dostanou ClU do vodárenského vrtu?
Bilanční model (testování hypotézy)
  porovnání:
    tok kontaminantu z kontaminačního mraku do využívané zvodně
    tok kontaminantu čerpáním z vodárenského vrtu
  Jsou distribuce kontaminace a uvažované nepříznivé hydraulické podmínky schopny vygenerovat stávající koncentrace kontaminace ve vodárenském vrtu? Ne! → DNAPL
    Průkazný výsledek - na rozdíl od standardního složitého, přeparametrizovaného, nedůvěryhodného a neprůkazného distribuovaného modelu
Notes: Hořice

## Slide 74: Job
Notes: Taky nic nevěděl. Ale aspoň neříkal, že ví. Klam narativity.

## Slide 75
Nassim Nicholas Taleb
The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
Notes: Černé labutě = epistemologická nejistota, proto pokora, říkat nevím, nezabřednout, dělat alternativní koncepční modely, ne šablona
Víra v experty, kteří ve skutečností neví víc.
Přínos složitého modelu může být menší než jednoduchého. Jednoduchých modelů udělám víc (alternativní koncepční modely), zatímco složité modely mě tlačí do šablony.
Je třeba být při predikcích opatrný a naučit se říkat nevím.
Člověk má tendenci úspěchy svých modelů přičítat své genialitě a neúspěchy nepřízni okolností. Unknown unknowns.

## Slide 76: Questions
?

## Slide 77
Notes: Thanks for your attention!