## Slide 1
Průmyslové roboty a manipulátory
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Průmyslové roboty
2
Angulární robot firmy Fanuc,
zdroj: https://www.fanuc.eu
Scara robot ABB, zdroj: https://new.abb.com
Kartézský robot Kuka, zdroj: https://www.kuka.com
Delta robot Omron, zdroj: https://industrial.omron.cz

## Slide 3
Kinematická struktura mechanismů PR a manipulátorů
3
Mechanismy průmyslových robotů (dále PR) a manipulátorů jsou tvořeny soustavou pohyblivě spojených prvků – členů, z nichž jeden tvoří rám.
Mechanismy PR jsou odvozeny z otevřených prostorových kinematických řetězců a vázány prostorovými kinematickými dvojicemi.
Kinematický řetězec pak určuje kinematickou strukturu.

## Slide 4
Přehled prostorových kinematických dvojic
4
Název: rotační
Symbol: R
Pohyblivost (B:A): i = 1°
Třída (j = 6 – i): 5
Počet stupňů volnosti (pohyblivost) kinematické dvojice i je roven počtu nezávislých posuvů a rotací, které mohou členy dvojice vůči sobě navzájem vykonávat.

## Slide 5
Přehled prostorových kinematických dvojic
5
Název: posuvná (translační)
Symbol: T
Pohyblivost (B:A): i = 1°
Třída (j = 6 – i): 5

## Slide 6
Přehled prostorových kinematických dvojic
6
Název: šroubová
Symbol: H
Pohyblivost (B:A): i = 1°
Třída (j = 6 – i): 5

## Slide 7
Přehled prostorových kinematických dvojic
7
Název: valivá
Symbol: V
Pohyblivost (B:A): i = 1°
Třída (j = 6 – i): 5

## Slide 8
Přehled prostorových kinematických dvojic
8
Název: válcová (cylindrická)
Symbol: C
Pohyblivost (B:A): i = 2°
Třída (j = 6 – i): 4

## Slide 9
Přehled prostorových kinematických dvojic
9
Název: sférická
Symbol: S
Pohyblivost (B:A): i = 3°
Třída (j = 6 – i): 3

## Slide 10
Přehled prostorových kinematických dvojic
10
Název: rovinná
Symbol: F
Pohyblivost (B:A): i = 3°
Třída (j = 6 – i): 3

## Slide 11
Přehled prostorových kinematických dvojic
11
Název: válec na rovině
Symbol: -
Pohyblivost (B:A): i = 4°
Třída (j = 6 – i): 2

## Slide 12
Přehled prostorových kinematických dvojic
12
Název: obecná
Symbol: O
Pohyblivost (B:A): i = 5°
Třída (j = 6 – i): 1

## Slide 13
Přehled prostorových kinematických dvojic
13
Název: obecná
Symbol: O
Pohyblivost (B:A): i = 5°
Třída (j = 6 – i): 1

## Slide 14
Přehled prostorových kinematických dvojic
14
V kinematických řetězcích manipulátorů a robotů převládají otevřené prostorové řetězce složené z kombinace kinematických dvojic rotačních (R) a posuvných (translačních, T).
koncový efektor
Otevřený řetězec Uzavřený řetězec
Dvojice bývají umístěny ve specifické poloze – rovnoběžné nebo kolmé.
Příklad zápisu kinematického řetězce: RRT, popř. vč. popisu os Rz Rx Ty.
Manipulátor: obvykle 2 až 3° volnosti, průmyslový robot: obvykle 4 až 6° (7°).

## Slide 15
Příklady kinematických struktur s 1° volnosti
15
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 16
Příklady kinematických struktur s 2° volnosti
16
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 17
Příklady kinematických struktur s 3° volnosti
17
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 18
Celkový počet stupňů volnosti kinematického řetězce
18
i = 6 · (5 ̶̶ 1) ̶̶ (5 · 4)
i počet stupňů volnosti
n počet členů včetně rámu
j třída kinematické dvojice
dj počet kinematických dvojic j-té třídy
i = 4°
RRRT
počet stupňů volnosti = počet nezávislých pohybů = počet pohonů
Poznámka:
Rotace: i = 1°, j = 5
Posuv: i = 1°, j = 5

## Slide 19
Kinematický řetězec
19
Zdroj: https://www.kuka.com
y
x
z
Rz Ry Ry Rx Ry Rx

## Slide 20
Členění kinematického řetězce
20
Zdroj: https://www.kuka.com

## Slide 21
Členění kinematického řetězce
21
Robot s pojezdem
Zdroj: https://www.kuka.com
Pojezdové ústrojí (pojezd)
Polohovací ústrojí (angl. Robot arm)
Orientační ústrojí a efektor
(angl. Wrist)
efektor

## Slide 22
Členění kinematického řetězce
22
Zdroj: https://www.kuka.com
4-osý robot
5-osý robot
6-osý robot

## Slide 23
Členění kinematického řetězce - efektory
23
Řez multi-přísavkovým (A), magnetickým (B) a mechanickým chapadlem (C)
Zdroj: vlastní tvorba
Angl. End effector, koncový člen, výstupní hlavice

## Slide 24
24
má polohování odvozeno od kartézského souřadného systému a kinematický řetězec TTT je složený ze tří na sebe kolmých translačních jednotek. Pracovním prostorem je hranol. Jednotlivé pohybové jednotky jsou konstrukčně většinou složitější, větší a těžší ve srovnání s rotačními jednotkami. Výhodou je vysoká tuhost a přesnost polohování, která nezávisí na místě v pracovním prostoru. Struktura umožňuje konstrukční řešení pro velký pracovní prostor a je též výhodná pro stavebnicovou konstrukci.
Trend: podíl manipulátorů a robotů s touto koncepcí roste.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ kartézský

## Slide 25
25
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ kartézský
Kartézský robot Bosch Rexroth,
zdroj: https://www.boschrexroth.com
Kartézský (lineární) robot Kuka,
zdroj: https://www.kuka.com
Kartézský robot Yamaha, zdroj: http://www.prumysloveroboty.cz

## Slide 26
26
má polohovací ústrojí tvořeno řetězcem TRT resp. RTT a obsahuje vertikální a horizontální translační jednotku a osa rotace rotační jednotky je svislá. Jednotky jsou nejčastěji s pneumatickými pohony a s PTP (sekvenčním) řízením. Pracovním prostorem je válcový prstenec. Řada manipulátorů a jednoduchých robotů je právě této koncepce. Z hlediska konstrukce je časté modulární řešení.
Trend: v souvislosti s ústupem hnízdového uspořádání RTP a upřednostňováním lineárního layoutu pružných výrobních systémů podíl těchto robotů na celkové produkci spíše klesá.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ válcový

## Slide 27
27
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ válcový
Cylindrický robot,
zdroj: https://analyticalscience.wiley.com
Cylindrický robot Fanuc,
zdroj: https://www.robotix.co.uk

## Slide 28
28
má polohovací ústrojí tvořeno kinematickým řetězcem RRT, přičemž obě rotační pohybové jednotky mají osy na sebe kolmé a translace se děje vždy ve směru kolmém na prostřední rotaci. Takto tvořený řetězec pak modeluje sférický souřadný systém. Tato struktura byla použita poprvé začátkem 70. let pro servořízené roboty firmy Unimate a postupně doznala značného rozšíření pro technologické aplikace v automobilovém průmyslu.
Trend: Tato struktura je dnes takřka úplně nahrazena výhodnější strukturou angulární.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ sférický

## Slide 29
29
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ sférický
Sférický robot Kawasaki Unimate,
zdroj: https://www.somagnews.com
Sférický robot Unimation,
zdroj: https://spectrum.ieee.org

## Slide 30
30
je tvořen polohovacím ústrojím RRR, rotace kolem svislé osy a zbývající osy jsou vodorovné a rovnoběžné. Využívá složený souřadnicový systém, protože se orientace mění ve třech osách, je nutné úplné orientační ústrojí se 3° volnosti. Pracovní prostor má širokou variabilitu v závislosti na rozsahu pohyblivosti a rozměrech pohybových jednotek. Výhodou je anatomičnost a pracovní prostor dovoluje pracovat poblíž osy z, má velmi dobrou manévrovací schopnost a vysoký koeficient obslužnosti v celém manipulačním prostoru.
Trend: celkový podíl robotů tohoto typu na celkovém počtu vyráběných PR trvale roste a v současné době činí více než 2/3 aplikací.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ angulární

## Slide 31
31
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ angulární
Angulární robot Fanuc,
zdroj: https://www.fanuc.eu
Angulární robot ABB,
zdroj: https://new.abb.com
Angulární robot UR, zdroj: https://www.universal-robots.com

## Slide 32
32
SCARA (z angl. System Compliance Assembly Robot Arm) má polohovací ústrojí speciálně vyvinuté pro aplikace v automatické montáži, které je tvořeno kinematickým řetězcem TRR, resp. RRT, přičemž všechny pohybové osy jsou svislé a vzájemně rovnoběžné. Struktura je výhodná pro montážní i technologické účely s možností přesného polohování (běžná přesnost ±0,05 mm) a značných rychlostí v horizontální rovině (běžně 4 - 6 m.s-1).
Trend: v souladu s rozvojem montážních aplikací podíl v posledních 15ti letech výrazně roste a dosahuje cca 15 - 20% podílu na trhu robotů.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ SCARA

## Slide 33
33
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ SCARA
SCARA robot Fanuc,
zdroj: https://www.fanuc.eu
SCARA robot Yaskawa, zdroj: https://www.cz.yaskawa.eu.com
SCARA robot Kuka,
zdroj: https://www.kuka.com

## Slide 34
34
V poslední době nalézají uplatnění tzv. paralelní struktury kinematických řetězců, které vzniknou obecně připojením výstupních členů soustavy na rám prostřednictvím několika klasických sériových řetězců. V praxi se pak přednostně uplatňují různé variace Stewartovy plošiny v současnosti nejčastěji v hexapodním uspořádání ( z lat. Hexapod = šestinožec). Toto uspořádání obsahující posuvnou kinematickou dvojici a připojené na rám pomocí sférických kinematických dvojic dává plošině 6° volnosti. Připojením plošiny na rám pomocí sférického uložení odebereme struktuře 3°volnosti a dostáváme tzv. orientovanou plošinu, která má výhodné aplikační vlastnosti v systémech pasivní i aktivní kompenzace chyb prostorové orientace a s výhodou nalézá uplatnění v realizaci automatické montáže.
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ modifikované kloubové struktury

## Slide 35
35
g)
DELTA robot (ABB a řada dalších)
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ modifikované kloubové struktury

## Slide 36
36
Základní koncepce kinematické struktury PR – typ modifikované kloubové struktury
Paralelní robot Fanuc,
zdroj: https://www.fanuc.eu
Paralelní (delta) robot ABB,
zdroj: https://new.abb.com
4ramenný paralelní robot,
zdroj: https://robohub.org

## Slide 37
37
Přehled počtu nasazených robotů jednotlivých typů
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.