## Slide 1
Aplikační oblasti průmyslových robotů
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Trend robotizace
2
V současnosti zasahuje trend robotizace prakticky do všech odvětví průmyslu, kde nalézají uplatnění především průmyslové roboty.
Roboty nalézají uplatnění i v nevýrobním nasazení – sektor služeb, zdravotnictví, sociální služby, … . V těchto případech se označují jako roboty servisní.

## Slide 3
Aplikační oblasti průmyslových robotů
3
Uplatnění průmyslových robotů a příslušných robotizovaných technologických pracovišť (RTP) v jednotlivých průmyslových oblastech:
Chart: 
| Montážní operace | Bodové svařování | Obloukové svařování | Manipulace a paletizace | Tlakové lití | Kování a lisování | Povrchové úpravy | Výukové aplikace | Obrábění | Lepení a tmelení | Měření a zkoušení | Nezařazeno/ostatní
 | 0.165 | 0.165 | 0.14 | 0.12 | 0.065 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.15
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4
Aplikační oblasti průmyslových robotů
4
Dále bude podán základní přehled hlavních odvětví nasazení, vč. charakteristiky, ukázky požadavků na manipulační zařízení (robot) a požadavků na technologická zařízení a pomocné prostředky (periferie).
Postupně jsou ukázány tyto oblasti:
Robotizované výrobní systémy v montáži;
Robotizace bodového svařování;
Robotizace obloukového svařování;
Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů;
Robotizace v oblasti tváření;
Robotizace pro povrchové úpravy;

## Slide 5
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
5
Charakteristika:
automatizovaná montáž zahrnuje řadu manipulačních a montážních operací propojených v jeden celek;
často jsou kladeny vysoké nároky na přesnost PR i periferií;
značné problémy jsou s odebíráním, polohováním a orientací široké škály objektů;
některé montážní operace jsou spojeny s působením technologických sil na objekt;
značné rozdíly v hmotnosti součástek a montážní sestavy;
často je nutná rekonstrukce výrobku s respektováním požadavků na usnadnění automatické montáže.

## Slide 6
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
6
Důvody rekonstrukce výrobku:
  Minimalizace počtu prvků montážní sestavy, zejména funkční a spojovací součásti;
  Priorizace a zachování tzv. hlavního montážního směru, tzn. eliminují se spojovací příčně montované prvky – šrouby, čepy, kolíky apod.);
  Musí se vytvořit možnost jednoznačného a přesného upnutí základní součásti;
  Často se vytváří zámkové a nerozebíratelné spoje atd.

## Slide 7
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
7
Základní etapy robotizované montáže:
ETAPA – odebrání objektu montáže ze vstupního místa, popř. identifikace tvaru a polohy objektu;
ETAPA – orientace objektu v prostoru, její charakteristiky mají často pravděpodobnostní charakter, nároky na orientaci rostou s rostoucím počtem prvků asymetrie;
ETAPA – vkládání objektu do pracovní polohy, přičemž nesmí dojít ke ztrátě orientace;
ETAPA – vlastní montážní operace, její úspěšnost je podmíněna zejména přesností součásti, zde se rozlišují dva případy:
montáž je realizovatelná bez nutnosti korekčních pohybů;
montáž vyžaduje korekční pohyby a informace z vision systému.
5. ETAPA – přemístění montovaného výrobku z montážního místa (zde je kritická hmotnost výrobku), často se provádí pomocí dalšího manipulačního zařízení.

## Slide 8
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
8
Praktické ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=GAfWxc0hErQ
https://www.youtube.com/watch?v=vkdt9EwhU-E
https://www.youtube.com/watch?v=ZrquLlVzClo&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=Qrfcdo4NKtI

## Slide 9
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
9
Trendy:
velmi intenzivní rozvoj kvantitativně i kvalitativně;
častá aplikace robotů typu SCARA a robotů s kartézskou konfigurací polohovacího ústrojí;
častá je aplikace systémů automatické výměny efektorů (chapadel i technologických hlavic);
vytvářejí se modulární montážní buňky;
častá je kombinace automatické montáže a pracovišť s ruční obsluhou v rámci FMS;
právě zde se začíná prosazovat bezbariérová komunikace robotů s člověkem, (tzv. kolaborativní robotika).
https://www.youtube.com/watch?v=keh99z1M5LI
https://www.universal-robots.com/applications/assembly/

## Slide 10
1. Robotizované výrobní systémy v montáži
10
Použitý zdroj: Technický týdeník (původní zdroj IFR)

## Slide 11
2. Robotizace bodového svařování
11
Bodové svařování = druh odporového svařování
Ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=N5AYZxsnDuM
https://www.youtube.com/watch?v=ArxzMqf3aZg
Zdroj: Schinkmann
Zdroj: Kuka AG

## Slide 12
2. Robotizace bodového svařování
12
Charakteristika problémů RTP bodového svařování:
svařence jsou členité rozměrné objekty s rozmanitým tvarem a velikostí;
nejčastější aplikace je svařování automobilových karoserií (komponent);
vysoké požadavky na přesnost svařenců;
malá tuhost objektů (plechy mají velmi malou příčnou tuhost);
vysoké nároky na přípravky;
značná hmotnost svařovacích kleští;
Nároky na mezioperační manipulaci v důsledku nárůstu objemu svařenců oproti samostatným dílům.

## Slide 13
2. Robotizace bodového svařování
13
Typické požadavky na PR a pomocná zařízení:
velký pracovní prostor a pohybové schopnosti PR => angulární struktury;
vysoká požadovaná nosnost 40 – 60 kg (možno i 120 kg a více);
vysoké zatížení zápěstí robotu 120 – 150 Nm;
vysoká síla na kontakty řádově několik kN;
opakovatelná přesnost polohování 0,5 až 1,0 mm;
bodovací frekvence až 60 bodů/min.;
nutnost přivádění vysokých proudů (až 1 000 A periodicky);
často se využívají výměnné systémy bodovacích kleští a úchopných hlavic (možnost kombinace technologických a manipulačních funkcí);
vysoké nároky jsou kladeny na přípravky a kontrolní systémy.

## Slide 14
2. Robotizace bodového svařování
14
Trendy:
zdokonalování technologických podmínek svařovacího procesu;
zvyšování rychlosti a tuhosti PR;
postupný přechod od konveyorové dopravy k autonomním systémům, jedná se o aplikace mobilních robotů – AGV (automated guided vehicles) a AMR (autonomous mobile robots).
Ukázka:
https://www.youtube.com/watch?v=N4LJYFO2K6Q
AGV svařovací platformy
Seer
Kuka

## Slide 15
3. Robotizace obloukového svařování
15
Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=NJIgQjKDVUg
Základní pracoviště pro obloukové svařování
(zdroj: Kuka AG)
zdroj: Fanuc

## Slide 16
3. Robotizace obloukového svařování
16
Přínosy RTP obloukového svařování:
vysoká kvalita svarů s vyloučením subjektivních vlivů;
vysoká produktivita práce (2 – 3 směnný provoz);
snížení provozních nákladů;
vysoká míra flexibility pracoviště;
možnost využívání typových projektů RTP;
možnost efektivního navrhování izolovaných pracovišť;
vysoká míra bezpečnosti a ochrany zdraví obsluhy atd.
Výrobnost:
stanovení délky svarů;
rychlost svařování (tl. 1-2 mm v = 1 m/min, tl. 10-20 mm v = 0,3 m/min);
stanovení počtu svarků;
porovnání s ručním svařováním (hodnocení ekonomické efektivnosti).

## Slide 17
3. Robotizace obloukového svařování
17
Charakteristické problémy RTP pro obloukové svařování
jedná se o jednu z nejrozšířenějších oblastí technologického nasazení PR;
je nutné respektovat technologické zvláštnosti:
  vysoká rozmanitost objektů svařování;
  požadavky na přesnost svařovaných dílů;
  přístupnost svařovaného místa;
  nutnost stanovení referenčních bodů;
  omezení tvarů objektů;
nutnost svařování v ochranné atmosféře (MIG, MAG, TIG metody).

## Slide 18
3. Robotizace obloukového svařování
18
Typické požadavky na PR a pomocná zařízení:
vysoké nároky na pohybové a orientační schopnosti PR;
nároky na adaptivitu PR;
nároky na periferie – polohovadla;
vysoké nároky na kvalitu svářecího zařízení atd.;
využívají se především angulární struktury PR s min. 6° volnosti.

## Slide 19
3. Robotizace obloukového svařování
19
Trendy:
zavádění nových technologických postupů;
široká nabídka typových polohovadel;
zavádění a automatizace kontrolních činností;
rozšiřování možností adaptivity PR;
uplatňování nových typů senzorů (využívání laserů).

## Slide 20
4. Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů
20
Ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=2SLmVIfwtnU
https://www.youtube.com/watch?v=c8WNUC2etCw
Zdroj: sp-automation.co.uk
Zdroj: Fanuc

## Slide 21
4. Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů
21
Specifika robotizovaných výrobních systémů v procesech obrábění:
málo četná manipulace, kdy technologické časy převyšují 20x až 50x dobu automatické manipulace;
robotizovaná manipulace u obráběcích strojů je náročná na periferie a to i v případech, kdy se jedná o CNC obráběcí centrum (zásobníky, systémové palety apod.);
zahrnuje širokou škálu PR, které svými parametry musí vyhovovat konkrétní aplikaci, tj. konfigurace, způsob řízení, velikost pracovního prostoru, opakovatelná přesnost polohování, nosnost atd.;
jsou kladené vysoké nároky na úchopnou hlavici, která musí svými parametry umožnit eliminaci nepřesnosti polohování manipulačního zařízení a zajistit spolehlivé upnutí objektu v době manipulačního cyklu; úchopné hlavice jsou často konstruovány jako dvojchapadla s cílem eliminovat dobu manipulace.

## Slide 22
4. Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů
22
Tři základní typy flexibilních obráběcích systémů (FMS) pro obrábění:
Fázové (dávkové) struktury RTP – výrobní proces je organizovaný podle technologické podobnosti výrobních zařízení, skladba sortimentu se velmi často mění;
Skupinová struktura RTP – tvoří se skupiny podobných součástek z hlediska technologického postupu a popřípadě sledu manipulačních operací;
Proudová struktura RTP – charakteristická je specializace na jeden nebo několik málo výrobků, rozmístění pracovišť odpovídá výrobnímu toku s minimalizací čekací doby (mezioperačních zásob).

## Slide 23
4. Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů
23
Strukturální typy RTP:
Systémy s integrovanou strukturou RTP – PR je součástí obráběcího stroje (centra) – velmi moderní trend;
Pilotové (hnízdové) uspořádání, kdy robot vykonává obsluhu více výrobních strojů a periferií umístěných na radiálních paprscích – dnes méně používaná koncepce;
1.
2.
3.
Pojezdové uspořádání PR – robot obsluhuje výrobní zařízení z pojezdového ústrojí většinou shora (PR zavěšen na pojezdu) – efektivní z hlediska spotřeby místa.

## Slide 24
4. Robotizovaná manipulace u obráběcích strojů
24
Trendy:
Obráběcí centra s účelovými roboty zabudovanými do konstrukce stroje;
Modulární stavba účelových robotů a manipulátorů;
Systémové palety a modulární periferie (především dopravníky a zásobníky);
Obrábění na jedno upnutí (sdružování soustružnických, frézařských a dalších obráběcích operací do jednoho stroje), což vede k vyšší přesnosti – trendem je eliminace manipulačních operací.
Vedle automatizace manipulačních operací CNC obráběcích center se dnes roboty poměrně často aplikují jako poměrně přesné systémy pro obrábění méně rozměrově náročných výrobků větších rozměrů.

## Slide 25
5. Robotizace pro oblast tváření
25
Z pohledu automatizace výrobních systémů je vhodné robotizaci v oblasti tváření rozdělit na výrobní systémy pro:
plošné tváření (lisování plechů);
pro objemové tváření (kování).
Ukázky robotizace v oblasti plošného tváření:
https://www.youtube.com/watch?v=CR7Vjqsar5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SMsKhUiMnOg
Ukázky robotizace v oblasti objemového tváření:
https://www.youtube.com/watch?v=WAY7twHKAMo
https://www.youtube.com/watch?v=p0wE4tSVfUc

## Slide 26
5. Robotizace pro oblast tváření – plošné tváření
26
Charakteristické problémy v oblasti plošného tváření:
vysoká kadence strojů a krátký výrobní cyklus;
jednoduchá manipulační úloha často s rovinným charakterem;
omezený pracovní prostor tvářecích lisů;
vysoké nároky na rychlost manipulačního zařízení;
menší nároky na přesnost;
vysoké nároky na spolehlivost úchopné hlavice atd.
Trendy:
automatické linky s modulárními manipulátory;
víceramenné manipulátory s vnitřním pohonem;
automatizované tvářecí lisy se zabudovaným účelovým manipulátorem.

## Slide 27
5. Robotizace pro oblast tváření – objemové tváření
27
Charakteristické problémy v oblasti objemového tváření:
velmi těžké pracovní podmínky s teplenou expozicí a exhalacemi;
tepelné zatěžování mechanismů PR a úchopných hlavic;
značný rozsah hmotností výrobků;
značné rozdíly ve specifických požadavcích jednotlivých aplikací.
Požadavky na PR a komponenty RTP:
PR s 3 až 6° volnosti v prostoru;
ochrana mechanismů PR proti tepelné zátěži a proti znečištění;
robustnost a odolnost úchopných a technologických hlavic.

## Slide 28
6. Robotizace pro povrchové úpravy
28
Ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=W26bV4SSag0
https://www.youtube.com/watch?v=XfWsdem6gw8
PixalPaint technologie od ABB
Klasická technologie lakování karoserie
(zdroj: ww.expoworldwide.com)

## Slide 29
6. Robotizace pro povrchové úpravy
29
Technologie smaltování (zdroj: ABB)
Ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=W26bV4SSag0
https://www.youtube.com/watch?v=SAm62-GhYhk
Technologie glazování
(zdroj: Huida Sanitary Ware)

## Slide 30
6. Robotizace pro povrchové úpravy
30
Charakteristika problémů RTP povrchových úprav:
široká škála aplikací (smaltování, nanášení barev, ochranné povlaky, glazování apod.);
váže se na řadu rozličných technologických postupů;
vysoké nároky na flexibilitu pracovišť;
nutnost ochrany mechanismů robotů oproti nanášeným médiím.
Požadavky na PR a periferie:
PR s 5 až 6° volnosti, objem pracovního prostoru 6 – 12 m3;
pracovní rychlosti 1 – 3 m/s;
nosnost robotů 12 – 30 kg;
přesnost polohování 3 – 5 mm;
programování: přímý TEACH IN (play back).