## Slide 1
Metrologie P03: Metrická konvence. Zákonné měřicí jednotky.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Dne 20. května 1875 se začíná psát historie moderní metrologie.
Zástupci 18ti zemí tehdejší Evropy se sešli v Paříži a sepsali mezinárodní dohodu týkající se společné měrové soustavy.
Ta dodnes nese název Metrická konvence (Convention du Métre).
Metrická konvence by tak byla platná bez výjimky ve všech státech, které se zavázaly ji na svém území používat.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Mezi tyto země patřily: Argentina, Belgie, Brazílie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Peru, Portugalsko, Rakousko-Uhersko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA a Venezuela.
S ohledem na historii můžeme říci, že Rakousko-Uhersko, jako předchůdce našeho státu, bylo ve správě měr a vah pokrokové!

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jádrem soustavy jednotek SI je 7 základních jednotek a to:
sekunda – čas,
metr – délka,
kilogram – hmotnost,
ampér – elektrický proud,
kelvin – termodynamická teplota,
mol – látkové množství,
kandela – svítivost.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Sekunda je definována pomocí přírodního jevu – záření vybraného přechodu atomu Cesia.
Metr je definován pomocí numerické hodnoty konstanty rychlosti světla.
Kilogram je definován pomocí tzv. artefaktu, což je fyzický etalon hmotnosti.
Ampér je definován pomocí jednotky síly konkrétním experimentem.
Kelvin je definován pomocí přírodního jevu – trojného bodu vody.
Kandela je definována pomocí numerické hodnoty konstanty.
Mol je definován pomocí hmotnosti.
Každá definice je rozdílného rázu. Některé definice závisí na artefaktu, některé na přírodních jevech, některé na numerických vyčísleních konstant.

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Redefinice základních jednotek SI byla klíčovým bodem 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry, které se uskutečnilo v Paříži, Francie, ve dnech 13. až 16. 11. 2018.
Generální konference je nejvyšším orgánem mezivládní dohody Metrická konvence, ke které Československo přistoupilo v roce 1922.
Česká republika byla na základě oficiální žádosti přijata za plnoprávného člena v roce 1993 jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky.
Metrická konvence má v současné době 60 členských států, včetně států Evropské unie, a 42 přidružených států a ekonomik!
Mezinárodní soustava jednotek SI (Système international d‘unités) je nejdůležitější a jedinou celosvětově používanou soustavou jednotek, která je zásadní pro všechny obory lidské činnosti od obchodu přes průmysl až po vědu a výzkum.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Její vytvoření je základním výsledkem mezinárodní smlouvy, známé pod názvem Metrická konvence.
Jejím jádrem je 7 základních jednotek a to sekunda, metr, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela.
Změny v soustavě SI jsou přijímány na zasedáních Generální konference pro váhy a míry.
Definice základních jednotek SI prošla v roce 2018/2019 největší změnou ve své historii.
Na proběhlé 26. konferenci ve Versailles byla odhlasována:
redefinice 4 základních jednotek SI (kilogramu, ampéru, kelvinu a molu) a
nové formulace zbývajících 3 (sekundy, metru a kandely)
s účinností od 20. května 2019.
Nově jsou všechny základní jednotky pevně navázány na vybrané fyzikální a technické konstanty, jejichž velikosti jsou touto dohodou fixovány.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
1. Problémy SI
SI používaná do května 2019, „stará SI“, má několik nedostatků.
Ten nejdůležitější je závislost na artefaktech.
Artefakty jsou etalony jednotky, které byly vyrobeny a nelze spočítat jejich hodnotu, lze je pouze porovnávat.
Například pravítko je artefakt. Ale realizace metru pomocí laserů a rychlosti světla je vypočitatelný etalon.
Artefaktu metru se již podařilo se zbavit: dříve používaný Mezinárodní prototyp metru byl nahrazen definicí metru pomocí přírodního jevu, a to určením počtu vlnových délek zářivého přechodu atomu Kryptonu. V roce 1983 nastala další změna v definici.
Byla určena číselná hodnota rychlosti světla, a metr je taková vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
Bohužel kilogram byl stále definován pomocí artefaktu, a v návaznosti na to i mol.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Původní i nově schválené definice jsou uvedeny v následující tabulce:
Metrická konvence. Jednotky SI.
Stará SI
Nová SI

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Příklady porovnání dosavadní a navrhované definice jednotek
Jedním z požadavků na nové znění bylo, aby všechny definice měly stejnou strukturu, která se dá popsat zhruba takto.
Důsledky se projeví v několika případech hlavně změnou formulace, princip definice zůstane zachován.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Sekunda a metr již požadovaným způsobem definovány jsou – jejich definice využívá konstantní rychlosti šíření světla ve vakuu (definice metru ovšem tuto konstantu určuje jako přesné číslo).
Principiální změny se týkají kilogramu, kelvinu (nebude napříště záviset na vlastnostech vody, trojném bodu), a ampéru.
Až na formulaci se změny nedotknou definice jednotky svítivosti a jednotky látkového množství.

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Důvody nové definice kilogramu
Koligram = jedotka hmotnosti
Kilogram byl reprezentován od roku 1889 historickým artefaktem - Mezinárodním prototypem kilogramu, jehož hmotnost je 1 kg přesně.
Na konci 20. století se ukázalo, že současná definice není udržitelná, protože nedokáže zachytit potenciální změny probíhající přímo na artefaktu (mění se).
Historie kilogramu
Hmotnost společně s délkou a časem patří nejspíše mezi první veličiny, které se člověk pokoušel určit měřením.
První etalony hmotnosti byly pravděpodobně vyrobeny v Egyptě a na Středním Východě.
Babylón již měl kontrolovaný metrologický systém. Etalony a další měřidla byla označována cejchem panovníka a uchovávána v chrámech a svatyních. Délkové etalony byly například vyřezávané do soch.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V Římské říši existoval systém základem pro jednotlivé oblasti, které uchovávaly vlastní etalony, přičemž nejpřesnější etalony byly uchovávány přímo v Římě.
Zajímavostí římského systému bylo použití jednotek hmotnosti libry a unce jak pro hmotnost, tak pro objem.
Hodnota hmotnosti byla určena zaplněním duté míry určitou substancí, jako například olejem, obilím nebo vínem.
První významné novodobé pokusy o zavedení soustavy jednotek a veličin lze vysledovat do období francouzských revolucí.
Nový systém měr a vah založený např. na délce zemského poledníku byl založen v roce 1793.
Jednotka hmotnosti byla založena na hmotnosti 1 dm3 vody za daných podmínek, čímž měla být zaručena dostupnost etalonu. Na základě této definice byl vyroben Archivní prototyp kilogramu, který byl od roku 1799 uložen v archivu Francouzské republiky.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V roce 1869 započaly práce na novém mezinárodním systému jednotek, kdy francouzská Akademie věd svolala konferenci, která se měla zabývat studiem možností výroby etalonů pro jednotlivé země a možnostmi jejich ověřování.
V té době někteří delegáti namítali, že rozdíl mezi hmotností Archivního prototypu a teoretickou hodnotou z původní definice může být až 300 mg, nicméně bylo rozhodnuto, že nový etalon hmotnosti bude odvozen z Archivního prototypu v tehdejším stavu.
Po náročné přípravě slitiny a výrobě prvních prototypů byl v 1883 vybrán jeden konkrétní kus, který byl poté v roce 1889 vyhlášen jako mezinárodní prototyp kilogramu.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Československo patřilo prostřednictvím Rakouska-Uherska mezi země, které se připojily k Metrickému systému již v době vzniku v roce 1875.
V roce 1928 získalo svůj prototyp kilogramu č. 41 ze slitiny platiny a iridia.
Do roku 1968 byl tento etalon uchováván v Praze, poté byl převezen do Bratislavy, kde byly zajišťovány úkoly primární etalonáže pro celé území tehdejší ČSSR
Metrická konvence. Jednotky SI.
V roce 1981 získalo Československo druhý etalon ze stejné slitiny, tentokrát s označením 61.
Po rozdělení Československa v roce 1993 zůstaly oba prototypy v Bratislavě.
V roce 1994 byla vybudována laboratoř primární etalonáže hmotnosti v Brně, která poté zajišťovala úkoly primární etalonáže hmotnosti.

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V té době ČR nevlastnila žádný platino-iridiový prototyp, návaznost k Mezinárodnímu prototypu kilogramu byla zajištěna přes švýcarský metrologický institut OFMET (dnes METAS, resp. EJPD) pomocí 2 závaží z nerezové oceli.
V roce 1999 byl přivezen platino-iridiový prototyp č. 67, který byl v laboratořích BIPM používán jako pracovní měřidlo, a poté v roce 2000 vyhlášen státním etalonem hmotnosti České republiky.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Státní etalon hmotnosti se každých 10 let nechával kalibrovat přímo v laboratořích BIPM.
Poslední kalibrace proběhla v roce 2010, kdy byla získána hodnota hmotnosti:
m67 = 1 kg + 0,152 mg ± 0,003 mg (k = 1).

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Důvody zavedení nové definice kilogramu
Mezinárodní prototyp je spolu se 6ti oficiálními kopiemi trvale uchováván v trezoru v jedné z budov BIPM.
Každých přibližně 40 - 50 let je použit (Mezinárodní prototyp) ve velké kalibrační kampani, kde probíhá kalibrace a porovnání velkého množství dalších platino-iridiových prototypů. K poslednímu takovému porovnání došlo v letech 1988–1992.
Po zpracování výsledků se ukázalo, že velká část prototypů vykazovala podobný nárůst hmotnosti přibližně o 0,05 mg oproti poslední kalibrační kampani z roku 1946.
Vzhledem k tomu, že neexistuje druhé zcela nezávisle určené závaží, není možné zcela s jistotou posoudit, k čemu ve skutečnosti došlo.
Je jistá pravděpodobnost, že všechny prototypy mimo Mezinárodní prototyp kilogramu mohly být kontaminovány, čímž se zvýšila jejich hmotnost pokaždé podobně.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Pravděpodobnější je vysvětlení, že nějakým procesem poklesla hmotnost Mezinárodního prototypu kilogramu.
Mohlo též dojít k tomu, že se měnily hmotnosti všech prototypů. Jak již bylo řečeno, nelze určit přesně, k jakým změnám a na jakých prototypech došlo, protože neexistuje druhá nezávislá reference hmotnosti.
Obecně se předpokládá, že hmotnost Mezinárodního prototypu kilogramu poklesla o 50 μg (mikrogramů) – pro srovnání, hmotnost otisku prstu je až 40 μg), ale bylo rozhodnuto, že jeho hmotnost bude i nadále 1 kg přesně.
Na základě výsledků tohoto porovnání byly všechny metrologické instituty vyzvány k výzkumu nových možností definice základní jednotky hmotnosti.
V roce 2011 bylo rozhodnuto, že nová definice kilogramu bude založena na Planckově konstantě.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
S kilogramem se pojí další problém.
Měření malých hmotností, v oblasti mikrogramů a méně, je zatíženo velkou nejistotou, protože se musí odvozovat od jednoho kilogramu, což je cesta dlouhá 9 řádů.
Přesnost malých hmotností je důležitá například pro dávkování léků.
Další problém stávající SI je v definici ampéru.
Ten je definován konkrétním experimentem: 1 ampér je takový proud, který teče mezi 2 nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu ve vakuu, které se působením elektrického proudu přitahují silou jednoho newtonu.
Vyrobit nekonečně dlouhé vodiče zanedbatelného průřezu je samozřejmě nemožné, takže již samotná definice je zatížena chybou.
A když se pokusíme realizovat ampér pomocí této definice, dostaneme se nejlépe k relativním nejistotám kolem 1 milióntiny.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Což je málo, protože realizace ampéru pomocí kvantových etalonů vedou k výsledkům přesnějším až o 3 řády.
Doopravdy jsou elektrické veličiny používány mimo systém SI již od roku 1990.
Po objevu kvantového Hallova jevu a Josephsonova jevu metrologové zjistili, že jsou schopni realizovat jednotku Ohm a Volt s relativními nejistotami kolem miliardtin, tedy mnohem přesněji než umožňovala definice ampéru.
Aby se zbavili tohoto problému, definovali si číselné hodnoty Planckovy konstanty (h) a náboje elektronu (e), čímž definici obešli.
Jelikož všichni metrologové používali ty stejné hodnoty konstant, vzájemná porovnání vycházela velmi dobře.
Bohužel se tím ale ztratila návaznost na SI a nastala jistá dvojkolejnost, kdy elektrická měření byla prováděna mimo SI.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kelvin je definován pomocí trojného bodu vody, což se zdá být bez problémů.
Ale i trojný bod vody je závislý na mnoha věcech, jako třeba čistota i izotopické složení vody.
A pokud velmi čistou vodu uzavřeme do skleněné nádoby, začne se ze skla vyluhovat sodík a znečišťovat vodu.
Poslední problém je v definici molu.
Ve stávající SI je přímo závislý na kilogramu, a tedy problémy kilogramu se týkají molu.
Ale mol neoznačuje hmotnost, ale počet částic, jako jsou atomy, molekuly, nebo třeba ionty.
Proto byla snaha odstranit závislost na kilogramu.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Měření pro novou SI – jak to vznikalo
V roce 2010 byly formulovány následující podmínky přechodu na novou SI:
3 nezávislá měření Planckovy konstanty s konzistentními výsledky a relativní nejistotou menší než 5×10-8,
alespoň jeden výsledek s relativní nejistotou lepší než 2×10-8,
sepsání metrologických procedur pro měření kilogramu podle nové SI.
Metrologické instituty se tedy snažily získat co nejvíce měření Planckovy a Boltzmannovy konstanty.
V roce 2018 již bylo získáno dostatek měření a byly dokončeny nové definice jednotek.
Na 26. Generální konferenci měr a vah ( General Conference on Weights and Measures, neboli setkání ředitelů metrologických institutů) byla nová SI odhlasována 16. 11. 2018 s tím, že vstoupí v platnost na Světový den metrologie 20. 5. 2019.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jako nejpřesnější metody odvození kilogramu od Planckovy konstanty se ukázaly Kibblovy váhy a křemíkové koule.
Kibblovy váhy jsou elektrické rovnoramenné váhy, kde na jedné misce je umístěn etalon kilogramu, a místo druhé misky je cívka, která je pomocí elektromagnetického pole vtahována do druhé cívky připevněné k zemi.
Kibblovy váhy je velmi komplikovaný experiment - největší problémy spočívají v mechanice samotných ramen vah.
Druhý experiment použitý k odvození Planckovy konstanty od stávajícího etalonu kilogramu je tzv. projekt Avogadro.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V rámci projektu byly vytvořeny koule z izotopicky čistého křemíku.
Projekt Avogadro je mezinárodní: samotný křemík byl vytaven v Rusku, mřížková konstanta byla určena v Německu a Itálii, homogenita v Japonsku, na určení izotopického složení se podíleli Poláci a Belgičané, další experimenty byly provedeny v Číně a Švýcarsku.
Pro novou SI bylo potřeba také co nejpřesněji změřit hodnotu Boltzmannovy konstanty, aby bylo možné odvozovat termodynamickou teplotu (kelvin).
K tomu posloužily 3 různé experimenty.
První využívá závislost rychlosti šíření zvuku v plynném prostředí na teplotě.
Druhý využívá závislost dielektrických vlastností plynu na teplotě.
Třetí experiment je založen na generování vypočitatelného napěťového šumu pomocí Josephsonova jevu a jeho srovnání s teplotním šumem odporu.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3. Definice nové SI
V roce 2018 již bylo jasné, že byl proveden dostatek kvalitních měření pro zavedení nové SI.
Z dostupných dat byly vypočteny nejnovější hodnoty významných fyzikálních konstant.
Nejnověji určená hodnota Planckovy konstanty byla založena na výsledcích 8mi experimentů, z toho 4 měření na Kibblových vahách a 4 měření křemíkových koulí.
Nová hodnota Boltzmannovy konstanty byla určena z 11 experimentů, z toho pouze 1 experiment je založen na dielektrických vlastnostech plynu a pouze jeden experiment je založen na teplotním šumu odporu.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Koule z velmi čistého křemíku Si28, nejkulatější objekt vyrobený člověkem, vyrobená v rámci projektu Avogadro.
V odrazu lze vidět jednu z kopií mezinárodního prototypu kilogramu.

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Oproti staré SI jsou nové definice sjednocené.
Každá nejprve definuje:
  symbol jednotky,
  poté ke které fyzikální veličině se vztahuje,
  následuje definice pomocí číselné hodnoty konstanty a její jednotky.
V definici je přímo vyjádřena případná návaznost na jiné hlavní jednotky SI.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Základem nové SI jsou tedy následující hodnoty konstant:
U molu přibyla stať popisující, co je látkové množství, a čeho se může týkat.

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Bohužel v nových definicích se ztratila názornost.
Dříve bylo snadné vysvětlit, že kilogram je „kovový“ váleček umístěný v BIPM v Paříži. Ale je obtížné vysvětlit smysl a princip nové definice.
3. Důsledky nové definice
S novou definicí hlavních jednotek nastává změna ve škále některých veličin. Největší změna bude v hodnotě elektrického výkonu Wattu, a to o 196 miliardtin. Neboli „nový“ watt bude 1.000 000 000 196 krát větší než „starý“ watt. Tato změna se nedotkne nikoho, neboť nejpřesnější měření v nejlepších metrologických institutech jsou na úrovni milióntin.
Malá významná změna nastane také u voltu, ale to se bude týkat pouze státního etalonu stejnosměrného napětí umístěného v ČMI. Ostatní přístroje jsou natolik „nepřesné“, že nebude potřeba žádná korekce.
S důsledkem nové definice kilogramu se také změní udávané nejistoty měření hmotnosti na jednom kilogramu, ale opět důsledek to bude mít prakticky pouze pro metrologické instituty.
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Princip starého a nového systému SI:
Dříve se definovaly jednotky pomocí artefaktů, a číselné hodnoty důležitých fyzikálních konstant se měřily.
Nově budou hodnoty konstant fixované, a jednotky a vlastnosti artefaktů se budou odvozovat a měřit.
Metrická konvence. Jednotky SI.
Nový systém SI bude decentralizovaný, tj. nezávislý na unikátním artefaktu náchylnému k nějakému opotřebení či poškození.
Novou SI se dovrší snaha metrologů posledních 100let vytvořit lepší systém jednotek.
Původní systém SI byl celý založený na artefaktech, a hodnoty důležitých fyzikálních konstant bylo potřeba měřit.
Nový systém SI fixuje číselné hodnoty konstant a podle nich se budou měřit vlastnosti etalonů artefaktů.

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
4. Doplňkové jednotky
Doplňkové jednotky jsou to takové jednotky, o nichž Generální konference pro váhy a míry dosud nerozhodla, zda mají být zařazeny mezi základní jednotky nebo jednotky odvozené.
Jsou to:
rovinný úhel – radián, ozn. rad,
prostorový úhel – steradián, ozn. sr.
5. Odvozené jednotky SI
Odvozené jednotky jsou jednotky fyzikálních veličin soustavy SI odvozené ze základních jednotek na základě definičních vztahů.
Některé odvozené jednotky mají vlastní názvy, převážně podle jmen významných fyziků. Jsou to např.: hertz, joule, newton, pascal ale i m2, m/s apod.
Příklad:
rychlost v, síla F, tlak p
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Vedlejší jednotky
Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI, ale norma povoluje jejich používání.
Tyto jednotky nejsou koherentní vůči základním nebo doplňkovým jednotkám SI.
Jejich užívání v běžném praktickém životě je ale tradiční a jejich hodnoty jsou ve srovnání s odpovídajícími jednotkami SI pro praxi vhodnější.
Příklad:
čas (sekunda=sec): vedlejší jednotka: hodina, minuta, den
tlak (pascal = Pa): vedlejší jednotka: bar.
Protože Pa je velice malá jednotka, používají se často kPa a MPa. Další obvyklou jednotkou tlaku je bar. 1bar = 100kPa.
Skalární a vektorové fyzikální veličiny
Veličiny, se kterými se ve fyzice setkáme, rozdělujeme na:
skalární fyzikální veličiny (skaláry) jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou (patří sem např. čas t, dráha s, energie E, moment setrvačnosti J apod.),
Metrická konvence. Jednotky SI.

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
vektorové fyzikální veličiny (vektory) jsou zcela určeny číselnou hodnotou, směrem a měřící jednotkou (patří sem např. síla F, rychlost v, moment síly M apod.).
Metrická konvence. Jednotky SI.
Vyskytují se ještě vedlejší předpony odstupňované po jednom dekadickém řádu.
Užívání těchto předpon je dovoleno jen ve zvláštních případech, tj. např. hektolitr (hl) nebo centimetr (cm).
Násobné a dílčí jednotky
Násobně a dílčí jednotky se tvoří pomocí předpon, které také předepisuje norma.
U názvu nesmí byt použito více než jedné předpony.

## Slide 29
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Metrologie