## Slide 1
Metrologie P04: Členění měřidel. Principy etalonáže. Návaznost etalonů a měřidel.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Nejdůležitější zákon!
Zákon č. 505/1990 Sb, o metrologii, a s ním související předpisy, v jejich současně platném znění, ukládají určitým fyzickým a právnickým podnikajícím osobám i orgánům státní správy práva a povinnosti k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
Správnost měřidel a měření specifikuje soubor všech vlastností měřidel, zabezpečujících jejich požadované metrologické parametry,
a současně vyjadřuje míru shody mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené veličiny.
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zákon o metrologii - definice měřidel
Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny.
Měřidla členíme na:
Etalony (povinnost kalibrace),
Pracovní měřidla stanovená („stanovená měřidla“), (povinnost ověření)
Pracovní měřidla nestanovená („pracovní měřidla“) (povinnost kalibrace),
Certifikované referenční materiály (a ostatní referenční materiály).
Etalony
Etalon může být ztělesněná míra, měřicí přístroj, referenční materiál nebo měřicí systém, které jsou určeny k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky nebo jedné či několika hodnot veličiny k použití pro referenční účely.
Metrologie

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Etalon slouží k:
realizaci a uchovávání jednotky nebo stupnice,
přenosu jednotky nebo stupnice na měřidla nižších přesnosti.
Etalony se člení:
Mezinárodní etalon: slouží k celosvětové definici hodnoty veličiny.
Státní etalony: mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě (ČMI).
Hlavní etalony: tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci.
Pracovní etalony: slouží ke kalibraci měřidel.
Etalony tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci!
Metrologie

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibraci provádí na žádost uživatele (u oborů měření, ve kterých jsou vyhlášena stanovená měřidla vždy):
Český metrologický institut (ČMI) nebo,
AMS (akreditovaná metrol. střediska), SKS (střediska kalibrační služby) nebo,
při zprostředkování ČMI, subjekt v zahraničí.
Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu.
Pomocí hlavních etalonů může uživatel kalibrovat pracovní měřidla i u jiných subjektů.
Etalon teploty
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Stanovená měřidla (dále SM)
Stanovená měřidla jsou taková měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování (MPO č. 345/2002 Sb.), s ohledem na jejich význam:
v závazkových vztazích (prodej, nájem, darování, služby, náhrady škod, majetkové újmy),
pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů, daní,
pro ochranu zdraví,
pro ochranu životního prostředí,
pro bezpečnost při práci,
při ochraně jiných veřejných zájmů.
Taxametr
Plynoměr
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu k ověřování měřidel:
Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb.,
Tato vyhláška uvádí základní měřicí jednotky, ostatní jednotky a jejich označování.
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.,
Smyslem existence platného znění vyhlášky je určení druhů měřidel, u nichž vzniká povinnost pravidelné metrologické návaznosti ve formě ověřování, a u nichž současně vzniká povinnost schvalování jejich typu. Jednotlivé druhy měřidel jsou zde rozděleny do základních skupin podle měřených veličin.
Stanovuje měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (tzv. seznam SM).
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy stanoví:
metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo,
metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování. Ze Zákona je oprávněn vydávat „Opatření“ ČMI.
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Státní metrologickou kontrolou měřidla se rozumí:
schvalování typu stanoveného měřidla,
prvotní a následné ověřování stanoveného měřidla.
Schvalování typu měřidla se skládá z těchto kroků:
ČMI provede předepsané zkoušky,
pokud měřidlo vyhoví zkouškám (a splňuje další náležitosti dané přísl. předpisem (norma, . . )), vydá ČMI MI certifikát o schválení typu a
přidělí měřidlu značku schválení typu, kterou musí výrobce umístit na měřidle.
Např. : TCM 142/YY – XXXX (142 – vodoměry, YY-posl. dvojčíslí roku, XXXX – pořad. číslo)
Certifikát zaniká uplynutím 10ti let od data jeho vydání.
Ukončení platnosti ale neomezuje užívání (násl. ověřování) měřidel, která jsou již provozována (vstoupila na trh).
POZN. : Počet měřidel, která lze podle schváleného typu vyrobit není omezen.
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Stanovená měřidla se OVĚŘUJÍ, nikoliv kalibrují!
Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.
Kdo může kalibrovat v ČR:
ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska).
Ověřené stanovené měřidlo opatří ČMI nebo AMS buď:
úřední značkou, nebo
vydá ověřovací list, popřípadě
použije obou způsobů.
Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.
Ověřování se provádí prvotní, následné.
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zákon o metrologii stanovuje:
Měřidla neschváleného typu, pokud měl být tento typ schválen, nelze uvádět do oběhu.
Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření.
Před uvedením měřidel do oběhu je povinen:
výrobce nebo opravce stanovených měřidel zajistit prvotní ověření,
v případě dovozu splnění těchto povinnosti zajišťuje uživatel, výrobce nebo opravce, pokud již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem!
Metrologie

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže:
uplynula doba platnosti jeho ověření,
byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost
byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,
je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo požadované metrologické vlastnosti,
bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla.
Metrologie

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Povinnosti subjektů:
vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření,
zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření,
vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.
Registrace subjektů
Subjekty, které stanovená měřidla:
opravují nebo opravují nebo provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci ČMI (prostřednictvím příslušného oblastního inspektorátu).
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3. Nestanovená měřidla (dále NM)
Nestanovená měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem nebo stanoveným měřidlem. Je to převážná část měřidel ve firmách (mikrometr, koncové měrky, spárové měrky, aj).
Pracovní měřidla nestanovená se kalibrují!
Kalibraci provádí na žádost uživatele (u oborů měření, ve kterých jsou vyhlášena stanovená měřidla vždy) Český metrologický institut (ČMI) nebo střediska kalibrační služby nebo, při zprostředkování ČMI, subjekt v zahraničí.
Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu.
Pomocí hlavních etalonů může uživatel kalibrovat pracovní měřidla i u jiných subjektů.
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Za užívání, návaznost a další aspekty nestanovených (pracovních) měřidel nese plnou odpovědnost uživatel (správce)!
Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem; není-li etalon k dispozici, lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.
Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví:
vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a
ve druhém kroku:
použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Kalibrace není cejchování!
Metrologie

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kdo může kalibrovat v ČR:
ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska), SKS (střediska kalibrační služby).
Každý, kdo je schopen zajistit návaznost.
Plní tedy 4 základní podmínky:
Má etalon (navázaný)
Stanoví a dodržuje referenční podmínky
Má způsobilý personál
Má písemně zpracovaný kalibrační postup
Kalibraci lze provést externě (externí organizací).
Kalibrační služby nabízejí Střediska kalibrační služby nebo jiné subjekty, které jsou schopny zajistit návaznost.
Za výběr vhodné externí organizace však nese plnou zodpovědnost uživatel měřidla.
Metrologie

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Externí kalibrace
Externí firma nesmí uživateli určovat kalibrační lhůty (termín další kalibrace).
Kalibrace je placená služba (zákazník určuje pravidla).
Zákazníkovi je třeba poskytnout kalibraci, která bude vyhovovat jeho zamýšlenému použití měřidla.
Kalibrace
Požadavek – Zákon 505/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav,…
Musí být dokumentována (Kalibrační list)
Měřidlo musí být označeno
Musí být stanovena kalibrační lhůta
Definovat důvody předčasného ukončení platnosti kalibrace
  Poškození měřidla
  Ztráta důvěry
  Poškození (ztráta) značení
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace se vykonává na 2 úrovních. Rozeznává se:
prvotní kalibrace a
periodická kalibrace (tzv. rekalibrace).
Periodická kalibrace může být jednodušší.
Pro zabezpečení kalibrací je třeba stanovit:
stupňovitou návaznost pracovních měřidel na etalony,
vypracovat vhodné kalibrační postupy,
stanovit rekalibrační intervaly a
zavést evidenci výsledků kalibrací.
Při stupňovité návaznosti měřidel se hledá vhodný vztah v přesnosti mezi pracovním měřidlem a etalonem – u etalonu se vyžaduje přesnost 10x lepší než u měřidla, tzn. že nejistota etalonu je jen 10tinou nejistoty měřidla.
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Periodická kalibrace
Kalibrační systém může být účinný jen tehdy, je-li zodpovědně stanoveno nejdelší možné období mezi 2 po sobě následujícími kalibracemi.
Tento rekalibrační interval musí být stanoven tak, aby měřidlo bylo rekalibrováno dříve, než ztratí své metrologické parametry.
Stanovení tohoto intervalu je obtížné – vychází se z:
doporučení výrobce,
četnosti a náročnosti používání měřidla,
z vlastností prostředí používání
z kvalifikace a dovedností uživatelů.
Takto stanovené rekalibrační intervaly se v průběhu vlastní činnosti přezkušují a na základě získaných zkušeností se upravují, tedy prodlužují nebo zkracují podle určitých metodik, neboť je třeba uvažovat nejen metrologická, ale i ekonomická hlediska.
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
4. Certifikované referenční materiály
Jsou materiály/látky přesně stanoveného složení/vlastností, mohou mít funkci etalonu, stanoveného nebo pracovního měřidla.
Používají se zejména pro:
ověřování nebo kalibraci přístrojů,
vyhodnocování měřících metod,
kvantitativní určování vlastností materiálů.
Shrnutí:
Kalibrace se týká nestanovených pracovních měřidel a etalonů.
Stanovená pracovní měřidla (nyní stanovená vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu – MPO) podléhají ověřování, při němž se posuzují nejenom technické, ale i právní náležitosti měřidel.
Metrologie

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Shrnutí:
 | Etalony | Stanovená měřidla | Nestanovená měřidla (pracovní měřidla)
Způsob navázání | Kalibrace | Ověření | Kalibrace
Navázání provede | ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska), SKS (střediska kalibrační služby). | ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska) | ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska), SKS (střediska kalibrační služby).
Postup při navázání stanoví | Není stanoveno právní úpravou | vyhláška MPO | Není stanoveno právní úpravou
Výstup navázání | Kalibrační list | Potvrzení o ověření stanoveného měřidla | Kalibrační list
Lhůta návaznosti je stanovena | Uživatel měřidla | Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. | Uživatel měřidla
Metrologie

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Státní metrologická kontrola
Pod státní metrologickou kontrolou je zahrnuto schvalování typu měřidla a certifikace referenčních materiálů, tuto kontrolu provádí ČMI.
Měřidla podléhající schvalování typu ještě před zahájením výroby stanoví ministerstvo vyhláškou.
Schvalování typu měřidla provádí Český metrologický institut.
Zjišťuje schopnost měřidla plnit funkci, pro kterou je určeno, a zda nemůže ohrozit bezpečnost při práci, zdraví nebo život jeho uživatelů, anebo životní prostředí.
Na základě technických zkoušek a dalších zjištění ČMI vydá certifikát, že měřidlo jako typ schvaluje, a přidělí mu značku schválení typu, kterou musí výrobce, pokud tak stanoví ministerstvo vyhláškou, umístit na měřidle.
Platnost certifikátu o schválení typu měřidla je obvykle 10 let.
„Postup při schválení typu stanovených měřidel“ a „certifikace referenčních materiálů“ je dán vyhláškou č. 344/2002 Sb., MPO.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace – kalibrační list
Kalibrační listy musí, pokud je to nezbytné pro interpretaci výsledků kalibrací, obsahovat:
podmínky (např. podmínky prostředí), za kterých byly kalibrace provedeny a které měly vliv na výsledky měření,
nejistotu měření a/nebo vyjádření o souladu s určitou metrologickou specifikací nebo jejími ustanoveními,
důkaz o návaznosti měření!
Jestliže byl přístroj, který se má kalibrovat opravován, musí být vždy uvedeny výsledky kalibrace získané před a po opravě.
Kalibrační list/certifikát nesmí obsahovat žádné doporučení týkající se intervalu kalibrace s výjimkou doporučení, které bylo dohodnuto se zákazníkem.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost měřidel
Návaznost měřidel je zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.
Návazností je určena jednotnost měření a měřidel.
Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla.
Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných pracovních měřidel mohou zajistit:
sami pomocí etalonů kalibrovaných ČMI nebo,
střediskem kalibrační služby nebo,
s pomocí jiných uživatelů měřidel, mající příslušné hlavní etalony navázané na etalony ČMI, středisek kalibrační služby nebo, se souhlasem Úřadu na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost měřidel
Povinnost organizace spočívá v definování „návaznosti“ všech měřidel až po úroveň etalonů.
Návaznost měřidel - Příklad schématu návaznosti
Metrologie

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost měřidel
PRACOVNÍ měřidlo
PRACOVNÍ etalon
REFERENČNÍ etalon
STÁTNÍ etalon ČR
MEZINÁRODNÍ etalon
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019a [2023-02-07]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/komentovany%20zakon%20o%20metrologii
Metrologie