## Slide 1
Metrologie P03: Legislativní a technické dokumenty v metrologii - zákon č. 505/1990
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, je základním metrologickým předpisem právního řádu České republiky.
Řadu detailů k ustanovením zákona řeší zejména jeho průřezová prováděcí vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, je rozdělen do:
Úvodní obecná ustanovení
Etalony
Stanovená měřidla
Certifikované referenční materiály
Pracovní měřidla
Hotově balené zboží
Subjekty v národním metrologickém systému ČR
Některá obecná a závěrečná ustanovení zákona
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
1. Úvodní obecná ustanovení
A. Působnost a účel zákona
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, právnických osob (subjekty) a orgánů státní správy k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
Některá ustanovení se dotýkají také práv a povinností nepodnikajících fyzických osob.
B. Měřicí jednotky
Subjektům a orgánům státní správy je stanovena povinnost používat základní měřicí jednotky, jejich označování, násobky a díly, a ostatní jednotky a jejich označování, definice, násobky a díly, přičemž všechny potřebné detaily této problematiky stanovuje prováděcí vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.
Metrologie

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Dovoleno je v mezinárodním styku použít i jiné měřicí jednotky, pokud odpovídají mezinárodním obchodním zvyklostem.
Základní jednotky jsou v tomto zákoně jasně vyjmenovány včetně definic.
Prostředek sloužící k určení hodnoty měřené veličiny se nazývá měřidlo.
C. Návaznost měřidel
Zákon o metrologii definuje pojem návaznost měřidel jako zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.
Proces návaznosti etalonů a pracovních měřidel je nazýván kalibrací.
Proces návaznosti stanovených měřidel v podobě a rozsahu úkonu státní správy je nazýván ověřením.
Metrologie

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem, popřípadě lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.
Při kalibraci etalonu se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem vyššího řádu.
Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.
D. Kategorie měřidel
Zákon dělí měřidla do kategorií, kterými jsou:
etalony,
pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla),
pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla),
certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
E. Pochybnosti o kategorii měřidel
Jestliže jsou pochybnosti o zařazení měřidla do některé z uvedených kategorií měřidel (např. dojde-li v této věci ke sporu), rozhodne o zařazení do kategorie Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
2. Etalony
A. Etalony
Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.
Etalony → státní etalony
V rámci této kategorie měřidel definuje zákon státní etalony jako ty etalony, které mají pro příslušný obor měření nejvyšší metrologickou kvalitu ve státě.
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Podskupinou kategorie etalonů jsou hlavní etalony.
Tyto etalony tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci prováděné v ČMI nebo akreditované kalibrační laboratoři, popřípadě v zahraničním subjektu, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň.
Etalony → uvedení na trh
Prvotní kalibraci dovážených etalonů zajišťuje jejich uživatel, pokud již nebyla zajištěna dovozcem nebo zahraničním výrobcem.
Etalony → používání
Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu stanoví uživatel tohoto hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu.
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3. Stanovená měřidla
A. Stanovená měřidla
Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (ministerstvo) stanoví k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v:
závazkových vztazích (například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy),
pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí,
pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů.
Seznam druhů měřidel, která jsou podle tohoto zákona stanovenými a některá ustanovení s tím související naleznete ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
B. Schvalování typů měřidel
Tato vyhláška zároveň také stanovuje druhy měřidel, která podléhají povinnosti schvalování jejich typu.
Schválení typu měřidla nebo jeho zamítnutí musí být provedeno nejpozději do 90 dnů od dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu ČMI.
Schvalování typů měřidel → tuzemsko
Schvalování typů měřidel provádí podle zákona o metrologii ČMI.
Při tomto procesu ČMI zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci pro kterou je určeno.
Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je měřidlo v souladu s požadavkem stanoveným opatřením obecné povahy.
Některé detaily postupu schvalování typu jsou stanoveny vyhláškou č. 262/2000 Sb.
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Na základě technických zkoušek a dalších zjištění vydá ČMI certifikát a přidělí značku schválení typu, kterou musí výrobce umístit na každém exempláři předmětného typu měřidla.
Platnost certifikátu o schválení typu měřidla zaniká uplynutím 10ti let od data jeho vydání (tuto lhůtu může ČMI na žádost prodloužit o dalších deset let).
Po vypršení platnosti certifikátu o schválení typu již nelze měřidlo jako stanovené uvádět na trh. Tato skutečnost však nemá souvislost s oprávněním měřidlo dříve vyrobené, řádně uvedené na trh (a do používání) a splňující příslušné metrologické a technické požadavky v praxi jako stanovené používat.
Zákon myslí i na případy, kdy je nezbytné platnost certifikátu o schválení typu pozastavit nebo dokonce zrušit, například proto, že se ukáže, že měřidlo odpovídající schválenému typu vykazuje v provozu závadu, která způsobuje, že měřidlo je pro zamýšlené použití nevhodné.
Metrologie

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Schvalování typů měřidel → dovoz
Nově dovážené typy stanovených měřidel taktéž podléhají povinnému schvalování typu. Žádost o schválení typu dovezeného měřidla podává k ČMI ten, kdo uskutečňuje dovoz, pokud již nebyl typ schválen na žádost zahraničního výrobce.
C. Ověřování měřidel
Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.
Tento požadavek se považuje za splněný, pokud měřidlo vyhoví zkouškám určeným pro ověřování opatřením obecné povahy.
Ověřovat stanovená měřidla jsou oprávněni:
ČMI
a v rozsahu své autorizace (specifikovaném v rozhodnutí ÚNMZ o autorizaci) autorizovaná metrologická střediska (AMS).
Metrologie

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřené stanovené měřidlo opatří ČMI nebo AMS úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů.
Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou č. 262/2000 Sb.
Dále k tomu zákon zakazuje poškozování nebo pozměňování platných úředních značek.
Za úřední značku prvotního ověření podle tohoto zákona se považuje také označení shody a zajišťovací značky výrobce, umístěné na stanoveném měřidle, které bylo uvedeno na trh podle zvláštního právního předpisu (např. podle nařízení vlády č. 120/2016 Sb., 121/2016 Sb. či 54/2015 Sb.).
Před uvedením stanovených měřidel do oběhu má jejich výrobce a po provedení opravy těchto měřidel opravce povinnost zajistit jejich ověření.
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování měřidel → dovoz
Prvotní ověření dovážených stanovených měřidel zajišťuje jejich uživatel, pokud již nebylo zajištěno dovozcem nebo zahraničním výrobcem nebo pokud nejde o druh měřidel, která jsou na trh uváděna cestou posuzování shody.
D. Používání stanovených měřidel
Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření.
ČMI je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření.
Zjistí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Dozorový orgán, který kontroluje zda má stanovené měřidlo platné ověření je ČOI.
Subjekty (uživatelé stanovených měřidel) jsou povinny vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládat tato měřidla k ověření.
Opravy (servis) stanovených měřidel, popřípadě jejich montáž (instalaci do místa používání), jsou oprávněny provádět pouze subjekty registrované k této činnosti u ČMI. Další detaily pro tuto oblast stanovuje v rámci právní úpravy vyhláška č. 262/2000 Sb.
Používání stanovených měřidel → zpochybnění
U měřidel, pokud jsou používána za okolností, kdy nesprávným měřením mohou být významně poškozeny zájmy osob dotčených měřením, resp. jeho výsledky, je poškozená strana oprávněna vyžádat si jejich přezkoušení a vydání osvědčení o přezkoušení, jehož přílohou je zkušební protokol.
Metrologie

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V některých případech může být vhodné, aby zpochybňované stanovené měřidlo bylo přezkoušeno ve stavu a místě používání (např. vodoměr).
ČMI nabízí cestou svých pracovišť v Brně a v Praze možnost sjednat přezkoušení v místě instalace patního vodoměru, v případě tzv. bytového vodoměru pak metrologickou zkoušku s vydáním odborného metrologického posudku.
4. Certifikované referenční materiály
Metrologie
A. Certifikované referenční materiály
Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Certifikované referenční materiály jsou materiály, jejichž složení nebo vlastnosti certifikoval ČMI nebo AMS, nebo byly opatřeny certifikátem vydaným akreditovaným výrobcem těchto referenčních materiálů.
Certifikací referenčního materiálu se potvrzuje hodnota jedné nebo více vlastností materiálu nebo látky uvedené v certifikátu.
O certifikaci referenčního materiálu se vydává certifikát - náležitosti certifikátu stanoví ministerstvo vyhláškou č. 262/2000 Sb. a která obsahuje a upravuje řadu dalších náležitostí pro tuto oblast.
Výrobcům nebo dovozcům, kteří certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály uvádějí do oběhu, stanovuje zákon povinnost uvést v dokumentaci jejich metrologické charakteristiky.
Certifikaci dovážených referenčních materiálů, určených jako certifikované referenční materiály, zajišťuje jejich uživatel.
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
5. Pracovní měřidla
A. Pracovní měřidla
Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.
Metrologie
Pracovní měřidla → uvedení na trh
S účinností novely č. 85/2015 Sb., tj. od 1. 4. 2015, přestala platit povinnost výrobců a opravců pracovních měřidel a etalonů zajistit jejich prvotní kalibraci.
Prvotní kalibrace se tedy dostala do stejného režimu jako kalibrace „následné“, kde je veškerá odpovědnost ponechána na uživateli.

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Pracovní měřidla → používání
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací.
Uživatel si stanoví způsob návaznosti svých pracovních měřidel.
Vybere si:
subjekt, který uživateli metrologické navázání měřidla provede (ČMI či jiný subjekt),
lhůty, ve kterých je toto navazování prováděno,
kritéria shody skutečných metrologických parametrů měřidla s potřebami uživatele.
To znamená mimo jiné, že uživatelé pracovních měřidel si návaznost těchto měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů, nebo u jiných tuzemských subjektů (například u ČMI) nebo zahraničních subjektů, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň.
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
6. Hotově balené zboží
A. Hotově balené zboží → balení
Hotově baleným zbožím se rozumí kombinace výrobku a obalu, do kterého je výrobek zabalen.
Výrobek je hotově zabalen tehdy, pokud je bez přítomnosti kupujícího umístěn do jakéhokoli druhu obalu, přičemž množství zboží obsažené v obalu, vyjádřené jako objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu (uvedenou na obale), kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.
Ministerstvo může vyhláškou stanovit jmenovité objemy nebo hmotnosti hotově baleného zboží, může být uváděno na trh pouze v těchto jmenovitých objemech nebo hmotnostech.
Metrologie

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
7. Subjekty v národním metrologickém systému ČR
Metrologie

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Subjekty v NMS (Národní metrologický systém)
A. ÚNMZ
Činnosti ÚNMZ:
stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci,
zastupuje ČR v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích,
zajišťuje úkoly vyplývající z tohoto členství a koordinuje účast státních orgánů a osob na plnění těchto úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv,
autorizuje subjekty k ověřování stanovených měřidel, k certifikaci referenčních materiálů a k výkonu úředního měření,
pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů,
provádí kontrolu činnosti ČMI,
poskytuje metrologické expertizy, vydává osvědčení o odborné způsobilosti, aj.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
B. ČMI
Činnosti ČMI:
metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností,
certifikaci referenčních materiálů,
schvaluje typy stanovených měřidel a provádí ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů,
registruje subjekty pro opravy stanovených měřidel, popřípadě k provádění jejich montáží,
provádí výkon státního metrologického dozoru u autorizovaných metrologických středisek, u subjektů autorizovaných pro výkon úředního měření, u subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, u uživatelů měřidel,
poskytuje odborné služby v oblasti metrologie, aj.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
C. AMS
Autorizovanými metrologickými středisky (AMS) jsou subjekty, které ÚNMZ na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo certifikaci referenčních materiálů po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení ze strany ČMI a po prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou (taktéž ČMI má zřízenu takovou osobu, Certifikační orgán pro certifikaci personálu) nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným ÚNMZ.
Jiné subjekty než ty, které jsou k tomu autorizovány, nejsou oprávněny užívat označení autorizované metrologické středisko, a to ani jako součást svého názvu.
Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí o autorizaci, nebo pokud o to tento subjekt požádá, ÚNMZ rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
D. Uživatelé měřidel
Uživatelé měřidel mají povinnost zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření a vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.
Uživatelé měřidel povinni vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládat tato měřidla k ověření.
Metrologie
Uživatelé měřidel jsou povinni umožnit zaměstnancům ČMI plnění úkolů stanovených zákonem a poskytnou jim k tomu potřebnou součinnost.

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
E. Opravci a subjekty provádějící montáž stanovených měřidel
Subjekty, které hodlají opravovat stanovená měřidla nebo provádět jejich montáž (tím je míněna instalace např. do místa používání), jsou povinny podat žádost o registraci ČMI.
Pokud má žadatel potřebné předpoklady, podrobněji stanovené vyhláškou č. 262/2000 Sb. ČMI registraci provede a vydá o tom osvědčení.
F. Úřední měření
V řadě společensky významných případů je třeba disponovat dokladem o naměřených hodnotách určité veličiny (např. hluk, rychlost atd.), který je dostatečně hodnověrný, je veřejnou listinou.
K tomu účelu zákon o metrologii zavádí úřední měření.
Úředním měřením se rozumí metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny.
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
8. Některá obecná a závěrečná ustanovení zákona
Pokuty
ÚNMZ může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč subjektu:
který uvedl do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen,
jehož stanovené měřidlo nebylo ověřeno,
bylo použito stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášen jako stanovený,
neoprávněně použil, pozměnil nebo poškodil úřední nebo kalibrační značku měřidla,
ověřil stanovené měřidlo nebo provedl úřední měření bez oprávnění,
opravil nebo provedl montáž měřidla bez registrace předepsané tímto zákonem,
neposkytl zaměstnancům ČMI stanovenou součinnost,
neplní povinnosti subjektu jako uživatele měřidel,
opatřil certifikovaný referenční materiál neplatným certifikátem, aj.
Metrologie

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy stanoví metrologické a technické požadavky na stanovené měřidlo.
Opatření obecné povahy též stanoví metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla.
Metrologie
Opatření obecné povahy je jako technický předpis.

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Metrologie