## Slide 1
Metrologie P05: Metrologický řád organizace/podniku
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Organizační norma
Řád podnikové metrologie (popř. Metrologický řád organizace) má v našem státě velmi dlouhou, odhadem nejméně 60ti letou tradici.
Na začátku 60. let 19. století např. v národním podniku Tesla Brno, který tehdy vyráběl asi 90 typů měřicích přístrojů, sestávala veškerá organizační dokumentace z organizačního řádu, řádu podnikové metrologie, řádu normalizace a řádu informačního střediska (vědecké, technické a ekonomické informace). Všechny tyto dokumenty byly jen několikastránkové vnitropodnikové předpisy.
Od té doby se ovšem situace zcela změnila.
Zejména během posledních asi 20ti let vstoupilo v platnost mnoho mezinárodních dokumentů, které musí být respektovány v řádu podnikové metrologie každého podniku.
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
1. Řád podnikové metrologie
Dokument Řád podnikové metrologie (ŘPM) představuje nejvyšší organizační podnikovou normu v oblasti metrologie, která navazuje na normu Příručka kvality podniku.
Řád řeší „jak kalibrovat pracovní měřidla v podniku“, zda vlastními prostředky, nebo dodavatelsky (používá se pojem outsourcing).
Při zpracování ŘPM metrolog spolupracuje zejména s útvarem řízení kvality, resp. s jeho vedením, a s organizačním útvarem podniku.
Řád musí být zpracován s respektováním požadavků kladených v dané organizaci na zpracovávání a formu podnikových organizačních předpisů a musí být zaručeno, že jeho ustanovení nebudou v rozporu s ostatními, již dříve vydanými platnými podnikovými směrnicemi.
Metrologie

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Obvyklé členění a stručný obsah řádu podnikové metrologie (ŘPM):
Metrologie

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Důležitými rozlišovacími pojmy používanými v ŘPM jsou pojmy vlastník měřidla a uživatel měřidla:
vlastníkem měřidla se rozumí útvar nebo výrobní jednotka, které vlastní příslušné měřidlo: může to být výdejna nářadí, metrologické středisko, atd.,
uživatelem měřidla se rozumí zaměstnanec, který má měřidlo od vlastníka měřidla trvale nebo krátkodobě zapůjčeno: může to být výrobní dělník, technický kontrolor, pracovník metrologického střediska, pracovník údržby apod.
Řád podnikové metrologie není jediná podniková směrnice související s metrologií. Ve strojírenských nebo kovozpracujících podnicích může společně existovat směrnice pro oblast kontrolní techniky, popř. kontrolních postupů při výrobě, na které se podílí podnikový metrolog s útvarem řízení kvality a útvarem výrobní technologie.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Metrologické požadavky při tvorbě ŘPM
Při tvorbě a údržbě ŘPM je třeba přihlížet k požadavkům v mnoha dílčích oblastech, od např. členění měřidel až po jejich štítkování.
Členění měřidel
Měřidla je potřeba rozčlenit a zajistit specifické požadavky z pohledu:
a) Regulované sféry – legální metrologie (stanovená měřidla)
S měřidly spadajícími do regulované sféry se pracuje samostatně podle předpisů dostupných na webových stránkách ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).
Měřidla musí být pravidelně ověřována.
b) Neregulované sféry – průmyslová metrologie (nestanovená měřidla)
Je třeba určit, která měřidla mají přímý vliv na kvalitu činnosti organizace, a těm poté věnovat patřičnou pozornost (re-kalibrační intervaly, kontroly měřidel samotných i v rámci celé výrobní linky, specifikace přesnosti, aj.).
Měřidla musí být pravidelně kalibrována.
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
U některých moderních elektronických měřidel často ani výrobce neuvádí, zda specifikace přesnosti je udána jako chyba, nebo jako nejistota, což je třeba vyjasnit ještě před zavedením měřidla do používání v organizaci.
Názvosloví
Veškeré názvosloví použité v podnikové dokumentaci i ostatních dokumentech musí odpovídat dokumentu Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny, označeno jako VIM3 (celosvětová norma), či českému normativnímu dokumentu TNI 01 0115.
Ve slovníku VIM3 neexistují, a tedy nemohou být nikdy použity ani v podniku, pojmy jako normál nebo cejchování!!
Dokument (VIM3) je nejsnáze dostupný v publikační řadě Sborníky ÚNMZ v sekci Sborníky technické harmonizace 2010 pod názvem Terminologie z oblasti metrologie (2. vydání), kde je uveden i slovník legální metrologie.
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Vyjadřování výsledků měření
Dříve stačilo, aby etalon použitý při kalibraci byl alespoň 4krát přesnější než kalibrovaný přístroj.
Nyní má být každý výsledek měření udán s nejistotu stanovenou pro úroveň pravděpodobnosti 95 %, což platí i pro vnitropodnikové dokumenty s výjimkou oblasti legální metrologie.
Údaj o výsledku měření (nejistota měření) musí zahrnovat:
hodnotu měřené veličiny y a
příslušnou rozšířenou nejistotu U.
V kalibračních listech má být výsledek měření uváděn ve tvaru y ± U s přiřazenými jednotkami pro y a U.
Nejistota může být udána nejvýše na 2 platné číslice a i z tohoto pohledu by měl podnikový metrolog kontrolovat veškerou dokumentaci týkající se měření a popř. reklamovat externí kalibrační listy!
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost
Návaznost je dána zákonem č. 505/1900 Sb, o metrologii a stanovuje způsob návaznosti provozních měřidel v podniku na etalony podle obrázku.
Vnitropodnikový kalibrační systém zajišťuje, že veškerá měřicí a zkušební zařízení používaná podnikem budou pravidelně kalibrována vzhledem k vlastním podnikovým referenčním etalonům.
Metrologie
Návaznost
ČMI

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Podnikové hlavní etalony musí být navázány směrem vzhůru prostřednictvím kalibrace prováděné ČMI či akreditovanou kalibrační laboratoří.
Vnitropodniková kalibrace (podnik má vlastní metrologické pracoviště) by měla být dokladována podnikovým kalibračním listem, kalibrační značkou nebo jiným vhodným způsobem.
Údaje o provedených kalibracích musí být uchovávány po předepsanou dobu.
Povaha a rozsah metrologické kontroly vnitropodnikové kalibrace jsou ponechány na úvaze příslušného podniku s tím, že musí odpovídat příslušným požadavkům, aby výsledky získané měřicím a zkušebním zařízením byly dostatečně přesné a spolehlivé.
Metrologie
ČMI
Návaznost

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost lze zajistit nejen ČMI, ale i prostřednictvím akreditovaných laboratoří v rámci mezinárodní dohody MLA (Multilateral Agreement) nebo primárních laboratoří dle ujednání CIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement).
Informace o akreditaci kalibračních laboratoří jsou dostupné např. na webových stránkách organizací ČIA (Český institut pro akreditaci).
Návaznost na neakreditovaného výrobce měřidla je mimosystémová a neprojde auditem kvality!!
Kalibrační schopnosti (CMC)
Každá akreditovaná kalibrační laboratoř, tedy i vnitropodniková, musí znát své kalibrační schopnosti (CMC).
Uznané CMC jednotlivých národních metrologických institutů jsou publikovány v databázi KCDB (Key Comparison Database) na adrese http://kcdb.bipm.org.
Metrologie

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Návaznost je zařazení měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel
Jak vypadá zajištění metrologické návaznosti např. třmenového mikrometru (měření délky)?
Metrologie
Nejvyšší etalon délky
Femtosekundový generátor hřebene optických frekvencí MenloSystems FC 8004
Třmenový mikrometr
Návaznost

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie
Nejvyšší etalon délky
Femtosekundový generátor hřebene optických frekvencí MenloSystems FC 8004
He-Ne jodem stabilizované lasery
Lasery o vlnových délkách 633 nm a 543 nm interferometru NPL TESA pro měření koncových měrek
Laserový interferometr pro měření koncových měrek NPL TESA
Mechanický komparátor pro koncové měrky
Kalibrace třmenového mikrometru pomocí koncových měrek
Návaznost

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Stanovení rekalibračních intervalů
Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů jsou spíše obecně návodové, konkrétní doby lze nalézt u mnoha zahraničních, hlavně akreditačních organizací.
Všeobecně platí, že výchozí časový interval mezi kalibracemi nemá být delší, než doporučuje výrobce měřidla, a postupně může být korigován až na základě poznatků z dalších kalibrací.
Kde je to možné, je třeba sledovat časové průběhy driftu a využívat mezikalibrační kontroly.
Systémové požadavky
Vznik systému řízení kvality v organizaci má svůj původ ve 20. letech minulého století, kdy se s rozšířením sériové výroby projevila potřeba systematického přístupu.
Samotná norma ISO 9001, týkající se systémů řízení kvality, má původ ve Velké Británii (80. léta), ale rozšířila se po celém světě.
Metrologie

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Dokumentace systému řízení kvality bývá v organizaci obvykle členěna do 3 základních úrovní podle obrázku:
úroveň 1: příručka kvality,
úroveň 2: dokumentované postupy (popisují procesy, které procházejí různými funkčním místy v organizaci),
úroveň 3: pracovní instrukce (popisují provedení všech rozhodujících činností jednotlivého funkčního místa)
Úroveň 3 - plány kvality (specifikují postupy a zdroje související s daným produktem, procesem), externí dokumenty (požadavky zákonů a předpisů, normy, pravidla a příručky pro údržbu atd.) aj
Metrologie
Systém řízení kvality

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologické informační systémy
Základem metrologického řádu organizace je dokonalá evidence měřidel, které se dosahuje při použití různých typů metrologických softwarových produktů.
Jde o informační systémy, které plní funkci:
operativní evidence měřidel,
evidenci všech souvisejících servisních a kontrolních úkonů.
Informační systémy používané pro metrologii nemají pouze funkci evidence měřidel, ale mohou mít i funkci odhadu driftu na základě historie měřidla.
Databáze měřidel a zakázek jsou v systémech vzájemně propojeny, takže každá změna u měřidla se po ukončení zakázky automaticky přenáší do databáze měřidel.
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Označování měřidel
K rychlé orientaci v údajích o stavu měřidla je v současnosti vyžadováno používání značek/štítků na měřidlech.
Pro oblast:
legální metrologie jsou používané značky/štítky předepsány!,
průmyslové metrologii by měly být popsány v řádu podnikové metrologie – jak vypadají a co je na nich uvedeno.
Těmito zásadami by se měla řídit praxe v podniku:
Vadné měřicí zařízení musí být zřetelně označeno jako vyřazené z používání.
Veškerá zařízení vyžadující kalibraci by měla být opatřena značkou, kódem nebo jinak identifikována za účelem udání stavu kalibrace včetně data poslední kalibrace a data nebo termínu, dokdy je třeba provést následnou kalibraci.
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Příklad
Úchylkoměr – měřidlo délky
(kalibrované měřidlo)
Metrologie
Dvojčíslí je rok, ve kterém byla kalibrace provedena.

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie
Symbol 4 označuje číslo vnitřní organizační jednotky ČMI, která provedla ověření a úřední značkou stanovené měřidlo opatřila. Symbol 20 označuje poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo provedeno ověření stanoveného měřidla.
Příklad
Měřičky navinutelných materiálů – měřidlo délky (ověřené měřidlo)

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie
Příklady úředních značek pro stanovené měřidlo:
Ověření provádí:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska, aj.

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Úkoly pro zabezpečení metrologického pořádku v organizaci
a) Vymezení odpovědnosti za dodržování metrologického pořádku
V organizaci musí být prokazatelně stanoveny odpovědnosti za:
údržbu etanolů,
evidenci všech měřidel, kalibraci a ověřování měřidel,
správnou manipulaci s měřidly, vyřazování měřidel a správné užívání měřidel.
Tyto odpovědnosti mají být uvedeny v Řádu podnikové metrologie.
b) Systematická a dokladovaná evidence a kontrola měřidel
Všechna měřidla a měřicí zařízení používaná při výrobě a zkoušení musí být evidovaná a pravidelně kalibrovaná/ověřovaná.
Zároveň musí organizace vést záznamy o kalibracích/ověření a lhůtách jejich platnosti.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Evidence o měřidlech může být ve formě evidenčních karet nebo v elektronické formě na PC, ale vždy musí obsahovat následující údaje:
identifikaci měřidla (tj. název, druh, princip, typ, výrobce),
veličinu, kterou měřidlo měří,
rozsah měřidla,
místo uložení měřidla,
určení návaznosti,
datum posledního ověření / kalibrace,
interval mezi ověření / kalibracemi,
stav měřidla.
c) Pravidelné revize současného metrologického zabezpečení
Metrologický systém organizace musí být aktualizován a musí rychle reagovat na změny ve výrobě včasným metrologickým zajištěním všech nových veličin nebo nových typů zařízení.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
d) Plánování v oblasti metrologie
Každá organizace má mít kromě koncepce výrobního programu také koncepci zajištění měřící techniky, a to včetně etalonáže.
Tím je řešeno také metrologické zabezpečení z hlediska norem, předpisů a metodických pokynů.
e) Dokumentování měřících a kalibračních postupů
Každé měřidlo používané v organizaci musí být opatřeno dokumentací, která obsahuje dostatek instrukcí pro zajištění přeměřené činnosti. Dokumentace musí obsahovat měřicí postupy, kalibrační postupy, způsob měření, podmínky pracovního prostředí, požadavky na údržbu, aj...
Kromě toho je vhodné vést o každém zkušebním zařízení ještě provozní deník, kde jsou uvedeny následující záznamy:
provozní hodiny,
prověření správné funkce.
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
f) Vedení protokolů o kalibraci měřidel
V protokolu o kalibraci se kromě údajů z evidenční karty uvádí naměřené hodnoty, analýza a vyhodnocení výsledků, způsob stanovení výsledné nejistoty a podmínky prostředí při kalibraci.
g) Zajišťování návaznosti měřidel
Všechna měřicí zařízení musí být v rámci certifikačního systému kalibrována etalonem navázaným bud' přímo nebo zprostředkovaně na státní etalon.
h) Označování ověřených měřidel
Všechna stanovená měřidla musí být označena úřední značkou, a to bud' plombou nebo štítkem, nálepkou nebo jiným vhodným způsobem tak, aby bylo z označení zřejmé:
datum posledního ověření,
identifikace ověřujícího orgánu.
Metrologie

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
i) Zajištění, aby s kalibrovanými měřidly nebylo neoprávněně manipulováno
Měřicí zařízení, která jsou při kalibraci pevně nastavena, musí být prokazatelně zajištěna, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu.
Tento postup musí být pro jednotlivé případy popsán v návodech ke kalibraci zařízení a uveden v řádu podnikové metrologie.
Pokud je přístroj opatřen plombou, ta musí být jednoznačně identifikovatelná a během používání měřidla nepoškozená.
Přístup ke chráněné části přístroje je možný pouze při nevratném poškození plomby!
j) Zajištění kontroly měřidla po opravě nebo úpravě
Všechna měřidla, na kterých se provádějí úpravy nebo opravy, musí být před opětovným používáním opět kalibrována / ověřena!!
Každá úprava nebo oprava musí být uvedena na evidenční kartě měřidla.
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
k) Zajištění metrologické správnosti příslušné dokumentace
Veškerá dokumentace (pracovní a kontrolní návody, popisy, výkresy) musí být správná z hlediska metrologického pořádku, musí zde být uvedeny zákonné jednotky, jmenovité hodnoty, povolené tolerance.
Výsledky měření musí být uvedeny s nejistotou.
l) Vyřazování neshodných měřidel
V řádu podnikové metrologie musí být popsáno jak zajistit, aby nedošlo k používání měřicích a zkušebních zařízení nebo etalonů, které ztratily správnou funkci (tzn., že nevyhověly požadavkům kontroly nebo mají prokazatelnou neshodu).
m) Manipulace s měřidly a jejich skladování
Manipulace, údržba, skladování a transport etalonů a měřidel musí být zajištěny tak, aby nedošlo k jejich zneužití, zničení nebo špatnému použití. Hlavní etalon musí mít pevně určené místo, které je uvedeno v řádu podnikové metrologie.
Metrologie

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
n) Re-kalibrační intervaly
Měřicí zařízení i etalony musí být kalibrovány v určitých (obvykle pravidelných) intervalech, které jsou stanoveny na základě stálosti, účelu a použití.
o) Podmínky okolního prostředí
Měřicí zařízení i etalony musí být skladovány, kalibrovány, nastavovány a používány v prostředí, které nesníží platnost výsledků měření.
Průběžně se sledují podmínky okolního prostředí (teplota, vlhkost, osvětlení, vibrace, čistota, prašnost, elektrická nebo magnetická rušivá pole) a zaznamenávají se k případné korekci výsledků měření.
Záznamy o měření musí obsahovat jak původní, tak korigované hodnoty.
p) Systematická výchova pracovníků
Pracovníci provádějící prověřování metrologického pořádku musí mít vhodnou kvalifikaci a musí být průběžně školeni po stránce technické i legislativní.
Metrologie

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Příklad VÝZNAMU METROLOGA v podniku
Představte si, že máte v podniku v provozu 20 ks 3D strojů
Podnik je pořídí bez účasti metrologa – bez návodu, jak zadat do SW stroje korekční parametry po kalibraci.
Je pak zcela závislý na dodavateli tohoto měřicího zařízení, který většinou provozuje příslušnou akreditovanou kalibrační laboratoř (např. f. ZEISS).
Pokud by podnikový metrolog tyto informace měl, mohl by si zabezpečit externí kalibraci za 20 000 Kč a sám si korekce do strojů zadat,
kdežto
kalibraci od dodavatele pořídí za min. 40 000 Kč + nastavení (tedy celkem za 100 000 Kč) – rozdíl min. 400 000 Kč za re-kalibrační periodu v neprospěch podniku !
Metrologie

## Slide 29
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019a [2023-04-07]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/komentovany%20zakon%20o%20metrologii
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019b [2023-04-02]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/node/537
Metrologie