## Slide 1
Mobilní a servisní roboty
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Definice servisního robotu
2
Podle Fraunhoferova institutu IPA a mezinárodní federace IFR, jež je součástí normy ISO 8373:2012: „Servisní robot je volně programovatelné mobilní zařízení, jež částečně nebo plně automaticky vykonává úkony, které nejsou určené přímo k průmyslové výrobě produktů, nýbrž poskytují lidem a zařízením služby.“ Norma přitom rozlišuje dvě kategorie – osobní servisní roboty a profesionální servisní roboty (http://www.ifr.org/service-robots).
V roce 1994 definoval prof. R. D. Schraft servisní robot (SR) jako pohyblivé manipulační zařízení, které je volně programovatelné a vykonává úlohy a služby částečně nebo zcela automaticky. Tyto úlohy a služby nemusí být nutně spojeny s průmyslovou výrobou a nemusí jít nutně o práci s materiálními prostředky, jak je tomu u typických průmyslových robotů. Doménou servisních robotů jsou podle této definice především služby lidem a služby při správě a údržbě nemovitostí.

## Slide 3
Definice servisního robotu
3
Ve stručnosti je SR definován jako robot, který pomáhá člověku nebo jinému robotu a nejde o průmyslovou automatizaci. To může být někdy trochu nejasné vydělením pojmu průmyslové automatizace – např. robotizovaná automobilová výrobní linka do servisní robotiky nespadá, ale naproti tomu je možné použít průmyslový manipulátor z této linky mimo průmysl, a to servisní robotikou nazvat lze. Vždy ale jde o pomoc, doplnění či nahrazení nějaké akce, tedy vlastně o význam blízký původnímu Čapkovu odvození slova robot od českého slova robota jako označení těžké, namáhavé nebo nepříjemné práce, kterou teď robot bude dělat místo člověka (http://automa.cz/res/pdf/52496.pdf).

## Slide 4
Oblasti nasazení
4
Oblast nasazení SR je možné rozdělit na profesionální a osobní.
V profesionální oblasti SR používají odborníci v komerčním prostředí; roboty např. pomáhají hasičům s manipulací s nebezpečným materiálem nebo lékařům při operacích, přepravují materiál v továrnách apod.
V osobní servisní robotice jsou roboti využíváni běžnou veřejností a pro přímou pomoc člověku, např. jako osobní asistenti, průvodci, úklidoví roboti v domácnosti atd.
Výčet je možné definovat jak z pohledu nasazení do jednotlivých odvětví (armáda, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví, doprava, …), tak z pohledu činnosti (funkce) SR (inspekce, čištění, průvodci atd.), přičemž v druhém případě je vymezení jednotlivých oblastí obtížné, protože oblasti se mnohdy prolínají (inspekce + opravy, špionáž + zbraně, …).

## Slide 5
Základní koncepce servisních robotů
5
Koncepci servisního robotu lze obecně rozdělit na dvě základní části:
  Lokomoce (pohybový modul) – moduly a mechanizmy realizující pohyb servisního robotu v operačním prostoru;
  Funkční nástavba – moduly a mechanizmy zajišťující provedení požadované pracovní úlohy;
Lokomoční modul
Funkční nástavba

## Slide 6
Typy lokomočních ústrojí
6
Servisní roboty jsou částečně, nebo plně autonomní a vesměs jsou vybaveny mobilní platformou, s různými typy lokomočního ústrojí, zajišťující jeho pohyb v obslužném prostředí.
Typy lokomočního ústrojí
Pásové systémy
Biomechanické systémy
Ostatní systémy
Létající
Plavající
Kráčející
Skákající
Plazivé
Šplhající
Kolové systémy
Hybridní
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 7
Funkční nástavba servisních robotů
7
Funkční nástavbu lze většinou rozdělit na dva základní moduly:
  Akční mechanizmus
  účelový kinematicky prostorově vázaný mechanizmus, definovaný autonomností funkcí a vlastním pracovním prostorem, pro realizaci naprogramovaného prostorového pohybu pracovního efektoru při plnění zadané servisní úlohy;
  je funkčně a konstrukčně vázaný na lokomoční systém a pracovní efektor;
  Pracovní efektor
  účelový mechanizmus pro přímý technologický výkon dané servisní úlohy;
  je funkčně i konstrukčně vázaný na akční mechanizmus;

## Slide 8
Funkční nástavba servisních robotů
8
Z pohledu realizované pracovní úlohy lze funkční nástavby rozdělit následovně:
  manipulační;
  technologická;
  pomocná.
  Akční mechanizmus může být řešen formou:
    1) robotického ramene;
    2) účelového funkčního mechanizmu.

## Slide 9
1) Robotické rameno
9
kinematicky vázaný prostorový mechanismus sestavený z polohovacího a orientačního ústrojí na principu manipulačního ramena;
opatřeno mechanickým rozhraním pro montáž koncového efektoru, případně automatickou výměnu koncových efektorů;
může mít 1 až n stupňů volnosti realizovaných pomocí translačních a rotačních kinematických dvojic.

## Slide 10
10
  modulární systém robotického ramena
  pyrotechnické rameno
  robotické rameno kloubové konstrukce pro širší možnosti využití
1) Robotické rameno - příklady řešení

## Slide 11
sestavený z mechanismů plnících částečné autonomní funkce autonomní aktivity servisního robotu;
mechanismus může být postavený na různých fyzikálních a mechanických principech;
mechanismus může mít 0 až n stupňů volnosti realizovaných pomocí translačních, rotačních, případně speciálních kinematických dvojic.
2) Účelový funkční mechanizmus

## Slide 12
  a) robotické rameno typu „chobot“
  pro monitoring
  b) vysokozdvižná plošina na
  údržbu a servis letecké techniky
  c) dopravní sedačka určená
  na pohyb imobilního jedince
2) Účelový funkční mechanizmus – příklady řešení

## Slide 13
Pracovní efektory
jsou autonomní funkční část servisního robotu;
podle charakteru a požadavků jejich aplikace určují využití funkční nástavby a tím celého servisního robotu;
široká škála možností nasazení v rozmanité oblasti servisní robotiky vytváří prostor pro různé typy a principy koncových efektorů;
z výše uvedeného důvodu je možné převzít členění efektorů v souladu s oblastí průmyslových robotů.

## Slide 14
Pracovní efektory - rozdělení
Uchopovací hlavice
Technologické hlavice
Kombinované hlavice
Speciální hlavice

## Slide 15
Trendy
Vývoj je orientován zejména na zvýšení samostatnosti a rozhodovacích schopností robotů v různých situacích, na zdokonalení jejich orientace v prostoru použitím optických, akustických a hmatových senzorů, intuitivní ovládání a programování atd.
Kombinací rozpoznávání a klasifikace objektů na bázi pokročilé umělé inteligence bude dále zdokonalováno využití prostorového samoučícího se rozpoznávání neznámých objektů pro servisní roboty všech typů.
Zdroj: https://www.idtechex.com/it/research-report/service-robots-2022-2032-technologies-players-and-markets/864

## Slide 16
Trendy – vojenské účely, zbraňové systémy
Největší nárůst posledních letech zaznamenává oblast servisních bezobslužných robotů pro plnění obranných úkolů, a to ať již ryze vojenského charakteru, tak pro bezpečnostní účely.
Příkladem jsou robotizovaná dálkově řízená bojová bezpilotní letadla, bezobslužná bojová vozidla vybavená automatickými zbraňovými systémy, různé mobilní systémy typu mula atp.
Robotický kulomet, HDT HNTER WOLF – UGV,
(zdroj: https://autojournalism.com/)
Robo-mula (zdroj: https://www.bostondynamics.com/)
MQ1 – Predator (zdroj ČTK)

## Slide 17
Trendy – hasicí systémy a záchranné práce
Robot hasič Colossus (zdroj:
https://www.robot-advance.com/EN/actualite-a-robot-to-help-fire-soldiers-119.htm)
Robot hasič Dahua (zdroj: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/dahua-fire-fighting-robot/301963)
Robot hasič Fumo (zdroj:
https://www.scanfil.com/reference/realisator-robotics-fire-fighter-robot)
Hardy robot 2
zdroj: http://www.hasici-online.cz/hardy-robot-2/

## Slide 18
Trendy – zemědělství
Robot švýcarské společnosti Ecorobotix (zdroj: ekonom.cz)
RoboVeg Robotti – autonomní robot pro selektivní sběr brokolice (zdroj: https://mechanizaceweb.cz/roboveg-robotti-autonomni-robot-pro-selektivni-sber-brokolice/)
Systém SMASH pro sběr vína a špenátu - mobilní robot, základnová stanice, dron, robot pro monitoring půdy, robotické rameno a cloudový SW (https://www.universal-robots.com)

## Slide 19
Trendy – lékařství
Jedná se především o robotickou chirurgii, tedy v chirurgii vedené či asistované počítači. Průkopníkem zde je již od roku 2000 robot Da Vinci.
Pro pacienta tyto moderní robotické systémy znamenají nejvyšší dosažitelnou bezpečnost operace a minimální dobu hospitalizace.
Zdroj: https://www.excelenciarobotica.pt/en/da-vinci-robotic-system/what-is-it

## Slide 20
Trendy – zdravotnické služky
Trendem jsou servisní roboti, kteří mohou komunikovat s lidmi a jsou určeni na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. Roboti provádějí terapii a trénink zlepšující fyzické a kognitivní funkce nebo mohou sloužit jako inteligentní protézy.
Robotický exoskelet
Zdroj: https://www.maxongroup.com
Robotický vozík
Zdroj: https://www.dlr.de
Robotická asistovaná rehabilitace
Zdroj: https://www.madisson.cz

## Slide 21
Trendy – stavební a demoliční systémy
Existuje stále větší poptávka po stavebních a demoličních systémech.
ERO demoliční systém
Zdroj: https://newatlas.com/ero-robot-demolition/28299/
Demoliční systém Husqvarna DXR 305
Zdroj: https://www.husqvarnaconstruction.com

## Slide 22
Trendy – čištění a údržba
Jetty od Neovision – čištění suchým ledem
Zdroj: https://techcrunch.com
Roboty s přísavným nebo lanovým mechanismem pro čistění fasád a oken mrakodrapů, přehradních zdí nebo mostních pilířů, roboty pro údržbu povrchu trupů lodí a letadel, roboty pro čištění chodníků, nástupišť a jiných velkých ploch.
Dustbot, zdroj: https://robotechsrl.com
Robotický čistič oken od Serbot AG
zdroj: https://gulfnews.com/

## Slide 23
Trendy – inspekce a monitorovací činnosti
SR pro sledování rozlehlých území, jako např. v zemědělství a lesním hospodářství, pro monitorování při velkých živelních katastrofách atp.
Roboty bývají pro tyto úlohy vybaveny kamerovým systémem, který je schopen snímanou scénu zaznamenávat a snímaný obraz přenášet na stanoviště operátora.
SR lze s výhodou použít všude tam, kde je prostředí pro člověka nebezpečné, těžko dostupné, či dokonce zcela nedostupné, přičemž se uplatní různé konstrukce, uzpůsobené k práci na souši, pod vodou atd.
Multi-senzorový robotický inspekční systém
Zdroj: https://sewervue.com
Neptun – analýza mořského dna, zdroj: https://gohighbrow.com/neptune-the-worlds-largest-undersea-observatory/

## Slide 24
Trendy – servisní (opravárenská) činnost
Jako samostatné zařízení nebo jako součást SR pro inspekční činnosti lze řadit roboty s funkcí oprav (frézovací hlavice, chapadla, …). SR tohoto typu se opět využívají především pro špatně dostupná nebo nebezpečná, popř. kontaminovaná místa.
Obráběcí hlava robotu
NASA RRM – robot pro vesmírné opravy
Zdroj: https://hipertextual.com/2012/10/robots-reparaciones-espaciales

## Slide 25
Trendy – služby
Jedná se o rozmanitou oblast, která zahrnuje služby ve smyslu zvýšení komfortu člověka (bezobslužné čerpací stanice atp.) až po průvodce (v knihovnách atp.)
Robotické tankování pohonných hmot
Zdroj: https://www.nbcnews.com/id/wbna22992114
Ubiko
Zdroj: https://www.nbcnews.com/id/wbna15857476

## Slide 26
Trendy – doprava, logistika
Na vzestupu jsou autonomní dopravní prostředky bez řidiče určené především pro intralogistiku. Směrodatné jsou zde navigační techniky, díky kterým se mohou mobilní roboty samostatně pohybovat v nestrukturovaném prostředí, samy je rozpoznat, interpretovat, klasifikovat a bezpečně sledovat dané objekty.
AGV od Kuky
Zdroj: https://www.kuka.com
AGV od Ceitu
Zdroj: https://sickusablog.com/perfect-pairing-production-logistics-agvs/

## Slide 27
Trendy – domácnosti
Jedná se o robotické vysavače, sekačky trávy, čističky bazénů, roboty pro zábavu a hry, vzdělávací roboty atp.
Robotická sekačka trávy Indego S 500 (Bosch)
Zdroj: https://www.bosch.com
Robotický vysavač Roidmi EVE Plus (Xiaomi)
Zdroj: https://www.xiaomimarket.cz
Bazénový vysavač Zodiac CNX 30iQ
Zdroj: https://www.zodiac.com