## Slide 1: Měření hmotnosti
Vážení metodou tří kyvů

## Slide 2
Vážení patří mezi nejpřesnější fyzikální měření. Na laboratorních váhách lze dosáhnout při vážení na vzduchu bez oprav relativní chyby v rozmezí 0,1% - 1%. Při použití nebržděných analytických vah lze ve vakuu provádět měření s relativní chybou 0,001% - 0,0001%.
Pro přesná měření ve fyzikálních laboratořích používáme nebržděné analytické váhy, kterými lze dosahovat výsledků s relativní chybou pod jedno procento.
Vážení metodou tří kyvů

## Slide 3
Vážení metodou tří kyvů
Pro vážení je nutná sada přesných závaží. Na váhách (většinou na stupnici) je uvedena váživost, tj. rozsah vážení, uváděný nejčastěji v gramech. Hodnotu váživosti nelze překračovat, aby nedošlo k poškození vah!
Analytické laboratorní váhy
1 – vahadlo s břity (1 + 2)
2 – nosný sloupek
3 – misky vah
4 – ukazatel, jazýček vah
5 – stupnice
6 – aretační šroub
7 – stavěcí šrouby
8 – olovnička, případně libela

## Slide 4
Vážení metodou tří kyvů
Princip vážení
Po odaretování prázdných vah se nejčastěji vahadlo vah rozkmitá. Protože tento kmitavý pohyb je jen minimálně brzděn (jedná se o tzv. nebrzděné váhy), může trvat poměrně dlouhou dobu. Abychom při vážení nemuseli čekat tuto dobu, lze odhadnout polohu, kde se jazýček vah zastaví, pomocí metody tří kyvů.
Metoda je založena na výpočtu ze známých tří po sobě jdoucích výchylek vah. Tyto výchylky mají tu vlastnost, že první a třetí jsou na stejnou stranu od rovnovážné polohy a prostřední výchylka je na stranu opačnou.
Označíme-li si výchylky postupně ν1, ν2, ν3, pak polohu (výchylku) n, v níž se váhy zastaví lze určit ze vzorce:

## Slide 5
Vážení metodou tří kyvů
Pro seřízené váhy v ideálním případě je nulová výchylka n0 v polovině stupnice. V praxi se téměř vždy výchylka od středu odchyluje o určitý počet dílků. Tato nepatrná výchylka může být způsobena například drobným znečištěním jedné z misek vah. Abychom nemuseli váhy složitě dovažovat, stačí zjistit nulovou výchylku pro prázdné váhy a s touto hodnotou dále pracovat.
Pro zjištění přesné hodnoty hmotnosti váženého předmětu je při použití nulové metody nutno najít takovou kombinaci závaží, která vykompenzuje tíhové účinky váženého předmětu. Protože počet závaží a zejména drobných přívažků je omezen, velice často nastává situace, kdy určitá kombinace závaží je nepatrně těžší a jiná kombinace je nepatrně lehčí než vážený předmět. V takovém případě je možné hmotnost předmětu stanovit pomocí interpolační metody.

## Slide 6
Vážení metodou tří kyvů
Stanovení hmotnosti pomocí interpolační metody
Pro přesné určení hmotnosti je možné použít interpolační metodu. Základem je znalost nulové polohy vah n0. Pro hmotnost závaží Z1 určíme výchylku vah n1 odpovídající hmotnosti závaží nižší než je skutečná hmotnost váženého předmětu. Pro hmotnost závaží Z2 určíme výchylku vah n2 odpovídající hmotnosti závaží vyšší než je skutečná hmotnost váženého předmětu. Přesnou hmotnost m váženého předmětu lze stanovit ze vztahu:
m = Z1 +
Z2 – Z1
n2 – n1
. (n0 – n1)

## Slide 7
Vážení metodou tří kyvů
Interpolační metoda
m
n
Z1
m
Z2
n1
n2
n0
n0 – n1
n2 – n1
Z2 – Z1
m – Z1
Z podobnosti trojúhelníků je vidět:

## Slide 8
Vážení metodou tří kyvů
Chyba měření
Přesnost vážení ovlivňují systematické a náhodné chyby
- Přesnost při odečítání výchylky na stupnici
- Správnost sady závaží
- Při vážení na vzduchu se uplatňuje Archimédův zákon. Závaží i vážený předmět jsou v jeho důsledku nadlehčovány. Záleží na rozdílu objemů závaží a vážených předmětů. Budou-li objemy obou těles stejné (materiály mají stejnou hustotu), pak chyba vzniklá v důsledku Archimédova zákona se vykompenzuje. V opačném případě tato chyba roste s velikostí rozdílů objemů váženého tělesa a závaží.

## Slide 9
Vážení metodou tří kyvů
Stanovení chyby vážení
Chyba měření je nejvíce ovlivněna citlivostí vah. Citlivost vah lze chápat jako veličinu určující, jak moc se změní výchylka ukazatele na stupnici vah při změně hmotnosti na jedné z misek vah
Z praktických důvodů definujeme citlivost vah následujícím vztahem:
Takto definovaná citlivost vah udává, o kolik dílků se změní výchylka vah při změně hmotnost o jeden gram. Čím je hodnota vyšší, váhy jsou citlivější a vážení je přesnější.

## Slide 10
Vážení metodou tří kyvů
Při praktickém vážení se doporučuje počítat s krajní chybou vážení M rovnou převrácené hodnotě citlivosti vah:
Důležitým kritériem přesnosti vážení je relativní chyba:

## Slide 11
Vážení metodou tří kyvů
Postup při vážení metodou tří kyvů
Pomocí stavěcích šroubů vyrovnejte váhy do vodorovné roviny. K ověření vodorovnosti slouží olovnice nebo libela, která je součástí vah.
Připravte si následující tabulku pro zápis hodnot během vážení:

## Slide 12
Vážení metodou tří kyvů
1. řádek – prázdné váhy PŘED vážením
2. řádek – prázdné váhy PO vážení
3. řádek – podvážení (nedovážení), Z1  m
4. řádek – převážení, Z2  m

## Slide 13
Vážení metodou tří kyvů
Shrnutí
1. řádek – prázdné váhy PŘED vážením
2. řádek – prázdné váhy PO vážení
3. řádek – podvážení (nedovážení), Z1  m
4. řádek – převážení, Z2  m

## Slide 14
Vážení metodou tří kyvů
Pro pečlivě provedené vážení by relativní chyba neměla přesáhnout 1 % !
Další informace lze získat v literatuře [1].
Literatura:
[1] L. Machonský, L. Burianová, M. Čmelík: Fyzikální laboratoře, TUL, Liberec 2012
Vytvořeno podle podkladů Mgr. Stanislava Panoše, Ph.D.