## Slide 1
Automatizace a robotizace ve strojírenství
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Strojírenství

## Slide 2: Struktura mechanismů PR, typy struktur
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 3: Cíl předmětu
Studenti se seznámí s poznatky z oboru stavby průmyslových a servisních robotů. Důraz je kladen zejména na ucelenou představu o PR jako komplexních mechanismech sestávajících se z řady pokročilých systémů. Studenti budou umět rozlišit základní typy robotů včetně jejich pracovních prostorů a stanovení příslušných počtů stupňů volnosti.
3

## Slide 4: Průmyslový robot
4
PR je automaticky řízený, reprogramovatelný víceúčelový manipulační stroj, stacionární nebo umístěný na pojezdu, určený k použití v průmyslové automatizaci.
Manipulátor
Jednoduchý PR pro mechanizaci a automatizaci manipulačních operací pracující automaticky dle programu zadaného člověkem nebo přímo řízený člověkem. Je opatřen vlastními pohony.
Servisní robot
Pohyblivé manipulační zařízení, reprogramovatelné, vykonává úlohy a služby částečně či zcela samostatně v prostředí s bohatými interakcemi mezi robotem a člověkem.
,

## Slide 5: Úvod – nasazení průmyslových robotů ve světě
5
zdroj IFR 2020

## Slide 6: Úvod – nasazení PR ve světě dle výrobního zaměření
6
zdroj IFR 2020

## Slide 7: Úvod – vývoj robotů ve vazbě na člověka
Mechanické automaty
Průmyslové roboty
Roboty pro účelové aplikace
Multiaplikační roboty
Roboty spolupracující s člověkem
GENERACE ROBOTŮ
1700
1950
1980
2020
1990
2000
SEGMENT TRHU
Automobilový průmysl
Všeobecný průmysl
Servisní činnosti
Humanoidní roboty
Šachový automat
1770
První robot firmy Unimation
Robot určený pro manipulaci
Svařovací robot
Roboty pro montážní a technologické operace
Servisní roboty pro složité operace
Nová generace robotů
Multifunkční roboty
Jednoduché servisní roboty
Vaucansonova kachna
1738

## Slide 8: Základy mechaniky manipulačních zařízení
8
Základem mechaniky robotů je systémové zjednodušení nahrazením příslušného zařízení mechanickým modelem. Model musí být co nejjednodušší a přitom zahrnovat všechny parametry daného zařízení.
Podle charakteru formulovaného problému se sestavují:
Modely strukturální (otázka zkoumání charakteru pohybu);
Modely kinematické (vyšetřování polohy, rychlostí a zrychlení bez ohledu na působící síly);
Modely dynamické (umožňují nalezení souvislostí mezi působícími silami a pohybem soustavy, hledání silových a kinematických veličin).

## Slide 9: Charakteristika průmyslového robotu a manipulátoru
Charakteristika stavby průmyslového robotu
Kinematické
uspořádání
+
Konstrukce pohybového systému
Typ
+
Způsob
pohonu
Typ
a
Struktura
řízení
Typy
a
Úroveň použitých senzorů
Architektura PR
Úroveň řízení
Mechanismy PR jsou odvozeny z otevřených prostorových kinematických řetězců a vázány prostorovými kinematickými dvojicemi. Kinematický řetězec pak určuje kinematickou strukturu.

## Slide 10: Přehled kinematických dvojic a určování pohyblivosti
Počet stupňů volnosti kinematické dvojice je roven počtu nezávislých posuvů a rotací, které mohou členy dvojice vůči sobě navzájem vykonávat.
Kinematická dvojice, odebírající j stupňů volnosti se nazývá dvojicí j-té třídy a v prostoru platí
Celkový počet stupňů volnosti prostorového kinematického řetězce (pohyblivost mechanismu) je určen vazbovou závislostí
i počet stupňů volnosti,
n počet členů včetně rámu,
dj počet kinematických dvojic j-té třídy,
j třída kinematické dvojice.
j = 6 - i
i ≥ 6∙(n-1)-

## Slide 11: Přehled kinematických dvojic a určování pohyblivosti
Analogicky pro rovinný případ kinematického řetězce platí
Rovnost ve výše uvedených vztazích platí v běžných případech, kdy všechny vazebné rovnice jsou nezávislé. Je nutné pozorně sledovat výjimečné případy.
n počet členů včetně rámu;
j třída rovinné kinematické dvojice;
rj počet kinematických dvojic dané třídy v rovině.
i ≥ 3∙(n-1)-

## Slide 12: Přehled prostorových kinematických dvojic
ROTAČNÍ
POSUVNÁ
ŠROUBOVÁ
VALIVÁ
Pohyblivost A:B i°=1°
Označení: R
Třída: j=5
Pohyblivost A:B i°=1°
Označení: H
Třída: j=5
Pohyblivost A:B i°=1°
Označení: V
Třída: j=5
Pohyblivost A:B i°=1°
Označení: T
Třída: j=5

## Slide 13: Přehled prostorových kinematických dvojic
VÁLCOVÁ
SFÉRICKÁ
ROVINNÁ
Pohyblivost A:B i°=2°
Označení: C
Třída: j=4
Pohyblivost A:B i°=3°
Označení: F
Třída: j=3
Pohyblivost A:B i°=3°
Označení: S
Třída: j=3

## Slide 14: Přehled prostorových kinematických dvojic
VÁLEC NA ROVINĚ
OBECNÁ
Pohyblivost A:B i°=4°
Označení: -
Třída: j=2
Pohyblivost A:B i°=5°
Označení: O
Třída: j=1

## Slide 15: Soustavové skupiny
Soustavová skupina je takový kinematický řetězec, který po připojení volnými kinematickými dvojicemi na rám dává nepohyblivou staticky určitou soustavu.
Soustavová skupina připojená k soustavě těles (např. k mechanismu PR) nebo odpojená od ní nemění její pohyblivost.
Pohony PR jsou připojovány ke kinem. řetězci jako soustavové skupiny.
i ≥ 6∙(n-1)-
p počet pasivních vazeb (vazba, která se aktivně nepodílí na omezené pohyblivosti)
f počet nadbytečných pohyblivostí (případ rotace tyče s kulovými klouby na obou koncích kolem podélné osy tyče)

## Slide 16: Určete počet stupňů volnosti kinematického řetězce
ip = 6 . ( 5 – 1 ) – 5 . 4 = 4°

## Slide 17: Určete počet stupňů volnosti kinematického řetězce
ip = 1°
ip = 6 . ( 3 – 1 ) – 2 . 5 = 2°

## Slide 18: Určete počet stupňů volnosti kinematického řetězce
ip = 6 . ( 7 – 1 ) – (2 . 5 + 4 . 3 + 2 . 4) - 4 = 2°

## Slide 19: Určete počet stupňů volnosti kinematického řetězce
ip = 6 . (5-1) – (2 . 5 +2 . 3 + 1 . 4) – 2 = 2°

## Slide 20: Určete počet stupňů volnosti kinematického řetězce - DÚ
ir = 3 . ( 5 – 1 ) – ( 5 . 2) = 2°

## Slide 21: Členění kinematického řetězce
21
Poloha manipulovaného objektu je v prostoru obecně určena 6-ti souřadnicemi, tři souřadnice určují polohu těžiště S(xS, yS, zS) a tři souřadnice určují natočení objektu kolem os x, y, z unášeného souřadného systému v těžišti objektu o úhly ,které definují orientaci objektu v prostoru .
V souladu s výše uvedeným je kinematický
řetězec rozdělen na:
polohovací ústrojí;
orientační ústrojí;
efektor;
pojezdové ústrojí.

## Slide 22: Členění kinematického řetězce průmyslových robotů
Pojezdové ústrojí
Polohovací ústrojí
Orientační ústrojí
Efektor

## Slide 23: Přehled struktur kinematického řetězce
Počet ° volnosti Popis kinemat. Počet možných Dráha objektu
řetězce uspořádání
1° volnosti T 3 Úsečka
R 3 Kružnice, oblouk
2° volnosti TT 6 Obecná rovinná křivka
RT, TR 9 resp. křivka na válcové
RR 6 nebo sférické ploše
3° volnosti TTT 6
RTT, TRT, TTR 18 Obecná prostorová
RRT, TRR, RTR 27 křivka
RRR 6

## Slide 24: Příklady kinematických struktur – určete stupně volnosti

## Slide 25: Příklady kinematických struktur – určete stupně volnosti

## Slide 26: Kinematický řetězec polohovacího ústrojí

## Slide 27: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
IFR: World Robotics Service Robots [online]. 19. 9. 2021 [cit. 2021-09-25]. Dostupné z:
https://ifr.org/free-downloads/
TRIOM: Manipulační technika [online]. [cit. 2019-11-01]. Dostupné z: http://triom.cz/
KUKA: Robotické systémy [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://www.kuka.com/
FANUC: Průmyslové roboty [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty
ABB: Robotika [online]. [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://new.abb.com/products/robotics?_ga=2.202486545.1417283177.1634636668-2120825869.1623753433
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: https://www.google.com/