## Slide 1
Automatizace a robotizace ve strojírenství
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Strojírenství

## Slide 2: Pneumatické pohony
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 3: Řešení DÚ - Nakreslete kinematický řetězec dle zadaného PP
3
Ovál na stojato
Ovál vykousnutý
Anuloid

## Slide 4: Pneumatické mechanismy - pneumatika
4
Přenosné médium = stlačený vzduch – rychlé a čisté pracovní médium.
Stlačený vzduch vyžaduje dodatečnou úpravu, je potřeba odstranit kondenzát a nečistoty.
Pneumatické mechanismy pracují s tlaky do 1 MPa (běžně 0,6 MPa).
Vzduch je řádově více stlačitelný něž kapalina, pracují pneumatické mechanismy jen v otevřených obvodech.
Obvykle jsou připojeny na centrální rozvod vzduchu, vzduch lze lehce transportovat na malé i velké vzdálenosti.
Pracují v velmi širokém spektru pracovního prostředí (výbušné, vlhké, potravinářský, textilní a dřevozpracující průmysl, atd.)
Z energetického hlediska se nejedná o drahý provoz, pneumatické prvky jsou jednoduché konstrukce.
Pneumatický obvod se skládá z prvků, které plní určitou úlohu a funkci při přenosu stlačeného vzduchu.
U pneumatických komponent lze nastavovat či měnit rychlost a sílu ve velkém rozsahu.

## Slide 5: Pneumatické válce
5
Pneumatické válce jsou často vybaveny vnitřním tlumením krajních poloh (Festo válce s označení PPV) a mají na pístu magnetický kroužek pro bezdotykové ovládání snímačů (ozn. A)
P N E U M O T O R Y
Přímočaré
Rotační
Speciální
Kývavé
Rychloběžné
Membránové
Měchové
Fluidní svaly
Bezpístnicové
Magnetické
Jednočinné
Dvojčinné

## Slide 6: Příklady pneumotorů
6
Kompresor
Úprava vzduchu
Vstup do rozvaděče
Výstup z rozvaděče
Vstup do pneumotoru
Jednočinný válec
Dvojčinný válec

## Slide 7: Charakteristické parametry PM
7
Průměr pístu
Pracovní zdvih
Tlumení v koncových polohách
Pružné tlumicí kroužky
Snímání polohy

## Slide 8: Příklady pneumotorů - FESTO
8

## Slide 9: Rozváděcí ventily - rozvaděče
9
Jsou prvky v pneumatickém obvodu pro řízení toku vzduchu v pneumatickém obvodu. Počet pracovních otvorů dává počet cest a většinou se používají dvoupolohové rozvaděče (dvě spínací polohy).
3/2 rozvaděč, neprůtočný v klidové poloze
3/2 rozvaděč, průtočný v klidové poloze
Princip 5/2 rozvaděče
1
2
3
2
1
3

## Slide 10: Ventily
10

## Slide 11: Onačení přívodů u rozvaděče
11
5/2 impulzní rozvaděč
(s pneumatickým ovládáním)
1 přívod tlaku
2, 4 pracovní výstupy
3, 5 odvětrávání
12, 14 ovládací vstupy
3/2 monostabilní rozvaděč
(v klidové poloze uzavřen)
12
Ventil je přestaven, jen po tu dobu, pokud trvá řídící signál.
Má paměť a přestavení trvá, dokud nepřijde signál z druhé strany.

## Slide 12: Mechanické snímače koncových poloh
12
3/2 ventil ovládaný kladkou
Indikace potvrzující dosažení žádané polohy, často mechanické.

## Slide 13: Zapojení jednočinného válce rozvaděčem 3/2 – přímé
v klidové poloze uzavřený (neprůtočný)
v klidové poloze otevřený (průtočný)

## Slide 14
Zapojení dvojčinného válce rozvaděčem 5/2 - přímé vysunutí/zasunutí

## Slide 15
Nepřímé ovládání
Pokud držím tlačítko START, je píst válce vysunut.
Krátkým stisknutím tlačítka START se píst válce vysouvá a po dosažení vysunuté pozice se automaticky zasune. Obě polohy jsou signalizovány koncovými spínači
Monostabilní
rozvaděč
Impulsní
rozvaděč

## Slide 16: Seřizování (nastavování) rychlosti pneumotoru
Snižování rychlosti škrcením (nejčastěji na výtoku)
Pzn.: škrcení na vstupu – trhavý pohyb pístnice
Jednosměrný
škrticí ventil

## Slide 17: Seřizování (nastavování) rychlosti pneumotoru
Zvyšování rychlosti aplikací rychloodvětrávacího ventilu

## Slide 18: Členění pneumatického obvodu
18

## Slide 19: Základní logické funkce
19
Funkce AND (konjunkce)
– výstupní signál existuje jen tehdy, pokud jsou signály na obou vstupech

## Slide 20: Základní logické funkce
20
Funkce „NEBO“ (OR)
– výstupní signál existuje, pokud je alespoň jeden ze dvou vstupů sepnut

## Slide 21: Základní logické funkce
21
NEGACE – když je vstup, není výstup a naopak

## Slide 22: Pneumatické časové členy
22
Zpoždění náběhu signálu
Při sepnutí signálu na vstupu se výstupní signál objeví s nastaveným časovým zpožděním, při vypnutí vstupu se současně zavře výstup.

## Slide 23: Pneumatické časové členy
23
Zpoždění konce signálu
Přivedením tlaku do vstupu se na výstupu objeví signál okamžitě, po odpojení vstupu signál na výstupu setrvá nastavení čas a teprve poté (se zpožděním) zmizí.
Zkrácení signálu
Při tomto zapojení může vstupní signál trvat libovolně dlouho a výstupní signál je zkrácen na dobu t, pak zmizí.

## Slide 24: Přehled základních pneumatických značek - PNEUMOTORY
24

## Slide 25: Přehled základních pneumatických značek - ROZVADĚČE
25

## Slide 26: Přehled základních pneumatických značek
26
Prvky pro řízení rychlosti
Prvky pro řízení
Druhy ovládání

## Slide 27: Přehled základních pneumatických značek
27
Prvky úpravy tlakového vzduchu

## Slide 28: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
FESTO: Katalog produktů [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://www.festo.com/cms/cs_cz/9457.htm
Úvod do pneumatiky: Učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT, 2016.
NOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Základy pneumatiky (Úvod do pneumatiky a Elektropneumatika) [DVD]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016.
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.google.com/

## Slide 29
12