## Slide 1
Automatizace a robotizace ve strojírenství
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Strojírenství

## Slide 2: Pneumatické obvody Laboratoř FESTO
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 3
3
PŘÍKLAD 1: Zapojte pneumatický obvod, který zajistí po krátkém stisknutí startovacího tlačítka Vpřed vysunutí dvojčinného válce a poté při krátkém stisknutí tlačítka Zpět dojde k zasunutí válce. Použijte impulzní ventil.

## Slide 4
4
PŘÍKLAD 2: Modifikujte příklad 1, kdy pneumatický obvod budete realizovat jako samodržné zapojení s využitím monostabilního ventilu, tj. zapamatování signálu pneumatickým obvodem. Přídržná větev způsobí, že přestavení 3/2 ventilu trvá i po skončení signálu od tlačítka Vpřed a také stejnou dobu je držen 5/2 rozvaděč.
Základní zapojení
Úsporné zapojení

## Slide 5
5
Bezpečnostní start = dvouruční START s dalšími podmínkami
Základní zapojení
Základní zapojení je sice nejlevnější, ale má nedostatek v tom, že nezaručí bezpečnost, když obsluha násilně zablokuje spuštěnou polohu jednoho z tlačítek.

## Slide 6
6
Bezpečnostní start = dvouruční START s dalšími podmínkami
Zlepšené zapojení
Odstraňuje chybu předchozího zapojení použitím časového členu a plní tuto funkci:
Pokud jsou obě tlačítka stisknuta zároveň (v době kratší než např. 0,5 s) projde startovací signál na výstup a dojde k odstartování pracovního cyklu.
Když není splněna podmínka pro současné stisknutí obou start tlačítek, pak startovací tlačítko, které je stisknuto jako první, dává signál a přes člen NEBO proudí vzduch přes škrtící ventil do nádobky a s nastaveným zpožděním se potom ventil přestaví a uzavře výstup. Pozdější stisknutí druhého startovacího tlačítka způsobí sice signál na vstupu do ventilu, ale ten je již uzavřen. Nový start je možný až po opětovném uvolnění a následném stlačení obou startovacích tlačítek.

## Slide 7
7
PŘÍKLAD 3: Zapojte pneumatický obvod, který zajistí po krátkém stisknutí tlačítka START vysunutí dvojčinného válce. Poté zůstane válec vysunut 3 s a následně se má automaticky zasunout. Obě polohy jsou signalizovány kladičkovými ventily.
Na závěr:
- Seřiďte rychlost válce - rychlé vysunutí a pomalé zasunutí.
- Připojte do obvodu prvky pro dvouruční START.

## Slide 8
8
PŘÍKLAD 4: Zapojte pneumatický obvod, který zajistí po krátkém stlačení tlačítka START vysunutí válce, pokud byl v okamžiku startu zasunut a zasunutí válce, pokud byl při startu vysunut. Obě polohy válce jsou kontrolovány koncovými spínači (kladičkovými ventily), rozvaděč je 5/2 impulzní ventil.
Na závěr:
- Seřiďte rychlost válce - pomalé vysunutí a rychlé zasunutí.
- Vyzkoušejte funkci obvodu, když je drženo dlouho tlačítko START.

## Slide 9
9
PŘÍKLAD 5: Nevýhodou zapojení podle příkladu 4 je zejména pro rychlé pohyby válce a delší držení tlačítka START spojení několika pohybů, tj. po vysunutí bude okamžitě následovat zasunutí při jednom stisknutí. Tomu lze zabránit použitím prvku pro zkrácení signálu, který je zapojen v sérii se startovacím tlačítkem!

## Slide 10: Příklad 6 – Otevírání a zavírání brány
10

## Slide 11: Příklad 6 – Otevírání a zavírání brány
11

## Slide 12: Logický člen OR

## Slide 13: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
FESTO: Katalog produktů [online]. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://www.festo.com/cms/cs_cz/9457.htm
Úvod do pneumatiky: Učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT, 2016.
NOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Základy pneumatiky (Úvod do pneumatiky a Elektropneumatika) [DVD]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016.
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.google.com/

## Slide 14: Elektropneumatické obvody Laboratoř FESTO
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 15
15
Pneumatické obvody - podle způsobu ovládání
Ryze pneumatické obvody
čistě PNEU obvod s PNEU ovládáním
Elektropneumatické obvody
čistě PNEU obvod s ELEKTRO ovládáním
S elektrickým řízením
(reléové)
Řízení programovatelným automatem
(PLC řízení)
Výkresová dokumentace
Schéma pneumatického výkonového obvodu (vyznačeny signální vstupy a výstupy)
Reléový řídicí obvod, příp. PLC program
Schéma pneumatického výkonového obvodu s pneumatickým ovládáním v jednom výkrese
Výkresová dokumentace

## Slide 16
16
Pneumatické obvody - podle způsobu ovládání
Ryze pneumatické obvody
čistě PNEU obvod s PNEU ovládáním
Elektropneumatické obvody
čistě PNEU obvod s ELEKTRO ovládáním
S elektrickým řízením
(reléové)
Řízení programovatelným automatem
(PLC řízení)
Výkresová dokumentace
Schéma pneumatického výkonového obvodu (vyznačeny signální vstupy a výstupy)
Reléový řídicí obvod, příp. PLC program
Schéma pneumatického výkonového obvodu s pneumatickým ovládáním v jednom výkrese
Výkresová dokumentace

## Slide 17
17
Elektrické spínací prvky
Typy kontaktů
Spínací kontakty – se sepnou při působení ovládací síly na kontakt
Rozpínací kontakty – se rozepnou při působení ovládací síly na kontakt
Ovládací síla
3
4
Ovládací síla
1
2

## Slide 18
18
Elektrické spínací prvky
Typy kontaktů
Přepínací kontakty – přepínače obsahují dvojici kontaktů, jeden spínací a jeden rozpínací kontakt. (Kontakty jsou galvanicky odděleny, kontakt 1 je současně kontaktem 3 a značka kontaktu se může kreslit obráceně).
Ovládací síla
2 4
1
Princip relé

## Slide 19
19
PŘÍKLAD 1: Jednoduchý pneumatický obvod s elektrickým reléovým ovládáním zajišťuje tuto činnost: Dvojčinný pneumotor se stisknutím tlačítka vysune a poté automaticky zasune do výchozí polohy. Obě koncové polohy pneumotoru jsou signalizovány pomocí koncových spínačů S1 a S2.
Pneumatický výkonový obvod

## Slide 20
20
Ovládací reléový obvod

## Slide 21: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
FESTO: Katalog produktů [online]. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://www.festo.com/cms/cs_cz/9457.htm
Úvod do pneumatiky: Učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT, 2016.
NOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Základy pneumatiky (Úvod do pneumatiky a Elektropneumatika) [DVD]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016.
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.google.com/