## Slide 1
Pneumatické prvky
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Pneumatické prvky
2
Pneumatické válce
Příprava vzduchu
Ventily
Šroubení a fitinky
Vakuová technika
Ostatní - hadice, …
Zdroj: https://tech-con.cz

## Slide 3
Pneumatické prvky
3
Zdroj: https://www.parker.com
p (Pa) =
F (N)
S (m2)
1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa = 0,987 atm

## Slide 4
Využití stlačeného vzduchu
4
Pohon
Manipulace s objekty
Ofukování
Zdroj: https://www.universal-robots.com, https://www.directindustry.com
Zdroj: https://www.univer.cz/
Zdroj: https://je-art.cz, https://www.neva.eu
Nosné médium - pískování, nanášení laků

## Slide 5
Využití pneumatických pohonů
5
Pneumatické pohony využívají energii stlačeného vzduchu.
Vzduch o atmosférickém tlaku je nasáván kompresorem, kde je následně stlačován na požadovaný tlak.
Na výstupu z kompresoru bývá zpravidla regulační člen, který zajišťuje požadované nastavení tlaku v rozvodu.
Poté je stlačený vzduch distribuován potrubním rozvodem až k odběrným místům, kde je dále regulován.
Pneumatické pohony jsou z velké části používány pro lineární, otočný nebo kyvný pohyb.
Charakteristické oblasti využití:
Malé a střední síly
Rychlý pohyb s vysokou frekvencí

## Slide 6
Vlastnosti pneumatických pohonů
6
Základní výhody pneumatických obvodů:
možnost rozvodu na delší vzdálenosti,
nepotřebuje odpadové větve rozvodu,
možnost rychlých pohybů,
snadná regulace.
Základní nevýhody pneumatických obvodů:
omezená síla,
problematické dosažení pomalých, plynulých pohybů,
nepřesné zastavovaní v meziplochách.

## Slide 7
Vlastnosti pneumatických pohonů
7
Dostupnost - stlačený vzduch je ve většině podniků k dispozici. Pojízdné kompresory umožňují jeho využiti mimo provozovny a výrobny.
Skladovaní - velké objemy stlačeného vzduchu lze bez problémů skladovat.
Jednoduchá konstrukce - pneumatické prvky mají jednoduchou konstrukci a lze z nich sestavit jednoduché řídicí obvody pro automatizaci strojů a zařízení.
Trvanlivost při malých nárocích na údržbu - odolávají prostředí provozu a atmosférickým vlivům (předpokladem je čistý stlačený vzduch).
Bez negativních vlivů na životni prostředí - provoz je čistý a při správném ošetření vyfukovaného vzduchu lze splnit příslušné normy pro provoz v čistém prostředí.
Velké zrychlení – je umožněno velkou rozpínavostí stlačeného vzduchu a malou hmotností pohybujících se častí pneumatických motorů.

## Slide 8
Vlastnosti pneumatických pohonů
8
Řízení proudu a tlaku:
  rychlost pneumatického motoru lze jednoduše nastavit přestavením jehly škrticího ventilu,
  sílu přestavením regulátoru tlaku vzduchu.
Bezpečnost:
  pneumatické pohony se při provozu nezahřívají, a proto je možno je bez obav použít i ve výbušném prostředí,
  při přetížení se pneumatické motory zastaví a mohou v tomto stavu setrvat neomezenou dobu, aniž by došlo k jejich poškození.

## Slide 9
Přehled základních pneumatických značek
9
Výkonové součásti obvodu se stlačeným vzduchem převádí energii stlačeného vzduchu na energii mechanickou. Jedná se o:
pneumatické válce,
kyvné pohony,
úchopné hlavice a
pneumatické motory.
K ovládání a řízení těchto pohonů jsou třeba další pneumatické prvky:
jednotky pro úpravu vzduchu, které stlačený vzduch filtrují a zbavují nečistot, regulují jeho tlak, případně jej přimazávají doporučeným olejem,
Ventily, které řídí směr toku proudu vzduchu a tím i směr pohybu pneumatických pohonů,
škrticími ventily, které řídí rychlost proudu vzduchu a tím i rychlost pohybu pneumatických pohonů.
Pneumatické značky jsou definovány a popsány v normě ISO 1219.

## Slide 10
Přehled základních pneumatických značek - pneumotory
10
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 11
Přehled základních pneumatických značek - rozvaděče
11
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 12
Přehled základních pneumatických značek - rozvaděče
12
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 13
Přehled základních pneumatických značek – řízení rychlosti
13
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 14
Přehled základních pneumatických značek – úprava tl. vzduchu
14
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 15
Přehled základních pneumatických značek – úprava tl. vzduchu
15
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 16
Přehled základních pneumatických značek – řízení a ovládání
16
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 17
Základní druhy pneumotorů
17
Přímočaré
Jednočinné
Dvojčinné
Speciální (bezpístnicové):
- s magnetickou spojkou
- zipové lineární pohony
Rotační
Kývavé
Rychloběžné
Pracovní jednotky
Posuvné s vedením
Pneumohydraulické
Otočné stoly
Podávací
atd.

## Slide 18
Základní druhy pneumotorů – jednočinné PM
18
Jednočinné válce se často používají pro bezpečné aplikace, kde je požadováno, aby píst byl v určité poloze při ztrátě stlačeného vzduchu.
Zdroj: https://tameson.com
Zdroj: https://www.gms.cz

## Slide 19
Základní druhy pneumotorů – dvojčinné PM
19
Zdroj: https://www.smc.eu
Mohou dosahovat větších zdvihů (až 2 m). Zpětný chod je rychlý a rovnoměrný a lze nastavit jeho rychlost. Při zasouvání pístnice vyvinou menší sílu než při vysouvání (rozdíl ploch).
Video-ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=hmz1h5fk2bI

## Slide 20
Základní druhy pneumotorů – dvojčinné PM
20
Video-ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=tMeY1w7GZwU

## Slide 21
Základní druhy pneumotorů – bezpístnicové PM (s mag. spoj.)
21
Zdroj: https://tech-con.cz
Válce nemají pevné spojení mezi pístem a vozíkem. Při překročení síly dojde k pohybu vozíku nezávisle na pístu (lze využít jako bezpečnostní pojistku).

## Slide 22
Základní druhy pneumotorů – bezpístnicové PM (zipové)
22
Zdroj: https://www.parkerstore-koblenz.com
Video-ukázka:
https://www.youtube.com/watch?v=a8kZrig9POQ
Síla se přenáší bočním spojem na píst. K tomu slouží drážka v profilovém vedení.

## Slide 23
Základní druhy pneumotorů – snímače a tlumení
23
Pneumatické válce a lineární pohony jsou často vybaveny vnitřním tlumením krajních poloh (Festo válce s označením P, resp. PPV) a mají na pístu magnetický kroužek pro bezdotykové snímače (označení - A).
Snímače se umísťují buď na lištu, anebo u nejmodernějších válců do drážek tělesa válce, tím je umožněno snadné a přesné nastavování polohy snímačů, které jsou zároveň chráněny proti poškození.
Sepnutá poloha snímače je vždy signalizována
LED diodou, což umožňuje pohodlné seřizování.

## Slide 24
Základní druhy pneumotorů – značení
24
Příklad značení: FESTO DSNU-S-16-30-P-A-MQ
Zdvih
Průměr
Magnetický
kroužek
Tlumení: elastický kroužek
Krátká verze

## Slide 25
Základní druhy pneumotorů – rotační rychloběžné
25
Rotační motory přeměňují energii stlačeného vzduchu na mechanickou energii rotačního pohybu.
Rotační rychloběžné – pneumotory s neomezeným úhlem, například lametové nebo pístové, popř. turbínové.
Lamelové rotační pneumotory
Video-ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=BD9-VvSRgME
Zdroj: https://www.seall.cz/cz/produkt/61/rotacni-pohony/
Pístové rotační pneumotory
Video-ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=DPYhuCZLiNw
https://www.youtube.com/watch?v=90n7yOIuc9k
Zdroj: https://www.seall.cz/cz/produkt/61/rotacni-pohony/

## Slide 26
Základní druhy pneumotorů – kyvné pneumotory
26
Video-ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSlTx2fnsio
https://www.youtube.com/watch?v=sq0Jzgm1meI
Zdroj: https://smc.eu
Zdroj: https://www.morendustri.com
Zdroj: https://festo.com

## Slide 27
Rozvaděče a ventily
27
Rozdělení
Podle konstrukce
Podle počtu cest/poloh
Podle ovládání
Podle doby působení signálu
Ventilové
Šoupátkové
2/2
3/2
4/2
5/2
5/3
…
Mechanicky
Ručně
Pneumaticky
Elektricky
Jiný způsob
Elektro-pneumaticky
Pneumaticko-pneumaticky
Přímo
Nepřímo
Impulzní (oboustranně ovládaný řídicí signál)
Monostabilní (řídicí signál, z druhé strany pružina, popř. pneumatický signál)

## Slide 28
Rozvaděče a ventily
28
Jsou prvky v pneumatickém obvodu pro řízení toku vzduchu v pneumatickém obvodu. Počet pracovních otvorů dává počet cest a většinou se používají dvoupolohové rozvaděče.
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
2
1
3
Rozvaděč 3/2
1
2

## Slide 29
Rozvaděče a ventily
29
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Rozvaděč 3/2 - průtočný v klidové poloze

## Slide 30
Rozvaděče a ventily
30
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Rozvaděč 4/2

## Slide 31
Rozvaděče a ventily
31
Rozvaděč 5/2
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 32
Úprava tlakového vzduchu
32
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
V moderních pneumatických obvodech se většinou mazání vzduchu nepoužívá - jsou aplikovány pneumatické válce s trvalou tukovou náplní.