## Slide 1
Metrologie P07: Kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel v praxi.
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověření stanoveného měřidla:
vztahuje se na pracovní měřidla stanovená. Ověřením se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovení právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů, příp. schválenému typu.
O ověření vydá metrologický orgán ověřovací list, nebo se měřidlo opatří úřední značkou.
Následné termíny ověření měřidla vyplývají z příslušné vyhlášky.
Kalibrace nestanoveného měřidla a etalonu:
kalibrací se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že tyto odpovídají příslušnému etalonu resp. referenčnímu materiálu. O kalibraci vydá organizace, která provedla kalibraci kalibrační list.
Periodicitu kalibrace si stanovuje uživatel měřidla nebo se řídí požadavky jiných předpisů např. technických norem.
Metrologie

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace je proces porovnávání měřicího přístroje s etalonem.
Výsledkem kalibrace je tedy zjištění vztahu mezi hodnotami vykazovanými přístrojem a mezi hodnotami příslušejícími měřicímu standardu/etalonu.
Kalibrace se musí provádět, protože každý parametr měřicího vybavení se s časem mění, a k zajištění správnosti a přesnosti výsledku je třeba získat informace o této změně.
Aby se zajistila spolehlivost přesnosti výsledků kalibrace, musí mít kalibrace prokazatelnou návaznost.
To znamená, že všechny výsledky spojené s kalibrací musí být navázané na etalony národních metrologických institutů, pomocí nepřerušeného řetězce porovnávání, kde každé měření má vyjádřenou nejistotu měření.
Musí být také zajištěno použití správných postupů a přístrojů, a kalibraci musí provádět školený personál v odpovídajících podmínkách
Metrologie

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrovat měřicí zařízení je třeba nehledě na to, zda se jedná o jednoduché zařízení, či komplikovaný měřicí přístroj, protože jedině kalibrací, popřípadě ověřováním, se dá prokázat způsobilost těchto zařízení k měření.
Je třeba zdůraznit, že u komplikovaných měřicích celků se musí kalibrovat celý systém, včetně veškerého hardwaru a softwaru, který má vliv na výsledek měření.
Zásadním problémem je stanovit, s jakou frekvencí je třeba kalibraci provádět.
Prakticky všechny přístroje, jakkoliv jsou jednoduché, mění své vlastnosti s časem a potíž je v tom, že zpočátku nevíme, jak rychle a jak významně se tyto vlastnosti mění.
Metrologie

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
U měřicích přístrojů, zejména nových, se kalibrační intervaly určují podle stejného nebo podobného typu přístroje, ale je třeba mít na paměti, že v tomto případě je třeba vždy počítat se zvýšenou nejistotou měření, dokud nebudou k dispozici skutečná data z kalibrační historie daného měřicího vybavení!!!
Hlavním faktorem, který určuje, jak často se kalibrace bude provádět, je požadovaná přesnost měření.
Pokud je:
nejistota kalibrace podstatně menší než požadovaná nejistota měření, a je-li známa závislost růstu nejistoty na čase, mohou být určeny velmi dlouhé kalibrační intervaly v řádu několika let.
nejistota kalibrace blíží nejistotě požadované, tak je třeba kalibrační intervaly podstatně zkrátit.
V praxi se tedy mohou vyskytnout kalibrační intervaly v intervalu od několika minut do 5ti a více let.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Přes jasnou potřebu pravidelné kalibrace pro zajištění hodnověrnosti výsledku měření je stále mnoho komerčních subjektů, které nutnost kalibrace pro správnost a přesnost měření popírají.
Jejich nesprávná argumentace spočívá v tom, že přístroje mají garantovanou přesnost od výrobce a pokud to není výslovně uvedeno, tak ji není třeba v pravidelných intervalech ověřovat.
!! To ale není pravda, protože na informace poskytované výrobcem měřicího vybavení se zpravidla nedá spoléhat.
Výsledek měření založený na těchto údajích může být chybný a to jak v odhadu hodnoty měřené veličiny, tak také ve vyjádřené nejistotě měření.
Určitá možnost použití nekalibrovaného měřicího vybavení je pouze pro informativní měření, kdy přesnost měření nemá žádný vliv na proces, který se měřením zajišťuje. I v těchto případech je však potřeba zajistit správnost měření.
Metrologie

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
K neochotě kalibrovat měřicí vybavení v pravidelných intervalech přispívají zejména vysoké náklady spojené s kalibrací.
Musíme si ale také uvědomit, že s nekalibrovaným vybavením jsou spojená rizika a skryté náklady.
Může se například zhoršit jakost celé výroby a tím docházet ke ztrátám, případně i k odmítnutí celé dodávky.
Pravidelná kalibrace pomáhá předcházet vzniku havárií a výsledná cena za likvidaci havárie bývá zpravidla mnohem větší než cena kalibrace.
Při haváriích dochází také často ke ztrátám na lidských životech a zdraví.
Z toho vyplývá, že kalibrace není důležitá jenom z hlediska technického a ekonomického, ale také z hlediska bezpečnostního.
Pád mostu v Janově na severu Itálie, 2018.
Metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Požadavky na kalibraci
Požadavky na kalibraci nejsou jenom předmětem technických standardů, ale také právních předpisů.
Konkrétně v §11 odst. 5 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii je uvedeno, že jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější způsob či metoda.
(Re)kalibrační interval
Metrologie

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Riziko královských architektů odpovědných za budování pyramid:
Trest smrti hrozil tomu, kdo zapomněl nebo zanedbal svoji povinnost zkalibrovat své měřidlo délky při každém úplňku.
Dnes hrozí maximální pokuta do 1 mil. Kč.
Nutnou cestou k zajištění spolehlivých výsledků kalibrace a měření se zaručenou metrologickou návazností je periodická kalibrace měřicích přístrojů, pracovních a referenčních etalonů.
Periodicita kalibrací je nutná vzhledem k stárnutí měřidel, k jejich opotřebení, k jevům jako je drift nuly nebo referenčního napětí atd.
Bohužel během času mezi „po sobě“ jdoucími kalibracemi nemáme o vlastnostech přístroje aktuální informace a musíme pracovat s pravděpodobností a předpokladem jeho chování.
Proto je důležité určit čas/dobu, ve kterém kalibraci zopakujeme a v mezidobí, pokud je to možné, kontrolovat chování měřidla/přístroje.
Metrologie

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V § 11 odst. 5 zákona č 505/1990 Sb. v platném znění je uvedeno, že jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu sám jejich uživatel kalibrací.
Uživatel měřidla si také sám určuje dobu platnosti kalibrace.
Kalibračním intervalem rozumíme dobu mezi dvěma po sobě následujícími kalibracemi (kalendářní údaj).
Kalibračním intervalem je také:
počet provozních hodin mezi dvěma kalibracemi,
množství provedených měření.
Typickým příkladem pro určení kalibračního intervalu těmito způsoby (a), b)) jsou sady koncových měrek – ta, která slouží jako hlavní etalon laboratoře, bude mít stanovenu kalendářní periodu, zatímco sada užívaná v provozu bude rekalibrována vždy po určitém počtu použití.
Sada koncových měrek
Metrologie

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace samozřejmě něco stojí, a to nejen samotný výkon – musíme uvažovat i náklady uživatele vzniklé tím, že příslušnou operaci nelze provádět nebo tím, že musí pořídit a udržovat náhradní měřidlo.
Na druhé straně může měřidlo bez kalibrace nebo s kalibrací provedenou pozdě způsobit významné ztráty:
zaviněné zmetky ve výrobě, nedodržením smluvních podmínek pro služby nebo výrobky,
dokonce může vést i k právnímu postihu firmy.
Stanovení re-kalibračního intervalu má kromě technických i ekonomické souvislosti – ekonomické kritérium určuje ekonomické ztráty z provozu
nesprávných měřidel.
Stanovit optimální kalibrační interval je ovšem obtížné, zejména v kvantifikovaném hodnocení rizik.
Zde velmi záleží na zkušenosti, odhadu a povaze výroby nebo služeb, kterým měřidlo slouží.
Metrologie

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Naproti tomu náklady spojené s opakovanou kalibrací je možné kvantifikovat celkem dobře.
Optimální re-kalibrační interval je když:
nejistota výsledku měření je ještě na přijatelné úrovni,
opakovaná kalibrace je nákladově únosná,
interval umožňuje reakci na změnu podmínek a je určen definovaným procesem.
Stanovení doby platnosti kalibrace
Doba platnosti kalibrace může být stanovena:
samotným uživatelem (důležitým podkladem jsou výsledky kalibrací, proto je nutné shromažďovat a sledovat údaje předcházejících kalibrací) nebo
doporučena kalibrační laboratoří - na základě požadavku vlastníka měřidla (ten ale vždy rozhoduje a za výsledek odpovídá).
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Stanovení doby platnosti kalibrace kalibrační laboratoří:
Výhoda:
kalibrační laboratoř má zkušenosti,
Nevýhoda:
kalibrační laboratoř může stanovit kratší dobu platnosti kalibrace, aby snížila riziko použití nesprávného měřicího zařízení; případně, aby měla více zakázek.
Délku kalibračního intervalu ovlivňuje:
požadovaná nejistota měření,
váha rizika při překročení dovolené chyby měřidla,
druh měřicího prostředku,
náchylnost k opotřebení nebo driftu,
rozsah a intenzita používání (někdy je v ní kalibrační interval určen),
možnost a četnost mezikalibračních kontrol,
stav prostředí (klima, prašnost, vibrace, ...),
Sada koncových měrek
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
kvalifikace obsluhy,
zkušenost s provozem daného měřidla, aj.
Většina metrologů hledá co nejjednodušší a při tom vyhovující postup stanovení data příští kalibrace.
Při stanovení kalibračního intervalu se bere v úvahu:
trend charakteristik měřidla z předchozích období,
informace ze záznamů o poškození, údržbě, servisu a opravách,
frekvence a jakost mezikalibračních kontrol (základní údržba + kontrola např. ve významném pracovním bodě),
doporučení výrobce,
analogie s jinými uživateli, doporučení kalibrační laboratoře.
Podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nesmí kalibrační list (nebo kalibrační značka) obsahovat žádné doporučení, týkající se intervalu kalibrace s výjimkou doporučení, které bylo dohodnuto se zákazníkem.
Metrologie

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Výhoda jsou zkušenosti kalibrační laboratoře a její banka dat, na druhé straně ovšem může být doporučen zbytečně krátký interval s cílem snížení rizika nebo možná i s myšlenkou na další zakázku!
Zvláštní postavení mají stanovená měřidla – pro ta je interval ověření stanoven zákonnými předpisy, v současné době vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (vyhláška byla vícekrát novelizována, více na http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie).
Interval pro povinné ověření je vyhláškou stanoven na základě dlouhodobého sledování daného druhu měřidla.
Do jisté míry může být vzorem i pro stanovení kalibračního intervalu pro pracovní měřidla (tedy ta, která nejsou stanovenými měřidly).
Metrologie

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Způsoby stanovení kalibračního intervalu
Žádná univerzální nebo nejlepší metoda, kterou by bylo možno aplikovat na všechny případy, neexistuje.
Byly popsány různé postupy určování kalibračních intervalů, do jisté míry vždy spekulativní, s různým podílem využití experimentálních údajů.
Kalibrace koncových měrek
Pokročilejší metody pracují se statistickým zpracováním dat, hromaděných při kalibraci měřidel jednak v čase a jednak při kalibraci větších souborů měřidel stejného druhu.
Metrologie

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019a [2023-03-03]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/komentovany%20zakon%20o%20metrologii
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019b [2023-03-03]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/node/537
Metrologie