## Slide 1
Automatizace a robotizace ve strojírenství
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Strojírenství

## Slide 2: Polohovací a orientační ústrojí, pracovní prostor
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 3: Řešení DÚ - Stanovte počet stupňů kinematického řetězce

## Slide 4: Vypočtěte pohyblivost soustavy
i = 6 (7 – 1) – (4 . 5 + 2 . 3 + 1 . 4) - 2 = 4°
i = 6 (5 – 1) – (4 . 5) = 4°

## Slide 5: Vypočtěte pohyblivost soustavy
i = 6 (7 – 1) – (4 . 5 + 2 . 3 + 1 . 4) - 2 = 4°
i = 6 (5 – 1) – (4 . 5) = 4°

## Slide 6: Členění kinematického řetězce
6
Polohovací ústrojí slouží k přemísťování objektů, resp. k jejich polohování. Je základem stavby PR a konstrukčně je řešeno nejčastěji kombinací rotačních a translačních pohybových jednotek.
Orientační ústrojí umožňuje zachovat, popř. podle požadavků měnit orientaci objektu vůči pracovnímu prostředí. Nejčastěji je realizován kloubovými mechanismy.
Efektor

## Slide 7: Členění kinematického řetězce
7
Efektory jsou ústrojí, která slouží k uchopování a držení manipulovaného objektu. Nejčastěji se jedná o úchopné hlavice (také chapadla), popřípadě technologické hlavice.
Pojezdové ústrojí jedná se o samostatnou translační jednotku, která slouží ke zvětšení pracovního prostoru robotu. Zatímco ostatní ústrojí jsou nedílnou součástí kinematického řetězce robotu, pojezdové ústrojí je funkčním doplňkem aplikovaným v případě nezbytnosti pro zvolené nasazení PR.

## Slide 8: Základní kinematické struktury PR – polohovací ústrojí
Kartézský – TTT
Cylindrický (válcový) – TRT, RTT
Sférický (polární) – RRT
Angulární (antropomorfní, multiúhlový) – RRR
SCARA – TRR, RRT
Paralelní struktury robotů

## Slide 9: 1. Typ kartézský
9
Kinematický řetězec TTT je složený ze tří na sebe kolmých translačních jednotek. Pracovním prostorem je hranol. Jednotlivé pohybové jednotky jsou konstrukčně většinou složitější, větší a těžší ve srovnání s rotačními jednotkami.
Výhody: vysoká tuhost a přesnost polohování, struktura umožňuje konstrukční řešení pro velký pracovní prostor, ideální pro stavebnicovou konstrukci.
Trend: podíl manipulátorů a robotů s touto koncepcí roste.

## Slide 10: 2. Typ cylindrický (válcový)
10
Polohovací ústrojí tvořeno řetězcem TRT resp. RTT , obsahuje vertikální a horizontální translační jednotku a osa rotace rotační jednotky je svislá. Pracovním prostorem je válcový prstenec. Jednotky jsou nejčastěji s pneumatickými pohony.
Výhody: jednoduchá konstrukce, časté modulární řešení.
Trend: v souvislosti s ústupem hnízdového uspořádání RTP a upřednostňováním lineárního layoutu pružných výrobních systémů podíl těchto robotů na celkové produkci spíše klesá.

## Slide 11: 3. Typ sférický (polární)
11
Polohovací ústrojí tvořeno kinematickým řetězcem RRT, přičemž obě rotační pohybové jednotky mají osy na sebe kolmé a translace se děje vždy ve směru kolmém na prostřední rotaci. Takto tvořený řetězec pak modeluje sférický souřadný systém.
Výhody: velice častá aplikace s technologickými hlavicemi v automobilovém průmyslu.
Trend: daná struktura je dnes takřka úplně nahrazena výhodnější strukturou angulární.

## Slide 12: 4. Typ angulární (antropomorfní, multiúhlový)
12
Polohovací ústrojí tvořeno RRR, rotace kolem svislé osy a zbývající osy jsou vodorovné a rovnoběžné. Průřezem pracovního prostoru je „dvojměsíc“ a pracovní prostor dovoluje pracovat výrazně blízko osy z.
Výhody: anatomičnost, má velmi dobrou manévrovací schopnost a vysoký koeficient obslužnosti v celém manipulačním prostoru.
Trend: celkový podíl robotů tohoto typu na celkovém počtu vyráběných PR trvale roste a v současné době činí více než 2/3 aplikací, s výhodou se využívá pro technologické aplikace.

## Slide 13: 5. Typ SCARA (z angl. System Compliance Assembly Robot Arm)
13
Tvořeno kinematickým řetězcem TRR, resp. RRT, přičemž všechny pohybové osy jsou svislé a vzájemně rovnoběžné. Pracovním prostorem je „měsícový prstenec“.
Výhody: polohovací ústrojí speciálně vyvinuté pro aplikace v automatické montáži a i pro technologické účely, přesné polohování a značné rychlosti.
Trend: v souladu s rozvojem montážních aplikací podíl v posledních 10ti letech výrazně roste a dosahuje cca 15 - 20% podílu na trhu robotů.

## Slide 14: 6. Modifikované kloubové struktury
14
V poslední době nalézají uplatnění tzv. paralelní struktury, vznikají obecně připojením výstupních členů soustavy na rám prostřednictvím několika klasických sériových řetězců.
V praxi se pak přednostně uplatňují různé variace Stewartovy plošiny v současnosti nejčastěji v hexapodním uspořádání. Variace struktur jsou hitem v řešení obráběcích center.
Stewartova plošina
výhodnější varianta
S výhodou se aplikují v automatické montáži tzv. orientované plošiny.

## Slide 15: 6. Modifikované kloubové struktury - Aplikace Stewartovy plošiny
15
Letecké simulátory

## Slide 16: Pracovní prostory
Pracovní prostor – je prostor v nepohyblivém souřadném systému, který robot obsáhne svým koncovým členem.
Tento prostor se zvýší připojením efektoru a uchopeným objektem.
Kolizní prostor
Maximální prostor
Vymezený prostor
Operační prostor
Pracovní prostor charakterizuje objem, ve kterém lze plnit manipulační a technologické úkoly.

## Slide 17
Stanovte typ kinematické struktury polohovacího ústrojí, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor
Scara (Rz, Rz, Tz)
K (Tx, Tz, Ty)
S (Rz, Rx, Ty)

## Slide 18: Stanovte typ kinematické struktury, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor

## Slide 19: Stanovte typ kinematické struktury, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor

## Slide 20: Stanovte typ kinematické struktury, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor

## Slide 21: Stanovte typ kinematické struktury, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor

## Slide 22: Stanovte typ kinematické struktury, pohyblivost soustavy a zakreslete pracovní prostor

## Slide 23: Orientační ústrojí
Zajišťuje orientaci objektu vůči nehybnému souřadnému systému v kinematickém řetězci. Každá změna polohy těžiště objektu, která je prováděna polohovacím ústrojím s rotačními kinematickými dvojicemi vede ke změně orientace objektu v prostoru.
Úplné orientační ústrojí s 1°, 2° a 3° volnosti

## Slide 24: Dle zadaného pracovního prostoru zakreslete kinematické schéma PR
Ovál na stojato
Ovál vykousnutý
Část válcové plochy
Anuloid

## Slide 25: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
NOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Konstrukce robotů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN: 978-80-7494-216-7.
SKAŘUPA, J. Průmyslové roboty a manipulátory I. Ostrava: VŠB-TU v Ostravě, 2007. ISBN:978-80-248-1522-0.
IFR: World Robotics Service Robots [online]. 19. 9. 2021 [cit. 2021-09-25]. Dostupné z:
https://ifr.org/free-downloads/
TRIOM: Manipulační technika [online]. [cit. 2019-11-01]. Dostupné z: http://triom.cz/
KUKA: Robotické systémy [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://www.kuka.com/
FANUC: Průmyslové roboty [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty
ABB: Robotika [online]. [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://new.abb.com/products/robotics?_ga=2.202486545.1417283177.1634636668-2120825869.1623753433
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: https://www.google.com/