Modře je vepsán text, který si musíte upravit dle vašeho zadání. Je to jen příklad!

Šedou barvou je to, co musíte popsat.

| Tuto titulní stránku si upravte jinak podle sebe – může tam být např. obrázek i jiné informace |  |
| --- | --- |

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b) účel užívání stavby,

Administrativní budova s občanskou vybaveností.

Bytový dům atd.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Žádné podmínky ze závazných stanovisek a dotčených orgánů nebyly stanoveny.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stavba nespadá do zvláštní ochrany podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

| Plocha pozemků dle KN: | 337+441 = 778 m2 |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha: |  |
| Zpevněné plochy: |  |
| Zastavěná plocha celkem: | 454 m2, 58,4 % < 60 % |
| Plocha zeleně: | 323,8 m2 = 41,6 % > 40 % |
| Obestavěný prostor: | 4150 m3 |
| Užitná plocha: |  |
| Počet funkčních bytových jednotek: |  |
| Počet uživatelů: |  |
| Počet parkovacích stání: |  |

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., doplnit dle TZB

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Např.:

Hmotově trojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou s povlakovou hydroizolací. Výplně otvorů jsou antracitové barvy. Světlá výška obytných místností je min. 2,6 m. Střecha je plochá s povlakovou hydroizolací s min. sklonem 2 %. Tvar střechy a materiály vnějšího pláště nadzemních objektů se architektonickým výrazem přibližují okolní zástavbě. Oplocení do ulice vychází z materiálového a barevného řešení jednotlivých objektů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Např.:

Jedná se o částečně podsklepený objekt o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích. Do objektu se vstupuje ze západní strany z asfaltového veřejného chodníku nebo přes 1.PP. Po vstupu do domu navazuje na zádveří chodba, ze které je přístup do jednotlivých bytů. Všechna podlaží jsou přístupná po jednoramenném přímočarém schodišti a pomocí výtahu. Na každém nadzemním podlaží se nachází 5 bytových jednotek (3+KK, 2+KK a 3x 1+KK), celkem 15 bytů. V suterénu je místěna technická místnost, kolárna a skladové a úklidové prostory.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Např.:

Navržená stavba má funkční náplň jako např. bytový dům s upravitelnými byty. Uveďte body, které se vztahují na vaši konkrétní stavbu.

V souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

§4 Počet vyhrazených stání pro osobní automobily (OA), počet vyhrazených stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku

§ 5 Přístupy do stavby

§6 Požadavky na stavby občanského vybavení

§7 Požadavky na zřízení a počet bezbariérově přístupných kabin

§8 Prostory pro shromažďování

§10 a 11 Požadavky na bytový dům

§ 12 Požadavky na stavby pro výkon práce (administrativa nad 25 a více osob celkem)

§ 13 Hygienické zařízení a šatny

§ 14 Výjimky z vyhlášky

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Budou splněny normativní požadavky (především na bezpečnost veškerých dispozičních a stavebních součástí stavby (zábradlí, výšky parapetů, šířky otvorů atd.). Předpokládají se běžné technologie použitých materiálů a výrobků. Povrchy podlah a dalších povrchů budou mít požadované vlastnosti týkající se protiskluznosti a omyvatelnosti, v objektu bude použito materiálů a řešení s požadovanou požární odolností apod. Veškeré použité materiály, výrobky a technické celky budou mít příslušnou požadovanou certifikaci pro použití v ČR pro příslušný účel (funkce bydlení). Stavba je navržena, bude prováděna a užívána tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic a plynů v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, nepříznivých účinků elektromagnetického záření, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného nakládání s odpady, výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, nedostatečných tepelně izolačních a zvukově izolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, nevhodných světelně technických vlastností, výskytu biotických škůdců a plísní v konstrukcích a na jejich povrchu.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba bude udržována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Je nutné zajišťovat pravidelné revize všech zařízení a částí objektu, u kterých jsou takové povinnosti stanoveny (tepelné čerpadlo apod.). Do technického zařízení domu (elektroinstalace) smí být zasahováno jen oprávněnou osobou.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Např.:

Navržené řešení splňuje podmínky stanovené stavebním zákonem, platnými technickými předpisy a normami. V navržených prostorách budou omyvatelné podlahy, řádné osvětlení, vytápění a větrání v souladu s hygienickými předpisy. Pro stavbu budou použity pouze materiály splňující ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Stavba po své realizaci nebude představovat negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, emise, hlučnost). Při realizaci je nutno v maximální míře chránit okolí od vlivu stavby, zabraňovat prašnosti, hluku atd.

OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ

Vzdálenost od stávajících objektů je taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Osvětlení vnitřního prostoru je řešeno umělým osvětlením.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění objektu bude zajištěno pomocí teplovodního podlahového vytápění a trubkových otopných těles. Zdrojem tepla bude kaskáda 2 tepelných čerpadel vzduch-voda (venkovní jednotka Buderus WPL AR 14, vnitřní jednotka Buderus WPL 14 E s vestavěných elektrokotlem o výkonu 9kW) s rozvody k podlahovému vytápění a otopným tělesům v technické místnosti. Podrobnosti viz. část D.1.4.a – tepelná a chladící technika.

VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ

Větrání objektu řešeno jako nucené rovnotlaké pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací umístěné v technické místnosti. Zastínění oken bude realizováno vnějšími stínícími prvky (předsazené konstrukce, rolety/žaluzie). Toto opatření bylo zvoleno jako nejlepší způsob proti nadměrnému přehřívání obytných prostor. Chlazení domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva a navrženému zastínění oken není navrženo. Podrobnosti viz. část D.1.4.c – vzduchotechnická zařízení staveb.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Stávající přípojka z veřejné sítě. Domovní rozvodnice umístěna v chodbě 1.PP. Z této rozvodnice budou napojeny a jištěny veškeré okruhy v domě. Rozvodnice bude v provedení zapuštěném nebo polozapuštěném. Domovní rozvaděč musí být na přístupném místě, před jeho dvířky musí být prostor min. 700 mm. Podrobnosti viz. část D.1.4.g – elektroinstalace.

VODOVOD

Stávající přípojka PE32 bude zrušena. Dále bude demontován i navrtávací pas včetně šoupátka vodovodní přípojky, zemní teleskopické soupravy a poklopu. Zaslepení přípojky musí být speciálním pasem určeným k těmto účelům. Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku PE50 (PE-MD, 50x6,9). Domovní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku přes nově zbudovanou vodoměrnou šachtu 900x1200mm. Odběr vody bude pro 24 osob v max. množství 3120 l/den. Vodoměrná sestava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude v nově zbudované vodoměrné šachtě. Podrobnosti viz. samostatná část dokumentace D.1.4.e – kanalizace, vodovod.

KANALIZACE

Splaškové vody budou napojeny přes nově zbudovanou revizní šachtu DN1000 do stávající kanalizační přípojky DN150. Sítě budou vedeny v nezámrzné hloubce min. 850 mm. Dešťová voda bude svedena do vsakovacího objektu (např. vsakovací plastové boxy EcoBloc 0,8x0,8x0,32 m v jedné vrstvě v počtu 35 ks) na vlastním pozemku. Podrobnosti viz. samostatná dokumentace D.1.4.e – kanalizace, vodovod.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Stanoviště tříděného odpadu je umístěno na křižovatce ulic XXX a XXX, asi 120 m od objektu. Komunální odpad je skladován na vymezeném místě u vjezdu na pozemek. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Např.: Dle provedeného posudku o stanovení radonového indexu ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., v platném znění byl stanoven radonový index pozemku VYSOKÝ. Dle výsledků průzkumu je nutno provádět opatření zamezující průniku radonu do objektu. Je dále třeba maximálně dbát technologické kázně při provádění všech prvků narušujících celistvost izolací základů (průstupy pro inženýrské sítě atp.). Základy budou odvětrány.

Pro provedení hydroizolací se doporučuje použití materiálů, které mají dlouhou životnost a stanovený koeficient difuze radonu. Tyto materiály zajišťují kvalitní hydroizolaci, která je zde pro stavbu rovněž nezbytná. Při realizaci protiradonových opatření doporučujeme postupovat v souladu s ČSN 73 0601 „ochrana staveb proti radonu z podloží“. Pro hydroizolační vrstvu ve spodní části objektu bude použito materiálů s odolností proti radonu (např. hydroizolační fólie z PVC s dvojitými svary). Podrobnosti viz. příloha stanovení radonového indexu pozemku.

- ochrana před bludnými proudy,

Pro navrhovaný objekt nevzniká potřeba ochrany před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Pro navrhovaný objekt nevzniká potřeba ochrany před technickou seizmicitou.

- ochrana před hlukem,

Např.:

Umístění se nachází v hlukově zatíženém území. Dle výsledků hlukové studie budou zajištěna opatření vedoucí ke splnění hodnot daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. platné v den vydání studie. Jako opatření proti nadměrnému hluku bude instalováno nucené rovnotlaké větrání bytů pomocí centrální VZT jednotky s rekuperací. Objekt je navržen tak, aby obytné místnosti splňovaly normové požadavky na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí vůči vnějšímu prostředí. Jako návrh proti možnému individuálnímu akustickému zatížení navrhuji všechna okna osadit trojskly, která budou tvořit izolaci proti hluku a zároveň zlepší tepelně technické vlastnosti (součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem).

e) protipovodňová opatření,

Pozemek není v záplavové oblasti. Projekt protipovodňová opatření neřeší.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

Bude zbudována nová přípojka vodovodu PE-MD, 50x6,9 o délce cca 4,2 m. Připojení pozemku na rozvod el. sítě je stávající, připojení kanalizace na stávající přípojku na hranici pozemku. Umístění a parametry jsou obsahem koordinační situace stavby (C.03). Technická infrastruktura bude na pozemku zajištěna v I. etapě výstavby, přeložky sítí budou prováděny souběhem s výkopovými pracemi.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Přípojky nejsou předmětem dokumentace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Pozemek domu je napojen na přilehlou komunikaci a svým napojením vyhoví platným předpisům. V prostoru rozhledových trojúhelníků se nenachází žádné překážky. Komunikace je součástí komunikačního systému obce.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Pozemek je napojen na stávající komunikaci. Napojení pozemku bude rozšířeno/posunuto o cca 3 m. Na vlastním pozemku je umožněno parkování pro 15 osobních vozidel. Vjezd bude opatřen vjezdovou bránou v oplocení pozemku. Pozemek a 1.NP objektu je navrženo pro bezbariérový přístup.

c) doprava v klidu,

Zpracováno v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

Odstavná stání:

O0 – základní počet parkovacích stání…………. 10,5 stání

Parkovací stání:

Obytný okrsek……………………………………. 24 obyvatel

Počet účelových jednotek na 1 stání…………… 20

Krátkodobých stání………………………………. 100 %

Dlouhodobých stání……………………………… - %

P0 – základní počet parkovacích stání…………. 24/20 = 1,2 = 1 stání

Celkový počet parkovacích stání:

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace………………………………… 1,33

kp – součinitel redukce počtu stání (město XX – generel dopravy v klidu) ……. 0,6

O0 – základní počet odstavných stání

P0 – základní počet parkovacích stání

Celkový počet parkovacích stání:

N = O0 x ka + P0 x ka x kp

N = 10,5 x 1,33 + 1,2 x 1,33 x 0,6

N = 13,97 + 0,96

N = 14,93 stání, zaokrouhleno 15 stání.

Dle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb., §4, odst.2) je dle celkového množství 15 stání navrženo celkem 1 vyhrazené stání pro ZTP. Minimální celkový počet stání je 15 stání (z toho 14 odstavných, 1 parkovací vyhrazené stání pro ZTP).

d) pěší a cyklistické stezky.

Přístup pro pěší k hlavnímu vstupu ze stávajících komunikací pro pěší.

Cyklistické stezky projekt neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

Stavebními úpravami se výrazně nemění niveleta pozemku. Výškové úrovně terénu u oplocení sousedů na hranicích pozemků se výrazně nemění. Po dokončení stavby bude provedena úprava bezprostředního okolí stavby dle projektu, plocha zahrady dotčená stavební činností bude upravena.

- použité vegetační prvky,

Sadové úpravy budou po dokončení stavby realizovány podle samostatného projektu – v rámci nich je počítáno s výsadbou nízké a střední zeleně a s umístěním několika solitérních opadavých dřevin s cílovou velikostí koruny do 6ti metrů. Plocha zahrady bude primárně opatřena travním kobercem.

- biotechnická opatření.

Projektová dokumentace neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navrhovaná stavba, vzhledem ke svému charakteru, splňuje hygienické požadavky i požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí, a provozování stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Použité materiály neohrožují lidské zdraví. Dělící konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normativní požadavky na akustickou vzduchovou neprůzvučnost. Stavba nebude produkovat závadné/nebezpečné odpadní vody ani závadný/nebezpečný pevný odpad. Energetická náročnost stavby je předmětem samostatné části Průkaz energetické náročnosti budovy.

Dle ČSN budou odtékat z objektu tyto odpadní vody: - splaškové vody do veřejné splaškové kanalizace (odpadní vody obsahující splašky z koupelen, WC, technické vybavenosti apod.) – objekt nebude produkovat odpadní vody technologické či provozní – dešťové vody (včetně vod z tání sněhu a ledu) do vsakovacích bloků.

Komunální odpad je řešen v rámci místního režimu pevného odpadu, na hranici pozemku je navržena nika na umístění nádob na komunální odpad. Samostatně shromažďovanými složkami komunálního odpadu budou odpady skla, papíru a lepenky a plastů. Jejich shromažďování je řešeno v rámci širšího území.

Stavba nemá zásadní vliv na ochranu ovzduší.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Na pozemku se nenachází zeleň vyžadující povolení kácení.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Projekt nemá negativní vliv na soustavu Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Podmínky nebyly stanoveny.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Navrhovaný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Předpokládaný počet obyvatel domu je 24 osob. Objekt je navržen v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu. Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Před zahájením stavby je nutno vybudovat základní vybavení staveniště – chemické WC, krytý, uzamykatelný sklad stavebního materiálu (do 25 m2), venkovní skládku materiálu, příjezdovou komunikaci. Pro potřeby stavby bude realizováno provizorní staveništní připojení elektrické energie, jako zdroj užitkové vody pro stavební účely bude využívána stávající přípojka vodovodu s podružným vodoměrem. Zásobování stavby materiálem a technikou bude realizováno průběžným zavážením ze stavebního dvora dodavatele.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště nebude odvodněno – v době provádění výkopových prací bude využito dočasných jímek s případným přečerpáním srážkových vod do terénního vsaku na vlastním pozemku. Kontaminované odpadní vody budou jímány a likvidovány dle předpisů tím oprávněnými firmami. O likvidaci bude pořízen protokol, který bude předložen při kolaudaci.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd na staveniště bude existujícími pozemními komunikacemi vedenými ulicemi XXX a XXX.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště je oploceno a vybaveno vjezdovými vraty s výstražnými tabulemi, vstup na staveniště nepovolaným osobám zakázán. Po ukončení pracovního dne budou vrata uzamčena. Navržená stavba nevyžaduje asanace ani kácení dřevin. Na pozemku v současnosti stojí rodinný dům č. p. 507, na který byla podána žádost o odstranění stavby v samostatném řízení. Bude stažena ornice a deponována v jihovýchodní části pozemku. Pokud bude potřeba, bude odstraněna náletová zeleň.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavba je navržena na pozemku stavebníka – nebudou prováděny zábory mimo vlastní pozemek.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

popis kudy bude zajištěna náhradní cesta a bezbariérový přístup do lokality.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nepředpokládá se vyprodukování odpadů a emisí.

Obecně: Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betony, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. Odpady budou přímo na staveništi tříděny a zabezpečeny proti znehodnocení a buď využity, nebo odstraněny, či předány osobě oprávněné k jejich převzetí. Realizační firma je povinna vést specifikaci druhů a množství odpadů. Skládku, režim dopravy a dopravní trasu na skládku projedná dodavatel přípravných prací na DI policie ČR a na příslušném odboru dopravy.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce jsou navrženy tak, aby veškerý výkopek byl použit pro úpravu terénu v bezprostřední blízkosti objektu a zásypům základů. Před započetím výstavby bude z povrchu sejmuta ornice a uložena na mezideponii a po ukončení stavby bude použita pro zahradní účely.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Při stavbě nedojede k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a chráněnými objekty. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými materiály v uzavřených nádobách, odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství, atd.) Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.

OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI A OTŘESY

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq= 65 dB.

Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.

Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.

OCHRANA PŘED PRACHEM

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

Zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy pro dočištění. Důsledným dočištěným dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovali podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odstavce 1 zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle § 52 zákona č. 361/2000 Sb., V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.

OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANISMŮ

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

LIKVIDACE ODPADŮ ZE STAVBY

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odstavce 3 a to buďto přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona č. 541/2020 Sb. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

| KÓD | NÁZEV ODPADU | PŮVOD |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | Stavební činnost |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | Stavební činnost |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu | Stavební činnost |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | Stavební činnost |
| 17 05 | Zemina, kamení a vytěžená hlušina | Výkopové práce |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | Stavební činnost |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | Stavební činnost |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady | Provoz zařízení staveniště |

Vizuální rušení stavbou.

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2016 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. Pro dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona č. 17/1992 Sb., zákona č. 388/1991 Sb., nařízení vlády č. 61/2003 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

doplnit nebo uvést nevztahuje se

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Na pozemek je již stávající vjezd, který bude upraven dle požadavků uvedených ….

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Speciální podmínky pro provádění stavby budou definovány v dalším stupni projektové dokumentace. Postup prováděcích prací bude ovlivněn výběrem zhotovitele/dodavatele. Během výstavby je nutné dbát na dodržování technologických zásad pro použité stavební materiály a ochránit je i stavbu před vnějším prostředím / zakrývání, způsob skladování atp./

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Např.:

Jedná se o stavbu menšího rozsahu. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

Předpokládaná doba výstavby je cca 24-24 měsíců.

Předpokládané zahájení stavby 03/2024.

Předpokládané ukončení stavby 06/2026.

Doplnit z Realizace staveb.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

STŘECHY

Dešťová voda bude svedena do vsakovacího objektu (např. vsakovací plastové boxy EcoBloc 0,8x0,8x0,32 m v jedné vrstvě v počtu 35 ks) na vlastním pozemku.

Bloky budou kompletně obsypány štěrkem. Dešťové vody budou do tohoto prostoru rozvedeny pomocí potrubí DN125. Bloky budou odvětrány ventilační hlavicí. Vsakovací prostor bude obalen geotextílií. Je dodržena podmínka na minimální plochu vsakovacího objektu, objemu a doby prázdnění. Vsakovací systém je možné provést pomocí prostoru vysypaného štěrkem stejné vsakovací plochy a retenčního objemu.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ODVODŇOVANÉ PLOCHY

Doplnit z TZB.

B.10 ZÁVĚR

Předkládaná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro společné povolení (ÚS a OS) dle platných předpisů a ČSN. Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, popřípadě pozměňovat po dohodě s investorem, řešení popsaná v tomto projektu, především na základě nových poznatků, zjištěných v průběhu stavby či na základě ukončení výroby konkrétních výrobků a materiálů. Projekt smí být užit pouze k účelu, pro který byl vytvořen. Žádná část dokumentace nesmí být podle zákona 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu autora.

Případné modifikace projektové dokumentace v rámci výrobní dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem.

V Liberci, dne 15.ledna 2024 						jméno studenta

# Text boxes

Název akce (např. Knihovna),

místo (např. Liberec)

(uvedení parcely) -  Parcela č.

B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA