Měření délky vláken

Zadání:

pro zjištění délky jednotlivých vláken použijte dvě metody. Na kuličkovém staplovacím přístroji proměřte alespoň 150 vlněných vláken. A z rozkroucené syntetické  příze vyjměte alespoň 50 vláken, které změříte přímou metodou na skleněné desce.

- zjistěte pro oba materiály:

- průměrnou délku vláken

- modální délku vláken

- mediánovou délku vláken

- směrodatnou odchylku

- variační koeficient délky

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky

- zakreslete histogram délek vláken

- zakreslete staplový diagram se staplovou křivkou

Předložený materiál:

- vlněná vlákna (česanec)

- syntetická příze

Přístroje a pomůcky:

- kuličkový staplovací přístroj vlnařského typu, pinzeta

- skleněná deska, glycerín, měřítko, pinzeta

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Potřebné vztahy:

viz: základní statistické zpracování sdružených dat

pro staplový diagram je třeba stanovit odhad pravděpodobnosti výskytu vláken P

Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot:

vlna

| j | ljd - ljh [mm] | lj [mm] | nj | fj [%] | Fj [%] | Pj [%] | lj nj | lj2 nj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

syntetická vlákna

| j | ljd - ljh [mm] | lj [mm] | nj | fj [%] | Fj [%] | Pj [%] | lj nj | lj2 nj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výsledky:

vlna

- průměrná délka vláken  =          	 mm

- modální délka vláken =          	mm

- mediánová délka vláken =          	mm

- směrodatná odchylka =          	mm

- variační koeficient délky =          	%

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky = (           -            ) mm

histogram délky vlněných vláken

staplový diagram se staplovou křivkou

syntetická vlákna

- průměrná délka vláken =           	mm

- modální délka vláken =          	mm

- mediánová délka vláken =          	mm

- směrodatná odchylka =          	mm

- variační koeficient délky =          	%

- 95% interval spolehlivosti střední hodnoty délky = (           -            ) mm

histogram délky syntetických vláken

staplový diagram se staplovou křivkou