Základní parametry tkaniny

Zadání:

Na třech různých vzorcích tkanin změřte hodnoty tloušťky, hmotnosti. Mikroskopickou metodou zjistěte materiálové složení. Stanovte dostavy osnovy a útku a orientačně zjistěte setkání příze v obou směrech.

Zjistěte:

- tloušťku tkanin

- plošnou měrnou hmotnost

- objemovou měrnou hmotnost

- materiálové složení vzorků

- pórovitost jednokomponentních i vícekomponentních tkanin

- dostavy osnovy i útku

- setkání osnovy i útku

- stupeň setkání osnovy i útku

- procento setkání osnovy i útku

- vazby tkanin

Předložený materiál:

tři vzorky různých tkanin – rozměr 100 x 100 mm

Přístroje a pomůcky:

- tloušťkoměr

- digitální váhy

- mikroskop a pomůcky na přípravu preparátu

- lupa

- měřítko

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Potřebné vztahy:

Plošná měrná hmotnost [kg.m-2]

Objemová měrná hmotnost [kg.m-3]

Pórovitost [%]

Pro jednokomponentní textilie

Pro vícekomponentní textilie 	 , kde

| Setkání [%] Stupeň setkání [1] Procento setkání [%] | a – šířka vzorku [m] b – délka vzorku [m] m – hmotnost vzorku o rozměru a x b [kg] h – tloušťka vzorku [m] ρ – hustota materiálu [kg.m-3] – hledá se v tabulkách ρsm – hustota směsového materiálu [kg.m-3] ρk – hustota materiálové komponenty [kg.m-3] – hledá se v tabulkách vk - procentový podíl materiálové komponenty [%] l – délka zatkané nitě [mm] Δl – prodloužení vypárané nitě [mm] |
| --- | --- |

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot:

|  | Vzorek A | Vzorek B | Vzorek C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka h [mm] |  |  |  |
| Hmotnost m [g] |  |  |  |
| Dostava os [nití/cm] |  |  |  |
| Dostava út [nití/cm] |  |  |  |
| Δl osnovy [mm] |  |  |  |
| Δl útku [mm] |  |  |  |
| Materálové složení |  |  |  |
| Vazba |  |  |  |

Výsledky:

|  | Vzorek A | Vzorek B | Vzorek C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka h [mm] |  |  |  |
| Tloušťka h [m] |  |  |  |
| Hmotnost m [kg] |  |  |  |
| Plošná měrná hmotnost [kg.m-2] |  |  |  |
| Objemová měrná hmotnost [kg.m-3] |  |  |  |
| Materiálové složení |  |  |  |
| Pórovitost [%] |  |  |  |
| Dostava osnovy [nití/dm] |  |  |  |
| Dostava útku [nití/dm] |  |  |  |
| Setkání osnovy [%] |  |  |  |
| Setkání útku [%] |  |  |  |
| Stupeň setkání osnovy |  |  |  |
| Stupeň setkání útku |  |  |  |
| Procento setkání osnovy [%] |  |  |  |
| Procento setkání útku [%] |  |  |  |
| Vazba |  |  |  |