Splývavost a tuhost tkanin

Zadání:

Na třech různých vzorcích tkanin zjistěte hodnoty splývavosti a tuhosti. Vykazují měření tuhosti a splývavosti nějakou závislost?

Zjistěte:

- splývavost

- tuhost ve směru osnovy

- tuhost ve směru útku

Předložený materiál:

tři vzorky různých tkanin – pro splývavost kruh o průměru 300 mm, pro tuhost vzorky 150 x 30 mm ve dvou směrech (osnovy a útku)

Přístroje a pomůcky:

- zařízení pro měření splývavosti

- papír velikosti minimálně A3, pastelky

- planimetr

- zařízení pro měření tuhosti FLEXOMETR FF-20

Klimatické podmínky:

- t =

- p =

- φ =

Potřebné vztahy:

Splývavost S:

| [%] | A – plocha měřeného kruhového vzorku [ mm2 ] AP – plocha průmětu [ mm2 ] AM – plocha mezikruží (rozdíl mezi plochou zkoušeného kruhu a kruhové podložky) [ mm2 ] |
| --- | --- |

Tuhost T:

| [N. m2] | α - úhel převisu [ ° ] b – šířka vzorku [ m ] c3 – převis v měřeném směru [ m3 ] g - tíhové zrychlení [ m.s-2 ] l – délka převisu [ m ] K - pomocná konstanta pro úhel α [ 1 ] ρS – plošná měrná hmotnost textilie [ kg.m-2 ] |
| --- | --- |

Výsledná tuhost pro směry osnovy a útku ( To , Tú [N.m2]) je aritmetický průměr tuhostí pro jednotlivé převisy.

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot:

Splývavost:

| Vzorek: | Plocha průmětu [mm2] | Splývavost [%] |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

Tuhost:

Vzorek A:						Plošná měrná hmotnost ρS = 		kg.m-2

| l [mm] | α [ º ] osnova | α [ º ] útek | K osnova | K útek | T osnova [N.m2] | T útek [N.m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |

Vzorek B: 						Plošná měrná hmotnost ρS = 		kg.m-2

| l [mm] | α [ º ] osnova | α [ º ] útek | K osnova | K útek | T osnova [N.m2] | T útek [N.m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |

Vzorek C: 						Plošná měrná hmotnost ρS = 		kg.m-2

| l [mm] | α [ º ] osnova | α [ º ] útek | K osnova | K útek | T osnova [N.m2] | T útek [N.m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |

Výsledky:

- splývavost (A) =		[%]

- splývavost (B) =		[%]

- splývavost (C) =		[%]

- To (A) =			[N.m2]

- To (B) =			[N.m2]

- To (C) = 			[N.m2]

- Tú (A) =			[N.m2]

- Tú (B) = 			[N.m2]

- Tú (C) =			[N.m2]

Závěr:

(Vykazují měření tuhosti a splývavosti nějakou závislost?)