## Slide 1
Betonové konstrukce II/3
Monolitické konstrukce
vícepodlažních budov

## Slide 2
Koncept vícepodlažní budovy
Volba konstrukčního systému (stěnový, sloupový)
Volba hlavních rozponů (obvykle 6 – 9 m)
Volba velikostí dilatačních celků (obvykle do 60 m)
- každý dilatační celek musí mít vlastní ztužení
Volbu technologie ponechat specialistům (monolit, prefa)

## Slide 3
Je vhodné zohlednit
Výhodná je pravidelnost a symetrie konstrukce
Pokud je to možné, měly by svislé nosné konstrukce stát nad sebou
Konstrukce by měla mít jasný a přehledný nosný systém
Výhody
Přenos zatížení po svislici je nejlevnější
Menší riziko chyb na stavbě
Větší životnost nosné konstrukce – možnost jiného využití
Snazší rekonstrukce u přehledné konstrukce
Pravidelné a symetrické stavby jsou seizmicky odolnější

## Slide 4
Kroucení budovy vyvolané nepravidelným rozložením
tuhostí po půdoryse
Kroucení budovy vyvolané nepravidelným rozložením
hmot (setrvačných sil)
Koncentrace zatížení v místě styku křídel
v důsledku různých tuhostí (různých deformací)
obou křídel stavby
Havárie vyvolaná zkroucením budovy
Kroucení budovy o půdorysu tvaru L
Typické příklady namáhání nepravidelné konstrukce
setrvačnými silami vyvolanými zemětřesením

## Slide 5
Stěnový nosný systém
Výhoda - možnost využití dělících stěn pro nosnou konstrukci (požár, akustika,
Vhodné pro byty, hotely, nemocnice mechanická odolnost)
Nevýhoda – větší dispoziční omezení
Tloušťka stěn 180 – 200 (250) mm, výtahová šachta 160 mm
Sloupový nosný systém - skelet
Výhoda - větší volnost dispozice
Vhodné pro obchodní domy, občanskou vybavenost, haly…
Nevýhoda - nutnost respektovat v dispozici sloupy a průvlaky
Průřezy sloupů běžně 300 x 300 až 600 x 600 mm
Podélné systémy jsou obvykle ekonomicky výhodnější – obsahují méně průvlaků nebo stěn

## Slide 6
Nosníková deska
Po obvodě uložená (křížem armovaná) deska max 1:2
tloušťka 1/25 rozpětí při prostém uložení tloušťka 1/65 ze součtu rozpětí prosté uložení
tloušťka 1/30 u spojité a vetknuté desky tloušťka 1/85 ze součtu rozpětí při vetknutí
Konzolová deska – tloušťka 1/10 vyložení
Lokálně podepřená deska – tloušťka asi 1/30 rozpětí
Tloušťky stropních desek

## Slide 7
Modulové vzdálenosti stěn a sloupů
(hlavní rozpony)
Z hlediska konstrukce optimálně 5 až 7,5 m
(deska tloušťky 160 – 250 mm)
V případě různého využití podlaží domu
(typicky garáže x byty)
Respektovat rozpony po celé výšce domu nebo
Navrhnout přechodové patro
  Tloušťka přechodového stropu 600 – 1200 mm
  Vyšší cena
  Komplikace ve schodišti (větší konstrukční výška patra)

## Slide 8
Přechodové patro (transfer floor)
při změně konstrukčního systému
Větší konstrukční tloušťka stropu
Vyšší cena – je třeba uvážit
(typicky jako 2 – 3 běžné stropy)
Problematické v seizmických
oblastech

## Slide 9
Dilatační celky
Dilatace pro vodorovný pohyb- obvykle
  Teplotní dilatace
  Smršťování betonu
  Často neprochází základy
Dilatace pro svislý pohyb - výjimečně
  Různé zatížení částí budovy
  Založení v odlišných základových podmínkách
  Musí procházet i přes základy

## Slide 10
Dilatace pro svislý pohyb – dnes výjimečně
Při různém zatížení základů, nebo při různém podloží stavby
Dilatace prochází i v základech
Dnes se používá spíše výjimečně – řeší se hlubinným zakládáním
Vysoké budovy s vyšším sedáním zakládáme na pilotách
a pro různě zatížené piloty volíme různé délky – stejné sedání (do 10 mm),
totéž při změně základových podmínek na staveništi

## Slide 11
Dilatace pro vodorovný pohyb
Volba rozměru dilatačního celku závisí na
Materiálu konstrukce
Na expozici konstrukce z hlediska změn teploty
Na rozmístění tuhých celků po půdorysu
Běžné délky dilatačních celků
betonových staveb jsou 40 až 60 m

## Slide 12
Délky dilatačních celků podle ČSN 73 1201

## Slide 13
Rozmístění tuhých prvků po půdoryse
Pozor na tuhé prvky (ztužení, schodiště) na koncích dilatačního celku

## Slide 14
Konstrukce z prostého a slabě vyztuženého betonu (opěrné zdi)
Dilatace nenosných betonových konstrukcí

## Slide 15
V případě delších dilatačních celků
Nevkládat tuhé svislé prvky na konce dilatačního celku
Uvážit vliv teploty a smršťování betonu ve statickém výpočtu
Smršťovací pruhy – dobetonovat nejdříve po 3 týdnech
Omezit smršťování
  Nízký vodní součinitel – do 0,50
  Přísady proti smršťování betonu - Sika Control 40
Způsoby řešení dilatace
Zdvojením stěn nebo sloupů
Oboustranným vykonzolováním
Jednostranným kluzným ložením

## Slide 16
Příklad polohy smršťovacích pruhů ve stropní konstrukci

## Slide 17
Dilatace zdvojením stěn nebo sloupů
Dilatace pro vodorovný pohyb
často neprobíhá až do základů
Dilatace budovy G TUL
Oba dilatační celky založené na společné pilotě

## Slide 18
Dilatace oboustranným vykonzolováním
Používá se výjimečně – riziko nerovnoměrných průhybů konzol
Konzoly musí být krátké (ve srovnání s rozpětím běžných polí) – 1/3 délky pole
Je vhodné, aby jedna konzola byla kratší a druhá delší
a delší konzola byla uložená na ozubu kratší konzoly (zajištění stejného průhybu)

## Slide 19
Dilatace kluzným uložením
na ozub
Nutné pečlivé provedení (hrozí poškození
konců konzol v důsledku tření ve styčné spáře)
Dnes zřídka používané řešení
Dilatace budovy E TUL

## Slide 20
Příklad dilatace stropní desky kluzným uložením na ozub hlavice

## Slide 21
Kluzné uložení pomocí smykových trnů
Moderní způsob dilatace
bez zdvojení konstrukcí

## Slide 22
Kluzné trny osazené v konstrukci

## Slide 23
Ztužení budov
Oboustranný rám
Ztužující jádro (lépe jádra)
Při použití jádra tuhého v kroucení a umístěného v blízkosti
výslednice vodorovného zatížení postačuje jedno jádro
Ztužující stěny
Příhradové ztužidlo – pro výškové stavby
Příklad centricky a excentricky situovaného ztužujícího jádra
tuhého v kroucení
Deformace od zatížení větrem nebo zemětřesením

## Slide 24
Oboustranné rámy – tuhé spojení sloupů a průvlaků
Rám vznikne tuhým spojením sloupů a rámových příčlí (průvlaky, trámy)
Rámy ve dvou vzájemně kolmých směrech
Rámy jsou zatíženy jak svislým, tak vodorovným zatížením -
to vede na větší vyztužení sloupů a na větší vodorovné deformace stavby

## Slide 25
Ztužující stěny
Nejméně 3 stěny
Střednice se nesmí protínat v jednom bodě
a nesmí být všechny vzájemně rovnoběžné
Těžiště tuhostí ztužení má ležet v blízkosti výslednice vodorovných sil
Deformace od zatížení větrem nebo zemětřesením

## Slide 26
Železobetonové skelety
Klasický skelet Hennebique
Úspora betonu
Funguje bez ztužení
Snadné prostupy
Pracné
Velká tloušťka stropu
Dnes se prakticky nepoužívá

## Slide 27
Klasický skelet Hennebique, Severografia Liberec, 1926

## Slide 28
Oboustranné průvlaky a křížem armované desky
Rozpětí maximálně do 10 m (tloušťka desek do 250 mm)
Poměr stran po obvodě uložených desek do 1:2
Může fungovat jako neztužený skelet

## Slide 29
Podélné (příčné) průvlaky a nosníkové desky
Častěji se používají podélné rámy – je tam méně průvlaků
Vzdálenost rámů do 7,5 m (tloušťka desek do 250 mm)
V podélném směru zajistí tuhost podélné rámy,
v příčném směru potřebuje ztužení

## Slide 30
Bezprůvlakové desky
Maximální rozpětí do 7,5 m (tloušťka desek do 250 mm)
Problémy s prostupy v blízkosti sloupů (zhoršují protlačení sloupů deskou)
Při více jak dvou podlažích potřebuje ztužení
Po obvodě ztužující žebro, nebo konzolu
Pokud možno alespoň tři pole v obou směrech a stejná rozpětí polí
Minimální konstrukční tloušťka stropu, jednoduché bednění

## Slide 31
Hřibové stropy
Pro větší zatížení a větší rozpětí (nad 7,5 m)
Pro více než dvě podlaží potřebuje ztužení
Ideální pro suterény budov s větším rozpětím (kde tvoří ztužení obvodové stěny)

## Slide 32
Příklady hřibových stropů

## Slide 33
Stěnové konstrukce
Stěny jsou často v nižších podlažích podepřeny sloupy
za účelem uvolnění dispozice (občanská vybavenost, garáže)
Přechod ze stěn na sloupy umožní přechodová konstrukce (průvlak)

## Slide 34
Kombinace stěnového s sloupového systému
– deskové sloupy
Kompromis mezi stěnovým systémem a skeletem
Deskové pilíře lze skrýt do mezibytových příček
Obvyklá tloušťka pilířů a obvodového žebra je 250 mm

## Slide 35
Bytový dům – železobetonová stěna, nebo cihelná zeď ?
Do ceny 2 je započítána ztráta prodejné plochy bytu částkou 75 000 m2

## Slide 36
Přerušení tepelného mostu u balkónu
Klasické řešení obalením izolací – dnes se téměř nepoužívá
Detail izonosníku
Obvyklé řešení – použití izonosníku

## Slide 37
Přerušení tepelného mostu u sloupu
Tepelně izolační prvek z lehkého betonu
s polypropylénovými vlákny se zesílenou
vodorovnou třmínkovou výztuží
Nekovová podélná výztuž ze skleněných
vláken

## Slide 38
Přerušení tepelného mostu u stěny
a atiky

## Slide 39
Odhlučnění schodiště – měkké uložení ramen
I u monolitických staveb zpravidla používáme prefa ramena schodiště
(levnější, rychlejší, méně pracné)
Prefa ramena se osazuje na ozuby monolitických podest a mezipodest
Zvuková izolace do podlahy podesty a mezipodesty
Měkké (pružné) uložení ramene na ozub podesty a mezipodesty

## Slide 40
Odhlučnění schodiště uložením na ložiska („tronsole“)
Celé těleso schodiště je pružně uloženo pomocí ložisek

## Slide 41
Odhlučnění výtahové šachty – šachta v šachtě
U staveb, kde to hygienické předpisy požadují -
byty, kde obytné místnosti sousedí s výtahovou šachtou
Šachtu nutno akusticky oddělit od nosné konstrukce
Šachtu nelze využít ke ztužení skeletu
Šachta v šachtě – tloušťka stěn výtahové šachty 160 mm

## Slide 42
Temperování (vytápění) a chlazení stropních desek
Pro kancelářské a administrativní stavby
Nízkoteplotní vytápění – lze využít nízkoteplotní zdroje (tepelná čerpadla)
Změna povrchové teploty betonu je 1 až 2°C za hodinu
Topné (chladící) médium proudí v trubkách profilu 15 až 20 mm
Trubky se ukládají do střednicové roviny desky, nebo ke spodnímu povrchu desky
Pro interiéry z pohledového betonu bez topných těles

## Slide 43
Palác DRN Praha
Stropní chlazení/vytápění
REHAU