## Slide 1
Bilancování v logistických systémech
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Bilanční modely
Zakladatel p. Leontief (1951).
Nejstarší popisné modely  zobrazení vztahů v procesu.
Použití matematicky formulovaných bilancí se rozšířilo na podnikovou úroveň.
Součást plánovací praxe podniků

## Slide 3: Bilanční modely – oblast použití
Mezi hlavní oblasti použití patří:
  Plán distribuce.
  Plán výroby.
  Plán zásobování.
  Plán kapacit.
  Operativní rozpis výrobních úkolů na nižší výrobní celky, výrobny či pracoviště.
  Operativní rozpis výrobních úkolů pro jednotlivé výrobní linky a stroje.
  Využití BM pro hodnocení vlivu změn vstupů na výstupy  pro odhad očekávaných výsledků.

## Slide 4: Bilanční modely – oblast použití

## Slide 5: Bilanční modely - definice
BM formalizujeme základní materiálové, energetické nebo hodnotové vazby mezi prvky modelovaného systému, jejichž realizace je podmínkou pro transformaci jeho vstupů na požadované výstupy.

## Slide 6: Formulace bilančního modelu
Model mezivýrobkových vztahů.
Model bilance spotřeby surovin.
Model bilance kapacit výrobních zařízení.
úplný bilanční model

## Slide 7: Definice proměnných BM
xj … celková produkce j-tého výrobku (polotovaru),
yj … produkce j-tého výrobku (polotovaru) určeného mimo bilancovaný systém,
aij …. specifická spotřeba i-tého výrobku (polotovaru) uvnitř bilancovaného systému,
pro i=j = 1, 2, …, n, kde:
n … celkový počet bilancovaných polotovarů a výrobků.

## Slide 8: Definice proměnných BM
sij … měrná spotřeba i-té suroviny na výrobu j-tého výrobku, polotovaru.
si … celkové množství i-té suroviny pro splnění požadavků zákazníků.
m … celkový počet bilancovaných vstupů.
tij … měrná spotřeba aparaturního času i-tého stroje na výrobu j-tého výrobku.
fi … požadavek na dobu činnosti i-tého zařízení.
k … celkový počet bilancovaných strojů.

## Slide 9: Model mezivýrobkových vztahů
výrobek 1: x1 = y1 + a11 • x1 + a12 • x2 + ……… a1n • xn
výrobek 2: x2 = y2 + a21 • x1 + a22 • x2 + ……… a2n • xn
výrobek 3: x3 = y3 + a31 • x1 + a32 • x2 + ……… a3n • xn
výrobek n: xn = yn + an1 • x1 + an2 • x2 + ……… ann • xn
A
x1
x2
x3
xn
y1
y2
y3
yn
a11 a12 ……… a1n
a21 a22 ……… a2n
a31 a32 ……… a3n
an1 an2 ……… ann

## Slide 10
……… vektor celkových produkcí typu (n, 1)
……… vektor produkcí určených ke spotřebě mimo bilancovaný systém typu (n, 1)
……… matice měrných spotřeb typu (n, n)
Model mezivýrobkových vztahů

## Slide 11
Model mezivýrobkových vztahů - řešení
Předpoklad: sériová výroba všech výrobků a polotovarů!!!

## Slide 12: Model bilance spotřeby surovin
surovina 1: s1 = s11 • x1 + s12 • x2 + ……… s1n • xn
surovina 2: s2 = s21 • x1 + s22 • x2 + ……… s2n • xn
surovina 3: s3 = s31 • x1 + s32 • x2 + ……… s3n • xn
surovina m: sm = sm1 • x1 + sm2 • x2 + ……… smn • xn
B
x1
x2
x3
xn
s1
s2
s3
sm
s11 s12 ……… s1n
s21 s22 ……… s2n
s31 s32 ……… s3n
sm1 sm2 ……… smn

## Slide 13: Model bilance spotřeby surovin
……… vektor celkových produkcí typu (n, 1)
……… vektor celkových požadavků na materiálové vstupy typu (m, 1)
……… matice měrných spotřeb materiálových vstupů na výrobky a polotovary typu (m, n)

## Slide 14: Model bilance kapacit výrobních zařízení
stroj 1: f1 = t11 • x1 + t12 • x2 + ……… t1n • xn
stroj 2: f2 = t21 • x1 + t22 • x2 + ……… t2n • xn
stroj 3: f3 = t31 • x1 + t32 • x2 + ……… t3n • xn
stroj k: fk = tk1 • x1 + tk2 • x2 + ……… tkn • xn
C
x1
x2
x3
xn
f1
f2
f3
fk
t11 t12 ……… t1n
t21 t22 ……… t2n
t31 t32 ……… t3n
tk1 tk2 ……… tkn

## Slide 15: Model bilance kapacit výrobních zařízení
……… vektor celkových produkcí typu (n, 1)
……… vektor celkových požadavků na doby činnosti bilancovaných strojů, linek ve sledovaném období typu (k, 1)
……… matice specifických spotřeb aparaturního času na jednotku produkce výrobků a polotovarů typu (k, n)

## Slide 16: Bilance v sériové výrobě – příklad

## Slide 17
BILANČNÍ MODELY
rozdělené zadání

## Slide 18: Rozdělené zadání- úvod
Rozlišení hromadných a sériových výrob  jiný zápis bilance.
Hromadné kontinuální výroby:
  Východiskem je dosazení celkové produkce.
  Výsledkem je určení množství výrobků, které je možno zákazníkům dodat.
Sériové výroby, várkové procesy:
  Východiskem jsou objednávky zákazníků a předpověď poptávky.
  Výsledkem je určení množství výrobků, které je nutno vyrobit.

## Slide 19
Sériové výroby, várkové procesy.
  Vychází se z požadavků zákazníků – vektor Y.
Sestavení bilance
Hromadné kontinuální výroby.
  Vychází se z kapacit výrob – vektor X.

## Slide 20: Pravidla pro sestavení bilance
Výrobky seřadit ve vektorech X a Y tak, že nejprve budou řazeny výrobky hromadné, následně výrobky sériové.
Stejným způsobem budou řazeny spotřeby výrobků do řádků a sloupců v matici A, tj. nejdříve výrobky hromadné, pak sériové.
Matice A se rozdělí na submatice a vektory X a Y na dílčí vektory.

## Slide 21: Rozdělení vektoru a matice
X1
X2
Y1
Y2
A
A11
A12
A21
A22
Index 1 – hromadné výrobky  známe X.
Index 2 – sériové výrobky  známe Y.
známe tedy dílčí vektory X1 a Y2

## Slide 22: Bilanční model rozděleného zadání
X1
X2
Y1
Y2
+
A11
A12
A21
A22
•
X1
X2
Rovnice A: X1 = Y1 + A11 • X1 + A12 • X2
Rovnice B: X2 = Y2 + A21 • X1 + A22 • X2
X2 = ?
Y1 = ?

## Slide 23: Výpočet neznámých hodnot
Rovnice B: X2 = Y2 + A21 • X1 + A22 • X2
X2 – A22 • X2 = Y2 + A21 • X1
E – A22 • X2 = Y2 + A21 • X1
X2 = E – A22 • (Y2 + A21 • X1)
-1

## Slide 24: Výpočet neznámých hodnot
Rovnice A: X1 = Y1 + A11 • X1 + A12 • X2
X1 – A11 • X1 - A12 • X2 = Y1
Y1 = E – A11 • X1 - A12 • X2
Možno dosadit za X2 z předchozí rovnice

## Slide 25: Model rozděleného zadání
X2 = E – A22 • (Y2 + A21 • X1)
-1
Y1 = E – A11 • X1 - A12 • X2

## Slide 26: Rozdělené zadání – příklad
0
0
0

## Slide 27
BILANČNÍ MODELY
sdružená výroba

## Slide 28: Sdružená výroba- úvod
V jednom procesu vzniká více než jeden výrobek  jiný zápis bilance.
Většina výrob je založena na absolutní sdruženosti.
Problém v praxi:
  V určitém poměru výrobky vznikají.
  Obvykle se v jiném poměru spotřebovávají.

## Slide 29
Výběr hlavního produktu.
Ostatní výrobky lze označit jako vedlejší.
Hlavní výrobek je zařazen do modelu mezivýrobkových vztahů:
Vedlejší produkty jsou zařazeny do modelu bilance spotřeb surovin:
Postup sestavení bilance

## Slide 30: Hlavní výrobek v BM
A
Hlavní výrobek je zde č. 2
x1
x2
x3
xn
y1
y2
y3
yn
a11 a12 ……… a1n
a21 a22 ……… a2n
a31 a32 ……… a3n
an1 an2 ……… ann
x1
x2
x3
xn
+
•
•
+

## Slide 31: Vedlejší výrobky v BM
s11 s12 ……… s1n
s21 s22 ……… s2n
s31 s32 ……… s3n
sm1 sm2 ……… smn
s1
s2
s3
sm
x1
x2
x3
xn
•
•
1. řádek sm+1
2. řádek sm+2
měrné spotřeby
měrný výtěžek
+
-

## Slide 32: Výpočet množství vedlejšího produktu
sm+1 = sm+2 vyrovnaná bilance
sm+1 > sm+2 spotřeba > výtěžek
sm+1 < sm+2 spotřeba < výtěžek

## Slide 33: Bilance ve sdružené výrobě – příklad

## Slide 34
BILANČNÍ MODELY
stupňovitá výroba

## Slide 35: Stupňovitá výroba
Bilance stupňovité výroby
Stanovení úkolů pro jednotlivé výrobní stupně
1
2
n
plán
materiálové vstupy
polotovary kolik ???

## Slide 36
Bilanční model i-tého stupně
i – tý stupeň
mi1
mi2
mir
pi1
pi2
pis
sloupcový vektor vstupu
sloupcový vektor výstupu
výrobní stupeň
transformace j = 1, 2,… ri vstupů v množství mij na k = 1, 2, … sj výstupů v množství pij

## Slide 37: Bilanční model i-tého stupně
Vi … transformační matice (ri, sj)
mi1
mi2
mi3
mir
a11 a12 ……… a1s
a21 a22 ……… a2s
a31 a32 ……… a3s
ar1 ar2 ……… ars
•
•
pi1
pi2
pi3
pis
ars … měrné spotřeby j-tého vstupu na k-tý výstup v i-tém stupni
mi1 = a11 • pi1 + a12 • pi2 + … + a1s • pis

## Slide 38: Bilanční model n stupňů
V1
V2
Vi
Vn

## Slide 39: Bilanční model
Známe: požadavky zákazníků
Předpoklad:
Potřebujeme: hodnoty vstupů do jednotlivých stupňů

## Slide 40: Problémy
Znalost měrných spotřeb.
Součin matic.
Ne vždy vstupuje výstupní proud z předchozího stupně hned do následujícího, nějaký stupně může přeskočit. Jak to řešit?
řešení pomocí fiktivních proudů

## Slide 41: Bilance ve stupňovité výrobě – příklad