## Slide 1
Řízení výroby
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Řízení výroby - východiska

## Slide 3
Poptávka (předpověď/objednávky)
Úplný bilanční model
Model mezivýrobkových vztahů
Model bilance spotřeby surovin
Model bilance kapacit výrobních zařízení
Řízení výroby - východiska
Logistické plány
Plán výroby
Plán nákupu
Plán kapacit

## Slide 4
Plánování výroby
Operativní řízení výroby
Rozvrhování výroby
měsíce, roky
dny, týdny
min, sec
Ekonomika, požadavky na vstupy
Sběr dat z výroby
Disponibilita zdrojů
Proveditelnost plánu
Řízení výroby - východiska

## Slide 5
Tvorba výrobních plánů a rozvrhů, analýza reálnosti
sumarizace požadavků zákazníků na výrobky nebo služby na sledované plánovací období
Obecný postup:
analýza reálnosti plánu z hlediska disponibilních kapacit a materiálních zdrojů
centrální rozpis požadavků zákazníků na jednotlivé operace bez kapacitních omezení
Je plán reálný ?
Ne
Změna zdrojů
Ano
Postupná realizace plánu

## Slide 6
Tvorba výrobních plánů a rozvrhů, analýza reálnosti
Úlohy matematického programování
(lineární, nelineární, celočíselné, smíšené)
Účelová funkce
(zisk, tržby, průtok, makespan...)
Soustava omezení
(suroviny, kapacity, požadavky trhu...)
Požadavek nezápornosti řešení
Optimalizace výrobního programu
Stanovení velikosti výrobní dávky, řazení a načasování výroby výrobních dávek

## Slide 7
Tvorba výrobních plánů a rozvrhů
Ganttův diagram

## Slide 8
Materiál
Objednávky
VS1 VS2 VS3 VS4 VS5
MRP
Tlačný systém řízení výroby MRP, MPS
TLAK
Postupná realizace plánu

## Slide 9
Materiál
Změněné objednávky
Postupná realizace plánu
Tlačný systém řízení výroby MRP, MPS
Změna objednávek v průběhu plánovacího období
MRP
Nutnost změnit plán
VS1 VS2 VS3 VS4 VS5

## Slide 10
Výhody:
Automatizace bilančních propočtů
Integrovaná databáze vstupních dat
Pořádek v technickém normování
Integrace složek plánu
Důsledný controlling
Volná vazba na strategický plán
Nevýhody:
Centralistický rozpis plánu
Deterministická data
Nízká podpora rozhodování při nedostatku zdrojů
Nepružnost systému, „přeplánovávání“
Velmi rozsáhlé báze dat, problémy aktualizace
Obtížné přizpůsobení typu výroby
Drahé systémy, dlouhá implementace
Neprůhledné algoritmy
Tlačný systém řízení výroby MRP, MPS

## Slide 11
Tažný systém řízení výroby KANBAN
Odstranění centrálního řízení výroby posunem operativního řízení výroby na úroveň pracovišť
Základem systému je rozdělení výrobního procesu na dílčí ucelené úseky, např. pracoviště, výrobní stupně mezi nimiž se vytvářejí regulační obvody na bázi vztahu „dodavatel“ – „odběratel“
Výrobní proces
VS1
VS2
VS3
VSn-1
VSn
R1
R2
Rn-1
VSn-2
Rn-2
……
Odběratel
Dodavatel

## Slide 12
Každý stupeň je zároveň “zákazníkem“ předcházejícího a „dodavatelem“ navazujícího stupně a musí dodržovat tato pravidla:
KANBAN
Navazující pracoviště, „zákazník“, musí odebrat objednané množství od předcházejícího stupně, nebo stupňů
Každé pracoviště,“dodavatel“, musí vyrobit a připravit k přepravě (uložit na přepravní systém, paletu, přepravku, kontejner…) a dát pokyn k přepravě spolu s kartou jen objednané množství polotovarů ve 100% kvalitě - pokud nemá objednávku, kartu, nepracuje !
Úkoly jsou předávány ve formě kanbanových karet, karty jsou nedílnou součástí přepravovaného množství
Karta funguje jako objednávka při předávání úkolu předcházejícímu a jako dodací list při přepravě požadavku na navazující pracoviště

## Slide 13
KANBAN
VS1
VS2
VS3
VSn-1
VSn
VSn-1
……
Žádné předzásobování!
Požadavky zákazníků přímo určují výrobní úkoly proti směru materiálového toku !
TAH
Objednávka zákazníka
Kanbanové karty

## Slide 14
Karta
  nosič informací
  představitel určitého množství polotovarů, výrobků, surovin..
Typy karet
Výrobní karta |  | 
Popis operace: Výroba polotovaru xy | Druh přepravního obalu: Přepravka | Číslo karty:
Identifikační číslo: | Počet kusů v obalu: 25 ks | Datum vystavení:
Výrobní stupeň: Výroba běhounů | Velikost dávky: 50 ks | Na pracoviště: Vulkanizace
Kontrolní pracoviště: | Datum výroby/směna: 5.10./odpolední | 
Materiál: | Výrobní postup: | 
Přepravní karta |  | 
Popis Kyselina sírová | Druh přepravního obalu: plastový kontejner | Číslo karty:
Identifikační číslo: | Počet kusů, množství, v obalu: 154 kg | Datum vystavení:
Dodavatel: Spolchemie sklad | Termín objednávky: Pokles pod signální mez | Na pracoviště: Kardex Liberec
Kontrolní pracoviště: | Termín vyřízení: 2 dny | 
Signální mez: 30kg | Čárový kód: | 
KANBAN

## Slide 15
Hlavní cíl firmy – vydělávat peníze
Průtok
Jak rychle jsme schopni vydělat peníze
Rentabilita kapitálu
T – N
K
Tržby
Zdroj peněz
Náklady
Zásoby
kolik jsme nakoupili, abychom vydělali
Náklady spojené s realizací tržeb
co nás to stálo, abychom přeměnili zásoby na peníze
Služby zákazníkům
Kombinovaný systém řízení výroby TOC

## Slide 16
? Průtok ?
Realizace tržeb znamená uskutečnění podnikových procesů, které na sebe navazují a kterými procházejí hmotné a informační toky
Nákup
Zákazníci
Zpracování objednávek
Plánování
Distribuce
Výroba
Zdroj peněz
Investice do zásob
Zdroj nákladů
Čím větší průtok v plánovaném období, tím více peněz !

## Slide 17
Co brání neomezenému růstu průtoku a tedy i tržeb ?
OMEZENÍ !
Materiál, energie, obaly ...
Finance
Pracovníci
Kapacity výrobní, přepravní, skladovací…
Poptávka zákazníků
Systém řízení firemních procesů
Omezení, úzké místo - vše co omezuje plynulost řízených procesů

## Slide 18
Teorie omezení – obecný postup
. Formulace cíle a kriteria jeho dosažení.
. Identifikace omezení, úzkého místa (úzkých míst).
. Zabezpečení plného využití úzkého místa.
. Delegace rozhodování na úzké místo.
. Zvýšení výkonu úzkého místa, jeho odstranění.
. Bilance kapacit - pokud dojde ke změně úzkého
místa, opakovat proces od bodu 2.

## Slide 19
Teorie omezení – aplikace v řízení výroby
. Formulace cíle a kritéria jeho dosažení v oblasti výroby
Zajistit takový systém plánování a řízení výroby, aby objednávky zákazníků byly plněny včas – jejich „průtok“ výrobním procesem byl co nejrychlejší – při nízkých nákladech a nízkém stavu nedokončené výroby.
Plán musí být proto:
reálný - musí respektovat omezení, úzká místa,
efektivní - co nejrychlejší průtok objednávek zákazníků při nízkých nákladech a nízkém stavu nedokončené výroby,
odolný - vůči náhodným výkyvům v poptávce, opožděným dodávkám a poruchám, nebo náhodným průběhům výrobních operací.

## Slide 20
2. Identifikace omezení, úzkého místa
. Stanovení kapacity jednotlivých strojů, aparátů.
. Lokalizace objednávek na jednotlivé stroje, aparáty.
. Identifikace a lokalizace úzkých míst ve výrobě.
Přímá bilanční metoda:
170
290
190
80
190
O1,O4,O5
80
4
60
3
40
2
20
D
O1,O2,O3
30
3
80
8
50
5
10
C
O3,O4,O5
90
3
150
5
120
4
30
B
O1,O3,O4
80
4
40
2
100
5
20
A
Sled operací
f
f
f
f
f
t
Poptávka (tun)
220
O5
O4
O3
O2
O1
Disponibilní čas výroby (hod)
Operace
Výrobek
t
t
t
t
Celkový čas operace (hod)
t = specifická spotřeba času na výrobu výrobku ve výrobní operaci (hod/t)
f = celková spotřeba času na výrobu poptávaného množství výrobku ve výrobní operaci (hod)

## Slide 21
2. Identifikace omezení, úzkého místa
Nepřímé postupy:
. Dotazování u pracovníků odpovědných za expedici:
Kde hledáš chybějící zboží, koho kontaktuješ?
Které činnosti se v podniku stále opožďují?
. Analýza událostí, ke kterým došlo v uplynulém období:
Jaký je dosavadní vývoj stavu zásobníků materiálů, polotovarů ?
Nehromadí se úkoly na některých pracovištích?
Nedochází ke skluzům v plnění úkolů ?
O 1
O 2
O 3
O4

## Slide 22
2. Identifikace omezení, úzkého místa
Výkonový profil výrobního procesu

## Slide 23
3. Zabezpečení plného využití úzkého místa
A. Podrobný rozpis plánu na úzké místo:
A2. Stanovení velikosti výrobní dávky
A1. Určení priorit výroby jednotlivých výrobků, polotovarů
A3. Stanovení velikosti přepravní dávky
A1. Určení priorit výroby jednotlivých výrobků, polotovarů
Obecná kriteria -prioritní může být objednávka s
1. nejbližším termínem vyřízení
3. největším skluzem v plnění termínu
4. největším přínosem pro firmu
5. nejdelším, nebo nejkratším trvání operace na zařízení
6. největším nebo nejnižším počtem navazujících operací
7. nejdelším nebo nejkratším trváním výrobního cyklu…
2. největším nebo nejnižším trváním navazujících operací

## Slide 24
3. Zabezpečení plného využití úzkého místa
Druhy zásobníků
Časový zásobník
Množstevní zásobník
Časový úsek, který je přidáván k průběžné době výroby v takové výši, aby chránil navazující úzké místo před náhodnými výkyvy ve výrobě dodávaného polotovaru
Pokud není využit, je polotovar, materiál o zvolený časový úsek dříve k dispozici
Zásoba polotovaru, materiálu, výrobku, která je vytvářena pro krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce zákazníků, poruchách ve výrobě položek uložených v zásobníku
Vytváření zásobníků neznamená růst stavu zásob, ale jejich účelnou lokalizaci v logistickém řetězci v zájmu plynulých materiálových toků
Směrodatná odchylka velikosti objednávek …………………..…2,4 t
Pojistná zásoba….… 2 . 2,4 = 4,8 t
Při zajištění 97,5% pravděpodobnosti splnění požadavků zákazníka
časová rezerva

## Slide 25
. Delegace rozhodování na úzké místo
3.Rozpis objednávek na úzké místo podrobný plán úzkého místa
1.Identifikace úzkého místa
Kdo rozhoduje o materiálových vstupech a úkolech pro nekritická místa ?
Místo, které ovlivňuje výkonnost celého systému – úzké místo!
2.Vytvoření zásobníku
4.Zavedení regulačního obvodu
Sklad
Zákazníci
VS5
VS1
VS2
VS3
VS4
Drum (úzké místo) Buffer (zásobník) Rope (regulační obvod) (DBR) systém řízení