## Slide 1
Kompletace objednávky
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Kompletace („vychystávání, pikování“) je soubor činností spojených se sestavením zásilky obsahující požadovaná množství jednotlivých položek uvedených na objednávce zákazníka ze zásob dodavatele.
Kompletace je velmi pracná, tvoří až 55% nákladů spojených s provozem skladu.
Kompletace je velmi náročná na dobrou organizaci práce.
Až 50% času kompletace je spotřebováno na pohyb manipulantů za zbožím lokalizovaným na kompletačních pozicích.

## Slide 3
Kompletace - obecný postup
Zpracování objednávek zákazníků.
2. Zásobování kompletačních linek požadovaným sortimentem výrobků.
3. Vlastní kompletační manipulace.

## Slide 4
Doplnění údajů nutných pro identifikaci požadovaných položek ve skladu
položka | lokalizace
1 | 235 A
2 | 112 C
… | …
k | 890 A
Zpracování objednávek zákazníků
Termín vyřízení objednávky 2 dny!

## Slide 5
V případě, kdy objednávka obsahuje několik skupin výrobků a ty jsou kompletovány zvlášť, je nutno
rozdělit objednávku na objednávky dílčí pro jednotlivé kompletační linky (tj. "zone picking").
Objednávka
Interní objednávka 1
Interní objednávka 2
Interní objednávka 3
Kompletační linka A
Kompletační linka B
Kompletační linka C
Kompletace objednávky
Při zpracování více objednávek najednou jsou
objednávky spojovány podle sortimentu do hromadných interních objednávek
(tj. "batch picking").
Objednávka 1
Objednávka 2
Objednávka k
Kompletační linka
Interní objednávka
Rozdělení na dílčí objednávky
Rozdělování a spojování objednávek před kompletací

## Slide 6
Zásobování kompletačních linek požadovaným sortimentem výrobků
Jsou-li kompletační linky oddělené od vlastních skladovacích prostor, je třeba doplňovat kompletační regálové systémy požadovaným zbožím. Zboží může mít pevně určené regály, nebo se zakládání zboží mění podle změn struktury objednávek.
Doporučuje se vymezovat místa pro skupiny A, B a C podle četnosti výskytu položek v objednávkách či podle obratu!

## Slide 7
Vlastní kompletační manipulace
Výběr a ukládání požadovaného množství zboží do kompletačních obalů (přepravky, kartony).
  Jednostupňový v případě individuální kompletace jednotlivých objednávek.
  Dvoustupňový, v případě kompletace spojených/rozdělených objednávek.
Doprava kompletovaných zásilek do expedice.
  Vlastní doprava.
  Kontrola úplnosti objednávky.
  Balení, zpracování dokumentace.

## Slide 8
Omezený přístup k položkám
Vysoké pořizovací náklady
Malá adaptabilita na změny požadavků
Delší průběžné doby vyřizování objednávek
Vysoké výkony, vysoká produktivita práce
Optimalizace pracovního procesu
Možnost mechanizace, realizace dalších operací
Pro větší počty odebíraných kusů
Pro menší počet položek na objednávce
Manipulace vyžaduje mechanizaci
Vysoký stupeň využití linek
Dynamický
Zboží se podle požadavku pracovníka posouvá na kompletační místo a po odběru požadovaného množství se vrací zpět do skladu
Nízká produktivita práce u jednoduchých zakázek
Náročnější systém zásobování linek
Relativně nízké pořizovací náklady
Pružná reakce na náhodné výkyvy ve struktuře objednávek
Přímá dostupnost jednotlivých položek
Pro malé odběry ze skladovaného množství (cca do 5 kusů)
Pro větší počet položek na objednávce (cca nad 10 položek)
Pro vyřizování urgentních objednávek
Nejsou třeba mechanizační prostředky
Statický Pracovník se při kompletaci pohybuje za zbožím, které je pevně lokalizováno
Nevýhody
Přednosti
Použití
Systém
Kompletační systémy

## Slide 9
Kompletační vozík
Paletové regály
Paletové, policové či gravitační regály
Zaskladnění přijatého zboží na skladovací pozice
Přeskladnění zboží na kompletační pozice
Vlastní kompletace
Typické uspořádání statického kompletačního systému

## Slide 10
Cesty zvyšování produktivity kompletačních operací
Co nejrychlejší doprava - využití mechanizačních prostředků:
kompletační vozíky,
vysokozdvižné vozíky,
stabilní zakladače.
2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti - diferencovaná, dynamická lokalizace.
3. Eliminace evidence pomocí papírových dokladů.
4. Počítačem řízené kompletační systémy.
5. Využití dynamických kompletačních systémů.

## Slide 11
u regálových systémů s širokými manipulačními uličkami, kde může pracovat více operátorů.
pro kompletace z regálových skladů do maximálně 3 paletových pater,
pro kompletace celopaletových, velkých, objemných objednávek,
Co nejrychlejší doprava!
Kompletační vozíky:

## Slide 12
Kompletační mechanizační prostředky pro velké výšky (cca do 10m):
pro kompletace při větším počtu kompletačních linek,
nesou kabinu pro operátora a mechanizační prostředky pro manipulaci s paletami,
výhodné v případech, kdy je možný současný horizontální i vertikální pojezd a oboustranná manipulace v uličce,
nevhodné pro objemné zboží a problémem je skutečnost, že v uličce je jen omezený sortiment zboží.
Co nejrychlejší doprava!

## Slide 13
2. Co nejkratší přepravní vzdálenosti!
Lokalizace kompletovaných položek podle četnosti výskytu v objednávkách či obratu (ABC).
Dynamické změny lokalizace kompletovaných položek podle změn struktury objednávek.
Lokalizovat zásoby skupiny A co nejblíže kompletačním linkám/expedici.
Lokalizovat zásoby skupiny A do regálů od výše kolen do výše očí – přesnější a rychlejší manipulace.
A
A
B
B
B
C
C
Kompletační linka/expedice
A
A
B,C
B,C
B,C
A

## Slide 14
Využívat patrové kompletační systémy, vyšší využití prostor, kratší cesty při doplňování kompletačních zásob.
2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti!

## Slide 15
Využívat maximálně gravitační regály, snižuje se nutný prostor pro kompletace až o 80%, zkracují se vzdálenosti, poslední přepravka se sklápí pro usnadnění výběru zboží.
2. Co nejkratší přepravních vzdálenosti!
Kompletační vozík
Gravitační regály
Využívat dopravníky pro přísun zboží do prostoru kompletace (gravitační, poháněné dopravníky) a dopravu kompletovaných objednávek do balení, expedice).

## Slide 16
3. Eliminace evidence pomocí papírových dokladů!
Klasická evidence je nákladná, zdlouhavá a je zdrojem chyb!
1A504
ATCMICRO1000
Označení zboží a kompletačních lokací čárovými kódy
Evidence pomocí čteček/skenerů

## Slide 17
4. Počítačem řízené kompletační systémy!
Každý regál má malý displej pro komunikaci operátor – počítač.
Svítící signální světlo označuje místo, odkud má operátor vzít zboží a na displeji je uveden počet jednotek.
Po vyjmutí požadovaného počtu stisknutím tlačítka operátor sdělí ukončení operace.
Další rozsvícené světlo vede operátora k dalšímu místu.
Hlavní efekty:
Snížení počtu chybných kompletací až o 90% - vynikající služby zákazníkům!
Program optimalizuje cestu operátora a zkracuje potřebný čas na kompletaci.
Program sleduje počet výdejů a na jeho základě řídí doplňování zásob.
Automaticky se vystavují potřebné doklady.
Technologie "pick by light"

## Slide 18
4. Počítačem řízené kompletační systémy!
Technologie "pick by voice"
Pracovníci jsou procesem kompletace objednávky naváděni hlasem a zvukovým zpětným hlášením potvrzují jeho správné provedení.
Ruce zůstávají volné pro manipulaci se zbožím.
Hlavní efekty:
zvýšení produktivity (běžně o 10 - 15 %),
zvýšení přesnosti (běžně na 99,99 %),
rychlejší zaškolení obsluhy (snížení nákladů až o 50 %),
zlepšení bezpečnosti při práci.

## Slide 19
5. Využití dynamických kompletačních systémů!
válečkové tratě
krabicové regály
automatické zakladače
k expedici
kompletační místa

## Slide 20
5. Využití dynamických kompletačních systémů!
k expedici
válečková trať
regály
kompletační místo
AGV/AMR
Miniload Stacker Crane
Shuttle
Haipick autonomní roboti