## Slide 1
Doprava, manipulace, balení
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Členění dopravy
Členění dopravy
mezinárodní
vnitrostátní
vnitropodniková
mezipodniková
mezioperační
meziobjektová
doprava mezi výrobními operacemi,
doprava ve skladech.
doprava mezi výrobnami, sklady surovin, výrobků.
doprava mezi prvky logistických systémů.

## Slide 3: Druhy dopravy
silniční,
železniční,
letecká,
námořní,
říční,
potrubní,
kombinovaná.

## Slide 4: Kritéria hodnocení druhů dopravy
Spolehlivost
Náklady
Jak rychle lze zboží dopravit do požadovaného místa?
Jaká je pravděpodobnost, že zboží dopravíme včas?
Za kolik jsme schopni zboží dopravit ?
Rychlost
Dostupnost
Kam všude lze zboží dopravit?
Univerzálnost
Co všechno lze dopravit do požadovaného místa?
Frekvence
Jak často lze zboží dopravovat v daném období?

## Slide 5: Hlavní partneři působící v oblasti dopravy
Zákazníci, uživatelé dopravy uspokojující své potřeby
nákupem přepravních služeb
vlastními dopravními prostředky
Operátoři dopravy
zprostředkovatelské organizace zajišťující zákazníkům přepravní služby pomocí najatých organizací
podnikatelské subjekty nabízející a realizující dopravní služby
Podniky výstavby a údržby dopravních cest
Vládní orgány, mezinárodní organizace
vlastníci nebo správci přepravních cest, zajišťování bezpečného provozu,údržba
formulace a prosazování vládní dopravní politiky, garance platnosti mezinárodních úmluv o dopravě, formulace pravidel bezpečnosti provozu...

## Slide 6: Náklady na dopravu
Struktura nákladů na dopravu:
Osobní náklady (řidiči, manipulanti, dispečeři, administrativa)
Paliva (klasické pohonné hmoty, plyn, elektřina)
Náklady na údržbu (opravy, náhradní díly, servisní prohlídky... )
Odpisy přepravních prostředků, přepravní infrastruktury
Finanční náklady (úroky, silniční daně, dálniční poplatky... )

## Slide 7: Náklady na dopravu
Vzdálenost
Variabilní náklady: náklady na palivo degresivní
  S rostoucí vzdáleností roste průměrná rychlost, méně prostojů na křižovatkách - klesá specifická spotřeba paliva
Fixní náklady: údržba, osobní náklady, odpisy
  S rostoucí vzdáleností se celkové náklady nemění
Vzdálenost
Náklady celkem

## Slide 8: Náklady na dopravu
Variabilní náklady: náklady na palivo mírně rostoucí
  S rostoucí hmotností klesá průměrná rychlost - mírně roste specifická spotřeba paliva
Fixní náklady: údržba, osobní náklady, odpisy
Výrazná nákladová degrese fixních nákladů
Hmotnost nákladu
Jednotkové náklady
Maximální nosnost vozidla
Hmotnost nákladu

## Slide 9: Náklady na dopravu
Specifická hmotnost nákladu
Jednotkové náklady
Náklady na palivo ani osobní náklady se s hmotností příliš nemění
s rostoucí specifickou hmotností klesají náklady na přepravovanou jednotku hmotnosti
Kapacita vozidla je omezena hmotností nákladu a rozměry přepravního prostoru
Specifická hmotnost nákladu

## Slide 10: Náklady na dopravu
omezují možný výběr dopravních prostředků
vyžadují speciální úpravy dopravních prostředků
vedou k nutnosti používat kombinovanou přepravu
vyžadují mimořádné přepravní režimy, omezují volbu přepravních tras
je třeba dočasně upravovat komunikace
je mnohdy nutný doprovod
Růst nákladů
Extrémní hmotnost a rozměry nákladu

## Slide 11: Náklady na dopravu
Ztráty způsobené zcizením, haváriemi, zkažením zboží …
Možnost pojištění zboží během dopravy
Pojištění zboží
Doprava bez pojistky
vysoké náklady, nízká rizika
nízké náklady, vysoká rizika
Rizika spojená s dopravou

## Slide 12: Ceny za externí dopravu
Cenová politika přepravců
Cena na bázi nákladů
Cena („nákladová“) = náklady na přepravní službu + % přiměřeného zisku
Cena na bázi přepravní služby
Cena („tržní“) na bázi vnímané hodnoty přepravní služby pro zákazníka. Drahé zboží = vyšší cena služby.
Kombinace obou metod
Pro levné zboží přepravované ve velkých množstvích, při velké konkurenci
Drahé zboží, nízká konkurence
Cena je výsledkem vyjednávání v rozmezí max.přípustné ceny a ceny nákladové
Dražší zboží, nízká intenzita konkurence

## Slide 13: Faktory ovlivňující přepravní sazby
vzdálenost,
přepravované množství,
typ balení (palety, pytle, kartony…),
vytížení vozidla,
náročnost výrobku na dopravu,
konkrétní přepravní trasa (stejná délka – různá cena),
Přepravní sazby pro různé trasy
Vzdálenost [km]
Sazba [CZK/km,pal]

## Slide 14: Ukazatele efektivnosti dopravy
Využitelné zatížení Zv=100.Mmax /M ( Mmax maximální hmotnost nákladu, M celková hmotnost dopravního prostředku )
Produktivita práce P = N. v / p ( N nosnost dopravního prostředku, v průměrná rychlost dopravního prostředku, p počet pracovníků obsluhy dopravního prostředku )
Specifické zatížení Zs = Mmax / V ( Mmax maximální hmotnost nákladu, V objem přepravního prostoru )
Typ vozidla | Zv (%) | Zs (kg/m3) | P (tkm/člověkohodinu)
Nákladní auto 10 t | 75 | 330 | 600
Říční člun 2 000 t | 70 | 600 | 8 600
Železniční vagon 30 t | 65 | 430 | 7 400
Nákladní letadlo 25 t | 45 | 160 | 11 800

## Slide 15: Manipulace
Činnosti spojené s přesuny a ukládáním surovin, materiálů, polotovarů, výrobků a odpadů (pasivních prvků) v prvcích logistického systému.
Manipulace přímo nevytváří přidanou hodnotu.
Proces manipulace je:
  zdrojem nákladů.
  zdrojem úrazů.
  zdrojem ztrát.
  pracný.
  Cílem podniků je omezovat manipulace na nejnižší možnou míru.

## Slide 16: Manipulační prostředky s ruční manipulací
Plošiny
Ruční manipulátory
Pro relativně nízký počet jednotek dopravovaných na přiměřenou vzdálenost.
Vozíky mobilní
Paletový vozík

## Slide 17: Dopravníky
Dopravníky pásové
Dopravník šnekový
Skluzy
Dopravníky podvěsné
Dopravník vibrační
Dopravník korečkový
Dopravníky válečkové

## Slide 18: Prostředky pro zdvih
Jeřáby pojízdné mostové
Výtahy
Zdvižné plošiny
Kladkostroje
Vakuové zdvihací manipulátory

## Slide 19: Vysokozdvižné vozíky
Regálový, VNA, zdvih 15m, nosnost 1 500kg, zakládání do regálů. Manipulant se pohybuje s plošinou.
Retrak, zdvih 11m, nosnost 1 500kg, zakládání do regálů. Dopravní rychlost 14km/hod.
Kompletační, zdvih 11m, nosnost 1 200 kg, kompletace z regálů. Dopravní rychlost 11km/hod.
Čelní, zdvih 8m, nosnost 8 000kg, doprava, stohování. Dopravní rychlost 25km/hod, diesel.
Čelní, zdvih 3m, nosnost 3 000kg, doprava, stohování. Dopravní rychlost 25km/hod, plyn.

## Slide 20: Inteligentní tažné soupravy
Tahač
E-rámy nebo C-rámy
Plošiny, ruční vozíky s materiálem

## Slide 21: Kontejnerové manipulátory

## Slide 22: Autonomní vozidla

## Slide 23: Výběr vhodných mechanizačních prostředků - kriteria
Náklady na dopravu – vzdálenost v m, počet jednotek za hod.
Náklady na nákup, instalaci
Náklady na nakládku a vykládku
Flexibilita sytému
Spolehlivost, bezpečnost provozu

## Slide 24: Výběr vhodných mechanizačních prostředků

## Slide 25: Funkce obalů
Funkce obalů
Ochranná funkce
proti mechanickému poškození,
proti vlivu teploty, vlhkosti, mikroorganizmů...,
zcizení.
Manipulační funkce
snadná otevíratelnost,
pokud je to možné, obaly otevřené,
rozměry v souladu s ISO,
pevnost.
Informační funkce
Ekologické požadavky
čárový kód na manipulačním obalu,
prezentace výrobku na manipulačním obalu, barevnost...,
trvanlivost na manipulačním obalu.
recyklovatelnost,
opakovatelnost použití.

## Slide 26: Sdružování obalů
Výrobky pro konečnou spotřebu
Výrobky pro
výrobní spotřebu
Uživatelský obal
Krabice, sklenice, plechovky, plastové obaly, sáčky, pytle
Manipulační a přepravní obal
Kartony, přepravky, smršitelné folie
Manipulační a přepravní obal
Kartony, přepravky, barely, sudy, tlakové lahve, přenosky
Paletová jednotka
Přepravní prostředek
Kontejnery
Palety

## Slide 27: Přepravní a manipulační obaly

## Slide 28: Kartónové krabice
Chlopňové
S víkem
Chlopňové s víkem

## Slide 29: Kartónové krabice
Vlivy působící na pevnost kartónových krabic:
Vlhkost, teplota
Způsob provedení spojů
Způsob uložení na palety
Pokles pevnosti o 55 % 18%
Plnění kartónových krabic:

## Slide 30: Přepravky, manipulační, ukládací bedny

## Slide 31: Palety
Podle možností manipulace s paletami
Čtyřcestné – možnost manipulace ze všech čtyř stran
Dvoucestné – možnost manipulace ze dvou stran

## Slide 32: Palety
Podle konstrukce
1. Klasické (prosté, jednoduché) ze dřeva, kovu, recyklovaných plastů, lisovaného papíru, lisovaného dřevního odpadu

## Slide 33: Palety
Podle konstrukce
2. Skříňové s pevnými, snímatelnými nebo skládacími nástavbami pro uložení kusového zboží, polotovarů, dílů, textilu
3. Sloupkové, snímatelé nástavby

## Slide 34: Palety
3. Kontejnerové z kovu, plastů
Podle konstrukce

## Slide 35: Palety
Podle konstrukce
6. Speciální, na sudy, na přepravu speciálních dílů, na nebezpečný odpad….
7. Multibagy

## Slide 36: Europaleta
Mezinárodní dohoda EPP (Evropský paletový pool) o vzájemné výměně Europalet v železniční dopravě
EUR
Rozměr Europaleta
800 x 1200
Základní rozměr ISO 1000 x 1200 mm

## Slide 37: Kontejnery
Přepravní kontejnery
Rozměry velkých kontejnerů ISO
Typ | Rozměry (mm) |  |  | Maximální hmotnost
 | Výška | Šířka | Délka | 
1C | 2 438 | 2 438 | 6 058 | 24 000
1A | 2 438 | 2 438 | 12 192 | 30 480
1B | 2 438 | 2 438 | 9 125 | 25 400
1D | 2 438 | 2 438 | 2 991 | 10 160
Možné kombinace

## Slide 38: Kontejnery

## Slide 39: Fixace obalů
Fixační folie
Fixační pásky
Fixační výplně
Fixační přebaly
Fixační vložky