## Slide 1
Skladování
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Role skladu v logistickém řetězci: Warehouse role in the logistics chain
Skladovací systémy
1.vyrovnávací equalization function
Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě Capacity differences in manufacturing process, transport..
Výroba polotovaru semifinished product manufacturing
Výroba finálního výrobku finished product manufacturing
Výkon 200ks/hod performance 200 parts/hour
Výkon 150ks/hod performance 150parts/hour
VÝROBA production
SPOTŘEBA consumption
ZÁSOBA stock
Čas time
Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce Demand seasonal variation equalization
SPOTŘEBA consumption
VÝROBA production
Čas time
ZÁSOBA stock level

## Slide 3
Vyrovnávání geografických rozporů mezi umístěním center spotřeby a center výroby Geographical differences between consumption and production centers
Výrobní lokalita Production location
Oblast spotřeby Consumption location
Výrobky na cestě Products in transport
Regionální sklad Regional warehouse
Skladovací systémy

## Slide 4
Role skladu v logistickém řetězci: Warehouse role in the logistics chain
2. Kompletační:
Řešení rozporu mezi omezeným sortimentem výrobců a pestrou strukturou požadavků prodejců. Sklad nakupuje hromadné objednávky od výrobců a kompletuje dodávky do dalšího článku logistického řetězce
Differences between limited manufacturers assortment and varied salesman demand. Warehouse purchase great deliveries from producers and pick salesman varied orders
Výrobce Producer
Výrobce Producer
Výrobce Producer
Distribuční sklad Distribution warehouse
Prodejna Shop
Prodejna Shop
Prodejna Shop
Prodejna Shop
Skladovací systémy

## Slide 5
Role skladu v logistickém řetězci: Warehouse role in the logistics chain
3.technologická technological function
Skladování jako součást technologického procesu (homogenizace přírodních surovin s kolísajícím složením, sušení, zraní, kvašení atd.)
Capacity differences in manufacturing process, transport..
Les
Těžba doprava
Skladování homogenizace
Výroba papíru
Katedra podnikové ekonomiky a managementu EF TUL
Skladovací systémy

## Slide 6
Role skladu v logistickém řetězci: Warehouse role in the logistics chain
4. pojistná Safety stock maintenance
Udržování pojistné zásoby pro krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce, poruch ve výrobním procesu, dopravě atd.
Safety stock maintenance for unexpected demands fulfilling, breakdowns in manufacturing process cover, transport..
5. Spekulativní Speculative stock maintenance
Skladování surovin, výrobků ze spekulativních důvodů
Stock maintenance from the speculative reasons.
Skladovací systémy

## Slide 7
Příjem zboží
vykládka
kvalitativní a kvantitativní přejímka
zpracování dokumentace
třídění zboží
uložení na palety, do přepravek
Skladování
doprava z příjmu na skladovací místo
umístění na skladovací místo
Kompletace
doprava ze skladovacího místa do kompletačního prostoru
vlastní kompletace
výstupní kontrola
balení
Expedice
nakládka
zpracování dokumentace
Základní činnosti probíhající ve skladu:
Skladovací systémy

## Slide 8
Hlavní otázky spojené s volbou skladovacího systému: Basic questions connected with warehouse design
Jak velký sklad potřebujeme? Size of the warehouse determination
Jaký typ skladu zvolit? Appropriate type of the warehouse choice
Jaký stupeň automatizace vybrat? The level of warehouse automation determination
Vybudovat vlastní sklad, nebo skladovací kapacity najmout? To build the own warehouse or to rent one?
Použít jeden centrální sklad, nebo skladovací kapacity dislokovat? Number of warehouses determination
Kam sklad umístit? The warehouse location
Faktory, které je třeba brát v úvahu: Factors, which must we taken into consideration
Dostupné pozemky, budovy Available buildings, building site
Použitelné zařízení Available equipment
Dostupné finance a požadavky na rentabilitu kapitálu Available capital and ROI required level
Dostupná pracovní síla Available labour
Předpisy, normy (zdravotní, bezpečnostní, požární) Safety, security, health and fire rules
Dostupnost komunikací (silnice, dráhy, vodní cesty aj.) Communications accessibility
Skladovací systémy

## Slide 9
Suroviny Raw materials
Polotovary Semifinished products
Hotové výrobky Finished goods
Podle skupenství, manipulačních obalů: By state and package
Plyny Gas products
Volně ukládané v podzemních zásobnících, skladovacích nádržích, plynovodech Undergroud storage, storage tanks, gas lines
Stlačené (zkapalněné) v tlakových lahvích, Dewarových nádobách, kontejnerech Compressed or liquified gas storaged in Deware containers, gas cilinders, gase bottles
Kapaliny Liquid materials
Volně skladované ve skladovacích nádržích, produktovodech Storage in storage tanks, gas lines
Plněné do sudů, kontejnerů, lahví z plastů, skla (demižony) Filled in bottles, barrels, balloons
Pevné látky Solid state materials
Sypké látky volně ložené, skladované v silech, plněné do pytlů, bigbagů, kontejnerů Powdery materials loaded in bulk, storage in silo, filled to bags, big bags, containers
Kusové zboží: Individual package goods
Volně ukládané po kusech, uložené v kartonech, přepravkách, bednách, kontejnerech, na paletách Goods bulk warehousing, goods in cardboards, boxes, containers, on pallets
Klasifikace skladovaných položek Classification of the warehousing items
Podle stupně zhodnocení: By value up level
Skladovací systémy

## Slide 10
Skladované položky
Skladovací jednotky
Skladované skupiny zboží
Položky:
špagety 250g
louh sodný p.a. 150g vruty 8mm,
cement 250
šampon Palmolive 150ml
školní sešit
linkovaný…
Skladovací jednotky (manipulační obal nebo manipulační jednotka):
kartony,
přepravky,
palety,
sudy…
Skladované skupiny zboží:
těstoviny,
mražené zeleninové směsi,
nátěrové hmoty,
stavebniny,
papírenské zboží…
Determinují skladovací podmínky
Determinují typ skladu, mechanizační prostředky
Determinují požadavky na kompletaci
Skladovací systémy

## Slide 11
Typy skladů
Nezastřešené skladovací plochy outdoor storage stacking grounds
Samostatné skladovací single storage
  Nádrže tanks
  Sila silos
  Plynojemy gasholders
Podzemní zásobníky undergroud gasholders
Skladovací kapacita produktovodních sítí storage capacity of gas lines
Sklady v budovách warehousing in buildings
  s podlažním skladováním mezzanine floor storage
  regálové sklady rack warehouses
Regálové sklady: Rack warehouses
Policové Standard shelving, Fachbodenregale
Policové patrové Standard shelving with mezzanine floors, Fachbodenregale in Etagenbauweise
Paletové regály Pallet racks, Standard-Palletenregale
Vjezdové, průjezdové regály Drive-in racks Einfahrregale
Mobilní regály Mobile palllet racks, Verfahrbare Palletenregale
Spádové gravitační regály Live storage racks, Durchaufregale
Krabicové regály Miniload systems, Kleinteilelager
Stromečkové regály Kragarmregale
Páternosterové regály Vertical carusel racks
Horizontální karuselové regály Horizontal carousel racks
Skladovací systémy

## Slide 12
Nezastřešené skladovací plochy outdoor storage stacking grounds
Zabezpečené zpevněné plochy s příslušnou mechanizací (zakladače, portálové nebo mobilní jeřáby, mechanizační vozíky, dopravníky…)
Způsob uložení: Použití:
Sypané hromady Sypké suroviny, stavebniny
Ukládání v manipulačních obalech Sklady kontejnerů
v řadách stohované v blocích stohované
v řadách nestohované v blocích nestohované
Typy skladů

## Slide 13
Podzemní zásobníky undergroud gasholders
Zásobníky:
V porézním a puklinovém prostředí
Vytěžená ložiska plynu, nafty, zvodněné geologické vrstvy
V neporézním prostředí
Solné kaverny, důlní prostory, kaverny po podzemních jaderných výbuších
Použití:
Skladování velkých množství zemního plynu pro krytí sezónních spotřebitelských špiček
Kapacity:
Stovky milionů m3 plynu
(ČR:Lobodice 110, Tvrdonice 430, Štramberk 420, D.Dunajovice 700)
Technologické vybavení:
Vtláčecí a odběrové sondy, odvodňovací sondy, kompresory, zařízení pro sušení, filtraci a ohřev plynu, tlakovou regulaci a měření
Technologie, měření
odběrové a vtláčecí sondy
Uzavřený systém vytěžených chodeb
Odvodnění
Zátky
Zásobník Háje u Příbrami ve vytěženém dole
Typy skladů

## Slide 14
Policové regály (Standard shelving, Fachbodenregale)
Základní rozměry
Výška max 2m Hloubka 0,4-0,8m Šířka uliček 0,8m při ruční manipulaci
Výhody
Přímý přístup k položkám Bezporuchový provoz Jednoduchá evidence Dobrá kontrola Průměrné pořizovací náklady
Nevýhody
Vysoká náklady na mzdy Obtížnější ruční manipulace Vysoké požadavky na skladovací plochy při manuální obsluze Omezené možnosti mechanizace a automatizace Obtížnější uplatnění FIFO
Použití
Pro skladování různých skupin se širokým sortimentem výrobků v malých až středních množstvích různé velikosti a tvaru s nižší obrátkovostí
Typy skladů

## Slide 15
Policové patrové (Standard shelving with mezzanine floors, Fachbodenregale in Etagenbauweise)
Základní rozměry
Výška pater 2m
2-3 patra
Dtto jako policové Vyšší využití plochy a prostor než u policových
Výhody
Použití
Pro skladování různých skupin se širokým sortimentem výrobků v malých až středních množstvích různé velikosti a tvaru s nižší obrátkovostí
Nevýhody
Vysoká náklady na mzdy Obtížnější ruční manipulace Vysoké požadavky na skladovací plochy při manuální obsluze Omezené možnosti mechanizace a automatizace Obtížnější uplatnění FIFO
Typy skladů

## Slide 16
Paletové regály (Pallet racks, Standard-Palletenregale)
Výška
7 – 45 m
Hloubka podle velikosti palet
cca 1m
Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku
Základní rozměry
Přímý přístup k položkám
Dobré využití ploch i prostor skladu
Možnost automatizace
Vyšší produktivita práce než u policových schopnost měnit sortiment skladovaného zboží
Uplatnění FIFO
Dobré podmínky pro kompletace
Vysoká obrátkovost podle použité mechanizace
Výhody
Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků
Nutnost předem ukládat zboží na palety
Vyšší pořizovací náklady
Nevýhody
Pro skladování jedné skupiny výrobků ve velkých množstvích
Použití
Typy skladů

## Slide 17
Vjezdové, průjezdové regály (Drive-in racks Einfahrregale)
Vysoké využití ploch i prostor
Pokud je regál plně průjezdný, lze uplatnit FIFO
Nízké pořizovací náklady
Výhody
Nízká obrátkovost
Nemožnost přímého přístupu k jednotlivým paletám
U vjezdových regálů jen systém LIFO
Nutnost jednotných rozměrů palet a dodržení maximální výšky uloženého zboží na paletě
Nevýhody
Pro skladování jen omezeného sortimentu výrobků ve velkých množstvích různé velikosti s nižší obrátkovostí, pro zboží, které nesnese tlak.
Pro vysoké využití prostor vhodné pro mrazírenské sklady !
Výška max
na 8 palet nad sebou
Základní rozměry
Použití
Typy skladů

## Slide 18
Spádové gravitační regály Live storage racks, Durchaufregale
Základní rozměry
Použití
Výhody
Nevýhody
Sklon cca 5-80
Pro skladování velkého množství jedné skupiny o nevelkém sortimentu.
Výhodné také pro příruční krabicové regály pro kompletace !
Vysoké využití ploch a prostor
Možnost automatizace
Lze uplatnit FIFO
Obtížnější kompletace zboží na paletách
Možnost poruch válečkových tratí
Vysoké pořizovací náklady
Typy skladů

## Slide 19
Základní rozměry
Použití
Výhody
Nevýhody
Vysoké využití ploch a prostor
Možnost omezení přístupu ke skladovanému zboží (bezpečnostní požadavky)
Přímý přístup ke zboží
Lze uplatnit FIFO
Nízká obrátkovost
Špatné podmínky pro kompletace
Omezené možnosti automatizace
Mobilní regály (Mobile palllet racks, Verfahrbare Palletenregale)
Výška nižší než u paletových, cca do 10m
Pro malá až střední množství jedné skupiny
výrobků s nevelkým sortimentem.
Vynikající systém pro skladování knih, písemností!
Typy skladů

## Slide 20
Krabicové regály (Miniload systems, Kleinteilelager)
Základní rozměry
Použití
Výhody
Nevýhody
Výška
7 – 30 m
Hloubka podle velikosti krabic
Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku
Pestrý sortiment drobných dílů
Elektronika, autodíly, boty, knihy …
Přímý přístup k položkám
Dobré využití ploch i prostor skladu
Možnost automatizace
Vyšší produktivita práce než u 1.
Schopnost měnit sortiment skladovaného zboží
Uplatnění FIFO
Dobré podmínky pro kompletace
Vysoká obrátkovost podle použité mechanizace, vysoký výkon !
Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků
Nutnost předem ukládat zboží do přepravek, krabic
Vyšší pořizovací náklady
Typy skladů

## Slide 21
Stromečkové regály (Cantilever, Kragarmregale)
Základní rozměry
Použití
Výhody
Nevýhody
Podle rozměrů skladovaných položek
Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku
Snadná přehlednost a dostupnost položek
Dobré využití prostoru
Pro skladování dlouhých předmětů, rour, profilů z různých materiálů, podlouhlých dílů (nárazníky, listová pera..), řeziva, ale i rolí papíru, kabelů na cívkách atd.
Specializované konstrukce pro jednoúčelové použití
Potřeba speciálních palet nebo přípravků pro manipulaci
Typy skladů

## Slide 22
Páternosterové regály (Vertical carusel racks)
Použití
Výhody
Nevýhody
Vysoké využití ploch i prostor
Možnost automatizace
Vysoký stupeň ochrany zboží
Lze uplatnit FIFO
Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu
Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích
Kompletace je pomalá
Velmi vysoké pořizovací náklady
Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů.
Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, spisové materiály, projektovou dokumentaci, ale také pro parkování aut !
Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.
Typy skladů

## Slide 23
Páternosterové regály horizontální (Horizontal carusel racks)
Použití
Výhody
Nevýhody
Vysoké využití ploch i prostor
Možnost automatizace
Vysoký stupeň ochrany zboží
Lze uplatnit FIFO
Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu
Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích
Vhodné pro kompletaci
Velmi vysoké pořizovací náklady
Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů.
Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, boty, konfekce …
Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.
Typy skladů

## Slide 24
Navrhování skladovacích systémů
Cíl: Uspokojování požadavků na obsluhu. Obslužný systém!
FRONTA POŽADAVKŮ
OBSLUŽNÁ MÍSTA
…
VSTUPNÍ PROUD
POŽADAVKŮ
…
náhodné vstupy
…
…
VÝSTUPNÍ PROUD
…
…
…
N ∞
N konečné disciplína fronty
vedle sebe S = 1
S > 1
náhodné trvání obsluhy

## Slide 25
Rozdělení pravděpodobností vstupů a trvání obsluhy
1. Rozdělení pravděpodobností vstupů
Jak formulovat?
t  exponenciální rozdělení
průměr
f     e

 1
t

t - čas mezi 2 následujícími požadavky
t
t
intenzita vstupu požadavků
2. Rozdělení pravděpodobností trvání obsluhy
µ intenzita obsluhy
t'  exponenciální rozdělení
f   µ  eµ
t'
t'
t' trvání obsluhy
µ
 1
t'
průměr
Navrhování skladovacích systémů

## Slide 26
Značení modelů hromadné obsluhy Kendall-Lee - 6 znaků
1. Pravděpodobnostní rozdělení vstupů - např. M-exponenciální, D-deterministické, Eq-Erlangovo aj.
4. Disciplína fronty - FIFO, LIFO, SIRO (náhodně) aj.
5. Maximální počet požadavků na obsluhu ve frontě - ∞ nebo N
2. Pravděpodobnostní rozdělení obsluhy - např. M-exponenciální, D-deterministické, Eq-Erlangovo aj.
3. Počet obslužných míst vedle sebe - 1 nebo S
6. Omezení zdroje požadavků - ∞ nebo m
např. M/M/S/FIFO/N/∞
Navrhování skladovacích systémů

## Slide 27
Nestacionární a stacionární stav obslužného systému
Jaká je pravděpodobnost Pn(T) toho, že v okamžiku T bude v systému n prvků?
n>0
n=0
0
T
p T 
T
n1
   p0 T    p1 T 
T      pn T    pn1 T 
pn T     p
Pravděpodobnosti jsou závislé na čase – jde o nestacionární stav systému!
Nechť T  ∞ a intenzita provozu ρ=λ/μ < 1
T
pn T   0
Pravděpodobnosti jsou nezávislé na čase a dosahují maximální hodnoty – jde o stacionární stav systému!
Navrhování skladovacích systémů

## Slide 28
Obslužný systém s 1 obslužným místem - charakteristiky
M / M / 1 / FIFO / N / ∞
M / M / 1 / FIFO / ∞ / ∞
pn   n  p
0
pn   n  p
0
p0  1 
1  N 1
p0  1 
Průměrný počet prvků v systému
Průměrná délka fronty
Průměrný čas setrvání prvků v systému
Průměrný čas setrvání prvků ve frontě
n=0
N
n  n  pn
n  
1 
n f  n 1 p0

s
T  n

s
T  n

f
T
 n f

f
T
 n f
n   2
1 
f
Pravděpodobnosti pn, že v systému bude n prvků jako funkce p0
Navrhování skladovacích systémů

## Slide 29
Obslužný systém s více obslužnými místy
M / M / S / FIFO / N / ∞
M / M / S / FIFO / ∞ / ∞
Průměrný počet prvků v systému
Průměrná délka fronty
n=0
N
n  n  pn
Průměrný čas setrvání prvků v systému
Průměrný čas setrvání prvků ve frontě

s
T  n

s
T  n

f
T
 n f

f
T
 n f
n  nf + ρ
Navrhování skladovacích systémů