## Slide 1
Základní přehled efektorů
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Efektory
Efektor je koncový člen průmyslového robotu (/manipulátoru), který slouží ke komunikaci PR (/manipulátoru) s okolím.
Efektor je výkonným orgánem, který svými vlastnostmi a konstrukcí odpovídá způsobu nasazení.
Podle aplikačního nasazení lze efektory rozdělit na:
Úchopné hlavice (chapadla, …)
Technologické hlavice (stříkací pistole, ...)
Kontrolní hlavice (měřicí zařízení, …)
Speciální hlavice (chirurgické nástroje, …)
Rozhraní pro připojení efektoru k robotu je běžně tvořeno přírubou, přičemž efektor zajišťuje většinou nepohyblivost uchopeného objektu, popř. nástroje vůči lokálnímu souřadnému systému s počátkem v ose příruby robotu.
Kombinované hlavice
(montážní hlavice, …)

## Slide 3
Rozhraní pro připojení efektoru
Běžně je rozhraní pro připojení efektoru tvořeno přírubou robotu, přičemž efektor zajišťuje tuhé fixování, tj. nepohyblivost uchopeného objektu, popř. nástroje vůči lokálnímu souřadnému systému, který má podle obrázku počátek v ose příruby robotu.
Souřadní systém vztažený na přírubu robotu
Lokální souřadný systém efektoru
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 4
Systém modulární koncepce efektorů
Legenda:
1 ISO příruba PR
2 rotační jednotka
3 mezipříruba
4 senzor kolize a přetížení
5 mezipříruba
6 výměnný systém - pevná část
7 výměnný systém - výměnná část
8 příruba pro chapadlo
9 kompenzátor polohy
10 chapadlo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zdroj: http://www.schunk.com
Skutečné vybavení přídavnými moduly je podřízeno požadavkům dané aplikace. Nejširší stupeň vybavení vyžadují montážní aplikace.

## Slide 5
Výběr a konstrukce efektorů
Výběr efektoru (konstrukce) je důležitá činnost, která přímo ovlivňuje možnosti využití manipulátorů nebo robotů.
Základní požadavky:
Minimální hmotnost - spolu s hmotností objektu nebo nástroje podmiňují požadovanou nosnost robotu nebo manipulátoru.
Rozměry a prostorové uspořádání - ovlivňují manipulační možnosti robotu, zejména ve stísněných podmínkách, a mají vliv na silové zatěžování výstupního členu robotu.
Provozní bezpečnost - musí být zajištěna nejen v běžných provozních režimech, ale i v nouzových a havarijních situacích a vždy musí být řešena s ohledem na vyloučení poškození zařízení a bezpečnost osob v okolí robotizovaného technologického pracoviště.
Provozní spolehlivost - bezprostředně ovlivňuje celkovou spolehlivost automatizovaného pracoviště.

## Slide 6
Technologické efektory pro průmyslové roboty
Zdroj: www.sjf.tuke.sk Transfer inovácií 12/2008
tavné elektrické svařování:
- obloukové svařování
- odporové svařování bodové
obrábění a dělení
montážní práce:
- prostá montáž (sestavování součástek)
- lepením
- spojování obsluhou příslušných automatů (hřebíkovače, sponkovače, …)
povrchové úpravy (stříkání ochranných a nátěrových hmot, …)

## Slide 7
Technologické efektory pro průmyslové roboty
Kromě samotných technologických hlavic je robotizace technologických procesů spojena s řadou periferních zařízení, jako jsou:
výkonové agregáty,
podavače materiálu (např. drátu),
energetické řetězce pro vedení a přívod energií,
balancéry pro kompenzaci polohy energetických řetězců, procesních médií a dat,
polohovací přípravky atd.,
které se bezprostředně podílejí na výsledném charakteru a provedení dané technologické operace.
Důležitým prvkem pak jsou také typy a úroveň použitých senzorů, včetně řídicího systému, softwarového vybavení a realizace zpětných vazeb, které mohou být jak na interní tak externí úrovni a s výhodou je lze kombinovat.

## Slide 8
Svařování technologickými efektory PR
Většinou dodáváno jako svařovací komplety - průmyslový robot se svařovací hlavicí a dalšími zařízeními potřebnými pro svařovací operace (podavače drátu, chladící zařízení, transformátory atp).
Speciální požadavky na pohyb efektoru - při programování svařovací dráhy je důležité dodržet stálou orientaci nástroje vůči svařovaným součástem pod předepsaným úhlem.
Způsoby svařování:
- obloukové
- bodové
- švové
- plasmové
- laserové
Zdroj: www.kuka.com

## Slide 9
Obloukové svařování technologickými efektory PR
Zdroj: www.rpkovo.cz/roboticke-svarovani/
Zdroj: www.kuka.com
Obecně je během svařovacího procesu elektrickým obloukem nutné zajistit automatickou regulaci nastavené optimální délky oblouku.

## Slide 10
Obloukové svařování technologickými efektory PR - hořáky
MIG
TIG
(WIG)
MIG = Metal Inert Gas = svařování kovů v inertním plynu (tavicí se elektroda)
TIG = Tungsten Inert Gas = svařování wolframovou (netavící se) elektrodou v atmosféře inertního plynu

## Slide 11
Bodové svařování technologickými efektory PR
Zdroj: www.blumenbecker.com
Jedná se o odporové svařování, kde zdrojem potřebného tepla je přechodový odpor v místě styku dvou materiálů
Zdroj: www.technickytydenik.cz

## Slide 12
Bodové svařování technologickými efektory PR – kleště
Zdroj: www.prospot.cz
Hlavními částmi jsou bodovací kleště sloužící jako dvě elektrody, které většinou tvoří i upínací čelisti a spolu se svařovaným materiálem charakterizují celkový odbor svařovací sestavy. Přítlak pneumatický nebo servopohonem.

## Slide 13
Švové svařování technologickými efektory PR
Svařování se švovým svarem patří mezi metody odporového svařování. Tato metoda se používá všude tam, kde jsou při zpracování plechů nutné průběžné, těsné svarové švy.
Zdroj: www.kuka.com

## Slide 14
Švové svařování technologickými efektory PR
Při plazmovém svařování se tvoří světelný oblouk mezi wolframovou elektrodou a materiálem. Světelný oblouk je zde – na rozdíl od svařování TIG – svázán vodou chlazenou tryskou. Mezi elektrodu a trysku je přiváděn plazmový plyn, většinou argon. Ten chrání taveninu před oxidací a stabilizuje světelný oblouk.
Zdroj: www.kuka.com

## Slide 15
Laserové svařování technologickými efektory PR
Zdroj: servo-robot.com
Laserový paprsek se zaměřuje na svařovaný spoj a taví kov.
Proces je vysoce přesný a umožňuje svařovat různé materiály v různých tloušťkách .
Produkuje svary vysoké kvality s malou tepelně ovlivněnou zónou.
Je vhodné využít zpětnovazebné řízení odvozené od kontroly kvality svaru v reálném čase.

## Slide 16
Obrábění technologickými efektory PR
Příklady obráběcích operací:
- vrtání otvorů do složitých
tvarových součástí
- frézování tvarových ploch
- soustružení (koncový efektor
zastává vřeteno se sklíčidlem)
Dva přístupy:
  Robot nese nástroj
  Robot nese obrobek
Průmyslové roboty nedisponují takovou tuhostí jako specializované obráběcí stroje a proto je jejich využití v této oblasti omezené.
Zdroj: www.kuka.com
Vhodné pro obrábění rozměrných dílů jako například obrábění křídel letadel nebo vyřezávání dveřních a okenních otvorů v Al skříních kolejových vozidel.

## Slide 17
Obrábění technologickými efektory PR
Zdroje: www.mmsonline.com
www.solidCAM.com
www.abb.com

## Slide 18: Robotické obráběcí centrum
Obrábění technologickými efektory PR
Zdroj: www.kuka.com

## Slide 19
Montážní práce - lepení
Zdroj: www.blumenbecker.com
Zdroj: www.mmspektrum.com
Pomalejší procesy nanášení lepidla a aplikace, které vyžadují vysokou přizpůsobivost polohy aplikátoru, se často provádějí ručně. Procesy ručního lepení jsou však často spojeny s vysokými náklady na lepidlo, protože se potřebná dávka provádí od oka. Dalším problémem může být ztráta kvality v důsledku nedostatečného množství lepidla.
Lepicí systém se skládá z tavicí nebo dávkovací jednotky, hadice a nanášecí hlavy.
Základní způsoby:
Stacionární aplikační hlava, robot manipuluje s objektem
Aplikační hlava je umístěna na robotu, objekt má pevnou polohu

## Slide 20
Povrchové úpravy technologickými efektory PR
V oblasti povrchových úprav se průmyslových robotů využívá zejména při lakování například v automobilovém průmyslu.
Zdroj: www.fanuc.eu
Zdroj: http://automotolife.cz

## Slide 21
Povrchové úpravy technologickými efektory PR
Vzhledem k rozvoji nových technologií lze v souvislosti s rostoucím tlakem na kvalitu a efektivitu procesu např. razantním snížením spotřeby barev a zmetkovitosti předpokládat prudký nárůst robotického lakování v kombinaci s vyspělými lakovacími technologickými hlavicemi.
Na rozdíl od klasických robotů musí lakovací robot disponovat schopností práce ve výbušném prostředí a řídicí systém obsahovat funkce pro řízení lakovacího procesu v reálném čase.
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 22
Kontrolní operace - inspekce
V dnešní době je kladen velký důraz na přesnost a kvalitu dílčích výsledků i výstupních výsledků kompletních procesů jakéhokoli druhu výroby.
Kontrolní hlavice jsou vybaveny senzorikou k identifikaci jakostních parametrů výrobků, resp. měřícím zařízením.
Velmi často je používáno 2D kamer, 3D scannerů a kamer.
Kamery často kombinovány s obráběcími anebo manipulačními hlavicemi.
Ale také například automatické měřicí stanice vybavené 3D skanovacím vibrometrem RoboVib® Structural Test Station.
Zdroj: www.polytec.com

## Slide 23
Kontrolní operace - inspekce
Zdroj: servo-robot.com
i-FACT MICRO: kontrola obloukového svařování
LAS-SCAN/MICRO: kontrola laserového svařování
i-CUBE-T: univerzální kontrolní systém pro svařování, řezání, manipulaci, inspekci
LPCS: kontrola laserového svařování v reálném čase

## Slide 24
Kontrolní operace - inspekce
Zdroje: quality-engineering.industrie.de; https://pvp-snk.ru
Ukázky odměřování technologickým efektorem

## Slide 25
Kontrolní operace - inspekce
Zdroj: https://new.abb.com (ABB – 3DQI)
Škálovatelná buňka kontroly kvality urychluje výrobu pro automobilový, letecký, těžký strojírenský a stavební sektor, zvyšuje kvalitu, produktivitu a snižuje množství odpadu.
Klíčové vlastnosti:
Rychlost
Modularita
Vysoká přesnost detekce vad (pod 100 μm)

## Slide 26
Kontrolní operace - inspekce
Zdroj: www.azorobotics.com
Ukázka odměřování technologickým efektorem

## Slide 27
Kontrolní operace - inspekce
Zdroj: www.compositesworld.com
Ukázka ultrazvukové inspekce

## Slide 28
Kontrolní operace - inspekce
Zdroj: https://topmetrology.ro
Rentgenový difraktometr určený pro nedestruktivní analýzu zbytkového napětí. Zbytkové napětí může být vyvoláno obráběním, broušením, válcováním, hlubokým tažením, svařováním, tepelným kalením, brokováním, … .

## Slide 29
Kombinované hlavice
Kombinované hlavice většinou plní základní funkci úchopné hlavice ve smyslu uchopení, avšak mohou být doplněny přídavným technologickým zařízením, které působí na objekt ve smyslu prováděné technologické operace.
Například hlavice aplikované u plastikářských lisů:
základem je podtlaková úchopná hlavice, která vyjímá výlisek z formy a provádí manipulaci a je doplněna frézovací jednotkou, jež zajišťuje technologickou operaci odstranění vtoku.
Širokou škálu kombinovaných technologických hlavic představují montážní hlavice, které často zahrnují jednak úchopnou hlavici, jednak nástroj (např. šroubovací jednotku) k realizaci montážní operace.

## Slide 30
Kombinované hlavice
Montážní hlavice tzv. frontendů ve ŠKODA Auto Kvasiny
Zdroj: vlastní foto

## Slide 31
Kombinované hlavice
Kombinovaná hlavice pro značení a čtení textu/kódů pomocí integrované kamery
Další možností kombinované hlavice je spojení obráběcí hlavice s kontrolní hlavicí.
Zdroj: https://pryortechnology.it

## Slide 32
Speciální hlavice
Svým účelem nelze zařadit do výše uvedených skupin.
Řadí se sem např. hlavice pro aplikace v lékařství (chirurgické nástroje, kamery, manipulační členy atd.).
Zdroj: https://www.intuitive.com
Robot chirurg Da Vinci a koncové efektory pro manipulaci, dělení a snímání obrazu

## Slide 33
Speciální hlavice
Úchopná hlavice napodobující lidskou ruku s taktilními prvky.
Zdroj: https://robotiq.com
Úchopná hlavice napodobující lidskou ruku s taktilními prvky.
Zdroj: www.syntouch.nl