## Slide 1
Elektrické pohony – převody a řízení
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Elektrický pohon
Definice dle ČSN 345170: Elektrický pohon je zařízení pro elektromechanickou přeměnu energie (včetně řízení této přeměny), které slouží k tomu, aby předepsaným způsobem uvedlo poháněný pracovní mechanizmus nebo zpracovávanou látku do požadovaného stavu.
Elektrický pohon je označení pro soubor všech technických prostředků zajišťujících pohon strojního mechanismu za pomocí elektrické energie, zpravidla za pomocí elektromotoru, který tvoří ústřední část elektropohonu.

## Slide 3
Elektrický pohon – obecné blokové schéma
Napájení
Spínací zařízení
Polovodičový měnič
Elektrický motor
Mechanický měnič
Pracovní mechanizmus
Řídicí část
Signalizace
Havarijní ochrany
Obsluha
Nadřazený řídicí systém

## Slide 4
Elektrický pohon – rozdělení
Podle druhu pohybu:
Točivý
Netočivý (lineární, …)
Podle druhu aplikovaného elektromotoru:
Stejnosměrný
Střídavý
Krokový
Podle druhu řízení:
Ovládaný pohon
Regulovaný pohon (zpětnovazební)

## Slide 5
Základní provozní pojmy
Spuštění pohonu: činnost vedoucí k rozběhu pohonu
Rozběh pohonu: přechod pohonu z klidu na nastavenou rychlost
Záběh: začátek rozběhu pohonu
Doba rozběhu: čas mezi klidovým stavem a dosažením stanovené rychlosti
Míra rozběhu: kvalifikuje obtížnost rozběhu (lehký, normální, těžký)
Zastavení pohonu: přechod pohonu z pracovní rychlosti do klidu
Doběh pohonu: zastavení pohonu bez brždění motorem
Brždění pohonu: činnost potřebná pro zastavení pohonu (elektrické – motorem, mechanické – brzdou)
Pracovní stavy
Pohánění: tok mechanické energie od motoru k pracovnímu mechanizmu
Brždění: tok mechanické energie od pracovního mechanizmu k motoru (motor pracuje v brzdném nebo generátorickém režimu).

## Slide 6
Druhy zatížení motorů
Druh zatížení neboli způsob provozu elektromotorů je označován velkým písmenem S doplněným příslušným číslem 1 až 10. Nejběžnější jsou:
S1 (trvalý chod): konstantní zatížení, díky kterému je dosaženo konstantní a stálé teploty motoru.
S2 (krátkodobý chod): konstantní zatížení po dobu kratší než je nezbytně nutná k dosažení konstantní ustálené teploty motoru. Následně dojde k odpojení motoru (např. ΔTc=60 min => S2 60 min).
S3 (přerušovaný chod): střídání konstantního zatížení a času odpojení přičemž při zatížení nedojde k ustálení teploty motoru.
Zdroj: https://crushtymks.com

## Slide 7
Převodové mechanizmy
Otáčky motorů (asynchronních, synchronních) bývají v rozsahu 750 – 3000 min-1.
Požadujeme-li od pohonu otáčky jiné, aplikuje se mezi motor a pracovní mechanizmus převod.
Motor
Pracovní mechanizmus
MM, nm
MPM, nPM
Převod
i = nPM / nM

## Slide 8
Převodové mechanizmy
Pracovní a ekonomické údaje různých druhů převodů s konstantním převodovým poměrem.
zdroj: https://fei1.vsb.cz

## Slide 9
Typy převodovek - čelní
Čelní převodovky patří mezi základní typy převodovek pro spojení především s asynchronními motory. Mezi velké přednosti těchto reduktorů patří nízká osová výška a vysoká účinnost. Čelní převodovky lze spojit i s jinými elektromotory, jako například se servomotory či krokovými motory.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Zdroj: https://opis.cz
Příklad - Transtecno

## Slide 10
Typy převodovek - ploché
Ploché převodovky jsou využívané reduktory především díky vysoké účinnosti a paralelnímu uspořádání. Často se aplikuje šikmé ozubení, což snižuje hlučnost a zvyšuje momentový přenos. Ploché převodovky lze připojit k jakémukoliv elektromotoru.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Příklad - Transtecno

## Slide 11
Typy převodovek - kuželočelní
Kuželočení převodovky jsou velmi variabilním a modulárním řešením úhlového převodu. Mezi velkou výhodu kuželočelních převodovek patří vysoká účinnost, což je důvodem, proč kuželové převodovky nahrazují šnekové převodovky (obecným problémem u šnekových převodovek je nízká účinnost). Vysoká účinnost a životnost zaručuje rychlou ekonomickou návratnost díky ušetřené energii.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Zdroj: https://denversteamcleaning.com
Příklad - Transtecno

## Slide 12
Typy převodovek - kuželové
Kuželové převodovky patří mezi základní typy úhlových převodovek, které se používají pro redukci otáček nebo pro rozvod rotačního pohybu. Modely zahrnují jak rozvodové kuželové převodovky, tak velmi přesné kuželové spirálové převodovky pro polohování.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Příklad – Apex Dynamics
Příklad – Transtecno

## Slide 13
Typy převodovek - šnekové
Úhlové šnekové převodovky patří mezi nejlevnější a nejpoužívanější reduktory pro aplikace, kde není vyžadována velká přesnost. Jsou tiché a dosahují vysokých převodových poměrů. Šnekové převodovky lze modifikovat pro připojení pro asynchronní, stejnosměrné i krokové motory. Ve vyšších převodových stupních je šneková převodovka samosvorná, čehož se v mnoha aplikacích často využívá. Mezi typické aplikace šnekových převodovek patří dopravníky všech typů.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Příklad – Transtecno
Zdroj: https://cs.hzpt.com

## Slide 14
Typy převodovek - cykloidní
Cykloidní převodovky se využívají především pro aplikace, kde je vyžadováno přesné a rychlé polohování při vysokém zatížení. Cykloidní převodovky se vyznačují vysokou torzní tuhostí, přesností, účinností při kompaktních rozměrech. Cykloidní převodovky dovolují vysoké krátkodobé zatížení, které může dosáhnout až pětinásobek jmenovitého krouticího momentu. Mezi typické aplikace patří robotika, manipulátory, rotační stoly a obráběcí stroje.
Příklad – kompaktní provedení
Zdroj: https://www.raveo.cz
Video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ec2eJdQ0KOM

## Slide 15
Typy převodovek - planetové
Planetové převodovky patří mezi nejpoužívanější převodovky pro servomotory či krokové motory. Vzhledem k nízkým cenám jsou stále více nasazovány k asynchronním či stejnosměrným motorům. Hlavními výhodami planetových převodovek jsou malé rozměry, vysoká přesnost a účinnost.
Příklad – Dynamics
Zdroj: https://www.raveo.cz
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ARd-Om2VyiE
Zdroj: https://wikipedia.org

## Slide 16
Typy převodovek - harmonické
Harmonické převodovky dosahují nejnižších vůlí v řádech úhlových sekund, vynikají přesností převodu, vysokou torzní tuhostí a únosností, vysokou účinností. Konstrukce harmonické převodovky je jednoduchá, ale velmi účinná.
Příklad – Ovalo
Zdroj: https://www.raveo.cz
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RPS4RrGjAaM
Zdroj: www.velofiala.cz
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 17
Řízení pohonů
Řízení elektromotorů je komplexní oblast s mnoha variantami a nuancemi. Základní principy a metody řízení se liší v závislosti na typu motoru a požadovaných vlastnostech.
V závislosti na tom, zda se zpětně sleduje výsledný pohyb (otáčení) motoru a využívá se k doladění řízení, se regulace motorů rozděluje na:
Řízení v otevřené smyčce - pouze pro nenáročnou regulaci motorů, protože se nevyužívá zpětné vazby, která hlídá výsledný běh elektromotoru a informuje o tom, zda je motor ve skluzu nebo zablokován, či zda se otáčí požadovanou rychlostí. Dá se říct, že řízení probíhá "naslepo".
Řízení v uzavřené smyčce - průběh regulace motoru je monitorován, lze řídit rychlost otáčení, rozběh i doběh motoru apod.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 18
Řízení pohonů
DC motory: se řídí řídicími jednotkami skrz regulaci napětí a proudu motoru. Regulace napětí ovlivňuje otáčky motoru a regulace proudu ovlivňuje točivý moment. Řízení DC motorů umožňuje dosahovat širokého rozsahu otáček a točivého momentu.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Asynchronní motory: k řízení (regulace rychlosti, rotační síly nebo točivého momentu) se využívají frekvenční měniče.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 19
Řízení pohonů
Krokové motory: řídí se driverem pomocí sekvencí pulzů, které určují úhel a směr otáčení motoru.
Servomotory: řídí se pomocí zpětné vazby z polohového snímače. Řízení servomotorů se obvykle provádí pomocí servozesilovačů a regulátorů.
Zdroj: https://www.raveo.cz
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 20
Řízení pohonů
Řízení pohonů, ať už asynchronních, DC, BLDC motorů, nebo jiných typů, se zaměřuje na dosažení požadovaných vlastností v široké škále aplikací. Kromě základních požadavků, jako je regulace rychlosti, točivého momentu a přesnosti polohování, řídicí systémy nabízí širokou škálu funkcí, které rozšiřují možnosti a zajišťují bezproblémový a bezpečný provoz.
Rozšířené funkce řízení:
Rampy rozběhu a doběhu: Plynulé zrychlování a zpomalování motoru minimalizuje rázy a vibrace, čímž chrání mechanické komponenty a zajišťuje plynulý chod. Typické rampy mají tvar S a jejich parametry (čas a zrychlení/zpomalení) se nastavují v závislosti na aplikaci.
Brzdění: Řízení brzdění motoru umožňuje rychlé a kontrolované zastavení v požadované poloze. Lze využít různé metody brzdění, jako je dynamické brzdění motorem, rekuperativní brzdění nebo použití externí brzdy.
Sledování a ochrana: Moderní řídicí systémy monitorují klíčové parametry motoru, jako je teplota, proud a napětí, a v případě překročení nastavených mezí aktivují ochranné funkce. To chrání motor před poškozením a zajišťuje jeho spolehlivý provoz.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 21
Řízení pohonů
Bezpečnostní funkce: Řídicí systémy zahrnují bezpečnostní funkce, jako je nouzové zastavení, blokování polohy a omezení točivého momentu, které minimalizují riziko úrazů a chrání osoby i majetek v okolí stroje.
Komunikační rozhraní: Řídicí systémy obvykle disponují komunikačními rozhraními, jako je RS-232, CAN bus, nebo EtherCAT, které umožňují integraci do nadřazených řídicích systémů a monitorování provozu z dálky.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 22
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Vypnutí
brzda aktivována
STO – Safety Torque Off
Bezpečnostní funkce STO umožňuje vyřadit výstup pohonu, takže pohon nemůže generovat točivý moment na hřídel motoru.
SBC – Safe Brake Control
Bezpečnostní výstupní signál pro vypnutí napájení externí brzdy.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 23
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Zastavení
SS1 – Safe Stop 1
Automatické snižování výstupní frekvence po nastavené rampě
následované vyřazením pohonu.
SS2 – Safe Stop 2
Automatické snižování výstupní frekvence po nastavené rampě
následované monitorováním stavu.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 24
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Zastavení
SOS – Safe Operating Stop
Motor je elektricky udržován ve své pozici.
SLS – Safely Limited Speed
Udržování redukované rychlosti pohonu pod danou hodnotou.
Omezení pohybu
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 25
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Omezení pohybu
SSR – Safe Speed Range
Udržování redukované rychlosti pohonu v daném rozmezí.
SDI – Safety Direction
Kontrola směru otáček pohonu.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 26
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Omezení pohybu
SLA – Safely Limited Acceleration
Udržování maximálního zrychlení pohonu.
SAR – Safely Acceleration Range
Udržování zrychlení pohonu v daném rozmezí.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 27
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Dohled
SSM – Safe Speed Monitor
Omezení maximální rychlosti.
SCA – Safe Cam
Řízení ve specifikovaném intervalu (rozsahu).
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 28
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Dohled
SLT – Safely Limited Torque
Omezení maximálního kroutícího momentu pohonu.
SMT – Safe Motor Temperature
Kontrola maximální teploty motoru.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 29
Řízení pohonů – bezpečnostní funkce (dle EN 61800-5-2)
Polohování
SLP – Safely Limited Position
Kontrola limitního přírůstku/poklesu na daném rozmezí.
SLI – Safely Limited Increment
Kontrola limitního přírůstku/poklesu v krokovém režimu.
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.

## Slide 30
Příklad bezpečnostní řídicí jednotky měniče – SINAMICS G120
bezpečnostní LED indikátory stavu
bezpečnostní digitální vstupy
Notes: Základem fungování je vlna deformace, která prochází pružným komponentem a přenáší točivý moment z hnacího hřídele na hnaný hřídel.