## Slide 1
Efektory – úchopné hlavice
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Úchopné hlavice
Nejčastějšími úlohami PR a manipulátorů v průmyslové praxi jsou úlohy manipulační, tedy objekt manipulace je potřeba nejdříve uchopit. Úchopné hlavice jsou tedy nejčastějšími mezi efektory.
Při držení objektu v úchopné hlavici jsou v rovnováze vnější síly působící na objekt (hmotové, tj. setrvačné síly a síla tíže, případné technologické síly a síly, jimiž je objekt držen - úchopné síly).
Uchopení objektu je spojeno s mechanickým kontaktem tzv. úchopných prvků s povrchem objektu.
Efektory jsou připojeny na PR přes rozhraní pro připojení efektoru.

## Slide 3
Úchopné hlavice – rozdělení
Podle způsobu vyvozování úchopné síly
a) Pasivní způsob vyvozování úchopné síly je vázán na úchopné prvky, které dovolují uchopení, avšak úchopnou sílu nelze ovládat přímo řídicím systémem (bez ovládacího vstupu).
b) Aktivní způsob vyvozování úchopné síly je takový, kdy funkce úchopného prvku je ovládána přímo řízeným vstupem (prostřednictvím řídicího systému je ovládán akční člen – pohon a od něho přímo nebo zprostředkovaně úchopný prvek).
a)
b)

## Slide 4
Úchopné hlavice – rozdělení
Podle struktury uchopení - strukturou uchopení se rozumí počet, kvalita a rozmístění kontaktů úchopných prvků s objektem. S přihlédnutím k jednotlivým aspektům lze rozlišovat:
Podle charakteru uchopení a držení objektu (dle kvality kontaktu)
Podle umístění kontaktní roviny úchopných prvků oproti objektu
Podle počtu úchopných prvků
Podle místa kontaktu úchopného prvku s objektem
Podle polohy těžiště objektu oproti rovině uchopení
Podle polohy roviny uchopení oproti rovině pohybu čelistí

## Slide 5
Rozdělení úchopných hlavic
1. Podle charakteru uchopení a držení objektu
a) silové uchopení;
b) tvarové uchopení;
c) kombinované silové a tvarové uchopení.

## Slide 6
Rozdělení úchopných hlavic
2. Podle umístění kontaktní roviny úchopných prvků oproti objektu
a) jednostranné uchopení;
princip: gravitační, magnetické, podtlakové, adhezní, zaháknutím;
b) oboustranné uchopení;
c) třístranné uchopení;
d) plošné tvarové uchopení.

## Slide 7
Rozdělení úchopných hlavic
3. Podle počtu úchopných prvků
a) s dvěma úchopnými prvky;
b) s třemi úchopnými prvky;
c) s více úchopnými prvky.

## Slide 8
Rozdělení úchopných hlavic
4. Podle místa kontaktu úchopného prvku s objektem
a) vnější uchopení;
b) vnitřní uchopení.

## Slide 9
Rozdělení úchopných hlavic
5. Podle polohy těžiště objektu oproti rovině uchopení
a) symetrické uchopení – body kontaktu jsou rozmístěny symetricky oproti rovině procházející těžištěm;
b) nesymetrické uchopení – těžiště leží mimo rovinu uchopení.
Obecně výhodnější

## Slide 10
Rozdělení úchopných hlavic
6. Podle polohy roviny uchopení oproti rovině pohybu čelistí
a) centrické uchopení (E=0);
b) excentrické uchopení (E>0).
Obecně výhodnější
Vhodnější ve specifických případech přídavných zatěžovacích momentů
a
b vnější
vnitřní
Je žádoucí L = min.

## Slide 11
Pasivní úchopné hlavice
Z hlediska charakteru úchopné síly se rozlišují a vyskytují tyto typy pasivních úchopných hlavic:
mechanické;
magnetické;
podtlakové.
Společným problémem všech typů pasivních úchopných hlavic je způsob rušení úchopné síly v okamžiku odkládání objektu.

## Slide 12
Pasivní úchopné hlavice mechanické
Tyto hlavice se vyznačují buď užíváním:
síly tíže (tvarová lůžka, čepy, závěsy apod.) anebo
pružné deformace úchopných prvků (tzv. odpružené čelisti), popř. může jít o úchopné hlavice s oboustranným uchopením, kde úchopná síla je vyvozována pasivně pomocí pružin.
Rušení úchopné síly v okamžiku odkládání objektu :
kontaktem odkládaného objektu s periferií, resp. s komunikujícím výrobním strojem nebo zařízením anebo
aktivně pomocí síly od vnějšího pohonu.

## Slide 13
Pasivní úchopné hlavice mechanické
A. Prizmatické lůžko
V praxi se aplikuje zejména pro manipulaci v horizontální rovině široká škála jednoduchých tvarových lůžek, přičemž častý je tvar prizmatu. Vždy je nutné zajistit dynamické podmínky limitující vypadnutí součásti z lůžka. V zásadě lze sledovat tři případy.
Rovnováha objektu při pohybu prizmatického lůžka
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Zdroj: https://homes.cs.washington.edu

## Slide 14
Pasivní úchopné hlavice mechanické
B. Odpružené čelisti
Široká škála úchopných hlavic - najetím čelistí na objekt dojde k jejich pružné deformaci a tím k vyvození úchopné síly a pasivnímu uchopení, resp. najížděním na objekt se přes narážku otevřou pružinou svírané úchopné prvky.
Principiálně jsou možné různé koncepce řešení s jedním, dvěma nebo více vetknutými odpruženými úchopnými prvky (čelistmi).
Dostaneme tak různá provedení kleštin pro vnitřní nebo vnější uchopení, popřípadě otočnými úchopnými prvky svíranými pružinou.
Jinou možností je aplikace radiálně posuvných úchopných prvků ve tvaru kuličkových západkových mechanismů.
Zdroj: www.festo.com

## Slide 15
Pasivní úchopné hlavice magnetické
Pasivní magnetické ÚH jsou opatřeny permanentními magnety.
Předností je jednoduchá konstrukce a nízká cena.
Uvolňování objektů je prováděno buď najetím na vnější dorazy anebo pomocí uvolňovací planžety s pneumatickým pohonem.
Hlavním problémem efektivní aplikace magnetických úchopných hlavic je permanentní magnetismus, který způsobuje zachycování feromagnetických nečistot na objektech manipulace.
Pasivní magnetické úchopné hlavice: a – uvolňování objektů pomocí vnějších dorazů; b – uvolňování objektu pomocí poháněné planžety
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 16
Pasivní úchopné hlavice podtlakové
Nejrozšířenějším typem pasivních podtlakových úchopných hlavic jsou deformační přísavky.
K uchopení předmětu dochází, nejprve deformací přísavky jejím přitlačením na objekt, tím se zmenší objem pod přísavkou na hodnotu V0, přičemž lze předpokládat, že tlak je přitom roven atmosférickému tlaku.
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Princip deformační přísavky: a – vyvození podtlaku; b – silová rovnováha na objektu; c – princip uvolnění objektu zavzdušňovacím ventilem

## Slide 17
Pasivní úchopné hlavice podtlakové
Pohybem úchopné hlavice se postupně přísavka deformuje a zvětšuje se objem vzduchu na hodnotu V1 , současně se snižuje tlak na hodnotu p1 a vzniká úchopná síla Fu.
Problematické je při aplikaci deformačních přísavek rušení úchopné síly.
Odtrhnutí objektu pomocí vnějších mechanických dorazů lze nahradit zavzdušněním prostoru pod přísavkou v okamžiku uvolňování objektu.
Atmosférický vzduch je přiváděn pomocí elektricky ovládaného pneumatického ventilu.

## Slide 18
Aktivní mechanické úchopné hlavice (chapadla)
Chapadlo je koncovým členem manipulačního zařízení, slouží k uchopování a držení objektů a úchopná síla je vyvozována na mechanickém principu.
Skladba a základní požadavky na chapadla
Mechanické chapadlo se skládá z pěti základních komponent, kterými jsou:
nosný systém - rám;
motor;
transformační blok;
úchopné prvky (čelisti);
senzorika.
Vedle základní struktury jsou často aplikovány zjednodušené struktury bez tansformačního bloku.
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 19
Aktivní mechanické úchopné hlavice (chapadla)
Zdroj: www.pneumatsystem.cz
Pohon
Kinematika
(transformační mechanizmus)
Úchopné prvky
(montovány na čelisti)

## Slide 20
Aktivní mechanické úchopné hlavice – pohony
Nejčastějším typem motorů aplikovaných u chapadel jsou:
pneumatické přímočaré,
elektropohony (v poslední době stále častěji ), zejména pro takové aplikace, které vyžadují řízení průběhu pohybu při svírání chapadla, resp. je vyžadováno dráhové řízení úchopné síly.
pneumatické kývavé motory,
hydraulické pohony se aplikují pouze v případech chapadel u těžkých manipulátorů s extrémními hodnotami úchopných sil, desítky až stovky kN
Zdroj: www.robot27.com/contact
Zdroj: cz.rs-online.com/web/

## Slide 21
Aktivní mechanické úchopné hlavice – transformační blok
Transformační blok chapadla (MÚH) může plnit několik různých funkcí:
umožňuje měnit druh pohybu motoru;
modifikuje parametry hnací síly v přenosu na čelisti a úchopné prvky;
synchronizuje pohyb dvou nebo více úchopných prvků;
určuje konstrukční provedení mechanické úchopné hlavice;
mění smysl pohybu od motoru po úchopné prvky.
V konstrukci transformačního bloku mohou být uplatněny různé mechanické principy, nejčastěji:
kloubové mechanismy;
kulisové mechanismy;
ozubené převody;
mechanismy s křivkovou vazbou (vačkové, šablonové);
šroubové mechanismy.

## Slide 22
Aktivní mechanické úchopné hlavice – úchopné prvky
Zajišťují kontakt výstupního členu mechanismu chapadla (čelistí) a objektu. Zabezpečují:
vystředění,
stabilní uchopení a
držení objektu.
Tvar, rozmístění, počet a charakter pohybu ÚP určují pak zásadním způsobem středicí schopnosti chapadla, stabilitu a přesnost uchopení.
Úchopné prvky se dnes velmi často konstrukčně řeší, jako výměnná nástavba čelistí, přitom je nutné věnovat mimořádnou pozornost konstrukčnímu návrhu, přesnosti výroby a dodržení tolerancí pro zajištění tuhosti a přesnosti polohy uchopení.

## Slide 23
Aktivní mechanické úchopné hlavice – úchopné prvky
Konstrukční řešení spojení úchopného prvku a čelistí chapadla
a) Chapadlo se třemi ÚP b) Chapadlo se dvěma ÚP
Úchopné prvky Úchopné prvky
Snímač polohy
Grafika: https://schunk.com/

## Slide 24
Aktivní mechanické úchopné hlavice – senzorika
Pro nasazení chapadel v automatické manipulaci je senzorika nezbytná.
U mechanických úchopných hlavic se používá řada typů snímačů, které mohou plnit různé úkoly:
hlášení polohy chapadla (levné a nejčastější);
odměřování polohy chapadla;
odměřování silových popř. momentových zatížení.
Senzorové vybavení chapadel je vždy kompromisem mezi technickými požadavky dané aplikace a cenou.
Souvislé odměřování polohy je nákladné, jak z hlediska snímačů, tak potřebné vyhodnocovací elektroniky. Proto jsou dnes miniaturní odporové, indukční, ultrazvukové, resp. laserové snímače pro odměřování polohy zabudované přímo na výstupní člen chapadla spíše výjimkou, u elektricky poháněných chapadel se častěji pro nepřímé odměřování polohy užívají inkrementální optické snímače polohy, popř. rezolvery, které odměřují polohu hřídele použitého elektropohonu (3 až 5 % aplikací).

## Slide 25
Aktivní mechanické úchopné hlavice – senzorika
Dynamometry se užívají pro odměřování sil v manipulačních aplikacích výjimečně, přičemž častěji se aplikují u montážních hlavic.
Běžně jsou aplikovány dvouhodnotové přibližovací snímače polohy, převážně indukční, které snímají aktuální polohu chapadla a následně spínají logické vstupy řízení robotu.
Indikuje se jimi buď poloha zvoleného členu transformačního bloku (nejčastěji čelistí) nebo se testuje poloha pístu pneumotoru (u většiny chapadel vyrobených specializovanými firmami).

## Slide 26
Aktivní mechanické úchopné hlavice – požadavky
Požadavky kladené na MÚH lze shrnout do následujících bodů:
úchopná síla;
hmotnost chapadla;
konstrukční rozměry;
vhodná rozhraní pro připevnění na přírubu, přívody energií a informací;
vybavení senzorikou;
bezpečnost uchopení;
životnost chapadel;
doba otevírání a zavírání;
nároky na údržbu;
odolnost vůči pracovnímu prostředí;
přesnost chapadel;
kompenzace polohových chyb a kolizní ochrana.
Notes: Úchopná síla je základním konstrukčním parametrem chapadel a ve vztahu k hmotnosti chapadla je vhodnou charakteristikou při výběru chapadel z nabídky renomovaných výrobců.
Konstrukční rozměry jsou určující z hlediska obslužnosti uzavřených prostorů.
Konstrukce chapadel je provázena snahou po kompaktním řešení s minimálními rozměry ve vztahu k objektu manipulace.
Řešení mechanických rozhraní (přírub) podmiňuje přesnost polohování chapadla vůči PR a tím přesnost uchopení.
Energetické přívody musí respektovat požadavky spolehlivosti obvodu a bezpečnosti uchopování a držení objektu, informační přívody a řešení senzoriky musí být provedeno s přihlédnutím k provozní odolnosti a spolehlivosti úchopné hlavice.
Bezpečnost z hlediska chapadlem vyvozené úchopné síly ve všech pracovních režimech se zajistí vhodnou volbou koeficientu bezpečnosti.
Provozní bezpečnost z hlediska možného výpadku energie (v nouzových situacích) se může zajistit buď pasivně, pomocí pružinových systémů zajišťujících předpětím požadovanou úchopnou sílu i při výpadku tlakového vzduchu. Zde se používají speciální zapojení pneumatického obvodu.

## Slide 27
Aktivní mechanické úchopné hlavice – výběr
Současný trend využívání modulů v konstrukci manipulátorů a PR se uplatňuje též u chapadel, která dnes nabízejí desítky firem v široké škále typů, velikostí i kvality provedení.
Jednak jde o firmy, které se specializují na chapadla a upínače (SCHUNK, IPR, ZIMMER, OMIL a další), které většinou souběžně nabízejí další rozšiřující moduly, systémy výměny efektorů i pohybové jednotky manipulátorů.
Vedle toho se úchopné hlavice stále výrazněji prosazují v nabídce renomovaných výrobců pneumatických prvků (např. Festo, SMC, Bosch a další).
Vnější vlivy působící na výběr chapadla: manipulační operace, PR/manipulátor, objekt, pracovní prostředí, periferie/výrobní nástroje.

## Slide 28
Aktivní mechanické úchopné hlavice – příklady
Zdroj: https://robotiq.com
Zdroj: www.festo.com
Zdroj: www.schunk.com
Zdroj: www.semanticscholar.org

## Slide 29
Aktivní podtlakové úchopné hlavice
APÚH mají v současné době rozmanité využití nejen u manipulátorů a PR, ale také u výrobních strojů.
Aplikují se zejména pro:
uchopování a manipulaci s širokou škálou plochých objektů - desek z různých materiálů (dřevo, plasty, skleněné tabule, plechy),
uplatnění v procesech balení, v paletizaci atd.
Je k dispozici široká škála typů, velikostí a provedení APÚH, které navazují na využití nabídky komponent řady specializovaných firem.
Vytvoření úchopné síly je zde založeno na principu rozdílu tlaku vně a uvnitř úchopného prvku - podtlakové komory - přísavky, která je vakuotěsně tímto rozdílem tlaků přitisknuta definovanou plochou na povrch objektu.
Odsávání vzduchu z podtlakové komory je přitom prováděno aktivně, pomocí vnějšího zdroje vakua.

## Slide 30
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – příklady
Zdroj: www.schmalz.com
Zdroj: https://roboticall.cz

## Slide 31
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – silové zatěžování
Z hlediska zatěžování přísavky je výhodná taková poloha uchopení, kdy zátěžná síla (síla tíže) působí v ose přísavky, kolmo na rovinu uchopení (horizontální) – axiální zatěžování. Síla je pak přenášena prostřednictvím tzv. teoretické úchopné síly přísavky.
Vertikální rovina uchopení přináší radiální zatěžování třecí silou v rovině uchopení, které je nevýhodné. Síla je pak přenášena třením.

## Slide 32
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – komponenty
Vakuový pracovní obvod je tvořen následujícími komponenty:
přísavkami,
zdrojem vakua,
obvodem a ventily,
senzorikou.

## Slide 33
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – přísavky
Přísavky jsou základním prvkem, který zajišťuje interakci s objektem.
Přísavky jsou nabízeny v rozsáhlé škále typů a velikostí a jednotlivé typy přísavek se liší svými vlastnostmi a podmiňují aplikační možnosti.
Nejčastější jsou ploché kruhové přísavky, které mají po obvodu buď těsnící břit, který se deformuje ohybem, nebo těsnící kroužek deformující se tlakem, popřípadě je realizována jako dvoubřitová přísavka.
Tyto přísavky jsou k dispozici v široké škále velikostí, v rozsahu jmenovitých průměrů od 1 do 320 mm, přičemž větší přísavky mají rovinnou dosedací plochu tvořenou výstupky, na kterou dosedne uchopovaný objekt, který je tím jednoznačně polohován.

## Slide 34
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – přísavky
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Základní typy plochých kruhových přísavek

## Slide 35
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – přísavky
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Skládané přísavky slouží k manipulaci s objekty, jejichž úchopná plocha je postavena šikmo k ose přísavky, je zakřivená nebo nerovinná. Tyto přísavky jsou tvořeny vlnovcem, nejčastěji s 2,5 anebo 1,5 záhybem.
Uchopení skládanou přísavkou má dvě fáze:
Po najetí APÚH na objekt dosedají skládané přísavky na plochy uchopení a jemně s minimálními silami se deformují do normály k ploše.
V druhé fázi dojde po připojení vakua k přisátí a podle velikosti vakua a působících vnějších sil (tíže objektu) je dosažena silová rovnováha.
Notes: Při vakuování skládané přísavky je objekt poněkud vyzdvižen nad odnímací pozici, tento zdvih v důsledku pružného přetvoření přísavky může být využit jako přídavný manipulační pohyb bez dodatečných nákladů.
Vzhledem k nízké příčné tuhosti nejsou skládané přísavky vhodné pro manipulace s radiálním zatížením.

## Slide 36
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – přísavky
Speciální přísavky
Kromě uvedených základních typů jsou dodávány speciální přísavky pro zvláštní účely použití. Například:
oválné přísavky,
ploché i skládané dovolující bezpečnou manipulaci s tyčemi a trubkami a plochý materiál dovolují uchopit za úzké můstky,
flexibilní vakuové polštářky s tvarovou adaptivitou vůči povrchu objektu.
Pro konstrukci podtlakových komor s nekruhovým tvarem podle požadované aplikace jsou nabízeny různé těsnící profily, které mohou být využity též pro konstrukci vakuových upínačů.
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.

## Slide 37
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – přísavky
Základními technickými parametry přísavek jsou:
jmenovitý průměr,
teoretická úchopná síla,
účinný průměr přísavky,
vnitřní objem přísavky (slouží pro výpočet doby přisátí),
minimální poloměr křivosti objektu, který lze bezpečně danou přísavkou uchopit,
dráha odpružení těsnících břitů,
zdvih přísavky, který je důležitý zejména u skládaných přísavek.
materiál, z kterého jsou přísavky vyrobeny.
Je nutné odlišovat materiály pro manipulaci:
hladké a
strukturované, popř.
abrazivní povrchy.
Nejčastěji aplikovanými materiály jsou: pryž (NBR), silikon (SI), polyuretan (PUR) a viton (FPM - fluorkaučuk) pro vyšší tepelné namáhání.

## Slide 38
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – zdroje vakua
Při stavbě vakuového obvodu je důležitým krokem volba:
typu a
velikost zdroje vakua.
V zásadě jsou možné dva rozdílné způsoby řešení:
zdroj vakua je externí (obvod je připojen k centrálnímu rozvodu vakua - obdobnému jako je centrální rozvod stlačeného vzduchu), anebo
lokální, kdy vakuum je vytvářeno co nejblíže místu spotřeby.
Pro volbu typu zdroje vakua jsou rozhodujícími parametry:
velikost podtlaku a
sací výkon.
Přitom je možné podle těchto parametrů a s přihlédnutím k specifickým požadavkům dané aplikace volit:
vývěvu;
vakuové (sací) dmychadlo;
ejektor.

## Slide 39
Aktivní podtlakové úchopné hlavice – zdroje vakua
Při stavbě vakuového obvodu je důležitým krokem volba:
typu a
velikost zdroje vakua.
V zásadě jsou možné dva rozdílné způsoby řešení:
zdroj vakua je externí (obvod je připojen k centrálnímu rozvodu vakua - obdobnému jako je centrální rozvod stlačeného vzduchu), anebo
lokální, kdy vakuum je vytvářeno co nejblíže místu spotřeby.
Pro volbu typu zdroje vakua jsou rozhodujícími parametry:
velikost podtlaku a
sací výkon.
Přitom je možné podle těchto parametrů a s přihlédnutím k specifickým požadavkům dané aplikace volit:
vývěvu (vysoký podtlak při malém objemovém průtoku);
vakuové (sací) dmychadlo (nízká míra vakua při velkých sacích výkonech);
ejektor (malý objemový průtok při možnosti dosažení až 85% vakua).

## Slide 40
Systém automatické výměny efektorů
Přispívá k flexibilnímu využití průmyslových robotů.
Je to nezbytný systém pro průmyslové roboty, které jsou založeny na koncepci jednoho robotu, který vykonává několik technologických či manipulačních operací.
Předností tohoto systému je možnost přizpůsobit se změně rozměrů a tvarů manipulovaných objektů nebo změně technologických operací bez přerušení automatického pracovního cyklu.
Systémy automatické výměny koncových efektorů představují alternativu k univerzálním a víceúčelovým robotům, přičemž při realizaci výrobní linky je nutné posoudit, který systém představuje pro dané zadání výhodnější řešení. Systém automatické výměny přináší totiž kromě výhod také vyšší náklady na pořízení a vyšší riziko závady.

## Slide 41
Systém automatické výměny efektorů
otočné jednotky (integrovaný zásobník)
moduly pro automatickou výměnu efektorů (oddělený zásobník)
a)
b)
Zdroj: www.schunk.com

## Slide 42
Otočné jednotky
Umožují připojení několika chapadel k jednomu výstupu průmyslového robotu, přičemž místa pro připojení hlavice jsou navzájem pootočena, aby nedocházelo ke kolizi chapadel.
Podle počtu rozhraní se otočné jednotky dělí do dvou skupin:
a) jednotka s dvěma rozhraními
b) revolverová jednotka
b)
a)
Zdroj: www.schunk.com

## Slide 43
Moduly systému automatické výměny efektorů
Jedná se o rozhraní mezi přírubou robotického zařízení a chapadlem, které umožňuje jednoduše a bezpečně oddělit chapadlo od průmyslového robotu.
Výměna chapadla trvá běžně cca 2 až 7 sekund, dle velikosti a hmotnosti chapadla.
Modul je rozdělen na dvě části (a/b), z nichž jedna je připojena na koncovou přírubu průmyslového robotu a druhá je napojena k úchopné hlavici.
Rozhraní obsahuje prvky pro mechanické spojení, konektory pro spojení kanálu pro energii a kanálu pro data.
Zdroj: www.schunk.com
a)
b)

## Slide 44
Rozdělení systému automatické výměny efektorů
Zdroj: Monkman G. J. Robot grippers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007

## Slide 45
Příklady systému automatické výměny efektorů
Legenda:
příruba PR
rozhraní
chapadlo
připojovací příruba
snímač
zámky
spojovací konektor (energie, hmota)
spojovací konektor (signál)
pohon zámku
výměnná příruba
naváděcí prvek
fixační prvek zásobníku
pohyb vyhození

## Slide 46
Příklady systému automatické výměny efektorů
Legenda:
pneumatický válec
tlačná pružina (rozpojovací)
boční otvor
zamykací hák
čep zámku
rozpojený stav
spojený stav
a)
b)

## Slide 47
Příklady systému automatické výměny efektorů
rozpojený stav spojený stav zamčený stav

## Slide 48
Ukázky automatické výměny efektorů
SCHUNK SWA-510DT, maximální zatížení až 700 kg
Zdroj: www.schunk.com
SCHUNK SWS-001, maximální zatížení 1 kg

## Slide 49
Ukázky automatické výměny efektorů
SCHUNK SWS-1210 se třemi zámky, maximální zatížení až 1 350 kg;
Zdroj: www.schunk.com