## Slide 1
Základní druhy senzorů (pokračování)
Pokročilá senzorika
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Senzory náklonu
Inklinometry reagují na náklon, přičemž se využívá řada principů.
Princip fluidních článků – kapalinový snímač je z velké části naplněný elektrolytem a na jeho stěnách jsou elektrody. V okamžiku, kdy se těleso a tedy i snímač nakloní, změní se výška hladiny elektrolytu nad elektrodami a tím pádem se zvýší či sníží vodivost mezi elektrodami. Na základě toho pak snímač dokáže vyhodnotit, jak veliký je sklon – a to s velikou přesností.
Princip magnetického kyvadla – vychýlení je uvnitř snímáno dvěma Hallovými senzory magnetického pole (každý pro jednu polaritu náklonu). Přesněji řešeno kyvadlo je zde realizováno jako miniaturní drážka ve tvaru „V“, ve které se pohybuje kulička z magnetického materiálu.
Zdroj: www.sick.com

## Slide 3
Senzory otáček
Senzory otáček je možné dělit podle použitého principu na:
mechanické, které založené na působení odstředivé síly (klasickým příkladem je Wattův odstředivý snímač),
indukční spojité, které jsou založené na působení elektromagnetické indukce (např. tachometrické dynamo, tachoalternátor, magnetický otáčkoměr),
impulzní.

## Slide 4
Senzory otáček – mechanické senzory
Zdroj: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/1584?PageSpeed=noscript
Mechanický senzor - princip odstředivého snímače otáček

## Slide 5
Senzory otáček – indukční spojité senzory
Klasický indukční snímače otáček:
tachometrické dynamo (tachodynamo) - generuje stejnosměrný proud,
tachoalternátor - generuje střídavý proud.
Tachodynamo je precizně provedené dynamo nejčastěji s permanentním buzením, které má velký počet lamel kvůli malému zvlnění výstupního napětí. Rychlost otáček je pak úměrná indukovanému elektrickému napětí v cívce tachodynama. Výstupní napětí má v širokém rozmezí otáček linearitu menší než 1 %. Má komutátor, pokud není je snímáno střídavé napětí.
Zdroj: https://www.kars-brno.cz/elektromotory/tachodynama-a-tachogeneratory/
Tachoalternátor je provedením podobný tachodynamu, jen napětí není snímáno komutátorem, ale kroužky nebo jednoduchým vynutím. Získané napětí je úměrné otáčkám co do amplitudy i co do frekvence. Svojí konstrukcí připomíná jednofázový indukční motor.
Tachodynamo

## Slide 6
Senzory otáček – impulzní senzory otáček
Impulzní senzory během otáček sejmou jeden nebo více impulzů získaných na základě různých principů:
indukční,
Hallovy,
pneumatické,
kapacitní,
optické,
stroboskopické.
Lze tak měřit:
počet impulzů za jednotku času nebo
čas mezi dvěma, po sobě následujícími, impulzy.

## Slide 7
Senzory otáček – impulzní senzory otáček
V průmyslové automatizaci je možné se setkat se senzory otáček již uvedenými dříve.
Příkladem jsou: inkrementální rotační fotoelektrické senzory.
Využít lze i další snímače polohy pro detekci většinou „zubů“ umístěných na otáčející se hřídeli. Použitelné jsou snímače optoelektrické, indukční, pneumatické, Hallova sonda…
Zdroj: https://automatizace.hw.cz/clanek/2006022801

## Slide 8
Senzory tlaku a síly
Měření tlaku kapalin, plynů a par je v průmyslové praxi velmi běžné.
Senzory tlaku a síly využívají stejných principů, které lze obecně rozdělit na snímače:
kapalinové,
deformační (využívající např. membrány, trubice, vlnovce, nosníků),
odporové piezorezistivní (na křemíkové membráně),
odporové s tenzometry,
kapacitní,
piezoelektrické,
rezonanční,
indukčnostní,
optoelektrické.

## Slide 9
Senzory tlaku a síly
Taktilní snímače jsou prvky, které jsou schopné snímat dotyk s objektem vnějšího prostředí a převádět ho na elektrický signál. Mohou být založeny na několika fyzikálních principech a pak se dělí na zařízení:
s použitím elastomeru (nejčastěji sycená pryž grafitem nebo železným prachem), elastomer mění svůj elektrický odpor v závislosti na působící síle, lze spojitě měřit velikost tlaku (v procentech).
s tenzometry, což jsou většinou jen samostatné („bodové“) snímače, používány jsou drátěné, foliové a polovodičové snímače,
kapacitní, které nejčastěji využívají změn společných ploch elektrod, mezi elektrody je vložen pružný člen,
s piezoelektrickými materiály, které využívají piezoelektrický jev, jsou konstrukčně velmi jednoduché, malé, ale mají velký vnitřní odpor, jsou vhodné pro snímání dynamických sil (vibrací),
s optickými vlákny, v nichž vnější vlivy modulují procházející světlo, zdrojem světla je laser, laserová dioda nebo LED, používá se nejčastěji změny amplitudy vyvolané např. mikroohybem, změnou vzájemné optické vazby, změnou tlumení, změnou přechodu a odrazu světla.

## Slide 10
Senzory teploty
Teplota souvisí s kinetickou energií částic látky.
Měření teploty:
kontaktní a
bezkontaktní.
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermally_Agitated_Molecule.gif

## Slide 11
Kontaktní senzory teploty
Kontaktní senzory teploty mohou být založeny na několika fyzikálních principech.
Obecně rozeznáváme především tyto typy teploměrů:
Kapalinové teploměry.
Plynové teploměry.
Teploměry tenzní.
Bimetalové teploměry.
Bimateriálové teploměry.
Odporové teploměry (elektrické).
Termoelektrické teploměry (elektrické).
Elektrické senzory pro měření teplot využívají přesné definice teplotní závislosti některé elektrické veličiny na teplotě.
Jsou díky svému elektrickému výstupu nejrozšířenějšími v automatizaci.

## Slide 12
Kontaktní senzory teploty – odporové teploměry
Odporové teploměry využívají závislost elektrického odporu vodiče (resp. polovodiče) na teplotě.
Podle použitého principu měření teploty rozdělujeme dotykové snímače na:
odporové kovové,
odporové polovodičové,
polovodičové s PN přechodem.
U odporových kovových teploměrů atomy krystalové mřížky kovu s rostoucí teplotou zvyšují amplitudu svých kmitů a kladou tak větší odpor průchodu elektronů. Většinou se zde využívá platina, popř. nikl, měď, molybden, … .
Výhody: široký teplotní rozsah, vysoká odolnost vůči elektrickému rušení, vysoká přesnost, dlouhá životnost, vynikající dlouhodobá stálost odporu.
Nevýhody: citlivost na magnetické pole (především při nižších teplotách), citlivost na vibrace.

## Slide 13
Kontaktní senzory teploty – odporové teploměry
V případě odporových polovodičových teploměrů je změna odporu způsobena teplotní závislostí koncentrace nosičů náboje.
U polovodičů je třeba k uvolnění elektronů dodat energii:
elektromagnetického pole,
elektromagnetickým zářením,
nebo formou tepla.
Čím je vyšší teplota, tím se zvětšuje koncentrace volných elektronů a elektrický odpor se zmenšuje.
Používají se především pro měření nízkých a středních teplot v rozmezí 4,2 K až 600 K (-268,95 °C až 326,85 °C).
Rozdělení:
termistory:
  - negastory (termistor NTC - Negative Temperatur Coefficient),
  - posistory (termistor PTC - Positive Temperatur Coefficient),
monokrystalické křemíkové snímače.

## Slide 14
Kontaktní senzory teploty – odporové teploměry
Mezi polovodičové snímače s přechodem PN můžeme zařadit diody a tranzistory.
Používají se v rozsahu teplot 1 K až 400 K.
Snímače jsou založeny na teplotní závislosti PN přechodu.

## Slide 15
Kontaktní senzory teploty – termoelektrické teploměry
Princip: Seebeckův jev (1821).
Rozdíl v součtu napětí v jednotlivých drátech z různých materiálů udává měřitelné napětí, které je měřítkem teplotní diference mezi místem spojení obou drátů a koncovkami měřicího přístroje.
Termoelektrické napětí tedy závisí na teplotách spojů a nikoliv na rozložení teploty podél vodičů (pokud jsou materiály vodičů homogenní).
Zdroj: Skripta Novotný F. a kol: Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství. TUL 2020.
Tm
T0
kov A – termoelektrický koeficient αA
kov B – termoelektrický koeficient αB
elektrické napětí

## Slide 16
Kontaktní senzory teploty – termoelektrické teploměry
Zdroj: https://www.jumo.cz
Napětí různých termočlánků vzhledem k referenční teplotě 0°C
Podle druhu kombinovaných materiálů se stanoví reprodukovatelná závislost termoelektrického napětí na teplotní diferenci mezi vnesenou teplotou a referenčním bodem.

## Slide 17
Kontaktní senzory teploty – termoelektrické teploměry
Nejčastější typy termoelektrických teploměrů jsou :
Platina- Rhodium-Platina (Pt-RhPt) Typ S, Typ R: teplotní rozsah 0 až 1 300°C, nízký koeficient teplotního napětí, velmi přesný a reprodukovatelný, odolný proti oxidaci a korozi také při vyšších teplotách.
Nikl-Chrom-Nikl (NiCr-Ni) Typ K: teplotní rozsah -50 až 1 000°C, nízký koeficient teplotního napětí, relativně přesný a odolný, dostatečná linearita křivky napětí, od 600°C zokujení oxidací.
Železo-Měď-Nikl (Fe-CuNi) Typ J: teplotní rozsah -200 až 700°C, vysoký koeficient teplotního napětí, bez stálosti termoelektrických vlastností v čase, železo je silně náchylné ke korozi.

## Slide 18
Kontaktní senzory teploty – termoelektrické teploměry
Výhody použití termoelektrických teploměrů:
schopné měřit teplotu v širokém rozsahu,
velmi malé rozměry,
rychlá odezva,
malá hmotnost,
ohebnost (u plášťových termočlánků),
mechanická odolnost (drsné pracovní podmínky, rázy, otřesy, vibrace).
Nevýhody použití termoelektrických teploměrů:
nelineární převodní charakteristika,
velké výrobní tolerance (odchylky, nejistoty),
ovlivňování přesnosti změnami přechodových odporů,
potřeba kvalifikované obsluhy,
obtížné měřit na pohybujících se objektech.

## Slide 19
Bezkontaktní senzory teploty
Při měření je nutno znát co a jak měříme. Mají mnohem vyšší nároky na znalosti při nastavení snímače, kalibraci a interpretaci výsledků.
Pro bezkontaktní detekci teploty jsou používány senzory dvou provedení - tepelné nebo kvantové.
Provedení snímače:
bodové (pyrometry),
řadové (snímání teplotních polí, termografie),
plošné (snímání teplotních polí, termografie).
Výhody: zanedbatelný vliv měřícího zařízení na měřený objekt, možnost měření teploty na rotujících nebo pohybujících se objektech, měření teploty z bezpečné vzdálenosti, možnost měření rychlých změn, u termografie lze měřit a počítačově vyhodnocovat celá teplotní pole.
Nevýhody jsou především v nejistotě měření způsobené: neznalostí správné hodnoty emisivity povrchu tělesa, neznalostí správné hodnoty propustnosti prostředí mezi čidlem a objektem, nepřesnou korekcí parazitního odraženého záření z okolního prostředí na měřený objekt.

## Slide 20
Bezkontaktní senzory teploty – tepelné snímače
Založeno na absorpci fotonů, které způsobí oteplení citlivé části detektoru a pohlcená energie se vyhodnocuje nepřímo.
Fungují tak na principu změny elektrických vlastností v závislosti na intenzitě dopadajícího infračerveného záření.
Snímače pak mohou být:
termoelektrické, sériově řazené termoelektrické články, které jsou konstruovány jako tenké kovové pásky získané technologií tenkých vrstev,
pyroelektrické, využívají pyroelektrického jevu, jsou založeny na spontánní polarizaci při změně teploty.
bolometrické, založeny na změně elektrického odporu, pohlcené záření způsobí změnu teploty odporového čidla a tím i změnu jeho elektrického proudu. Intenzita dopadajícího záření může být tedy určena ze změn odporu bolometru.
V obou případech je měřeno napětí. Pouze bodové snímače.

## Slide 21
Bezkontaktní senzory teploty – bolometrické tepelné snímače
Aby byla změna teploty bolometru úměrná pouze absorbovanému infračervenému elektromagnetickému záření, musí být vlastní bolometr tepelně izolován od svého okolí.
Pro získání obrazových dat se používají tzv. mikrobolometry, které vytvářejí mikrobolometrické pole.
Výhody: relativně nízká cena, nevyžaduje chlazení (=> nižší hmotnost)
Zdroj: www.termokamera.cz/
Termovizní kamera
Flir (TG297)
Notes: Většina dnešních termovizních kamer je tohoto typu (mikrobolometry).

## Slide 22
Bezkontaktní senzory teploty – kvantové snímače
Kvantové snímače jsou založeny na principu vnějšího nebo vnitřního fotoefektu. V praxi se v současné době uplatňují především snímače polovodičové, tedy založené na vnitřním fotoefektu. Fungují tak na stejném principu snímače pro viditelné spektrum a mohou být také založeny buď na fotovoltaickém nebo fotovodivostním principu.
Fotovodivostní snímače mají v porovnání s fotovoltaickými snímači obvykle vyšší citlivost a větší odstup signálu od šumu, ale je nutné je obvykle chladit na velmi nízké teploty. Proto jsou častěji používány snímače na fotovoltaickém principu.
Oproti bolometrům jsou kvantové snímače citlivější, ale mají schopnost detekovat záření pouze v úzkém rozsahu vlnových délek. Pásmo citlivosti je odlišné v závislosti na jejich typu (PtSi, InSb, QWIP, SiAs, …).
Mohou být bodové (použití u pyrometrů), řádkové nebo plošné (termovize) a ve většině případů je nutné je aktivně chladit.

## Slide 23
Bezkontaktní senzory teploty – kvantové snímače
Porovnání kvantových a tepelných snímačů
Vlastnost | Kvantový snímač | Tepelný snímač
Spektrální citlivost | Omezená | Široká
Citlivost | Vysoká | Nízká
Časová konstanta | Velmi krátká (cca µs) | Střední (cca ms)
Nejčastější typ | PtSi a InSb, QWIP | Mikrobolometr
Pracovní teplota | Nizká (nutné chlazení) | Pokojová (lze chladit)
Cena | Vysoká | Nízká

## Slide 24
Další senzorika
Akcelerometr je přístroj, který měří vibrace nebo zrychlení při pohybu struktur (konstrukcí, části strojů apod.). Síla způsobující vibrace nebo změnu pohybu (akceleraci) působí na hmotu snímače, která pak stlačuje piezoelektrický prvek generující elektrický náboj úměrný stlačení. Protože je elektrický náboj úměrný síle a hmota snímače je konstantní, je tedy elektrický náboj také úměrný zrychlení - akceleraci.
Akcelometry mohou být například:
Piezoelektrické akcelerometry (PE) – využívají piezoelektrický krystal, který generuje náboj úměrný působící síle, která při zrychlení působí.
Piezoresistivní akcelerometry (PR) – využívá mikrokřemíkovou mechanickou strukturu, kde zrychlení odpovídá změně odporu.
Akcelerometry s proměnnou kapacitou (VC) – využívá mikrokřemíkovou mechanickou strukturu, kde zrychlení odpovídá změně kapacity.

## Slide 25
Další senzorika
Zvukové senzory (zpravidla mikrofony) detekují mechanické vlnění v látkovém prostředí (zvuk), čímž generuje napětí úměrné hladině akustického tlaku. Jednoduchý robot může být navržen tak, aby se pohybovat na základě zvuků, které obdrží. Komplexní roboty mohou používat stejné mikrofony i pro rozpoznávání řeči a hlasu. Implementace zvukových senzorů, není tak jednoduchá, jako u světelných čidel, protože zvukové senzory generují velmi malý rozdíl napětí, který musí být značně zesílen, aby se vytvořily měřitelné změny.
Zdroj: https://pasco.cz
Zdroj: https://botland.cz

## Slide 26
Další senzorika
Senzorika pro navigaci jsou využívány pro určení polohy robotu, některé pro vnitřní nasazení (v rámci pracoviště) jiné pro venkovní účely.
Lze rozeznávat:
GNSS (Global Navigation Satelite System) – nejčastější systém určení venkovní polohy, ale uvnitř budov nevhodný. Satelity na oběžné dráze vysílají signály a přijímač na robotu tyto signály získá a zpracuje. Zpracované informace mohou být použity k určení polohy, příp. rychlosti pohybu. Globální systémy jsou: americký GPS, ruský Glonass, evropský Galileo, čínský BeiDou.
Digitální magnetický kompas (magnetometr) – poskytuje navigační měření pomocí zemského magnetického pole, ale neposkytuje zpětnovazebnou informaci o dané poloze.
Lokalizátor – určení polohy na základě orientačních bodů (vysílačů), které generují signál (Wi-Fi, Bluetooth, ultrazvuk, IR, rádiové vlny apod.).

## Slide 27
Další senzorika
Gyroskop obsahuje setrvačník, který zachovává polohu osy své rotace v inerciálním prostoru, tj. pomáhá udržovat orientaci na principu momentu hybnosti. Přesnost gyroskopu závisí na stabilitě udržení jeho otáček. Precizní gyroskopy při regulaci otáček pohonu setrvačníku využívají i optických snímačů založených na Sagnacově jevu v kruhovém laseru, nebo v cívce optického vlákna.
Zdroj: https://automatizace.hw.cz, https://www.letemsvetemapplem.eu

## Slide 28
Další senzorika
Inerciální měřící jednotka (IMU) je elektronické zařízení, které pomocí kombinace gyroskopů a akcelerometrů, příp. magnetometru podává informace o zrychlení a orientaci v prostoru. IMU je základní součástí všech inerciálních měřících systémů, které slouží k dopravním měřením.
Zdroj: https://www.incom.co.jp, https://engineering.uci.edu

## Slide 29
Další senzorika
Další senzory v průmyslové praxi mohou být:
napěťové senzory,
proudové senzory,
senzory měření vlhkosti,
senzory detekce plynů,
potenciometry (využitelné v mnoha různých aplikacích),
magnetické senzory,
senzory hustoty,
senzory viskozity,
senzory pH,
atp.

## Slide 30
Senzorika pro vizualizaci technologické scény
Vizualizací technologické scény je myšleno použití snímačů obrazu (průmyslových kamer) pro detekci objektů v rámci výroby a technologického postupu pro řízení, regulaci, kontrolu a sledování činnosti strojů, zařízení a výrobních procesů.
Jedná se například o umístění kamery pro zjištění: polohy výrobků v bednách pro jejich automatické vybírání (tzv. bin-picking), úplnosti výrobku, vad, polohy, rozpoznání. U servisní robotiky může pomocí kamer docházet k detekci objektů a osob v okolí stroje atd.
Kamery (snímače obrazu) získávají obrazová data, která jsou následně sdílena a interpretována na informace.
Získání obrazových dat pomocí optického elektromagnetického záření je radiometrické měření za použití vhodných snímačů - citlivých na sledované spektrum záření.

## Slide 31
Senzorika pro vizualizaci technologické scény
Běžné kamery využívají viditelného spektra elektromagnetického záření (VIS) s přesahem do blízkého ultrafialového záření (od 300 nm, NUV) a blízkého infračerveného záření (do 1 000 nm, NIR).
Zdroj: Skripta Hotař V.: Úvod do problematiky zpracování obrazu, základní principy a hardware. TUL 2015.

## Slide 32
Senzorika pro vizualizaci technologické scény
Oba pracují na stejném principu, vnitřního fotoelektrického jevu.
Rozdíl mezi CCD a CMOS APS je ve vyčítání elektronů. Jejich vlastnosti se liší ve vazbě na rychlost, citlivost, dynamický rozsah, šum, odběr energie atd.
V praxi jsou dnes nejčastěji používány snímače:
CMOS APS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Active Pixel Sensor)
CCD (Charge-coupled device)

## Slide 33
Využití vizualizace
Lokalizace
Inspekce
Měření
Čtení

## Slide 34
Využití vizualizace – lokalizace
Lokalizace objektů známých tvarů
referenční objekt snímaný objekt
počítání objektů třídění objekt
hledání hran hledání kružnic
Hledání a počítání objektů (tvar nemusí být znám)
Hledání geometrických entit

## Slide 35
Využití vizualizace – inspekce
Kontrola přítomnosti objektů v ploše
Kontrola přítomnosti kontur objektů
Hledání chyb v pozici a orientaci dílčích útvarů
víčka správně víčko špatně
potisk správně nekompletní potisk
klávesy správně chybná orientace klávesy

## Slide 36
Využití vizualizace – měření
Měření vzdálenosti
Měření úhlů a dopočet průsečíků
střed – hrana hrana - hrana
úhel průsečík

## Slide 37
Využití vizualizace – inspekce
Čtení čárových kódů
Čtení kvazi-2D čárových kódů
Čtení QR kódů
Čtení textu

## Slide 38
Kategorie vizualizačních produktů
funkce/flexibilita
cena
500 Euro
10 000 Euro
fixní funkce
datový tok obraz. dat
Kamerové senzory
2D/3D smart kamery
High-endové
3D kamerové systémy

## Slide 39
Příklady vizualizačních produktů – smart kamery SICK
IVC 3D
IVC 2D
Programovatelné (pro zajištění flexibility);
Samostatný provoz (není vyžadováno PC)
Zdroj: www.sick.com

## Slide 40
Příklady vizualizačních produktů – kamerové systémy SICK
Ruler
Ranger
Datové uložiště;
Externí zpracování dat v PC
Zdroj: www.sick.com

## Slide 41
Příklady vizualizačních produktů – příslušenství
Zdroj: www.sick.com

## Slide 42
Vhodnost využití 2D a 3D kamer
2D kamerové systémy jsou vhodné pro případ, že objekt má vysoký kontrast.
3D kamerové systémy jsou vhodné pro sledování vlastností typu tvar a výška, které mají nízký kontrast.
Zdroj: www.sick.com

## Slide 43
2D smart kamery – příklady aplikace
Asistence u svařovacích robotů
Zdroj: www.sick.com

## Slide 44
3D smart kamery – příklady aplikace
Kontrola brzdových destiček
Zdroj: www.sick.com

## Slide 45
3D smart kamery – příklady aplikace
Kontrola víček
Zdroj: www.sick.com

## Slide 46
3D smart kamery – příklady aplikace
Inspekce barvy a tvaru potravin
Zdroj: www.sick.com

## Slide 47
3D smart kamery – příklady aplikace
Vykládání skříní převodovek
Zdroj: www.sick.com

## Slide 48
3D smart kamery – příklady aplikace
Paletizace pytlů
Zdroj: www.sick.com

## Slide 49
3D smart kamery – příklady aplikace
Depaletizace volně ložených objektů
Zdroj: www.sick.com