## Slide 1
Předmět: Technologie I
Přednáška č. 12: Základy vstřikování plastů
Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2: Vstřikování
obalová technika
automobilový průmysl
lékařství
elektronika
zbrojní průmysl
letecký průmysl
potravinářství
a mnoho dalších…
Technologie I

## Slide 3: Vstřikování
Výhody
použitelné pro širokou škálu plastů
vysoký stupeň automatizace
výroba komplexních geometrických tvarů
výroba dílů s finální kvalitou povrchu
vysoká produktivita
mnoho speciálních modifikací základní technologie
Nevýhody
často složitý vývoj výrobku
často složitá konstrukce formy
vysoké počáteční investice
Technologie I
Palubní deska - Fiat
Výkres sestavy tvárnice předního nárazníku – přední pohled

## Slide 4
Doprava granulátu
z oktabínů
Doprava granulátu
ze sila
sušení materiálu
Opracování výrobku
Kontrola kvality
Dokončovací operace
dle funkčnosti výrobku
lakování
pokovování úprava povrchu
potiskování
…
lepení
svařování
montáž
výstřik
Výrobní proces
Technologie I

## Slide 5
sušení materiálu
podle odebíraného množství
pytle, oktabíny, cisterny
Balení granulátu
Technologie I

## Slide 6
Vakuová sušárna
Přenosné sušící zařízení
Stacionární horkovzdušné sušící zařízení
centrální sušení x sušení u stroje
horkovzdušné, mikrovlnné, membránové, vakuové
Membránové sušící zařízení
Sušení
Technologie I
Analyzátor vlhkosti

## Slide 7
Centrální rozvod granulátu
filtr vzduchu
generátor vakua
rozvaděč
centrální řízení
potrubí
kolena
spojky
hadice
nasávač
Centrální rozvod granulátu
Pneudoprava
Technologie I

## Slide 8
sušení materiálu
Nožový mlýn
detektor kovů
odlučovač prachu
Nožový mlýn na zmetky
Mletí materiálu
Technologie I
Vtoky + zmetkové díly
Regenerát (drť)
Regranulát
Regranulační linka

## Slide 9
sušení materiálu
granulát natur
masterbach
barva
regranulát
regenerát
recyklát
atd.
Volumetrický dávkovač
Gravimetrický dávkovač
regenerát
Dávkování materiálu
Technologie I

## Slide 10
Stroje nejvýznamnějších světových výrobců
Výrobci strojů
Technologie I

## Slide 11
HYDRAULICKÉ STROJE
standardně čerpadlo lamelové, zubové či pístové s proměnlivým zdvihem
jedno či více čerpadlové, popř. s akumulátory tlakového oleje
velmi přesná fáze vstřiku (možnost jemného profilování)
přesné řízení tlaku
Hydraulický stroj
Pohony strojů
Technologie I

## Slide 12
Elektrické stroje
pohon pomocí řemenů
kloubový mechanismus
Elektrický stroj
Pohony strojů
Technologie I

## Slide 13
Srovnání s hydraulickými stroji
energetická úspornost
rychlost pohybů
přesnost polohování
nízká hlučnost
čistota (nehrozí úniky oleje)
cena stroje
vyšší nároky na celkový instalovaný elektrický příkon
horší výsledky v aplikacích, kde je nutná přesná kontrola dotlaku (tlustostěnné výstřiky)
vyšší nároky na údržbu a servis
rychlejší opotřebení
Elektrický stroj na výrobu dílů pro zdravotnictví
Pohony strojů
Technologie I

## Slide 14
VSTŘIKOVÁNÍ NA DĚLÍCÍ ROVINU
a) horizontální uspořádání
b) vertikální uspořádání vstřikovací a uzavírací jednotky
a)
b)
c)
d)
VSTŘIKOVÁNÍ DO DĚLÍCÍ ROVINY
c) horizontální uspořádání uzavírací jednotky a vertikální uspořádání vstřikovací jednotky
d) vertikální uspořádání uzavírací jednotky a horizontální uspořádání vstřikovací jednotky
Konfigurace stroje
Technologie I

## Slide 15
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
UZAVÍRACÍ JEDNOTKA
TOPNÉ PÁSY
VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA
ŘÍDÍCÍ A REGULAČNÍ JEDNOTKA
Části stroje
Technologie I

## Slide 16
Základní části vstřikovacího stroje
1 – uzavírací jednotka
2 – pohyblivá upínací deska
3 – pohyblivá část vstřikovací formy
4 – vodící sloupky,
5 – pevná upínací deska
6 – čelo špičky vstřikovací trysky,
7 – tavící komora
8 – šnek
9 – násypka pro plastový polotovar
10 – pohonná jednotka šneku
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
TOPNÉ PÁSY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Části stroje
Technologie I

## Slide 17
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
TOPNÉ PÁSY
Uzavírací jednotka
pohon - hydraulický, elektrický
pevná upínací deska stroje
pohyblivá upínací deska stroje
sloupky
vodící lože
vyhazovač
systém závorování (velké jednotky)
Jednotka s uzavírací silou 8000 tun – v roce 2012 největší na světě.
Uzavírací jednotka
Technologie I

## Slide 18
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
TOPNÉ PÁSY
Výkresová dokumentace upínacích desek stroje
1, 2 – závitové otvory pro obslužné účely
3 – vodící sloupky vstřikovacího stroje
4 – středící otvor vstřikovacího stroje,
5 – ochranný kryt vstřikovacího stroje
1
2
3
4
5
Uzavírací jednotka
Technologie I

## Slide 19
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
TOPNÉ PÁSY
Vstřikovací jednotka
pohon - hydraulický, elektrický
komora
šnek
zpětný ventil
tryska
topné pásy
vodící sloupky
snímač polohy, otáček
násypka
magnety
Specifikace
max. dávka [cm3]
max. vstřikovací tlak [bar]
max. vstřikovací rychlost [cm3/s]
plastikační výkon [kg/h]
Elektrická vstřikovací jednotka - ENGEL
Vstřikovací jednotka
Technologie I

## Slide 20
420 S 800 - 150
délka šneku
dopravní zóna
kompresní
zóna
homogenizační
zóna
Dopravní zóna
V této části je zpracovávaný materiál stlačován, čímž se vytěsňuje vzduch z prostoru mezi granulemi, ohříván a teprve na konci této části může začít tát.
Kompresní zóna
V této část dochází ke značnému stlačování materiálu a k nejintenzivnějšímu tání granulátu.
Homogenizační zóna
V této části dochází k homogenizaci taveniny.
Třízónový diferenciální šnek
Vstřikovací jednotka
Technologie I

## Slide 21
ARBURG ALLROUNDER 420 S 800 - 150
TOPNÉ PÁSY
Zpětný ventil
Zabraňuje zpětnému toku taveniny ve fázi vstřiku a dotlaku
Vstřikovací jednotka
Technologie I

## Slide 22
TOPNÉ PÁSY
uzavření formy, přisunutí tavící komory k formě
plnění dutiny formy taveninou plastu a fáze dotlaku
dávkování (plastikace nové dávky plastu)
otevření formy, vyhození výstřiku
násypka
šnek
polštář
vstřikovací forma
topení
ústí vtoku
tavící komora
vstřikovací
tryska
Vstřikovací cyklus
Technologie I

## Slide 23: Děkuji za pozornost