## Slide 1
Předmět: Technologie I
Cvičení č. 7: Svařování kovů
Ing. Martin Švec, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Úvod do svařování kovů
základní pojmy
názvosloví svarového spoje
rozdělení metod svařování
svařitelnost kovů
Technologie I
Svařování

## Slide 3
Rozebíratelné spoje – vytvořené pomocí spojovacího materiálu
  Není teplotně ovlivněná oblast
  ! Pozor na vznik korozních článků !
Nerozebíratelné spoje – vytvořené svařováním, nýtováním, lepením
  Pro díly s předepsanou těsností
  Pro díly, u nichž by mohla být narušena rozměrová stabilita dílů
  Pro díly, u nichž by mohla být narušena kompaktnost
Technologie I
Typy spojů

## Slide 4
Automobilový průmysl
Stavební konstrukce
Energetika
Potravinářský průmysl
Letecký průmysl
Svařování
  Jedna z nejstarších technologií
  Svařovat lze za použití většiny fyzikálních principů
    Světlo, zvuk, síla, termická reakce, výbuch, elektrický proud
  Dle ISO 4063 je definováno 93 různých metod svařování, z nichž 31 je hlavních
  Aplikovatelné téměř ve všech prostředích
Technologie I
Využití svařování

## Slide 5
Definice svařování: Metalurgický proces, při kterém se vytvářejí nerozebíratelná spojení prostřednictvím meziatomových vazeb mezi svařovanými částmi přímo, nebo prostřednictvím přídavného materiálu při jejich ohřevu nebo plastické deformaci.
Svařování s využitím tepla
Svařování s využitím tlaku
Svařování s využitím tepla a tlaku
Dělení metod svařování podle ČSN EN ISO 4063
Technologie I
Rozdělení metod svařování

## Slide 6
Skupina 1 – obloukové metody svařování
  Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, MIG / MAG, TIG
Skupina 2 – odporové metody svařování
  Odporové svařování bodové, švové, výstupkové, stykové
Skupina 3 – plamenové svařování
  Svařování kyslíko – acetylénovým plamenem
Skupina 4 – tlakové metody svařování
  Svařování ultrazvukem, difúzní, třecí (FSW), tlakem za studena
Skupina 5 – svařování svazkem paprsků
  Svařování laserem, elektronovým paprskem
Skupina 7 – ostatní způsoby svařování
  Svařování aluminotermické, elektrostruskové
Skupina 8 – řezání a drážkování
Skupina 9 – pájení tvrdé, měkké a do úkosu
Technologie I
Rozdělení metod svařování ČSN EN ISO 4063

## Slide 7
Ke spojení dochází bez působení vnějších sil, pouze místním natavením základního materiálu
Meziatomové vzdálenosti je dosaženo dostatečnou tekutostí roztaveného kovu a smáčivostí spojovaných hran
Svar vzniká krystalizací
Strukturní heterogenita, rozdílné mechanické vlastnosti svaru, vznik teplotně ovlivněné oblasti
Technologie I
Svařování s využitím tepla
Obalená elektroda
TIG
MIG / MAG
Aluminotermické
Pod tavidlem
Laserem

## Slide 8
Ovlivnění mechanických vlastností:
  Základní materiál – zpevnění tvářením
  Oblast svaru – legurami
  TOO – nelze zlepšit
Technologie I
Vznik teplotně ovlivněné oblasti (TOO)

## Slide 9
Materiál je zpravidla ohřát na teploty odpovídající rozmezí od 0,7 teploty tavení do teploty likvidu.
Operační teploty by měly dostatečně snížit přetvárný odpor, ale zároveň by neměly příliš degradovat svařovaný materiál
Aplikován dostatečný tlak, umožňující přiblížit materiály na meziatomové vzdálenosti
Technologie I
Svařování s využitím tepla a tlaku
Kovářské
FSW
Difúzní
Třecí
Odporové bodové
Odporové švové
Odporové výstupkové

## Slide 10
Spojení je realizováno díky vysokým tlakům 100 – 1000 MPa
Deformace v místě svařování závisí na použité metodě svařování a pohybují se od 30 do 80%
Vhodné pro tvárné materiály (Al, Cu, Ni, Pb, Au, Ag, Pt, Pd, oceli)
Výhoda: není tu TOO
Technologie I
Svařování s využitím tlaku
Výbuchem
Tlakem za studena

## Slide 11
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje

## Slide 12
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Tupý svar
V - svar
U - svar

## Slide 13
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Koutový svar
Koutový svar
T - spoj
Oboustranný
½ V - svar

## Slide 14
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Lemový svar

## Slide 15
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Tavné svary

## Slide 16
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Vícevrstvé svary

## Slide 17
Technologie I
Základní pojmy a názvosloví svarového spoje
Polohy svařování

## Slide 18
  STRMÁ – při velké změně napětí (délky oblouku) dojde k malé změně proudu
    vhodné pro ruční svařování (svařování obalenou elektrodou, TIG)
  PLOCHÁ – při malé změně napětí (délky oblouku) dojde k velké změně proudu
    vhodné pro automatizované svařování, roboty (MIG, MAG)
Technologie I
Zdroj svařovacího proudu
Statická charakteristika

## Slide 19: Děkuji za pozornost