## Slide 1
Automatizace a robotizace ve strojírenství
Ing. Marie Stará, Ph.D.
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance,
kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Strojírenství

## Slide 2: Chapadla s pneumatickým a elektrickým pohonem - teorie
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329

## Slide 3: Efektory
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Efektor je koncový člen průmyslového robotu, resp. manipulátoru, který slouží ke komunikaci PR s okolím.
Podle aplikačního nasazení lze efektory rozdělit na:
Úchopné hlavice (chapadla, …) – slouží k uchopení (tuhému fixování) objektů před následnou manipulací prostřednictvím PR
Technologické hlavice (stříkací pistole, brusné vřeteno...) – k provádění technologické operace
Kontrolní hlavice (měřicí zařízení, …) – vybaveny senzorikou
Speciální hlavice (chirurgické nástroje, …)
Rozhraní pro připojení efektoru k robotu je běžně tvořeno přírubou, přičemž efektor zajišťuje většinou nepohyblivost uchopeného objektu, popř. nástroje vůči lokálnímu souřadnému systému s počátkem v ose příruby robotu.

## Slide 4: Základní charakteristika chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Úchopné hlavice (chapadla) slouží k tuhému fixování objektu před následnou manipulací prostřednictvím pohybového systému PR.
Uchopení objektu je spojeno s mechanickým kontaktem úchopných prvků s povrchem objektu.
Při držení objektu v úchopné hlavici jsou v rovnováze vnější síly působící na objekt (hmotové, tj. setrvačné a gravitační, úchopné síly, příp. technologické)

## Slide 5: Chapadla, základní pojmy
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Kontaktní síla – je síla kterou působí hlavice pomocí svých uchopovacích prvků na objekt manipulace v kontaktních bodech, příp. přímkách či rovinách. Síla zahrnuje rovněž třecí a kolmé síly.
Uchopovací síla – konkrétní případ kontaktní síly, kdy je manipulovaný objekt držen ve dvou kontaktních bodech a je splněna podmínka, že ostatní síly a momenty jsou nulové.
Manipulační síla – je vektorový součet všech kontaktních sil, které vyvozuje hlavice na uchopený předmět.
Stabilita sevření – je stav, ve kterém předmět manipulace obnoví svou počáteční polohu v chapadle potom, co se jeho poloha změní následkem rušivých sil. Rovněž je to stav kdy prsty chapadla udržují kontakt s předmětem po celý proces jeho sevření bez proklouznutí, přičemž předmět manipulace je vystaven působení rušivých sil.

## Slide 6: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Podle způsobu vyvozování
Aktivní úchopná síla je vyvozována aktivně prostřednictvím pohonu.
Pasivní způsob vyvozování úchopné síly je vázán na úchopné prvky, které dovolují uchopení (např. silou pružiny), avšak úchopnou sílu nelze ovládat přímo řídícím systémem.

## Slide 7: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Podle struktury uchopení (tj. počet, kvalita, rozmístění kontaktů úchopných prvků s objektem) kde s přihlédnutím k jednotlivým aspektům lze rozlišovat:
A) podle charakteru uchopení a držení objektu
a) silové uchopení
b) tvarové uchopení
c) kombinované silové a tvarové uchopení

## Slide 8: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
B) podle umístění kontaktní roviny úchopných prvků oproti objektu
a) jednostranné uchopení
Typy: gravitační, magnetické, podtlakové, adhezní, zaháknutím;
b) oboustranné uchopení
c) třístranné uchopení
d) plošné tvarové uchopení

## Slide 9: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
C) podle počtu úchopných prvků
s dvěma úchopnými prvky b) s třemi úchopnými prvky
c) s více úchopnými prvky

## Slide 10: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
D) podle místa kontaktu úchopného prvku s objektem
a) vnější uchopení b) vnitřní uchopení.

## Slide 11: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
E) podle polohy těžiště objektu oproti rovině uchopení
symetrické uchopení – body kontaktu
jsou rozmístěny symetricky oproti
rovině procházející těžištěm
b) nesymetrické uchopení – těžiště leží mimo rovinu uchopení
1 rovina
2 roviny
1 rovina
2 roviny

## Slide 12: Základní dělení chapadel
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
F) podle polohy roviny uchopení oproti rovině pohybu čelistí
a) centrické uchopení b) excentrické uchopení
vnější
vnitřní

## Slide 13: Literatura
NOVOTNÝ, František, Vlastimil HOTAŘ, Marcel HORÁK, Marie STARÁ a Michal STARÝ. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 [cit. 2021-10-19]. ISBN 978-80-7494-545-8. Dostupné z: https://etul.publi.cz/book/1275-uvod-do-automatizace-a-robotizace-ve-strojirenstvi.
NOVOTNÝ, F. a M. HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2015. ISBN: 978-80-7494-195-5.
SCHUNK: Uchopovací systémy [online]. [cit. 2019-11-01]. Dostupné z: http://triom.cz/
GOOGLE: Picture [online]. [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: https://www.google.com/