Měření jemnosti příze

Zadání:

- Zjistěte jemnost předložené příze zvážením úseků 5, 10, 20, 30, 40, 50 metrů.

Zakreslete závislost jemnosti příze na délce návinu

- Vypočítejte průměrnou jemnost příze

- Zjistěte orientačně jemnost osnovních a útkových nití z  předložené tkaniny zvážením 1 metru vypáraných nití. Jemnost vyhodnoťte jako průměr z pěti měření, stanovte směrodatnou odchylku a variační koeficient.

Předložený materiál:

- cívka s přízí

- vzorek tkaniny

Přístroje a pomůcky:

- viják

- váhy

- podložka, žiletka, měrka 100 mm

- nůžky

Klimatické podmínky:

  - t =

  - p =

  - φ =

Tabulky naměřených hodnot:

| l [m] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m [g] |  |  |  |  |  |  |
| T [tex] |  |  |  |  |  |  |

| Číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mos [g] |  |  |  |  |  |
| Tos [tex] |  |  |  |  |  |
| mut [g] |  |  |  |  |  |
| Tut [tex] |  |  |  |  |  |

Potřebné vztahy:

m - hmotnost délkové textilie [g]

l - délka textilie [km]

Výsledky:

- Průměrná jemnost příze je 	T=            	tex

- Jemnost osnovy: 	To =        	tex, 	s =        	tex, 	v =       	%

Jemnost útku: 	Tu =       	tex, 	s =       	tex, 	v =      		%