## Slide 1
Úvod do problematiky programování PLC a robotů
Ing. Michal Starý, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
Programování PLC
PLC (Programmable Logic Controller) je programovatelný logický automat, který slouží k automatizaci procesů v průmyslu, výrobě, energetice a dalších oblastech. Nahrazuje tak dříve používané reléové obvody a umožňuje flexibilní a snadné programování řídicích algoritmů.
Programování PLC je komplexní oblast, která vyžaduje základní znalosti elektrotechniky, automatizace a programování.
Programy PLC se obvykle zapisují do speciální aplikace na počítači a poté se stáhnou do PLC. Tento stažený program je podobný kompilovanému kódu, který zachovává efektivnost programu.
Program je uložen v PLC buď v záložní paměti RAM s baterií nebo v jiné energeticky nezávislé flash paměti.

## Slide 3
Nejznámější systémy/výrobci PLC

## Slide 4
Typy PLC
PLC se dělí do různých typů podle:
Velikosti: od kompaktních modulárních PLC až po velké rackové systémy
Výkonu: od jednoduchých PLC pro základní úlohy až po vysoce výkonné PLC pro náročné aplikace
Funkcí: základní PLC pro řízení binárních signálů, analogové PLC pro řízení analogových signálů, speciální PLC pro specifické aplikace (např. pro řízení pohybu)

## Slide 5
Programovací jazyky PLC
Jazyk příčkového diagramu (Ladder Diagram, LD): grafický jazyk, který je nejrozšířenějším jazykem pro programování PLC.
Jazyk funkčního blokového schématu (Function Block Diagram, FBD): grafický jazyk vytvářející programy z předem definovaných funkčních bloků.
Jazyk seznamu instrukcí (Instruction List, IL): jazyk nízké úrovně podobný assembleru, který se skládá ze sekvence instrukcí.
Jazyk strukturovaného textu (Structured Text, ST): textový jazyk, který je podobný jazykům Pascal nebo C.
Sekvenční funkční diagram (Sequential Function Chart, SFC): grafický jazyk pro programování sekvenčních procesů.

## Slide 6
Jazyk příčkového diagramu (LD)
Zjednodušené schéma
Konvenční LD
PLC LD
Zdroj: https://fatek.seapraha.cz/2008/03/24/zaklladr/
Má napodobovat mechanické relé v panelu, které programovatelný automat nahrazuje. Má dvě svislé kolejnice a řadu horizontálních příček mezi nimi. Ovladače většinou skenují zleva doprava a shora dolů. Výstup jednoho stupně je k dispozici pro další příčku.
Notes: Obvod 1 používá NO (normally open) kontakt nazývaný A – tlačítko nebo spínač X0. Za normálních podmínek, kdy tlačítko není stisknuto, spínací kontakt není pod napětím, a proto ani žárovka Y0 nesvítí. Pokud je tlačítko stisknuto, na kontaktech se objeví napětí a žárovka Y0 se rozsvítí.
Obvod 2 využívá kontakt typu NC (normally closed) nazývaný B – X1. Za normálních podmínek je na kontaktech napětí, takže žárovka Y1 svítí. Pokud je tlačítko X1 sepnuto, na kontaktech není napětí – žárovka Y1 nesvítí. Obvod 3 obsahuje více vstupních prvků. Výstup Y2 je sepnut jen když vstup X4 bude sepnutý a X2 zůstane sepnutý nebo X3 se sepne.

## Slide 7
Jazyk příčkového diagramu (LD)
Zjednodušené schéma
Konvenční LD
PLC LD
Zdroj: https://fatek.seapraha.cz/2008/03/24/zaklladr/
Kontakt X5 (NO) | Kontakt X6 (NC) | Stav motoru Y3 (Relé)
Rozepnuto | Rozepnuto | OFF
Sepnuto | Rozepnuto | ON
Rozepnuto | Rozepnuto | ON
Rozepnuto | Sepnuto | OFF
Rozepnuto | Rozepnuto | OFF
Notes: V klidovém stavu je kontakt X6 sepnut, avšak kontakt X5 sepnut není, tudíž ani relé Y3 není sepnuto. Reléové kontakty 1 a 2 jsou vypnuty, protože patří do skupiny kontaktů A (sepnuty, když relé je sepnuto). Motor je samozřejmě zastaven. Pokud je stisknuto tlačítko X5, relé se sepne (kontakty 1 a 2 jsou sepnuty). Motor je spuštěn. Pokud je relé sepnuto, a je uvolněn spínač X5, relé se vrátí do původního stavu s odezvou na kontaktu 1. Následující tabulka obsahuje procesy, které mohou být provedeny na vstupech a jejich účinky.

## Slide 8
Jazyk funkčního blokového schématu (FBD)
Program se vytváří pomocí logického (blokového) schématu. Je grafické znázornění bran AND, NAND, OR, NOR, atd., které jsou zakresleny. Popisuje funkci mezi vstupními a výstupními proměnnými.

## Slide 9
Jazyk funkčního blokového schématu (FBD)
Srovnání LD a FBD – který FBD (A, B, C nebo D) odpovídá danému LD?

## Slide 10
Jazyk seznamu instrukcí (IL)
Jedná se o mnemotechnický kód a seznam příkazů. Obsahuje jednoduché pokyny pro prohlížení vašich polí proměnných.

## Slide 11
Jazyk strukturovaného textu (ST)
ST je programovací jazyk vyšší úrovně. Své příznivce si nachází především mezi programátory, kteří jsou zvyklý pracovat právě s programovacími jazyky vyšší úrovně (C, Pascal, …)

## Slide 12
Sekvenční funkční diagram (SFC)
Programování krok za krokem – úloha je rozdělena do několika po sobě jdoucích kroků (bloků). Mezi kroky jsou přechody a přechodové podmínky.
Alternativní řešení
N = zapnuté pouze v daném kroku S = zapnutí / R = vypnutí
Notes: Přechodová podmínky mezi kroky nastaveny časovačem na 2 sekundy.

## Slide 13
Postup programování PLC
1. Analýza úkolu: definice požadavků na automatizaci a specifikace funkcí PLC.
2. Definice vstupů a výstupů
3. Vytvoření sledu logických operací
4. Vytvoření programu pro PLC
5. Testování a ladění programu: otestování programu v simulačním prostředí a ladění případných chyb.
6. Implementace: nahrávání programu do PLC a jeho uvedení do provozu.

## Slide 14
Programování robotů
Metody programování:
Online programování: Robot je učen manuálně, operátor ho vede přes požadované pohyby:
A) teach pendantem
B) manuálním naváděním
Offline programování: Program se vytváří na počítači a poté se nahraje do robota. Vytváření na počítači lze realizovat:
A) Simulačním software
B) Přímým programováním
C) CAD/CAM programováním

## Slide 15
Online programování robotů teach pendantem
Nejčastější metoda online programování.
Operátor učí robota manuálně, čímž ho vede přes požadované pohyby.
Pohyby robota se zaznamenávají do paměti a poté se přehrávají jako program.
Teach pendant obvykle obsahuje tlačítka pro ovládání pohybu robota, joystick a displej pro zobrazení informací.
KUKA
00-216-801 KCP4 smartPAD
FANUC
A05B-2518-C204 iPendant
ABB
IRC5 3HAC028357-001

## Slide 16
Online programování robotů teach pendantem
Robot je veden ručně operátorem, který ho drží za koncový efektor nebo naváděcí prvek (ovladač).
Pohyby robota se zaznamenávají do paměti a poté se přehrávají jako program.
Tato metoda je vhodná pro jednoduché úkoly, jako je bodové svařování.
Ukázka: https://www.kuka.com/cs-cz/firma/tisk/novinky/2020/11/ready2_pilot
Zdroj: www.kuka.com
ready2_pilot ovladač pro přesné ruční vedení průmyslového robota

## Slide 17
Offline programování robotů v simulačním software
Tato metoda umožňuje definovat úkol, který má robot splnit, a software se postará o generování programu. Uživatel nemusí znát detaily pohybu robotu.
Definice úkolu: Uživatel definuje požadovaný úkol robotu, například "uchopit součástku a umístit ji na určené místo".
Generování programu: Software analyzuje zadaný úkol a generuje program pro robot, který obsahuje všechny potřebné kroky pro splnění úkolu.
Simulace a optimalizace: Program je simulován v počítači, aby se ověřila jeho správnost a případně se optimalizoval.
Nahrávání programu: Program se nahraje do robotu.

## Slide 18
Offline programování robotů v simulačním software
Komerčně dostupné softwary lze rozdělit na 2 kategorie:
Univerzální systémy od softwarových společností: spolupracují se širokou škálou robotů různých výrobců; nevýhodou může být případná limitovaná flexibilita SW, nekompatibilita výsledků atp.
DASSAULT SYSTEMES Delmia V5 Robotics
SIEMENS RobCAD
WAT SOLUTION Workspace
a řada dalších…
Systémy vyvíjené výrobci průmyslových robotů: z pravidla fungují pouze s PR daného výrobce (nejsou univerzální); plná kompatibilita.
ABB Robot studio
KUKA Sim Layout
STÄUBLI Visual Components
FANUC RoboGuide
a řada dalších…

## Slide 19
Offline programování robotů v simulačním software
DASSAULT SYSTEMES Delmia V5 Robotics

## Slide 20
Offline programování robotů v simulačním software
SIEMENS RobCAD

## Slide 21
Offline programování robotů v simulačním software
KUKA Sim Layout

## Slide 22
Offline programování robotů v simulačním software
STÄUBLI Visual Components

## Slide 23
Offline programování robotů v simulačním software
ABB Robot studio

## Slide 24
Postup offline programování robotů v ABB Robot studio
Osazení pracoviště roboty a dalšími komponenty
Změna polohy a orientace komponent
Řídicí systém pracoviště
Tvorba mechanizmu
1.
2.
3.
4.

## Slide 25
Postup offline programování robotů v ABB Robot studio
Tvorba trajektorie (automatická)
Karta řídicího systému
Dokončení – vkládání instrukcí
Simulace činnosti RTP
5.
6.
7.
8.

## Slide 26
Přímé programování
1. Programovací jazyky specifické pro daného výrobce:
ABB: RAPID (Robot Application Programming Interface)
KUKA: KRL (KUKA Robot Language)
Fanuc: Karel
Yaskawa: INFORM
Mitsubishi: MELFA Basic
Staubli: VAL3
…
2. Standardizované jazyky:
RSL (Robot Standard Language): Mezinárodní standardní jazyk pro programování robotů, definovaný normou ISO 8700.
C/C++
Python
Java
….

## Slide 27
CAD/CAM programování
Softwary jsou zaměřeny na CAM obrábění a s jejich pomocí lze tvořit programy pro obrábění součástí nebo těles různých tvarů, velikostí a geometrií. Neumožňují zpětný přenos změn mezi offline a online režimem.
Průběh obecné metodiky CAD/CAM programování
Zdroj: http://www.delcam-robotics.com
Notes: Prvním krokem při vypracování programu pro obrábění je tvorba nebo import a úprava 3D modelu součásti,
následovaná programováním drah vybraných nástrojů v závislosti na tvaru součásti.

## Slide 28
CAD/CAM programování
Příklady softwarových CAD/CAM systémů:
Mastercam + Robotmaster: Pomocí nástroje Mastercam lze definovat, korigovat i simulovat modely součástí a dráhy nástroje, zatímco nástavba Robotmaster slouží k vytvoření příslušného kódu.
Mastercam Robotmaster
Zdroj: http://www.sonetech.cz

## Slide 29
CAD/CAM programování
Příklady softwarových CAD/CAM systémů:
Delcam PowerMILL Robot: PowerMILL představuje CAD/CAM systém pro import a výpočet drah, zatímco nástavba Robot slouží k následnému přiřazení a programování samotného robotu.
PowerMILL Robot
Zdroj: http://www.delcam-robotics.com