## Slide 1: Možnosti a specifika monitorace pacienta v terénu
Karel Cvachovec
FZS TU v Liberci
KARIM 2.LF UK ve FN Motol
KAIM IPVZ Praha

## Slide 2: Základní charakteristika „terénu“
„Situační tíseň“
  Naléhavost situace
  Omezené informace
  Omezená možnost konzultace
  Nutnost spoléhání na nacvičené tzv. standardní situace
Nedostatek soukromí na místě
Při transportu
  Omezený prostor
  Pohyb, hluk, vibrace

## Slide 3: Sledování a monitorování - pojmy
sledování – klinické (ale i přístrojové) (smyslové, fyzikální metody)
monere (lat.) = připomenout, upozornit
monitorování - proces, jímž lékař u pacientů včas za pomoci přístrojů rozeznává a hodnotí možné fyziologické problémy
monitorování – užití přístrojů, vytvoření el. signálu, digitalisace, vyjádření v měřitelných jednotkách, porovnání zjištění s referenční hodnotou, příp. alarm

## Slide 4: Anamnéza? Anamnéza!
Problém, obtíže?
  Co a kde se stalo
  Co dominuje?  dušnost, bolest, porucha vědomí, porucha hybnosti ? …
Zařazení problému/obtíží
  Úraz: mechanismus a okolnosti úrazu …
    Vždy, je-li možná  obhlídka místa
  Neúrazová příčina: vztah k okolnostem, k námaze …
Lokalizace obtíží – bolest?
Intenzita a kvalita obtíží – typ bolesti?
Typ nástupu obtíží a jejich průběh – kdy, kde, jak?
Co obtíže vyvolává a co je zhoršuje
Co vyvolává úlevu?
  Úlevová poloha?

## Slide 5: Úlevové polohy
Na zádech s pokrčenýma DK
Ortopnoe
Na všech čtyřech („modlící se muslim“)

## Slide 6: Postup celkového vyšetření
Začínáme:
vědomí, chování, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnorm. pohyby, kůže
vyšetření hlavy
krku
hrudníku
břicha
končetin a páteře

## Slide 7: Metody
Pohled – aspekse, inspekce
Pohmat – palpace
Poklep – perkuse
Poslech – auskultace
Per rectum
Event.: vyšetření čichem

## Slide 8: Vyšetření čichem
vyš. dechu – foetor ex ore (zápach z úst)
alkohol, aceton (dekompenzovaný DM), foetor uremicus, f. hepaticus, po stolici u střevní neprůchodnosti

## Slide 11: Poslech – auskultace
posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo),
měření krevního tlaku
uchem x fonendoskopem
(membrána – dýchání,
tzv. zvonek – srdce)
omezit hluk z okolí

## Slide 12: Klinické sledování je nepominutelné!
Výhody
Okamžité zhodnocení
Celkový vjem
Stav, přítomnost či nepřítomnost základních životních funkcí
Komunikace s pacientem
Průběžné hodnocení
Nezávisí na technických prostředcích
Nevýhody či slabiny
Je vždy subjektívní
Ovlivněno zkušeností pozorovatele
Situační ovlivnění
Dokumentace?

## Slide 13: Sledování a monitorování
Buď bdělý a pozorný
Použij vhodné pomůcky/přístroje
Poznej jejich fungování
Vyhodnocuj informace ze všech monitorů (klinické rozhodování) i klinického sledování
Zahaj příslušnou léčbu podle indikace (bezpečnost pacienta)
Monitorování – užití přístrojů, vytvoření el. signálu, digitalisace, vyjádření v měřitelných jednotkách, porovnání zjištění s referenční hodnotou, příp. alarm

## Slide 14: Sledování a monitorování jsou souběžné činnosti – cíle:
Zhodnocení stavu
Stanovení priorit – odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí
Modifikovaný diferenciálně-diagnostický proces (o čem svědčí či naopak co vylučují klíčová zjištění)
Stanovení pracovní diagnózy
Zvolen vhodný léčebný postup
Zhodnocení jeho účinnosti
Modifikace léčebného postupu

## Slide 15: Kdy zpozornět a jednat
Dýchací cesty
  Hlučné dýchání / stridor
Dýchání
  Náhlá změna dechové frekvence na < 8 nebo > 30 dechů / min.
  Náhlá změny SpO2 na < 90% navzdory kyslíkové léčbě
Oběh
  Náhlá změna tepové frekvence na < 40 nebo > 130 P / min.
  Náhle vzniklá bolest na hrudi
  Náhle vzniklá hypotenze < 90 mmHg
  Náhlé vzniklá oligurie < 50 mL během 4h
Vědomí
  Náhle vzniklá kvalitatívní či kvantitatívní poruchy vědomí
  Křeče
Krvácení

## Slide 16: Jaké máme faktické možnosti?
EKG – záznam chování elektrického pole vznikajícího srdeční činností
Měření krevního tlaku
  Neinvazívní
  Invazívní
Pulzní oxymetrie – hodnocení nasycení Hb arteriální krve kyslíkem
Kapnografie/kapnometrie – měření hladiny CO2 ve vydechovaném vzduchu (end-tidal CO2)
Měření tělesní teploty
Ultrasonografie

## Slide 17: EKG
Tepová frekvence
Arytmie
  Ischemie (změny úseku S-T)
    II. končetinový a V4,5 svod

## Slide 18: Neinvazivní krevní tlak
Metoda:
- auskultačně: Korotkov/Riva-Rocci
- oscilotonometrie: v. Recklinghausen
- UZ (?)
Vždy
manžeta vhodné šíře!
    Šířka vnitřní gumové části manžety odpovídá 40 % obvodu paže, měřeného v polovině paže.
    Délka vnitřní gumové části manžety by měla být 80 % až 100 % obvodu paže, měřeného ve středním bodě.
    Příliš malá manžeta může zapříčinit naměření falešně zvýšených hodnot TK.
nejdéle po 5 minutách – polo- či automatické systémy běžné

## Slide 20: Přímé měření TK - arteriálního

## Slide 21: Pulzní oxymetrie
Slouží k neinvazivnímu měření oxygenace krve. Měření je založeno na hodnocení absorpce světla o dvou různých vlnových délkách (červeného světla a infračerveného světla) po průchodu přes vrstvu kůže.
Redukovaný hemoglobin přednostně absorbuje červené světlo vyslaného sondou, oxygenovaný hemoglobin světlo infračervené. Rozdíl mezi absorpcí červeného a infračerveného světla indikuje saturaci hemoglobinu.
Sonda a čidlo konstruované ve tvaru kolíčku na prádlo se obvykle nasazují na ušní lalůček, na prst, ret, nebo nos.
Lze zaznamenat opakovaná měření jako křivku saturace měnící se s každým světelným pulsem a periodickým přítokem okysličené krve.
Interpretace výsledků Normální hodnota saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi: SaO2 > 95 %.
Metoda nemůže poskytnout informaci o množství hemoglobinu, a tedy ani o absolutním množství kyslíku v krvi. Neodhalí snížený obsah hemoglobinu v krvi (např. anémii).

## Slide 22: Disociační křivka hemoglobinu
Pozn.: 1g Hb může vázat max. 1,34 ml O2

## Slide 23: Infračervené záření
Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí „pod červenou“ (z latiny infra = „pod“). Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku mezi 760 nm a 1 mm.
Wikipedie, přístup 10.10.2023

## Slide 24: Pulzní oxymerie
Měření absorpce světla o vlnové délce 660 a 940 nm

## Slide 25: Základní princip pulzní oxymetrie

## Slide 26: Co nám puzní oxymetrie všechno řekne a neřekne?
Co nám pulzní oxymetrie říká?
Saturace arteriální krve kyslíkem
Tepová frekvence
Sinusový rytmus vs. arytmie
Možné artefakty?
Centralizace oběhu
Prochlazení
Methemoglobinémie, karbonylhemoglobinémie
Úprava nehtů

## Slide 27: Kapnometrie/kapnografie
Čidlo CO2 měří tenzi CO2 v vydechovaném vzduchu v místě výstupu z dýchacích cest pacienta v průběhu celého dechového cyklu a zaznamenává ji graficky (kapnografie). Výpovědní hodnotu zejména má nejvyšší hodnota ETCO2 na konci výdechu (ETCO2, end-tidal CO2). Dovoluje posoudit míru respiračního selhání signalizovaného hyperkapnií.
Interpretace výsledků
  Normální rozdíl mezi paCO2 (parciální tlak CO2 v arteriální krvi) a ETCO2 je asi 0,25 – 0,66 kPa (2 – 5 mm Hg). Existence tohoto gradientu CO2 vyplývá z přítomnosti mrtvého prostoru. Odráží poměr velikosti dechového objemu a mrtvého prostoru.
Zvětšení mrtvého prostoru (anatomického, nebo funkčního – při poklesu perfúze) se projeví snížením ETCO2.
Pokles perfúze může být způsoben nízkým srdečním výdejem, obstrukcí při plicní embolii, vysokým PEEP (pozitivním end-exspiračním tlakem) nebo PIP (pozitivním inspiračním tlakem) apod.

## Slide 28: Kapnografická křivka
Tohle měříme,
ETCO2
Počátek vdechu – křivka na nulové úrovni, CO2 nepřítomen
Ojevuje se
obsah alveolů
Obsah „mrtvého prostoru“ a obsah alveolů se začínají mísit
Výdech

## Slide 29: Co nám kapnografie řekne?
Možnosti
Dechová frekvence i vzorec
Jaká je úroveň alveolární ventilace
Obstrukční poruchy dýchání
Úroveň plicní perfůze (→ viz NZO)
Artefakty?
Přenesená aktivita srdce
Technické problémy

## Slide 30: Kapnometrie
norma: 38-42 mm Hg; 4,5-5 obj.%
„Mainstream“,
v proudu
„Offstream“,
mimo proud

## Slide 31: Pro a proti technického řešení kapno- ?
„Mainstream“
Vyžaduje zajištění DC
Kondenzace vlhkosti
Mechanicky méně odolné
„Offstream“
Nevyžaduje zajištění DC
Odběr ≤ 150 ml/min. – riziko linearizace u malých dechových objemů
Robustní a přesné

## Slide 32: Měření tělesné teploty
Tělesnou teplotu můžete měřit na různých částech těla, přičemž pro každé místo měření je horní hranice normální teploty mírně odlišná. V podpaží je to 36,9 ° C, na čele 37,1 º C, na ušním bubínku 37,3 º C, v ústech 37,4 º C, v konečníku 37,7 º C. Tato čísla se mohou v závislosti na faktorech okolí či druhu teploměru lišit.

## Slide 33: Možná zkreslení měření tělesné teploty
Změna pokojové teploty během měření – čerstvě vyvětraná nebo přetopená místnost
Zahřáté tělo – několik vrstev oblečení, konzumace teplých/studených nápojů, jídel,
Měření v různých místnostech, prostředí, a také na jiném místě na těle,
Měření v krátkém časovém odstupu po vyvinutí větší fyzické aktivity,
Nedůkladná dezinfekce/očištění dotykového teploměru po předchozím měření

## Slide 34: Místa (a způsob) měření tělesné teploty
Ušní – určeno především pro měření u dětí a s vysokou přesností
Čelové, distanční – představují nejpohodlnější způsob měření, výsledek okamžitě
Ústní – měří při líci nebo pod jazykem, skleněné se nedoporučují
Axilární – měření v podpaží trvá déle, ideálně 8 minut bez ohledu na typ
Rektální – teploměr do konečníku zavádí zejména miminkům a malým dětem
Vaginální – bazální teploměr je vhodný k určení plodných a neplodných dní

## Slide 35: Distanční měření tělesné teploty.
Jeden infračervený snímač na teploměru detekuje nejvyšší naměřenou hodnotu na čele pacienta, druhý měří teplotu okolí. Výsledný rozdíl mezi nimi se ukáže na displeji bezdotykového teploměru a představuje hodnotu o aktuální tělesné teplotě člověka. Teploměr se přikládá na spánky, následně i na střed čela. Obvykle se doporučuje provést alespoň 2 opakovaná měření.

## Slide 36: Ultrazvuková diagnostika a sledování
Neinvazivní metoda, která se používá k vizualizaci tkání a orgánů v těle.
Principem UZ diagnostiky je vysílání vysokofrekvenčních zvukových vln do těla pacienta pomocí speciálního přístroje nazývaného ultrazvukový skener
Zvukové vlny se odrážejí od tkání a orgánů zpět k přístroji, který z nich sestavuje snímek
UZ diagnostika je bezbolestná a nevyžaduje žádnou speciální přípravu pacienta, je neinvazívní, nezahrnuje žádné ionizující záření

## Slide 37
POCUS

## Slide 38
Conclusion: Out-of-hospital ultrasonography increased diagnostic accuracy in out-of-hospital settings.

## Slide 39
Current Emergency and Hospital Medicine Reports (2021) 9:73–81
The Use of Handheld Ultrasound Devices in Emergency Medicine

## Slide 40
Děkuji za pozornost
Dotazy?
karel.cvachovec@tul.cz